滨江路综合管廊工程结构保护监测服务项目

招标文件

项目编号：JG066023P92398

江苏省设备成套股份有限公司

2023年07月12日

目录

第一章招标公告

第二章供应商须知

第三章评标标准

第四章采购需求

第五章合同主要条款及格式

第六章附件

第一章招标公告

滨江路综合管廊工程结构保护监测服务项目的潜在供应商应在南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1007室获取招标文件，并于2023年08月02日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.1 项目编号：JG066023P92398

1.2 项目名称：滨江路综合管廊工程结构保护监测服务项目

1.3 预算金额：人民币890万元

1.4 最高限价：人民币890万元

1.5 采购需求：（1）在滨江路综合管廊工程施工期间，可能对既有轨道交通结构产生变形影响，为了保障轨道交通结构安全，需要对地铁5号线车站、区间隧道及附属设施结构进行监测；（2）在滨江路综合管廊工程盾构区间施工期间，为保障工程本体和周边环境安全，需要对盾构隧道本体和其周边环境进行监测；（3）综合管廊竣工验收后两年内，为保证综合管廊安全使用，需定期对管廊主体结构及设施进行变形监测等。

技术要求详见招标文件第四章 采购需求。

1.6 合同履行期限：滨江路综合管廊工程施工期至滨江路综合管廊工程竣工验收后两年。

1.7 本项目不接受联合体投标。

1.8 本项目标的所属行业：其他未列明行业。

二、申请人的资格要求：

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务报告（至少包括资产负债和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：供应商具有工程勘察综合资质甲级证书或甲级测绘资质证书。（提供复印件加盖公章）

2.4 第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取招标文件

3.1 时间：2023年07月12日至2023年07月19日17：30。（北京时间，法定节假日除外）

3.2获取方式：

地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1007室。

具体方式：

（1）供应商获取招标文件前须前往中招联合招标采购平台http://www.365trade.com.cn/（以下简称平台）免费注册，平台将对供应商注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；同一单位不同的经办人可各自建立不同账户。

（2）供应商应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，务必在本公告规定的招标文件获取时间前完成招标文件服务费支付，否则将无法保证获取招标文件。支付方式：登录平台（网址：http://www.365trade.com.cn/）

（3）供应商可通过平台下载招标文件电子档（招标文件电子档与纸质文件不一致的，以纸质文件为准）及获取招标文件服务费发票，发票由采购代理机构出具。供应商通过平台“发票管理”模块进行操作。供应商选择出具增值税普通发票的，可在支付后3日内登陆前述模块下载增值税电子普通发票；选择出具增值税专用发票的，可在开标时在开标现场领取。非因招标代理机构或平台公司原因，发票一经开具不予退换。

（4）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，供应商可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、支付、发票开具领取等操作。平台咨询电话为：010-86397110，服务时间为工作日上午9时至12时，下午1时到6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。

（5）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、招标文件服务费支付、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

3.3纸质采购文件服务费每套100元，售后不退。

四、提交投标文件开始时间、截止时间、地点和开标时间、地点

4.1 2023年08月02日15点00分（北京时间）

4.2 地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标1室

4.3 供应商应提供电子版投标文件1份（一般应为PDF格式和WORD格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1 本项目在江苏政府采购网发布公告。

6.2 供应商应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。

6.3 勘察现场或答疑：无。

6.4根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求 2.1条”及“二、申请人的资格要求 2.7条”中涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见招标文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求 2.1条”及“二、申请人的资格要求 2.7条”中涉及的证明材料的，须在中标（成交）后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按招标文件要求胶装提交招标人或招标代理机构核验。经核验无误后，由招标人或招标代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：南京市下关滨江商务区管理委员会

地址：南京市鼓楼区郑和中路118号

联系方式：马工  025-58590862

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1007室

联系方式：何悦  徐鑫磊   025-86631836   83311056  13913931305

7.3项目联系方式

项目联系人：何悦  徐鑫磊

电话：025-86631836   83311056  13913931305

第二章 供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；供应商须知；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 招标代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.5供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

7.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8、投标文件的商务部分

8.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及法定代表人、委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）供应商资格资信证明文件：

1）第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表（格式见附件）；

（5）供应商缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）分项报价表（格式见附件）；

（8）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

9、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10、投标文件的价格部分

10.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

10.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5 供应商应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务等的单价、总价以及分项报价。供应商符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。。

10.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

10.7本项目预算为：详见第一章。

11、投标文件的其他部分

11.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12、投标保证金（本项目不收取投标保证金）

13、投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

14、投标文件签署

14.1 投标文件的正本和副本均应由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

15、投标费用

15.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2 中标服务费：本次采购，中标供应商按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理服务招标收费基准的42%计算在领取中标通知书前向采购代理机构支付中标服务费，本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和递交

16.1供应商的投标文件一式伍份（正本一份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（一般应为PDF格式和WORD格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

16.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，供应商应提供原件供核对。

16.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字，同时加盖供应商公章。

16.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

16.5 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

17、有下列情形的投标文件将被拒收：

17.1逾期送达的；

17.2未按照招标文件要求密封的。

18、投标文件的修改和撤回

18.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

19、诚实信用

19.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害招标人或者其他供应商的合法权益。

19.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

20、开标

20.1 招标代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

20.3供应商不足3家的，不得开标。

20.4开标过程由招标代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请及时处理。

20.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

20.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

21、评标

21.1 评标委员会

21.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2  评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

21.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2.3澄清有关问题。

21.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

21.2.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

21.2.3.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.3 评标方法和标准

21.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

21.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22、确定中标人

22.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

22.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

22.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

22.4 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

22.5 中标通知书发出后，招标人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.6 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

223.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

23、编写评标报告

23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 招标人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

25、签订合同

25.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26、质疑

26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标代理机构纪检监察部门）。

27、投诉

27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术方案得分高低顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 内容 | 评分原则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（20分） |
| 1 | 投标价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20 | 20 |
| 二、商务部分（30分） |
| 1 | 人员配备 | 1、供应商拟派项目负责人具备注册测绘师资格证书的得2分，同时具有测量专业高级（含）以上专业技术职称的加2分，满分4分。（需提供证书复印件加盖公章） 2、供应商拟派项目组成员中，具有中级（含）以上技术职称（岩土类或结构类）的得2分/人，满分10分。（需提供证书复印件加盖公章） | 14 |
| 2 | 企业业绩要求 | 供应商自2020年07月01日（以合同签订日期为准）以来，供应商承担过类似项目的（合同内容均需包含地铁保护监测），有一个项目得2分，满分10分。（需提供合同复印件） | 10 |
| 3 | 企业认证体系 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证的得3分。须提供有效的证书复印件及所提供证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn)的查询结果“有效”的截图或网页打印件并加盖供应商公章。 | 3 |
| 4 | 相关证书 | 供应商具有行政管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA证书）并在有效期内得3分。（需提供资质证书复印件。） | 3 |
| 三、技术部分（50分） |
| 1 | 技术方案 | 报告技术路线及评估内容：由评标委员会成员根据供应商提供的技术路线和主要评估内容情况进行综合评分。技术路线清晰合理，评估内容细致全面的得10分；技术路线较为完整，评估内容较为全面的得7分；技术路线及评估内容满足基本需求的得4分；技术路线粗略，评估内容不符实际的得1分；未提供技术路线及评估内容或不满足基本需求的得0分。 | 10 |
|  |  | 实施计划与建议：实施计划与建议的完整性、合理性、可行性强的得10分；实施计划与建议的完整性、合理性、可行性较强得7分；实施计划与建议的完整性、合理性、可行性一般的得4分；实施计划与建议的完整性、合理性、可行性较差的得1分；未提供者得0分。 | 10 |
|  |  | 资料收集及保障措施：由评标委员会成员根据供应商提供的资料收集及保障措施内容进行综合评分。资料详实及保障措施合理得10分；资料收集及保障措施内容较合理得7分；资料收集及保障措施内容合理性一般得4分；资料收集及保障措施内容较差得1分；未提供者得0分。 | 10 |
|  |  | 质量保证体系：由评标委员会成员根据供应商提供质量保证体系进行综合评分。质量保证体系详细，可操作性强得10分，质量保证体系较详细，可操作性较强得7分，质量保证体系可操作性一般得4分；质量保证体系粗略内容较差得1分；未提供者得0分。 | 10 |
|  |  | 重点难点分析及措施方案：由评标委员会成员根据供应商提供的针对本项目的重点难点分析及措施方案进行综合评分。分析及措施方案合理的得10分；较合理的得7分；分析及措施方案合理性一般的得4分；分析及措施方案较差得1分；未提供的得0分。 | 10 |
| 合计 | 100 |

（以上均需提供有效期内认证证书复印件并加盖公章）

说明：1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 采购需求

项目名称：滨江路综合管廊工程结构保护监测服务。

工程地点：北起金川河西路，南至龙江路，全长约1655m。

一、主要服务内容：

1、在滨江路综合管廊工程施工期间，可能对既有轨道交通结构产生变形影响，为了保障轨道交通结构安全，需要对地铁5号线车站、区间隧道及附属设施结构进行监测。

2、在滨江路综合管廊工程盾构区间施工期间，为保障工程本体和周边环境安全，需要对盾构隧道本体和其周边环境进行监测。

3、综合管廊竣工验收后两年内，为保证综合管廊安全使用，需定期对管廊主体结构及设施进行变形监测等。

二、招标项目实施范围、内容和目标要求：

1、实施范围：滨江路综合管廊以及工程影响范围内地铁5号线车站、区间隧道及附属设施结构。

2、工作内容：在滨江路综合管廊施工期间和投入使用两年内，为了确保工程自身以及临近轨道交通结构的安全，需对工程本体和影响范围内既有地铁轨道交通结构与设施进行变形监测。

3、主要监测内容为：地铁隧道及车站垂直位移及水平位移（含基准网建立及复测）、隧道直径收敛、现场巡视等；施工期间管廊盾构结构垂直位移及水平位移（含基准网建立及复测）、隧道直径收敛、周边地表及建筑物垂直位移监测；管廊使用期间结构沉降监测、盾构直径收敛监测；其它零星监测工作等。

4、目标要求：按照轨道交通相关规范和管理部门要求，监测方案通过相关管理部门审批同意后实施。通过监测工作的实施，掌握该项目在施工过程中对既有轨道交通设施引起的变化，为建设方及轨道交通管理方提供及时、可靠的数据和信息，评定施工对既有轨道交通设施的影响，及时判断既有轨道交通设施和滨江路综合管廊工程的安全，对可能发生的事故提供及时、准确的预报，避免恶性事故的发生。

三、项目验收规范、标准及相应规定：

1、《城市轨道交通运营管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2018年第8号）；

2、GB 50911-2013《城市轨道交通工程监测技术规范》；

3、GB 50497-2019《建筑基坑工程监测技术标准》；

4、GB/T 50308-2017《城市轨道交通工程测量规范》；

5、GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》

6、GB 50026-2020《工程测量标准》；

7、GB/T 12897-2006《国家一、二等水准测量规范》；

8、CH/T 1004-2005《测绘技术设计规定》；

9、CH/T1001-2005《测绘技术总结编写规定》

10、CJJ/T 202-2013《城市轨道交通结构安全保护技术规范》；

11、JGJ8-2016《建筑变形测量规范》；

12、DGJ32/J 195-2015《江苏省城市轨道交通工程监测规程》；

13、《南京市轨道交通条例》（2014年5月）；

14、NDYJ 405023-2020《南京城市轨道交通设施保护区安全监控标准》；

15、本工程其他相关文件。

四、项目实施的条件，包括设计图纸、现场条件、工时安排特点、工期要求、相关配套条件等。根据项目实际情况，按照国家及行业相关规范与规程，编写监测方案，根据监测方案要求实施监测作业。

五、监测技术要求：

1、地铁保护监测

按照相关规范要求、设计文件和周围环境特点编制地铁保护监测方案，并通过地铁公司组织的专家论证，以确保项目的顺利开展。

（1）主要监测工作

1）水平位移基准网

①水平位移基准网可采用导线网、三角网、边角网、基准线等形式和方法。

②水平位移基准点应埋设在施工影响区外，数量不应少于3个，基准点之间应具有相互检核的作用。

③水平位移基准网应满足：相临基准点的点位中误差≤±3.0 mm；测角中误差≤±1.8"；最弱边相对中误差≤1/70000。

2）垂直位移（沉降）基准网

①垂直位移基准网一般采用几何水准测量；垂直位移基准网应布设成闭合、附合或节点网；垂直位移基准网基准点应埋设在施工影响区外，基准点不应少于3个。

②根据项目情况，可在地面建立深埋点基准网，点数不应少于3个。

③根据项目情况，隧道内垂直位移基准网可定期（一般每月一次）与地面基准网进行联测。

④基准网（点）测量采用二等水准测量技术要求进行。

3）水平位移测量

①水平位移测量可采用坐标法（极坐标法、交会法）或基准线法、投点法进行测量。

②水平位移测量精度：变形点的点位中误差≤±3.0mm（横向中误差为士2.1 mm）。

4）垂直位移测量

①垂直位移测量，应构成闭合、附合或节点网。垂直位移测量参照《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T 50308-2017）变形监测要求

②变形点的高程中误差为±0.5 mm；相邻变形点的高差中误差为士0.3 mm。

③水准路线闭合（符合）差限差满足：fw ≤±0.3

5）隧道收敛测量

①收敛测量宜采用全站仪极坐标法或激光测距法，测量环片水平方向直径位置处监测标志点的空间坐标，反算其空间距离，并与管径设计内径比较。

②收敛测量精度：测量中误差≤±1.5mm

6）变形缝测量

①在变形缝（裂缝）两侧埋设标志，用千分尺或游标卡尺等直接量测，也可用裂缝计、粘贴安装千分表等方法量测。

②变形缝宽度量测精度不低于0.1 mm。

7）坑外水位监测

①采用几何水准方法测量出历次水位孔孔口高程，采用钢尺水位计测量出观测孔内水面到孔口的高度，求得孔内水面高程。历次比较水面高程的变化即为地下水位的变化。具体测量时，打开顶盖，放下测头，测头接触到地下水面时蜂鸣器响，测读孔口读 数。

②监测精度不低于 1cm。

- 监测频率

根据《南京城市轨道交通设施保护区安全监控标准》，项目施工前建立基准网，每月复测1次，结构监测各分项数据采集频率见表1-1和表1-2。

表1-1 基坑施工期间监测频率

| 监测对象 | 监测项目 | 轨道交通侧 围护结构、 首道支撑施工 | 首道支撑以下土方开挖施工 | 底板浇筑至封闭28天 | 地下结构施工 | 跟踪期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制网 | 隧道高程控制网 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 |
|  | 隧道平面控制网 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 |
|  | 地面高程控制网 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 |
| 区间隧道 | 垂直位移 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/3天 | 1次/10天 |
|  | 水平位移 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/3天 | 1次/10天 |
|  | 水平收敛 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/3天 | 1次/10天 |
|  | 竖向收敛 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/3天 | 1次/10天 |
| 车站 | 垂直位移 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/3天 | 1次/10天 |
|  | 水平位移 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/3天 | 1次/10天 |
|  | 结构柱沉降 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/3天 | 1次/10天 |
| 附属结构 | 附属结构沉降 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/3天 | 1次/10天 |
| 施工现场及地铁结构安全巡查 | 施工期每天巡查施工现场， 地铁隧道结构每次人工监测时进行巡查 |  |
| 初始值状态普查 | 项目进场前，对隧道结构进行初始状态普查 |  |

注：1.根据地铁结构监测情况，及时调整监测频率。

2.根据外部施工进展及现状，可适时调整监测频率。

3.支撑结构拆除过程中及拆除完成后3d内监测频率应适当增加。

表1-2 盾构施工期间监测频率

| 监测对象 | 监测项目 | 掘进面前方 | 掘进面后方 | 跟踪期6个月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3D<L≤8D | L≤3D | L≤3D | 3D<L≤8D |  |
| 区间隧道 | 上行线垂直位移 | 1次/天 | 实时 | 实时 | 1次/天 | 1次/10天 |
|  | 上行线水平位移 | 1次/天 | 实时 | 实时 | 1次/天 | 1次/10天 |
|  | 上行线水平收敛 | 1次/天 | 实时 | 实时 | 1次/天 | 1次/10天 |
|  | 上行线竖向收敛 | 1次/天 | 实时 | 实时 | 1次/天 | 1次/10天 |
|  | 下行线垂直位移 | 1次/7天 | 1次/4天 | 1次/4天 | 1次/7天 | 1次/10天 |
|  | 下行线水平位移 | 1次/7天 | 1次/4天 | 1次/4天 | 1次/7天 | 1次/10天 |
|  | 下行线水平收敛 | 1次/7天 | 1次/4天 | 1次/4天 | 1次/7天 | 1次/10天 |

- 监测控制值

根据《南京城市轨道交通设施保护区安全监控标准》和隧道结构现状，结合南京地铁类似工程保护经验，外部工程采用地铁变形控制标准见表1-3。

表1-3 安全监控控制值

| 安全监控项目 | 控制值 |
| --- | --- |
| 沉降 | 结构沉降 | 10mm |
|  | 结构上浮 | 5mm |
| 差异沉降 | 差异沉降 | 4mm |
|  | 隧道结构变形缝差异沉降 | 2mm |
|  | 盾构隧道变形曲率半径 | ＞15000m |
| 水平位移 | 5mm |
| 水平收敛 | 10mm |
| 盾构管片裂缝 | 0.2mm |

当监测数据超过控制值时，应立即停止施工，及时汇报业主，业主召集监理、设计、施工等单位到现场会审，分析原因，并召开处置方案专家查会，待变形稳定后，根据经审查后的处置方案启动下一步施工。

在施工过程中各项指标应施行三级预警，地铁监测控制指标三级预警如表1-4所示，预警信息及时反馈给相关单位。

表1-4 监测数据预警分级标准

| 预警级别 | 监测比值 | 预警状态描述 |
| --- | --- | --- |
| 黄色预警 | 0.6≤G＜0.8 | 监测报警，并采取加密监测点或提高监测频率等措施加强对城市轨道交通结构及设施的监测。 |
| 橙色预警 | 0.8≤G＜1.0 | 应暂停外部作业，进行过程安全评估工作，各方共同制定相应安全保护措施，并经组织审查后，开展后续工作。 |
| 红色预警 | 1.0≤G | 启动安全应急预案。 |

注：1.监测比值G为监测项目实测值与结构安全控制指标值的比值。

2.安全监控预警等级的划分，应结合城市轨道交通结构监测数据的变化速率值，当每天的变化速率值连续3天超2mm时，预警等级应评定为橙色预警。

- 成果提交的要求

1）监测成果的提交

通过对每次监测成果进行比较、分析，并根据变形监测的控制值来判断监测对象是否发生了变形与变形程度（垂直位移、水平位移、水平收敛、结构裂缝及渗漏等），并分析发生变形的原因，对变形趋势进行预测、预报等。

监测成果主要有以下内容：

①监测说明及分析报告等；

②各监测项成果表图及地铁结构巡查记录表等。

2）技术资料的交付

项目实施过程中，应对监测成果等资料进行系统管理与规范归档，保证技术资料的完整性。项目结束后，应及时提交完整的技术资料，主要技术资料如下：

①项目监测实施方案；

②监测初始状态报告、基准网报告、日常报告；

③专题（含阶段）报告（若有）、技术总结报告；

④定期、不定期例会报告；

⑤检查与验收报告（若有）；

⑥其他技术资料。

2、施工监测

按照相关规范要求、设计文件和周围环境特点编制施工监测方案，并通过专家论证，以确保项目的顺利开展

（1）主要监测内容与技术要求

1）垂直位移控制网

垂直位移监测控制网基准点的埋设应符合《工程测量标准》（GB 50026-2020）、《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）的相关规定，针对本标段施工监测，拟在远离施工区的稳定区域设立若干个水准工作基点，水准工作基点间距300~500m；水准基点宜选在坚实的空旷区域进行布设。监测控制网高程系统采用国家1985高程，高程控制网布设原则如下：

①所布基准点应与管廊沿线的南京地铁5号线水准网中的国家二等水准点组成水准观测基准网，观测点与所联测的基准点组成扩展网；

②水准观测基准网和扩展网应布设为闭合环、节点网附合高程路线；

③每个相对独立的测区基准点及工作基点的个数均不应少于3个，以保证必要的检核条件。

④水准基点标石选用深埋双金属管水准基点标石、深埋钢管水准基点标石或混凝土基本水准标石；工作基点的标石可以采用浅埋钢管水准基点标石或混凝土普通水准标石或墙角、墙上水准标志；水准基点埋设后其稳定期不少于15d。

依据《工程测量标准》（GB 50026-2020），本项目拟定对水准基点和工作基点控制网，按照变形测量“二级”技术要求进行几何水准测量。工作基点与各沉降观测点组成扩展网按照变形测量“二级”技术要求进行几何水准测量。

①水准观测基准网、扩展网主要技术指标应符合下表的规定：

表2-1 垂直监测控制网主要技术要求

| 相邻基准点高差中误差（mm） | 测站高差中误差（mm） | 往返较差、附合或环线闭合差（mm） | 检测已测点高差之较差（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| ±0.5 | ±0.15 | ±0.3 | 0.4 |

注：n为测站数。

表2-2 水准观测主要技术要求

| 仪器 | 视线长度（m） | 前后视距差（m） | 前后视距差累计差（m） | 视线离地面最低高度（m） | 基辅分划读数较差（mm） | 基辅分划读数所测高差较差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子水准仪 | 4≤且≤30 | ≤0.5 | ≤1.5 | 0.5≤且≤2.80 | ≤0.3 | ≤0.4 |

②为了确保变形观测成果的可靠性，必须定期或不定期地对水准基准网和工作基点网时进行复测。水准基准网复测周期根据控制点稳定情况和变形观测的精度需要来确定。原则上规定：在监测水准基准网建成后，每月复测一次，工作基点的复测周期原则上应为每月至少一次。实施过程中根据基准点的稳定性调整复测周期，也可根据实际需要，仅进行局部复测。

2）平面控制网

平面控制网原则上以施工平面坐标系统为基础建立，并满足以下要求：

①在基坑开挖深度4倍距离之外的稳定区域范围通过GPS控制点布置4个加密平面位移基准点，以保证必要的检核条件，工作基点埋设结构也采用强制对中装置；

②各平面基准点要设在开挖、地面沉降和震动区等施工影响范围之外，尽量埋设采用有强制归心装置，使对中精度达到0.5mm；

③采用符合精度要求的全站仪进行导线测量；

④由于本站区域狭长且隧道深度较大，拟在站区场地内选设4个强制归心装置与施工控制网GPS点，共同构成本区间的地面水平位移监测基准网。

⑤通过一井定向导线测量将地面控制点引入地下，平均每隔120环布设一个强制对中装置的隧道内基准点。

⑥水平位移监测基准网观测按照《工程测量标准》（GB 50026-2020）一等水平位移监测基准网技术要求制定，采用全站仪进行观测。

表2-3 平面监测网主要技术指标及要求

| 等级 | 相邻基准点的点位中误差（mm） | 平均边长（m） | 测角中误差（”） | 最弱边相对中误差 | 全站仪标称精度 | 水平角观测测回数 | 距离观测测回数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 往测 | 返测 |
| I | ±1.5 | 200 | ±1.0 | ≤1/200000 | ±1" ±（1mm+1*10-6*D） | 9 | 4 | 4 |

3）地表沉降监测、建（构）筑物沉降监测、裂缝监测、管片沉降监测、管片水平收敛监测、水平位移监测

地表沉降监测、建（构）筑物沉降监测、裂缝监测、管片沉降监测、管片水平收敛监测、水平位移监测要求及方法与地铁保护监测相同，详见“1、地铁保护监测”。

4）建筑物倾斜监测

建筑整体倾斜度累计值达到2/1000或倾斜速度连续3天大于0.0001H/d(H为建筑物承重结构高度)时应预警。

（2）监测频率

根据规范和设计要求监测频率如下：

施工期间要求对全过程进行监测。监测频率的确定以能系统反映监测对象所测项目的重要变化过程而又不遗漏其变化时刻为原则。监测工作应贯穿于盾构端头工程和地下工程施工全过程。监测工作应从工程施工前开始，直至工程完成为止。对有特殊要求的周边环境的监测应根据需要延续至变形趋于稳定后才能结束。

施工中支护结构、周围岩土体和周边环境的监测频率根据规范要求及设计图要求来确定。

表2-4 盾构区间监测频率

| 监测部位 | 监测对象 | 开挖面至监测点或监测断面的距离 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盾构机推进前方 | 周围岩土体和周边环境 | 5D＜L≤8D | 1次/（3~5）d |
|  |  | 3D＜L≤5D | 1次/2d |
|  |  | L≤3D | 1次/1d |
| 盾构机推进后方 | 管片结构、周围岩土体和周边环境 | L≤3D | （1～2）次/1d |
|  |  | 3D＜L≤8D | 1次/（1～2）d |
|  |  | L＞8D | 1次/（3~7）d |

注：1.D—盾构法区间开挖直径（m），L—开挖面至监测点或监测断面的水平距离（m）；

2.管片结构位移、净空收敛宜在衬砌环脱出盾尾且能通视时进行监测；

3.监测数据趋于稳定后，监测频率宜为1次/（15~30）d。

（3）监测控制值

表2-5各项监测项目控制值

| 序号 | 监测部位 | 监测项目名称 | 累计值 | 变化速率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周边环境 | 地表沉降 | -25~+10mm | ±2mm/d |  |
| 2 | 建（构）筑物 | 倾斜 | 2‰ | / |  |
| 3 |  | 沉降 | -20~+20mm | ±2mm/d |  |
| 4 | 区间隧道 | 管片结构净空收敛 | ±20mm | ±2mm/d |  |
| 5 |  | 管片结构拱顶沉降 | ±20mm | ±2mm/d |  |
| 6 |  | 管片结构拱底沉降 | ±20mm | ±2mm/d |  |
| 7 |  | 管片结构水平位移 | ±20mm | ±2mm/d |  |

（4）监测结果提交

1）当日报表

当日报表包括下列内容:

①当日的天气情况和施工现场的工况；②仪器监测项目各监测点的本次测试值、单次变化值、变化速率以及累计值等，必要时绘制有关曲线图；③巡视检查的记录；④对监测项目有正常或异常的判断性结论；⑤对达到或超过监测报警值的监测点有报警标示，并有原因分析及建议；⑥对巡视检查发现的异常情况有详细描述，危险情况有报警标示，并有 原因分析及建议；⑦其他相关说明。

2）监测旬报、月、年报

根据工程建设需要每旬、月、年提供监测报告包括下列内容：

①该监测期相应的工程、气象及周边环境概况；②该监测期的监测项目及测点的布置图；③各项监测数据的整理、统计及监测成果的过程曲线；④各监测项目监测值的变化分析、评价及发展预测；⑤相关的设计和施工建议。

3）总结报告

监测总结报告的内容包括：

①工程概况；②监测依据；③监测项目；④监测点布置；⑤监测设备和监测方法；⑥监测频率；⑦监测报警值；⑧各监测项目全过程的发展变化分析及整体评述；⑨监测工作结论与建议。

3、长期结构监测

按照相关规范要求编制长期结构监测方案，并通过相关的专家论证，论证后按方案严格执行监测工作，以确保管廊结构安全。

（1）监测内容

滨江路综合管廊结构监测内容按监测项目可分为沉降监测、水平收敛监测和应急加密监测，各监测项目工作量及监测频率如下：

1）沉降监测共计204个监测点，每年监测2次；

2）水平收敛监测共计408个断面，每年监测2次；

3）应急加密监测

（2）监测测项要求及控制标准

控制标准是监测工作实施前为确保监测对象安全而设定的各监测指标的预估值。在监测过程中，一旦量测数据超过控制标准时，监测小组应在报表中醒目提示，予以警示。

- 基准网监测：

基准网采用一等水准测量，需与国家级水准点或稳定的基岩点联测；

2）沉降监测

①沉降监测采用二等水准测量；

②沉降变形速率：长江漫滩及河（湖）漫滩区段，变形速率大于等于0.06mm/d为不稳定，小于0.06mm/d为相对稳定；其他区段，变形速率大于等于0.04mm/d为不稳定，小于0.04mm/d为相对稳定；

③差异沉降：每米差异沉降在[0.8mm，1.4mm)区间为黄色预警，在[1.4mm，2.0mm)区间为橙色预警，在2.0mm及以上为红色预警。

3）水平收敛

结合工程案例，水平直径收敛在[60mm，70mm)区间为黄色预警，在[70mm，90mm)区间为橙色预警，在90mm及以上为红色预警（质保期内，80mm及以上为红色预警）。

收敛变形速率：变形速率大于等于0.01mm/d为不稳定，小于0.01mm/d为稳定。

（3）监测周期

项目服务期为管廊洞通后两年，每年4月、10月各监测一次。

（4）成果提交要求

每期长期结构监测工作完成后应于规定作业时间内（每期作业外业时间不得大于45天）完成外业后15天内提交结构监测报告，向业主提交监测成果，包含如下资料：监测报告、观测手簿、数据处理成果文件。

六、仪器设备配备要求：

投入项目的设备质量、数量应满足项目生产的实际需要。作业设备应符合检定要求，提供检定证书原件及复印件。作业使用的平差软件、数据处理及成图软件应符合行业要求。

（1）全站仪要求（±0.5″,±（0.6+1ppm））及以上精度要求且有中标单位采购合同、发票及仪器检定证书，需提供检定证书复印件。

（2）水准仪要求（±0.3mm/Km及以上精度）且有中标单位采购发票及仪器检定证书，需提供检定证书复印件。

（3）监测项目所需其他设施、设备。

当实际配备的仪器不能满足工作需要时，需要根据业主的要求按照同等精度添置仪器。

七、报价要求：本项目采用固定总价报价，投标报价中应包括完成本项目所需的一切费用【包含现场勘查、人工费、材料费、专家评审费（专家评审所需的交通、差旅、会议等一切费用）、报告编制费、利润、税金等一切费用】。本合同一次性包干，中标总价不因任何因素调整。

八、服务周期：滨江路综合管廊工程施工期至滨江路综合管廊工程竣工验收后两年。

- 合同主要条款及格式

合同编号：

滨江路综合管廊工程结构保护监测服务项目

合

同

书

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲方及乙方按照的招标结果签订本合同。

甲方：南京市下关滨江商务区管理委员会

乙方：

第一条合同标的 乙方根据甲方需求提供下列服务：滨江路综合管廊工程结构保护监测服务项目，服务内容如下：

1、在滨江路综合管廊工程施工期间，可能对既有轨道交通结构产生变形影响，为了保障轨道交通结构安全，需要对地铁5号线车站、区间隧道及附属设施结构进行监测。

2、在滨江路综合管廊工程盾构区间施工期间，为保障工程本体和周边环境安全，需要对盾构隧道本体和其周边环境进行监测。

3、综合管廊竣工验收后两年内，为保证综合管廊安全使用，需定期对管廊主体结构及设施进行变形监测等。

第二条合同总价款本合同项下人民币总价款为      元（大写人民币：      ）。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。本合同为固定总价合同，本合同一次性包干，结算总价不因任何因素调整。

第三条组成本合同的有关文件下列关于的招标文件、投标文件，或与本次招标活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条权利保证

1、乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，包括甲方为此而支出的合理维权费用。同时乙方应按合同总价款的5%支付违约金。

2、该合同项下的成果著作权归甲方所有，未经甲方书面许可，乙方不得使用。

第五条质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、每次付款前乙方应当向甲方开具合法有效的税率为     %的等额增值税专用发票。甲方于收到增值税发票后并走完内部流程后，十个工作日内付清该批次的合同价款。乙方未提供正式发票的，甲方有权迟延支付相关价款。

3、开票信息：

名称：

社会统一信用号：

开户行：

账号：

地址：

电话：

4、付款条件：

（1）合同签订后14日历天内，支付至合同价款的20%；

（2）地铁保护监测及施工期监测工作完成后并提交符合招标文件、投标文件要求的成果报告后14日历天内，支付至合同价款的80%；

（3）监测工作全部完成后并提供符合招标文件、投标文件要求的成果报告后，一个月内付清余款。

第七条 违约责任

1、由于监测资料不真实、结果有误、监测不及时或由于跟踪服务不到位影响正常施工而造成事故并给甲方或其他单位造成损失的，根据损失程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。

2、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。经整改后仍未符合合同规定的，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付合同总款10%的违约金。

3、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第2款处理。

4、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

5、乙方在承担上述1-4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门认定提供的服务不能满足招标文件文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，甲方有权解除合同。乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金。

7、因一方违约行为导致另一方行使合同权利所产生的合理费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费等）均由违约方承担。

8、投标的项目负责人和项目组成员未经甲方批准不得进行变更，若私自变更或未参与项目实际监测工作的，按合同总价款的10%进行违约处罚。如人员确需变更，需向甲方提交书面申请且申请变更人员的资质条件不得低于投标文件要求，所更换人员需经甲方同意后，方可更换。

第八条合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金。

第九条合同的转让

乙方不得转让其应履行的合同义务。否则，乙方应退回甲方已支付款项，并支付合同总价的30%违约金。

第十条争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在诉讼或仲裁期间，甲方有权决定本合同是否应继续履行。

第十一条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。一经发现，甲方有权单方解除合同。乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约赔偿金，同时甲方保留进一步向有关部门投诉的权利。

第十二条合同生效及其他

1、本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 名称：（盖章） | 名称：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托人（签字）： | 法定代表人或委托人（签字）： |
| 地址： | 单位地址： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |

合同附件：附件1：廉政责任书

甲方：南京市下关滨江商务区管理委员会

乙方：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强工程建设中的党风廉政建设项目的优质、高效、有序地进行，                （以下简称“甲方”）与承担滨江路综合管廊工程结构保护监测服务项目的           （以下简称“乙方”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条：甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行滨江路综合管廊工程结构保护监测服务项目各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并严肃查处本方工作人员的违纪行为。

第二条：甲方在廉政建设方面的义务

（一）甲方及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售不合规定的工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款。

（二）甲方及其工作人员不准索要或接受乙方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（三）甲方及其工作人员不准在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

（四）甲方工作人员不准参加乙方提供的宴请、娱乐活动；不准要求乙方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便。

（六）甲方及其工作人员不准要求乙方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不准违反规定从事与乙方施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

第三条：乙方在廉政建设方面义务

（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物；

（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加对承建的施工项目有影响的宴请、及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准为甲方工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

（五）乙方不准违反规定将承建的施工项目分包或转包。

（六）乙方及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响工程质量、进度和安全。

第四条：违约责任

（一）甲方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法乱纪人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法乱纪人员，由乙方主管部门依据有关规定查处，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条：督查单位

双方约定：自愿接受纪检部门对合同执行情况的监督检查，接受提出本合同规定范围内的裁定意见。

第六条：检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，甲乙双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条：本合同有效期为工程开工之日起至该合同段工程项目竣工验收后止。

甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）

经办人签字：法定代表人（或受权代理人）签字：

日期：年月日日期：年月日

附件2：安全生产责任承诺书

南京市下关滨江商务区管理委员会：

我现向贵单位承诺，我公司在滨江路综合管廊工程结构保护监测服务项目服务过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此项目服务过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

第六章 附件

（项目名称）

投标文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）           （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表供应商           （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）        元人民币。

3、本项目交付时间为：满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的           （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

法定代表人、委托代理人的身份证的复印件:

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：项目编号：

| 投标保证金 | / | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 |  |
| 项目负责人 |  |  |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

说明：

本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件三、分项报价表

分项报价表

（如果有，格式自拟）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、未注明小微企业的，不享受价格扣除。

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日期：年月日

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商（盖章）：

附件五、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件七、项目方案

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件九、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日期：年月日

附件十：企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工     程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：“有”或“没有”）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月

附件十二、投标保证金缴纳凭证（如有）

附件十三、资格资信证明文件

附件十四、其他