盱眙（福慧园）新建综合性殡葬服务设施项目火化设备采购公开招标文件

项目编号:HAZC-2023110376-XY

采 购 人：盱眙县殡葬管理所

采购代理：江苏盛彩工程咨询管理有限公司

2023年11月

第一章   投标邀请

受盱眙县殡葬管理所的委托，江苏盛彩工程咨询管理有限公司就该单位的盱眙（福慧园）新建综合性殡葬服务设施项目火化设备采购进行公开采购，现邀请符合条件的供应商参加投标。

一、项目基本情况

（一）项目编号:HAZC-2023110376-XY

（二）项目名称:盱眙（福慧园）新建综合性殡葬服务设施项目火化设备采购

（三）预算金额:1050万元

（四）最高限价:1050万元

（五）采购需求:盱眙（福慧园）新建综合性殡葬服务设施项目火化设备采购及安装，包含但不限于遗体火化相关设备，高档捡灰式火化设备6套，遗物焚烧炉1台，智能净化设备1套，遗体担架40个，遗体转运车（车间内部）25台，瞻仰台对接车6台，供油系统1套等，采购人保留根据实际情况进行调整的权利，详见招标文件第五章。

### （六）合同履行期限:接采购人书面通知后150日内供货并安装调试到位。

### （七）本项目（□是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目招标标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求:

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件（承诺书格式详见示范格式三）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（3）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 /  %，其中小微企业所占比例应为 /  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 /  %，其中小微企业所占比例应为 /  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第30.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求:无

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

说明：本次采购采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人或采购代理结构组织评委对供应商的资质进行审查，若发现供应商的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标（成交）资格。

三、获取招标文件

（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）获取方式:供应商登录淮安市公共资源交易网，在网站首页点击“交易平台”→“政府采购-供应商”，使用CA锁登录系统→“填写信息”登记成功后，到“采购文件下载”界面找到该项目下载文件并进行操作。

供应商必须办理CA 锁和电子签章后方可下载招标文件。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指南》（http://ggzy.huaian.gov.cn/fwdh/005003/20180630/76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886.html）。

售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2023年12月15日9点00分

（二）电子投标文件上传址:http://222.184.89.82:8000/TPBidder

（三）开标地点:淮安市公共资源交易中心“不见面交易大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

（一）本项目不收取投标保证金。

（二）履约保证金:

1.成交供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价1%的履约保证金;成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式(银行本票、汇票、支票、电汇、数字人民币)，或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

2.成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。

3.如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金退还：

（1）履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起5个工作日内，采购人应将人民币形式的履约保证金退还成交供应商，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）退还方式：中标的单位携带履约保证金单据、中标(成交)通知书、合同、验收报告或采购人同意退还证明（以上材料均需提供原件），到采购人处办理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人联系方式

名    称：盱眙县殡葬管理所

地    址：盱眙县天鹅湖路8号

联系方式：张雷   联系电话：0517-80911166

（二）采购代理结构信息

名    称：江苏盛彩工程咨询管理有限公司

地    址：盱眙县家禧广场8015室

联系方式：考智勇    电话：19952382855

（三）项目联系方式

项目联系人：考智勇

电话：19952382855

第二章  供应商须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1 满足第一章投标邀请中供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，盱眙县殡葬管理所（以下简称采购人）和江苏盛彩工程咨询管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目采购代理服务费参照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）由中标单位支付，计入投标报价中，不单独列项。由中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清上述费用（建议优先选用数字人民币支付）。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止时间十日前通过以电子文件形式并加盖电子签章（指:从淮安市公共资源交易网首页点击“交易平台”→“政府采购-供应商”登录，从“采购业务-网上提问”模块提出澄清）通知采购人，采购人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将通过电子交易平台以电子文件形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的供应商。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的编制

8.1供应商编制的投标文件应按招标文件第六章“投标文件”中的要求编制。

8.2电子投标文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的投标文件制作工具编制，投标文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---服务导航---下载中心---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！

8.3电子投标文件由投标文件格式、资质审查提供的资格证明文件、涉及无效投标条款中供应商必须提供的证明文件、综合评分提供的证明材料四个部分组成。请供应商根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.开标一览表

9.1供应商必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.投标报价

10.1本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及质保期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及招标代理费、服务费、税金、保险费等与本项目有关的所有费用、合同包含的供应商所承担的风险、责任及政策性文件规定的各项应有费用。

10.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.3采购人不接受备选的投标方案或有选择的报价。

10.4投标报价应以人民币为货币单位。

11.技术要求响应偏离

11.1供应商应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

12.服务承诺

12.1供应商的服务承诺不能低于招标文件中对于服务的要求。

13.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

14.方案部分

14.1本项目评标标准中的方案部分是否采用暗标方式进行评审：

☑不采用        □采用

14.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在响应文件制作工具（淮安市公共资源版）的“技术方案（暗标）”节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统方案部分暗标功能运行无故障。

14.3方案部分采用暗标方式的，供应商需按14.2的要求编制方案。经三分之二评委认定，供应商未按14.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

15.投标有效期

15.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.投标文件的签署

16.1投标文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、投标文件上传

17.投标文件的上传

17.1供应商在投标文件制作工具中生成加密电子投标文件后即可将投标文件上传至淮安市公共资源全程电子化交易平台。供应商应在投标邀请规定的投标截止时间前完成网上电子投标文件的上传。

17.2供应商上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

17.3供应商上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

17.4采购人可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.5 中标单位在领取中标通知书之前，必须提供伍份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

18.投标文件被拒绝接收的情形

18.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

19.投标文件的修改和撤回

19.1供应商在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前。

19.2对于电子投标文件的修改，供应商可在开标时间前登录电子交易平台撤回电子投标文件，并上传新的电子投标文件。电子投标文件以最终完成上传的为准。

19.3供应商不得在开标时间以后修改电子投标文件。

19.4供应商不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

20.开标

20.1本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。采购人将按照第20.5条的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”开标大厅观看项目的活动组织。

20.2 不见面开标程序:主持人按下列程序进行开标。

20.2.1 公布开标会议纪律；

20.2.2 公布供应商名单；

20.2.3供应商在线承诺；

20.2.4供应商、采购人对电子投标文件解密；

20.2.5导入电子投标文件；

20.2.6网上公布投标报价；

20.2.7供应商对其投标报价电子签章确认（供应商在规定时间内未电子签章确认的，视同其默认投标报价）；

20.2.8开标结束。

20.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

20.4投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

20.5全流程不见面交易采购说明

20.5.1由于淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

20.5.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

20.5.3本项目的下载文件、上传投标文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

20.5.4本项目投标文件的编制使用“新点投标文件制作软件（淮安公共资源版）”。供应商投标文件的编制和上传，应按照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，将可能作无效投标文件，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“投标文件制作软件”有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

20.5.5“全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录系统。具体操作详见操作手册（可在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网下载）。

20.5.6电子投标文件上传截止时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅根据操作手册（进入相应项目的虚拟开标大厅）在规定时间内登录虚拟开标大厅并完成签到，未规定时间内登录的或未能在虚拟开标大厅内进行签到的，视为放弃交互和放弃对活动全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、废标及澄清、公布报价、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

20.5.7电子投标文件上传截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后15分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标处理。因“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅发生故障，导致无法按时完成投标文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间（友情提示:若供应商已领取副锁（含多把副锁），必须使用生成投标文件的锁来解密投标文件）。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通全周期系统不见面开标大厅”运行无故障。

20.5.8演示环节（如果本项目涉及的话）

本项目的评审内容有演示环节的，供应商需以录制视频的形式进行演示。视频文件格式需为不超过50M的MP4文件格式，视频上传地址在投标文件制作工具（淮安市公共资源版）的“视频演示”节点中进行选择。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商演示文件能够正常播放，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统演示功能运行无故障。

20.5.9答辩环节（如果本项目涉及的话）

本项目的评审内容有答辩环节的，由评委现场出题，题目将通过评审系统发送给所有有效供应商。“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅将实时对供应商进行提醒，供应商在收到提醒后，需到会员系统中，对《答辩承诺书》签章后方可进行答辩，在填写完答辩内容后需点击“生成”按钮，生成内容为PDF格式，最后将答辩内容提交至评审系统，未在招标文件规定的时限内提交答辩的视为未答辩。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商能够正常答辩，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统答辩功能运行无故障。

20.5.10活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

20.5.11为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:

20.5.11.1软件设施:IE浏览器（版本必须为11及11以上），同时必须安装江苏省互联互通的驱动。不得使用360、搜狗等其他浏览器，否则责任自负。

20.5.11.2硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络（推荐使用电信网络，独立带宽在10Mbps以上）、电源（不间断电源）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等。

20.5.11.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

20.5.12供应商在制作上传电子投标文件、观看活动组织、投标文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话:手机:4009980000、0517-80996058，手机: 18962289236。

21.评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由采购代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责:

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定成交供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2评标程序

21.2.1供应商资格审查

21.2.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2资格审查:依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

21.2.2投标文件符合性审查

21.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其投标无效。

21.2.3.投标文件的澄清

21.2.3.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个供应商都作澄清要求。

21.2.3.2对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会将通过开标大厅进行视频交流并要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正（在视频交流时，评委会首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清、说明、补正要通过开标大厅向评标委员会进行澄清回复，同时必须将澄清、说明、补正的内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。供应商的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.3接到评委会澄清要求的供应商如未按第21.2.3.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

21.2.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（视频扩容服务器）。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.2.5投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理:

（1）未按照招标文件规定要求进行电子签字、电子签章的；

（2）已上传电子投标文件但因供应商原因未在规定时间前进行系统签到的；

（3）供应商在开标时未在规定时间内进行承诺并电子签章的；

（4）因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密投标文件的；

（5）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（6）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（12）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（13）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的【本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求】。

（14）采购人提出其他无效响应处理条款（如果有的话，详细见招标文件中项目采购需求部分）

21.2.6 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.4款执行。

21.2.7有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商:

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

22.评审及中标

22.1评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

22.2评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标供应商，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

23.评标过程的保密

23.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

23.2采购人和评审委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.3 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及签订合同

24.确定成交供应商

24.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

24.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人在五个工作日内确认成交供应商。

24.3采购人将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

24.4成交供应商在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其中标资格。

25.中标通知书

25.1中标结果公示结束且在无疑义情况下，采购人将通知成交供应商。

25.2成交供应商在接到采购人通知后五个工作日内按照第28条的规定向采购单位交纳履约保证金。并将交纳证明上传至交易系统。

25.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应在中标通知书发出之日起十二日内签订政府采购合同，并在合同签订之日起0.5个工作日内，将政府采购合同在市政府采购网站公告。招标文件、成交供应商的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

26.2成交供应商自中标通知书发出之日起十二日内无正当理由不与采购人签订合同并经采购人见证的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.履约保证金

28.1履约保证金:成交供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价1%的履约保证金;成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式(银行本票、汇票、支票、电汇、数字人民币)，或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

28.1.1成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。

28.2如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

28.3履约保证金退还：

28.3.1履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起5个工作日内，采购人应将人民币形式的履约保证金退还成交供应商，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

28.3.2退还方式：中标的单位携带履约保证金单据、中标(成交)通知书、合同、验收报告或采购人同意退还证明（以上材料均需提供原件），到采购人处办理。

28.4如果成交供应商没有按照25条或26条的规定去做，采购人可报财政部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

七、质疑处理

29.质疑处理

29.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以以电子文件形式从网站首页点击“交易平台”→“政府采购-供应商”登录，从“采购业务-质疑”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按29.5条的要求提供质疑的均不予受理。

29.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

29.3 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

29.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

# （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

# （4）事实依据；

# （5）必要的法律依据；

# （6）提起质疑的日期；

# 【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

29.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在五个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸制形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

29.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请监管部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

30.政策功能落实

30.1小微型企业价格扣除

30.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

30.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

30.2联合体及分包

30.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

30.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

30.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

30.3小微型企业

（1）供应商须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

30.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

30.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

30.6符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展。

31、政府绿色采购的落实要求

成交供应商对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123 号《关于印发《商品包(财库[2022]35 号文)和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》(财办库[2023]52号)，推动绿色建材应用。成交供应商在施工过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，投标价格等于评标基准价的得满分。其他供应商的投标价格得分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)× 30 | 30 |
| 2 | 技术部分 | 供应商所投产品完全满足招标文件第五章采购需求，其中标注“▲”的完全满足或优于招标要求的得基本分20分，其中标注“▲”的有一项负偏离的在基本分基础上扣2分，扣完为止。 | 20 |
| 3 | 方案部分 | （1）项目平面布局设计方案 供应商提供与现场实际环境相符合的布局施工图，根据施工图纸设计的合理性、科学性、重难点分析等方面进行打分。 提供安装平面图、立面图、效果图三项内容且设计方案科学合理、具有针对性、实用性，有亮点，完全满足项目需求的得3-4分； 提供安装平面图、立面图、效果图三项内容，设计方案较科学、合理、可行但针对性、亮点一般或没有的得1-2分； 提供安装平面图、立面图、效果图不齐全的0-1分；不提供不得分。 | 4 |
|  |  | （2）质量管理方案 质量管理方案应包括质量保证目标、质量保证体系、出厂时质量保证、运输过程中质量保证、质量验收标准。 质量管理方案清晰合理，全面、完善，合理性和可实施性强的得3-4分； 质量管理方案比较清晰合理，比较全面、完善，合理性和可实施性较强的得1-2分； 质量管理方案不清晰合理，不全面完善，合理性和可实施性较差的得0-1分；不提供不得分。 | 4 |
|  |  | （3）进度控制方案 根据本项目的特点和要求制定进度控制方案，方案内容包括进度控制目标、进度计划(网络图或横道图)、进度控制方法、进度控制措施、变更控制。 进度控制方案清晰合理，全面、完善，合理性和可实施性强的得3-4分； 进度控制方案比较清晰合理，比较全面、完善，合理性和可实施性较强的得1-2分； 进度控制方案不清晰合理，不全面完善，合理性和可实施性较差的得0-1分；不提供不得分。 | 4 |
|  |  | （4）安装施工方案 结合采购人需求及配送地点等因素制作有完备性、可操作性强的安装施工方案，安装施工方案包括设备及工具进场管理、安装施工现场协调、设备安装调试方法、安全措施、安装施工应急预案。 安装施工方案清晰合理，全面、完善，合理性和可实施性强的得3-4分； 安装施工方案比较清晰合理，比较全面、完善，合理性和可实施性较强的得1-2分； 安装施工方案不清晰合理，不全面完善，合理性和可实施性较差的得0-1分；不提供不得分。 | 4 |
|  |  | （5）售后服务方案 售后服务方案至少包括服务人员配置、服务响应速度、跟进服务情况、故障解决方案、售后网点、专业技术人员及保障电话。 方案内容完整详细合理的得3-4分； 方案内容较完整详细合理的得1-2分； 方案内容一般，表述不够完整、准确、清晰的得0-1分；不提供不得分。 | 4 |
| 4 | 商务部分 | （1）供应商提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，并同时提供国家市场监督管理总局网站（网址：http://cx.cnca.cn）的查询截图。每提供符合上述要求的证书得1分，最多得3分。（提供有效证书原件扫描件和网站查询截图上传投标文件） | 3 |
|  |  | （2）供应商的智能拣灰火化机获得由省级市场监督管理局颁授的省级“名牌产品”荣誉证书的得1分（提供有效证书原件扫描件上传投标文件） | 1 |
|  |  | （3）供应商的尾气净化处理设备获得由省级市场监督管理局颁授的省级“名牌产品”荣誉证书的得1分（提供有效证书原件扫描件上传投标文件） | 1 |
|  |  | （4）污染物（二噁英类）排放检测 供应商提供由第三方检测机构出具的带有CMA标识的污染物（二噁英类）排放检测报告（排放限值按GB13801-2015标准）： ①二噁英类毒性当量质量浓度检测平均值≤0.045ng/m³,得2分； ②0.045ng/m³＜二噁英类毒性当量质量浓度检测平均值≤0.5ng/m³,得1分； ③二噁英类毒性当量质量浓度检测平均值＞0.5ng/m³，得0分。（提供有效检测报告原件扫描件上传投标文件） | 2 |
|  |  | （5）遗物焚烧炉污染物排放检测 供应商提供由第三方检测机构出具的盖有CMA标志章的遗物焚烧炉污染物排放检测报告（排放限值按GB13801-2015标准）。检测报告中，检测项目“烟尘、二氧化硫、氮氧化物（以NO2计）、一氧化碳、氯化氢”共五个指标的“检测结果值”与“排放限值”相比下降率≥30%，且“烟气黑度（林格曼黑度）”＜排放限值的，得1分。（提供有效检测报告原件扫描件上传投标文件） | 1 |
|  |  | （6）供应商提供国家版权局颁发的火化机一键全自动运行控制系统计算机软件著作权登记证书的得1分；提供国家版权局颁发的尾气净化处理设备一键全自动运行控制系统计算机软件著作权登记证书的得1分（提供有效证书原件扫描件上传投标文件） | 2 |
|  |  | （7）供应商针对本项目拟派的项目团队中（包含项目经理）具有环境环保类高级职称、国家职业资格一级或高级技师电焊工、国家职业资格二级或中级技师电焊工、国家职业资格三级或高级维修电工、国家职业资格二级钳工，每提供一类证书得1分，本项最高得5分（同类证书、一人多证均不重复计分）。提供人员证书及供应商为其缴纳的自2023年以来任意一个月的社保（扫描件并加盖供应商电子签章），未提供或提供不全的均不得分。（提供有效证书原件扫描件上传投标文件） | 5 |
|  |  | （8）供应商信用等级为AAA级的得2分，信用等级为AA级的得1.5分，信用等级为A级的得1分。（原件扫描件上传至电子标书，否则不得分）（注:1.供应商须提供由第三方信用服务机构根据《江苏省社会信用条例》《江苏省企业信用评价指引（试行）》的通知（苏信用办〔2021〕17 号）要求出具的信用报告，并在“信用淮安”官网、“江苏省信用服务机构管理系统”官网公示。2.上述“第三方信用服务机构”是指在“信用淮安”官网或“江苏省信用服务机构管理系统”中申报信息并公示的信用服务机构。） | 2 |
| 5 | 供应商业绩 | 供应商自2020年1月1日（以合同日期为准）以来具有火化设备类似项目业绩的，有1个得2分，本项最高得分8分。（合同原件扫描件上传至投标文件，否则不得分）（业绩证明资料需提供合同、中标通知书、中标公告网上截图（公共资源交易中心官网或政府采购网），时间以合同时间为准） | 8 |
| 6 | 售后服务承诺 | 供应商承诺提供免费质保期三年。质保期内，所有非故意性损坏或在质量标准范围内的其他可能因正常使用造成的损坏，供应商必须提供免费上门维修、免费更换零部件，保障系统正常运行并提供终身技术支持。提供书面承诺函的得1分，承诺质保期每增加1年加2分，本项最多得5分。不承诺不得分。（承诺书格式自理，加盖公章，原件扫描件上传投标文件） | 5 |

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

| 序 号 | 主要条款 |
| --- | --- |
| 1 | 付款方式：合同签订后预付合同价的40%预付款(须提供等金额的无条件保函)，设备供货并安装调试完成至合同价的80%，验收合格并经审计后付至审定价的95%，试运行后一次性付清余款。 |
| 2 | 供货期：接采购人书面通知后150日内供货并安装调试到位 |
| 3 | 供货地点（服务）：采购人指定 |

合同条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“买方”系指采购方。

（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

2.技术规格

2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

3.专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

5.装运条件

5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

6.付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款（建议优先选用数字人民币支付）。

7.伴随服务

7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.2买方将在卖方交货后叁天内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

10.索赔

10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同的规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.卖方迟交货、安装

11.1卖方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁:不予退还履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被不予退还履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

15.履约保证金

15.1履约保证金:中标供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳成交价1%的履约保证金，否则可视成交供应商放弃中标资格。

履约保证金退还：中标的单位携带履约保证金单据、中标(成交)通知书、合同、验收报告或采购人同意退还证明（以上材料均需提供原件），到采购人处办理。

16.仲裁

16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

16.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向买方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

16.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

16.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

17.违约终止合同

17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）卖方在收到买方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力

19.转让

19.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1淮安市公共资源交易中心盱眙分中心 盱眙（福慧园）新建综合性殡葬服务设施项目火化设备采购（项目编号：HAZC-2023110376-XY） 招标文件、卖方提交的本项目投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在买方和卖方双方签字盖章，并在卖方向买方交纳履约保证金后生效。

20.3本合同一式六份，以中文书写，卖方、买方各执二份，盱眙分中心存一份，财政局备案一份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

20.5所有设备安装完毕后试运行，试运行至少一年。

20.6如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.7本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

合同格式

经在淮安市公共资源交易中心盱眙分中心公开招标采购，_盱眙县殡葬管理所_（以下简称“买方”)、__________________（以下简称“卖方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”)：

1、合同文件

下列关于盱眙县政府采购 盱眙（福慧园）新建综合性殡葬服务设施项目火化设备采购 项目编号： HAZC-2023110376-XY  招标文件及投标文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同主要条款及通用条款；

（2）卖方提交的投标文件；

（3）成交通知书；

（4）买方和卖方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、采购需求及技术要求

详见“招标文件：第五章 采购需求及技术要求”。

4、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见卖方提交的投标报价表。

5、付款条件

本合同货物的付款条件在“投标文件：第四章 合同条款前附表”中有明确规定。

6、交货时间和地点

本合同交货时间和地点在“投标文件：第四章 合同条款前附表”中有明确规定。

7、合同纠纷处理

本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买方直接与卖方进行处理。

8、合同生效及其它

本合同经买方、卖方、双方授权代表签字盖章，并在采购人收到卖方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经买方、卖方协商一致，并报相关部门备案后，方可更改。本合同一式六份，买方、卖方各执两份、交易中心留存一份，财政局备案一份。

买    方：                          卖    方：

单位盖章：                          单位盖章：

代表签字：                          代表签字：

签定日期：                          签定日期：

备案方：

日期：

第五部分 项目采购需求

一、项目概况

盱眙（福慧园）新建综合性殡葬服务设施项目火化设备采购及安装，包含但不限于遗体火化相关设备，高档捡灰式火化设备6套，遗物焚烧炉1台，智能净化设备1套，遗体担架40个，遗体转运车（车间内部）25台，瞻仰台对接车6台，供油系统1套等。预算金额1050万元。

- 货物需求清单、技术参数及技术功能

# 设备采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能彩体拣灰火化机 | 6 | 台 |  |
| 2 | 火化机专用尾气净化处理设备 | 6 | 套 |  |
| 3 | 塔式遗物焚烧炉 | 1 | 台 |  |
| 4 | 焚烧炉专用尾气净化处理设备 | 1 | 套 |  |
| 5 | 火化间双循环空气净化设备 | 4 | 套 |  |
| 6 | 空气消毒净化机 | 5 | 套 |  |
| 7 | 智能解冻处理设备 | 1 | 套 |  |
| 8 | 风淋通道 | 1 | 套 |  |
| 9 | 担架 | 40 | 个 |  |
| 10 | 遗体转运车（车间内部） | 25 | 辆 |  |
| 11 | 瞻仰台专用对接车 | 6 | 辆 |  |
| 12 | 供油系统 | 1 | 套 |  |

## 1、智能彩体拣灰火化机

| 序号 | 产品技术项目 | 产品技术参数要求 | 产品技术性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机体外形 及尺寸 | L3550mm×W2280mm×H3250mm，机身采用1.2mm优质冷轧钢板，激光切割成型工艺，高强耐候性多彩氟碳涂料静电喷塑工艺表面处理。 | 组合式模块部件出厂，便于装卸和进入现场,组装结构科学合理，外观造型设计呈流线型，美观大方，操作方便，用手操作接触部位符合人体适应温度，绝不烫手。 |
| 2 | 主体炉架 | 材质：采用国标（GB/T706-2008)5#角钢，材质为Q235B碳素结构钢，截面尺寸5×50（mm）。 外型尺寸：L3400mm×W2150mm×H3150mm 前立架尺寸：L2150mm×W740mm×H3150mm 尺寸偏差≦10mm,对角线偏差≦10mm，垂直度偏差≦2/1000。 后立架尺寸：L2150mm×W450mm×H2400mm， 尺寸偏差≦10mm，对角线偏差≦10mm，垂直度偏差≦1.5/1000。 侧架尺寸：L2210mm×H2000mm，对角线偏差≦10mm。 | 激光切割下料，钳工组装成形，焊接牢固，焊缝成形良好，平整美观，结构紧凑合理，材料刚性强度大。 ▲焊接后，在抗拉强度、弯曲试验、室温冲击吸收能量检验方面符合国家标准。 |
| 3 | 炉体装饰面板及喷涂 | 机体外装饰采：用1.2mm优质冷轧钢板，激光切割成型工艺，高强耐候性多彩氟碳涂料静电喷塑工艺表面处理。装饰支架采用20mm×20mm优质镀锌方管。 喷涂粉末元素：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯（PBBs）、多溴二本醚（PBDEs）不超过欧盟RoHS指令2011/65/EU附录2的修正指令（EU）2015/863的限值要求。 喷涂：采用高强耐候性多彩氟碳涂料静电喷涂表面处理，涂层厚度0.05～0.5（mm）。 工艺要求：喷砂打磨-除油-酸洗除锈-中和-水洗-表调-磷化-纯水洗-烘干-喷底漆-喷面漆-喷清漆-固化-检验-包装。 | 组装：整体模块化拼接组装方式，安装和分拆高效简便，并设有接入、检修功能口。 喷涂色系：采用警蓝、浅灰、中黄三彩色喷涂搭配组合，科技感强，美观大方，高端大气。涂层颜色耐久性可保持15年以上，整洁光亮，不易划伤，坚固耐久，生态环保。颜色均可根据客户需要定制。 喷涂标准：喷涂质量和涂层性能符合国家GB/52374-2004《粉末喷涂型材》标准。 配套：机体外型配合安装摆臂和平板电脑操作系统，外型美观大方，科技感强。 |
| 4 | 主炉膛 | 规格：L2200mm×W700mm×H750mm，主炉膛耐温1500℃，耐压强度82.6mpa，抗折强度11.8mpa，荷重软化温度＞1350℃，二侧下火口耐温1760℃。主炉膛工作温度600-900℃。 | 主炉膛和二侧下火口选用原产地知名厂家磷酸盐耐火砖及一级高铝耐火砖砌筑。 |
| 5 | 炉膛工作压力 | -5Pa～-30Pa | 可在此范围内调节 |
| 6 | 主炉二燃室 | 尺寸：L1324mm×W700mm×H350mm | 工作温度750～900℃。 |
| 7 | 耐火材料 与砌筑工艺 | 烟闸板：L770mm×W650mm×H70mm，选用原产地知名厂家优质高铝耐火水泥和一级高铝骨料浇筑成形。 耐温层：选用原产地知名厂家优质粘土耐火砖砌筑。 隔热层：耐高温硅酸铝纤维毡抹耐火泥贴制。 保温层：炉体两侧及炉顶选用原产地知名厂家优质一级轻质保温砖和耐火泥砌筑，外加一层岩棉塞缝。 封闭层：δ1mm优质铁板贴着保温砖点焊固定于炉侧架上。 | 耐火材料：全部选用原产地知名厂家优质品砌筑，其中：主炉膛与二燃室选用原产地知名厂家优质高铝耐火砖。 ▲火口采用磷酸盐耐火砖，燃烧器座砖采用高铝防爆浇筑料浇筑成形。 砌筑工艺：做到砌筑耐火砖的灰缝不大于3mm，主炉膛灰缝不大于2mm，横平竖直，泥浆饱满，砌体垂直度、平面直线度不大于3‰，用切割机切砖并磨平后使用，砌保温砖像砌耐火砖一样砌筑，不堆砌。 |
| 8 | ▲供风及 预热系统 | 预热手段：采用一级和二级双级预热，预热效果比普通预热器提高约40%。 预热系统制作材质：Φ89耐热高温管 助氧：双级助氧 风量：1210m³/h 风压：12500pa 风路预热行程：29M | 供风效果：炉膛左、右侧风、顶风、主枪风都装有热风输入管道和风咀，并与炉体管道式预热器相连提供热风直接喷到炉膛达到快速升温节能的效果。 预热效果：采用风量控制调节阀实现快速升温，灵活实时调控风量，使炉内达到最佳燃烧效果。 |
| 9 | 炉门 | L1060mm×W1000mm，厚100.4mm，主材料采用耐高温（＞1500℃）硅酸铝板压制成形，炉门四周边框用优质不锈钢包边。 | 具有手动应急操作功能，启闭轻松，停位准确，关闭密封严实。 |
| 10 | 炉膛保温性能 | ≥300℃ | 停炉15小时 |
| 11 | 炉体表面温度 | ≤30℃ | 炉体表面平均温升 |
| 12 | 平移式 双炕面 台车 | 骨灰冷却车：L1831mm×W994mm×H1240mm，主要作用是把刚烧完的骨灰连同炕面一同送到骨灰冷却装置进行冷却和完成双炕面的交换使用。接送炕面时仅需在地面平行移动，冷却升降高度409mm。 遗体输送车：L2020mm×W540mm×H390mm,炕面自动升降高度150mm以内调节，自动完成预备室外接遗体，带纸棺入炉，骨灰送至拣灰台。 耐高温炕面：选用高铝防爆浇注料用模具浇筑成形，L2150mm×W680mm×H100mm，长时间高温下使用不变形、不炸裂，每台炉配二副交换使用，更换期800～1000具。 | 组成部分：包括平移式骨灰冷却车、遗体输送车、耐高温炕面。其过程运行平稳，停位精确无误。 |
| 13 | ▲骨灰冷却 系统 | 骨灰冷却机构材质：冷却罩采用δ1.2mm优质304不锈钢，支体采用国标（GB/T706-2008）12#槽钢，材质为国标（GB/T700-2006）Q235B碳素结构钢。 冷却机构外型：L1424mm×W1000mm×H2200mm 冷却罩尺寸：L2300mm×W760mm×H618mm 冷却方式：风冷，自动冷却。 炕面冷却：双炕面相互交换冷却。 冷却风机功率：3KW 风机风量：6300m³/h 风压：1210pa 传动电机功率：1.5KW/1.1KW 噪音：小于40分贝 冷却密封：冷却罩壳与炕面之间自动密封 骨灰冷却时间：15分钟/具。 | 型材下料采用激光切割，精加工件采用数控车、铣、钻设备精加工，精度等级符合GB/T1800.1-2009系列国标要求，组合制作，结构紧凑合理，材料刚性强度大。 |
| 14 | 预备门 | 规格：宽1000mm，高1850mm，主材采用δ1.0mm优质冷轧钢板加高强耐候性多彩氟碳涂料静电喷涂表面处理。 | 完全满足遗体棺木进入，与机身颜色协调一致，装饰豪华美观、传动选用可逆减速电机同步带轮传动，噪音小、平稳，预备门轨道选用铝合金移门吊轮吊轨，滑动轻松，使用寿命都在10年以上。 |
| 15 | 彩体围屏 | 外形尺寸：L2550mm×W1050mm×H750mm，围屏外装饰采用上海宝钢δ1.0mm优质冷轧钢板，表面采用警蓝、浅灰、中黄三彩色高强耐候性多彩氟碳涂料静电喷涂处理，涂层厚度0.05～0.5mm。 | 外观：科技感强，美观大方，高端大气。涂层颜色耐久性可保持15年以上，整洁光亮，不易划伤，坚固耐久，生态环保。颜色均可根据客户需要定制。 工艺要求：喷砂打磨-除油-酸洗除锈-中和-水洗-表调-磷化-纯水洗-烘干-喷底漆-喷面漆-喷清漆-固化-检验-包装。 喷涂质量和涂层：性能符合国家GB/52374-2004《粉末喷涂型材》标准。 |
| 16 | 工作状态 显示 | 预备门上方配置LED显示屏 | 根据火化机的工作状态显示工作、停炉、故障信息。 |
| 17 | 鼓风机 | 7.5KW高压鼓风机，风量1210m³/n，风压12500Pa，噪音小于70分贝。 | 装有强力减震垫，进风口装有防护孔罩。风机运转平稳无振动，噪音小。 |
| 18 | 燃烧系统 | 主燃烧器：选用知名品牌优质产品，型号RK-30，油耗7～12kg/h，油嘴孔径Φ1.2mm，火焰长度达800～1100mm。 燃烧角度：上下可调＞30º。 炉膛主枪：采用全自动整体式燃烧器点火装置，着火几率100%。 | 炉膛主枪结构紧凑，安装方便，采用高压雾化燃油，雾化效果好，耗能少，噪音低，油空气配合好，火焰稳定，燃烧效率高，全自动控制，安全可靠，保证炉膛头尾正常火化。 |
| 19 | 烟道的设计 与砌筑 | 烟道设计：设有防水层、保温层、隔热层、耐火层，必要时设置渗水井。 烟道施工：严格按烟道设计图施工砌筑，保证防水混凝土抗压强度等级达C20～C30，抗渗等级不低于S6,混凝土表面温度不超过80℃。 | 严格按照殡仪馆建筑图纸和地形 实际情况绘制烟道详细布局结构尺寸图，标明详细的技术要求。 |
| 20 | 安装工艺 | 安装排列：多台炉安装排列平整、横平竖直、规划一致。 焊接工艺：焊接成形良好、平整牢固，管路、油路不渗漏。 线路：电器线路采用接插式安装，管线布局合理整齐。 安装效果：油漆光亮平整，不挂漆、色泽一致。 | 严格按《燃油式火化机通用技术条件》工艺规范安装，严格检验并记录，出现不合格不往下安装，决不迁就。 |
| 21 | 密封性 | 火化设备（火化机、预备室、鼓风装置、引风装置、闸板装置、烟道、各烟道口等）正常运行。 | 运行中或停机后不出现烟气溢出、倒烟、回烟、异味现象。 |
| 22 | 热电偶 | 采用磁导管K式热电偶长650mm，测量温度0～1300℃。 | 确保安装位置正确 |
| 23 | 电气自动化 控制系统 | 硬件选用：360º旋转摆臂式操作装置，触摸屏选用国内知名品牌10.1寸真彩屏，PLC控制器功能模块选用国内知名品牌，低压电器元件选用知名品牌优质产品，耐用、故障率极低。 控制功能：制作流程动画画面显示，具有A：自动模试；根据炉膛燃烧情况，可实时调整设定负压，控制器采集 高精度的负压变送器的实时值，经过PID运算控制变频器精准快速的控制炉膛负压。B：手动模式:可以随时根据火化人员目测炉膛燃烧情况手动更改变频器频率控制负压。手动自动2种模式可以实现无扰切换不产生跳动。进尸和出骨灰操作具有调试模式、手动模式、自动模式，模式间可以随意切换，方便稳定。整套系统操作屏幕上有详细的故障代码和故障解释说明方便精准快速定位故障源头，而且触摸屏具有运行参数数据显示。本套系统配备工业物联网技术实现终端设备远程监控设备运行状况和运行参数，实现运行参数定时保存并以表格或者趋势图的形式方便客户随时查阅了解设备的运行情况。 | 可支持：可支持PLC远程联机、数据交互，设备远程监控，智能运维，数据统计&记录，微信&邮件多重报警保护等。使您在任何时间、任何地点轻松获取产品运行数据。以智能化管理, 提供设备接入、监控诊断、远程维护、预测预警,对单台设备的控制核心（PLC）进行远程联机，可支持程序远程上下载、调试,为设备故障得以快速准确解决提供有利保障。 人机功能：铝合金摆臂液晶屏一体化组合；采用国际进口PLC编程； 操作液晶屏实现显示：奏乐、预备门启闭、炉门起降、尸车进出、尸车起降、引风机启闭、鼓风机启闭、点火、压力传感显示、时间显示、火候显示、温度显示、操作提醒、报警等功能！ |
| 24 | ▲PLC编程 一键全自动 控制系统 | 硬件选用：摆臂式触摸屏选用国内知名品牌10.1寸真彩屏，PLC控制器功能模块选用国内知名品牌性能稳定支持远程拓展，防护等级达到IP65，分辨率1024×600，背光寿命达到5000小时以上，符合CE标准，低压电器元件选用知名品牌优质产品，耐用、故障率极低。 自动模试：根据炉膛燃烧情况，可实时调整设定负压，控制器采集高精度的负压变送器的实时值，经过PID运算控制变频器精准快速的控制炉膛负压。 手动模式：可以随时根据火化人员目测炉膛燃烧情况手动更改变频器频率控制负压。 | 操控模式：一键操控具有调试模式、手动模式、自动模式三种模式，模式间可以随意切换三种模式可以实现无扰切换不产生跳动。 系统运行保障：设有多种报警，设备出现故障的可查看报警代码精准定位故障源头，保障设备安全高效的运作。 |
| 25 | 360º旋转 摆臂式 操作装置 | 支体固定：火化机机体。 摆臂材质：铝合金材质阳极氧化表面处理。 臂展：300mm 臂垂：300mm 水平臂和垂直臂角度：90º 操作旋转角度：根据设备运行情况随意调节至合适角度，360º旋转调节。 触摸屏配套：10.1寸，并可根据液晶触摸屏大小尺寸定制匹配。 | 阻隔液晶触摸屏与炉体高温分离，避免高温导致液晶触摸屏加速老化及指令失灵。调节至合理的角度确保操作人员处在安全区域，更便于操作人员实时观察设备运行情况，大大提高工作效率。设计新颖，科技感强。 |
| 26 | 摆臂式 液晶触摸屏 | 箱体尺寸：L300mm×W300mm×厚110mm 箱体材质：铝合金阳极氧化表面处理。 外型尺寸：271mm×213mm×36.4 mm 界面尺寸：10.1寸 可视角度：60/60/70/70 运行支持：人机界面PLC控制系统。 网络支持：可连接无线WIFI。 输入电源：24±20%VDC，最高启动峰值可达2A，可兼容直流供电系统。 液晶触摸屏支架：触摸屏摆臂旋转角度360º调节。 | 防护规定：人机界面符合NEMA4的防护要求（适用于室内）。 电器环境：人机界面符合欧盟CE电气认证标准，电路设计可以抵抗电气噪声干扰。 使用环境：人机界面符合UL508（ISBN 0-7629-0404-6）机械安全性，适用于污染等级2的环境。 |
| 27 | 使用燃料 | 0#轻柴油 |  |
| 28 | 连续火化时间 | 30～50分钟/具 |
| 29 | 平均火化能耗 | 耗油8～13L/具 |
| 30 | 使用寿命 | 设备正常使用大修期：4500具或三年以上。 设备正常使用寿命：13000～15000具或10年。 |
| 31 | 总功率 | 设备总用电功率18～20KW。 |
| 32 | 有害物质排放 | 符合国家GB13801-2015《火葬场大气污染物排放标准》的要求。 |

## 2、火化机专用尾气净化处理设备

| 序号 | 产品技术项目 | 产品技术参数要求 | 产品技术性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备组成 | 高效风冷烟气急冷塔烟气急冷系统、喷雾脱酸塔、组合式高效旋风除尘器、二噁英吸附装置、高温自动转换阀、脉冲式新型布袋除尘器、自动清灰装置、应急旁通装置、变频引风机、达标排放引射、螺杆空压机供气系统、PLC全电脑自动控制系统等组成 | 结构紧凑、外形美观、使用操作方便，无二次污染，实用性强等特点。 |
| 2 | 处理流程 | 火化机烟气→应急旁通系统→高效烟气急冷塔（烟气急冷至200℃）→喷雾脱硫脱酸塔→高效旋风除尘器→活性炭吸附装置→脉冲式布袋除尘器→变频引风机→引射达标排放。 | 科学流程设计，节能高效。 |
| 3 | 工艺保证与 工程安装 | 产品用料严格按图纸技术要求选用国标材料不以劣代优。产品技术不断持续改进，应用先进的技术，成熟的工艺，并配置激光切割，数控剪折冲床，二保焊接等主导设备加工产品，焊工持证上岗，焊接工艺达行业标准要求，为制造优质的产品提供技术保证。 | 工程安装实行包质量、包施工安全、包工资、包验收的政策，由专业安装团队负责完成。并由招标方进行全过程的监管指导。 |
| 4 | 安装后效果 | 林格曼黑度：排放无黑烟，林格曼黑度≤1级 二噁英：二噁英的排放含量符合国家标准要求。 颗粒：殡仪馆周边无青烟现象，尾气排放无漂浮物。 气味：火化车间周围空气中没有火化遗体的异味。 火化量：设备安装后的单台连续火化量达6具以上。 匹配：尾气设备与火化机无缝对接。 负压：系统运行必须满足火化机炉膛负压要求。 | 尾气处理的污染物排放指标达到GB13801-2015标准。 |
| 5 | 高效风冷系统 | 系统组成：风冷烟气急冷器。 急冷器尺寸：L1650mm×W1100mm×H3550mm 急冷器材质：外表采用δ3mm优质钢材焊接而成。 冷却风管材质：无缝镜面不锈钢管。 冷却风管尺寸：φ57mm×厚2mm×L2000mm，总长：144m。 急冷器风机功率：3KW 风量：5619－7312m³/h 全压：934－831pa ▲冷却温度：2秒内降至200℃以下。 | 采用优质钢材制作，激光切割工艺，做工精细，焊接工艺水平行业领先，由压力容器和船舶行业取证焊工焊接。冷却温度随手可控出口烟气≤200℃，确保散热快，耐高温、耐腐蚀。6年以上不被气体腐蚀穿透。表面温度适应手感，为方便使用冷风底部专门设置清灰口和检修门。 |
| 6 | ▲高效脱酸脱硫脱脂装置 | 系统组成：由烟气脱酸塔，碱性物质配送装置，双流体喷雾装置等组成。 脱酸塔外形尺寸：φ1100mm×3800mm 脱酸塔材料：由δ3mm优质钢材卷制而成。 双流体喷头材质：不锈钢 碱辅料存量：80kg 喷头孔径：Φ2.2mm 碳辅料输送：自动输送 运行表面温度：略高于室内温度。 腐蚀年限：内表经防腐处理6年不被气体腐蚀穿透。 | 根据不同地域选用干法或半干法脱除技术，脱除率达98%。当用干法脱除技术时则通过流量调节阀，螺旋铰刀、自动添加摆线减速机构运行系统将碱性物质送入脱硫器和含硫烟气充分混合反应进行脱除；当用半干法脱除时，则通过流量调节阀，利用二硫体喷头将碱性物质雾化后喷入脱硫器和含硫烟气充分混合反应进行脱除，雾化颗粒达5μ，由于雾化碱性物颗粒细，用量每小时约5KG，充分被烟气吸收而无废水产生。 |
| 7 | ▲高效双管旋风除尘系统 | 外形尺寸：L1840mm×W840mm×3700mm 扩散箱尺寸：L1520mm×520mm×H598mm×δ3mm 出烟口尺寸：288mm×466mm×δ3mm 集灰桶尺寸：φ450mm×H368mm×δ3mm 主材质：δ3mm优质钢材。 性能、尺寸、外观符合GB/T700-2006标准要求。 烟气处理量：6000-8000m³/h 运行表面温度：＜50℃ | 除尘运行工作时由特殊结构作用使系统中的含尘气流作旋转运动，借助于离心力的作用，使烟气中30N以上的尘粒及火星从气流中分离并捕集于器壁通过扩散箱沉降到底部集灰桶，除尘率达85%。 |
| 8 | ▲活性炭 喷射装置 | 材质：GB/T700-2006国标优质钢。 组成部分：由机体、料筒、分料器、传动机构几大部份组成。 外形尺寸：L855mm×W555mm×H1410mm 料筒：φ350mm×H625mm 碳粉容量：20kg 碳粉输送：分时段定时输送或在触膜屏上点动输送。 碳粉消耗：0.7kg/具。 | 采用低位添加碳粉方式，碳粉通过分料器和传动机构限量输入喷射到尾气系统中，去除或吸附烟气中大量有害酸性物质及经高温分解的二噁英类物质，二噁英去除率达98%，使其排放质量浓度≤0.1ngTE/m³净化后排放。 |
| 9 | 旁通阀 | 规格：Φ400mm 材质：优质钢制作耐温无卡阻。 | 气动控制、启闭迅速、零泄漏、布袋超温自动转换 |
| 10 | ▲脉冲式 布袋除尘器 | 制造材料：GB/T706-2008国标Q235B-10#槽钢，箱体采用δ3mm优质钢材 整体外型尺寸：L2450×W2370×H5870mm 进口尺寸：L650mm×W300mm，中心高3930mm 出口尺寸：L650mm×W300mm，中心高3930mm 脉冲阀：1.5寸24V 直角式。 过滤面积：120㎡ 压缩空气耗量：0.6m³/min 气源压力：0.4～0.6Mpa 滤袋规格：Φ134.5mm×2250mm，120条，材质P84复合毡，连续工作温度200℃，滤袋使用寿命2年以上。 袋笼：Φ120mm×2230mm碳钢镀锌。 出灰方式：自动落灰。 烟气量：6000～8000m³/h 烟气温度：≤200℃ 除尘效率：99.9% 设计阻力：≤1500pa 过滤风速：0.8～1.0m/min 本体漏网风率：<2% | 系统组成：脉冲布袋除尘器由上箱体、支架、风室、安全护栏、检修人孔，龙骨、覆膜高温滤袋、收尘器、电磁脉冲、清灰装置、清灰程控箱组成。 设计制造标准：GB/T6719-2009《袋式除尘器技术要求》、GB13801-2015《火葬场大气污染物排放标准》。 焊接工艺要求:选择合理焊接工序，有效控制焊接变形。各构件应校正好后方可施焊，不得随意移动垫铁和支撑，以便影响构件刚性和垂直偏差。备焊接接头按GB985《手工电弧焊焊接接基本形式与尺寸》标准执行。主体构件和补强构件不得用二氧化碳气体保护焊焊接。焊缝表面圆滑平整，焊缝宽窄，高低差目视一致，焊缝表面无裂纹、夹渣、气孔，焊瘤，未熔合，严重咬边现象，若出现允差补焊，修磨平。 防护配套设施：楼梯，护拦的焊接接头确保焊接牢固，以保后续安全使用。防护设施喷漆，先用砂布去除锈蚀，喷涂红防锈油漆，底漆干后，喷涂彩兰或银灰面漆至光亮平整。 |
| 11 | 变频引风机 | 功率：15KW 空炉负压：-300Pa以上 | 变频器控制调节负压，灵敏度高，运转平稳，有减震装置和清灰门。 |
| 12 | 排放引射 | 高度：＞8米 材质：δ3mm优质钢材 检测口高度：3m | 工作时引射口远近都看不见烟气。 |
| 13 | 螺杆空压机 | 功率：11KW 气压：0.8MPa 排气量：1.7m³/min | 选用国内知名品牌螺杆空压机，全自动控制，一天只需开关一次，噪音小，运行平稳、自动报警。 |
| 14 | 储气罐 | 容积：0.6m³ 承压：0.8MPa | 可多台设备共用。 |
| 15 | 精密进滤器 | 密定处理量：2.6Nm³/min | 精密过滤器能把压缩空气中的水分和油自动分离而使压缩空气净化保护布袋。 |
| 16 | 干燥机 | 功率：0.7KW 空气处理量：2.5m³/min | 风冷式干燥机，通过风冷再次把压缩空气中的水分烘干保证布袋干燥。 |
| 17 | 自动化 电气控制 | 操作功能：具有与火化机一体化操作功能； 触摸显示屏：选用国内知名品牌10.1寸真彩屏，PLC功能模块选用国内知名品牌进行程序控制，故障自动诊断报警，触摸屏显示运行参数； 低压电器元件：选用知名品牌优质产品，经久耐用，故障率非常低； 操作方式：操作有电脑、手动控制方式、可随时切换。 | 可支持PLC 远程联机、数据交互，设备远程监控，智能运维，数据统计&记录，微信&邮件多重报警保护等，使您在任何时间、任何地点轻松获取产品运行数据。以智能化管理, 可支持设备接入、监控诊断、远程维护、预测预警,对单台生产设备的控制核心（PLC）进行远程联机，可支持程序远程上下载、调试,为设备故障得以快速准确解决提供有利保障。 |
| 18 | 液晶触摸屏 | 外壳材质：工程塑料。 外型尺寸：271mm×213mm×36.4 mm 界面尺寸：10.1寸 可视角度：60/60/70/70 运行支持：人机界面PLC控制系统。 网络支持：可连接无线WIFI。 输入电源：24±20%VDC | 防护规定：人机界面符合NEMA4的防护要求（适用于室内）。 电器环境：人机界面符合欧盟CE电气认证标准，电路设计可以抵抗电气噪声干扰。 使用环境：人机界面符合UL508（ISBN 0-7629-0404-6）机械安全性，适用于污染等级2的环境。 |
| 19 | 总功率 | 小于或等于30KW。 |
| 20 | 使用寿命 | 正常使用寿命10年。 |

## 3、塔式遗物焚烧炉

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧能力（KG/H） | 60-100 |
| 2 | 炉内工作温度（度） | 600-800 |
| 3 | 炉膛负压（PA） | -1~-5 |
| 4 | 烟气停留时间（S） | 大于或等于2 |
| 5 | 炉体外径（mm） | 2200 |
| 6 | 炉内直径（mm） | 1900 |
| 7 | 炉体高度（mm） | 5550 |
| 8 | 二次燃烧室长度（mm） | 大于或等于5000 |
| 9 | 二次燃烧室布置 | 下排烟 |
| 10 | 鼓风机功率（KW） | 1.1 |
| 11 | 燃料 | 0-10号轻柴油 |
| 12 | 电源 | 380V 50HZ 三相 |
| 13 | 尾气处理 | 连接焚烧炉专用尾气净化处理设备 |

## 4、焚烧炉专用尾气净化处理设备

| 序号 | 产品技术项目 | 产品技术参数要求 | 产品技术性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备组成 | 高效风冷烟气急冷塔烟气急冷系统、喷雾脱酸塔、组合式高效旋风除尘器、二噁英吸附装置、高温自动转换阀、脉冲式新型布袋除尘器、自动清灰装置、应急旁通装置、变频引风机、达标排放引射、螺杆空压机供气系统、PLC全电脑自动控制系统等组成。 | 结构紧凑、外形美观、使用操作方便，无二次污染，实用性强等特点。 |
| 2 | 处理流程 | 火化机烟气→应急旁通系统→高效烟气急冷塔（烟气急冷至200℃）→喷雾脱硫脱酸塔→高效旋风除尘器→活性炭吸附装置→脉冲式布袋除尘器→变频引风机→引射达标排放。 | 科学流程设计，节能高效。 |
| 3 | 工艺保证与工程安装 | 产品用料严格按图纸技术要求选用国标材料不以劣代优。产品技术不断持续改进，应用先进的技术，成熟的工艺，并配置激光切割，数控剪折冲床，二保焊接等主导设备加工产品，焊工持证上岗，焊接工艺达行业标准要求，为制造优质的产品提供技术保证。 | 工程安装实行包质量、包施工安全、包工资、包验收的政策，由专业安装团队负责完成。并由招标方进行全过程的监管指导。 |
| 4 | 安装后效果 | 林格曼黑度：排放无黑烟，林格曼黑度≤1级 二噁英：二噁英的排放含量符合国家标准要求。 颗粒：殡仪馆周边无青烟现象，尾气排放无漂浮物。 气味：焚烧车间周围空气中没有焚烧遗物的异味。 火化量：设备安装后的单台连续焚烧量达150KG/h以上。 匹配：尾气设备与焚烧炉无缝对接。 负压：系统运行必须满足焚烧炉炉膛负压要求。 | 尾气处理的污染物排放指标达到GB13801-2015标准。 |
| 5 | 高效风冷系统 | 系统组成：风冷烟气急冷器。 急冷器尺寸：L1100mm×W1840mm×H3550mm 急冷器材质：外表采用δ3mm优质钢材焊接而成。 冷却风管材质：无缝镜面不锈钢管。 冷却风管尺寸：φ57mm×厚2mm×L2000mm，总长：144米。 急冷器风机功率：4KW 风量：8935－12171m³/h 全压：819－805pa ▲冷却温度：2秒内降至200℃以下。 | 工艺及性能：优质钢材制作，激光切割工艺，做工精细，焊接工艺水平行业领先，由压力容器和船舶行业取证焊工焊接。冷却温度随手可控出口烟气≤200℃，确保散热快，耐高温、耐腐蚀。6年以上不被气体腐蚀穿透。表面温度适应手感，为方便使用冷风底部专门设置清灰口和检修门。 |
| 6 | ▲高效脱酸脱硫脱脂装置 | 系统组成：由烟气脱酸塔，碱性物质配送装置，双流体喷雾装置等组成。 脱酸塔外形尺寸：φ1100mm×3800mm 脱酸塔材料：由δ3mm优质钢材卷制而成。 双流体喷头材质：不锈钢 碱辅料存量：80kg 喷头孔径：Φ2.2mm 碳辅料输送：自动输送 运行表面温度：略高于室内温度。 腐蚀年限：内表经防腐处理6年不被气体腐蚀穿透。 | 根据不同地域选用干法或半干法脱除技术，脱除率达98%。当用干法脱除技术时则通过流量调节阀，螺旋铰刀、自动添加摆线减速机构运行系统将碱性物质送入脱硫器和含硫烟气充分混合反应进行脱除；当用半干法脱除时，则通过流量调节阀，利用二硫体喷头将碱性物质雾化后喷入脱硫器和含硫烟气充分混合反应进行脱除，雾化颗粒达5μ，由于雾化碱性物颗粒细，用量每小时约5KG，充分被烟气吸收而无废水产生。 |
| 7 | ▲高效双管旋风除尘系统 | 外形尺寸：L1840mm×W840mm×3700mm 扩散箱尺寸：L1520mm×520mm×H598mm×δ3mm 出烟口尺寸：288mm×466mm×δ3mm 集灰桶尺寸：φ450mm×H368mm×δ3mm 主材：δ3mm优质钢材，性能、尺寸、外观符合GB/T700-2006标准要求。 烟气处理量：6000-8000m³/h 运行表面温度：＜50℃ | 除尘运行工作时由特殊结构作用使系统中的含尘气流作旋转运动，借助于离心力的作用，使烟气中30N以上的尘粒及火星从气流中分离并捕集于器壁通过扩散箱沉降到底部集灰桶，除尘率达85%。 |
| 8 | ▲活性炭 喷射装置 | 材质：GB/T700-2006国标优质钢。 组成部分：由机体、料筒、分料器、传动机构几大部份组成。 外形尺寸：L855mm×W555mm×H1410mm 料筒：φ350mm×H625mm 碳粉容量：20kg 碳粉输送：分时段定时输送或在触膜屏上点动输送。 碳粉消耗：0.7kg/具。 | 采用低位添加碳粉方式，碳粉通过分料器和传动机构限量输入喷射到尾气系统中，去除或吸附烟气中大量有害酸性物质及经高温分解的二噁英类物质，二噁英去除率达98%，使其排放质量浓度≤0.1ngTE/m³净化后排放。 |
| 9 | 旁通阀 | 规格：Φ400mm 材质：优质钢制作耐温无卡阻。 | 气动控制、启闭迅速、零泄漏、布袋超温自动转换 |
| 10 | ▲脉冲式 布袋除尘器 | 制造材料：GB/T706-2008国标Q235B-10#槽钢，箱体采用δ3mm优质钢材。 整体外型尺寸：L2450×W2370×H5870mm 进口尺寸：L650mm×W300mm，中心高3930mm 出口尺寸：L650mm×W300mm，中心高3930mm 脉冲阀：1.5寸24V 直角式。 过滤面积：120㎡ 压缩空气耗量：0.6m³/min 气源压力：0.4～0.6Mpa 滤袋规格：Φ134.5mm×2250mm，120条，材质P84复合毡，连续工作温度200°c，滤袋使用寿命2年以上。 袋笼：Φ120mm×2230mm碳钢镀锌。 出灰方式：自动落灰。 烟气量：6000~8000m³/h 烟气温度：≤200°c 除尘效率：99.9% 设计阻力：≤1500pa 过滤风速：0.8~1.0m/min 本体漏网风率：<2% | 系统组成：脉冲布袋除尘器由上箱体、支架、风室、安全护栏、检修人孔，龙骨、覆膜高温滤袋、收尘器、电磁脉冲、清灰装置、清灰程控箱组成。 设计制造标准：GB/T6719-2009《袋式除尘器技术要求》、GB13801-2015《火葬场大气污染物排放标准》。 焊接工艺要求:选择合理焊接工序，有效控制焊接变形。各构件应校正好后方可施焊，不得随意移动垫铁和支撑，以便影响构件刚性和垂直偏差。备焊接接头按GB985《手工电弧焊焊接接基本形式与尺寸》标准执行。主体构件和补强构件不得用二氧化碳气体保护焊焊接。焊缝表面圆滑平整，焊缝宽窄，高低差目视一致，焊缝表面无裂纹、夹渣、气孔，焊瘤，未熔合，严重咬边现象，若出现允差补焊，修磨平。 防护配套设施：楼梯，护拦的焊接接头确保焊接牢固，以保后续安全使用。防护设施喷漆，先用砂布去除锈蚀，喷涂红防锈油漆，底漆干后，喷涂彩兰或银灰面漆至光亮平整。 |
| 11 | 变频引风机 | 功率：22KW 空炉负压：-300Pa以上 | 变频器控制调节负压，灵敏度高，运转平稳，有减震装置和清灰门。 |
| 12 | 排放引射 | 高度：＞8米 材质：δ3mm优质钢材 检测口高度：3m | 工作时引射口远近都看不见烟气。 |
| 13 | 螺杆空压机 | 功率：11KW 气压：0.8MPa 排气量：1.7m³/min | 选用国内知名品牌螺杆空压机，全自动控制，一天只需开关一次，噪音小，运行平稳、自动报警。 |
| 14 | 储气罐 | 容积：0.6m³ 承压：0.8MPa | 可多台设备共用。 |
| 15 | 精密过滤器 | 额定处理量：2.6Nm³/min | 精密过滤器能把压缩空气中的水分和油自动分离而使压缩空气净化保护布袋。 |
| 16 | 干燥机 | 功率：0.7KW 空气处理量：2.5m³/min | 风冷式干燥机，通过风冷再次把压缩空气中的水分烘干保证布袋干燥。 |
| 17 | 自动化 电气控制 | 17.1、具有与火化机一体化操作功能； 17.2、触摸显示屏选用国内知名品牌10.1寸真彩屏，PLC功能模块选用国内知名品牌进行程序控制，故障自动诊断报警，触摸屏显示运行参数； 17.3、低压电器元件选用瑞士ABB知名品牌产品，经久耐用，故障率非常低； 17.4、操作有电脑、手动控制方式、可随时切换。 | 可支持PLC 远程联机、数据交互，设备远程监控，智能运维，数据统计&记录，微信&邮件多重报警保护等，使您在任何时间、任何地点轻松获取产品运行数据。以智能化管理, 可支持设备接入、监控诊断、远程维护、预测预警,对单台生产设备的控制核心（PLC）进行远程联机，可支持程序远程上下载、调试,为设备故障得以快速准确解决提供有利保障。 |
| 18 | 液晶触摸屏 | 外壳材质：工程塑料。 外型尺寸：271mm× 213mm × 36.4 mm 界面尺寸：10.1寸 可视角度：60/60/70/70 运行支持：人机界面PLC控制系统。 网络支持：可连接无线WIFI。 输入电源：24±20%VDC。 | 防护规定：人机界面符合NEMA4的防护要求（适用于室内）。 电器环境：人机界面符合欧盟CE电气认证标准，电路设计可以抵抗电气噪声干扰。 使用环境：人机界面符合UL508（ISBN 0-7629-0404-6）机械安全性，适用于污染等级2的环境。 |
| 19 | 总功率 | 小于或等于35KW。 |
| 20 | 使用寿命 | 正常使用寿命10年。 |

## 5、火化间双循环空气净化设备

送风双循环空气净化设备技术参数：

1》完美静音
采用新风路设计，体积更小巧；内置知名品牌电机，运行噪音低，寿命长。机身内置保温消音棉，可更有效抑制安装后产生的侧面噪音。

2》通风换气
静音双向流换气机做工精细，关观耐用。设备为室内提供新鲜空气的同时一边排气，排出室内污浊空气（二手烟，装修异味，病毒及烟尘等)，实现通风换气，改善空气。
3》多档调速
静音双向流换气机，人性化设计，配备二档/三档开关，客户可根据实际所需选择合适风量。

设备技术参数：

机组型号：SXL-500S

电源:3-380V/50HZ

风量:5000m3/h

静压:350pa

功率:2580W

外型尺寸:700*1400*600mm

重量:141KG

噪音:67dB

## 6、空气消毒净化机

| 序号 | 项目名称 | 产品技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | L650×W295×H370mm |
| 2 | 重量 | 13KG |
| 3 | 净化功能 | 活性炭，负离子 |
| 4 | 灭菌功能 | 臭氧 |
| 5 | 使用面积 | 0.2到80m³ |
| 6 | 每小时空气过滤量 | 220m³/h |
| 7 | 可使用交流电源和直流电源 | 220V 50Hz |
| 8 | 功能特点 | 在有工作人员工作时打开此产品通过横流风机使室内空气循环流动.活性炭、负离子给室内空气净化，在无人工作时可打开臭氧给工作区定时无死角杀毒灭菌，给工作人员一个良好的工作环境。 |

## 7、智能解冻处理设备

| 序号 | 产品项目 | 产品技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能特点 | 操作简便，智能人性 |
| 2 | 工艺 | 激光切割工艺 |
| 3 | 外型尺寸 | L2650×W890×H870（mm） |
| 4 | 箱体主材 | 采用304不锈材质，1.5mm厚 |
| 5 | 升降架 | 内部升降采用连杆式升降结构，304不锈钢管材质，承载力强，运行稳定 |
| 6 | 操作平台 | 采用钢索卷扬方式升降，升降电机功率0.55KW，铝合金减速器，性能稳定 |
| 7 | 清洗模式 | 采用瀑布喷淋清洗模式 ，流量自动调节。 |
| 8 | 进/出水 | 采用电磁阀自动控制，外加手动应急处理开关，安全可靠 |
| 9 | 池体防护 | 池体设有防鼠咬装置 |
| 10 | 操作系统 | 所有操作应用智能电控系统，可一键自动模式，也可转换单动操作，方便可靠，并带有自动提示报警装置 |
| 11 | 电器元件 | 采用知名品牌电器元件 |
| 12 | 化冻时间 | 2.5---3小时，也可调整时间继电器设定时间长短 |
| 13 | 化冻水温 | 可设定水温，但水温不得高于28℃，以免烫伤遗体 |
| 14 | 喷淋时间 | 可根据需求设定喷淋时间 |
| 15 | 遗体对接 | 平台带有不锈钢滚轮，可与遗体对接车匹配使用 |
| 16 | 加温系统 | 采用伴热带围绕池体加热，水与电隔离，加热更安全，功率为0.9KW |
| 17 | 自动抽风系统 | 排风管道采用304不锈钢制作，直径250mm，可以在清洗的时候遗体产生的有毒、有害气体及时有效排除，起到保护工作人员身心健康作用（需与外部排风机设备配套使用） |
| 18 | 线路 | 3相5线制（2×380V +N+PE） |
| 19 | 总功率 | 2.4KW |

## 8、风淋通道

| 项目名称 | 产品技术规格、参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 风淋室外尺寸mm | 1800宽×2500深×2100高 |  |
| 风淋区内尺寸mm | 1200宽×2410深×2020高 |  |
| 一、材质说明 |
| 箱体框架材质及厚度 | 304不锈钢拉丝板，标厚1.0㎜，实厚0.9㎜（±0.07）。 |  |
| 加工方式 | 激光剪板，数控折弯，冲孔，焊接加工而成 | 剪板折弯机，氩焊 |
| 门框材质及厚度 | 30×60方管 标厚1.2mm 304不锈钢方管 |  |
| 合页材质 | 3副/扇，标厚3.0mm不锈钢加强合页 |  |
| 视窗材料 | 5mm国标vw安全钢化玻璃 |  |
| 门控制形式 | 手动开门，自动关门 | 90度定位 |
| 门机及闭门器 | 闭门器，数量4只(使用10万次) |  |
| 开门方向形式 | 平开门 | 平开门为外开式 |
| 二、净化效率 |
| 过滤效率 | ≥0.3um尘埃≥99.99%（钠焰法） | 千级 |
| 出风口风速 | 30M/S(±5） | 出风口风速 |
| 喷嘴材质 | SUS不锈钢，喷嘴口径：30mm | 风口方向可调 |
| 喷嘴个数 | 30 | 两侧分布 |
| 高效过滤器数量 | 3只 |  |
| 高效尺寸 | 570×570×69 | 单位：mm |
| 初中效板式过滤器 | 3只 |  |
| 紫外线杀菌灯 | 2×40瓦石英杀菌灯 | 与风机同步工作 |
| 臭氧机 | 1×10G | 与风机同步工作 |
| 三、风机配置 |
| 风机功率 | 1.1 转速2800hr/m | 单位：KW |
| 风机数量 | 3+1 | 单位：台，离心风机 |
| 风机总功率 | 4.4KW |  |
| 电源，配电 | 380v |  |
| 净化灯具/套 | 3套,LED嵌入式照明灯，节能环保 | 8W/套 |
| 四、控制方式 |
| 控制面板 | 数显控制面板 |  |
| 吹淋方式 | 红外感应自动吹淋，吹淋时间到，自动停止 |  |
| 控制系统 | 微电脑集成控制电路系统，即插即用 | 软触点控制开关 |
| 显示屏数量 | 1 | 1块显示屏 |
| 显示状态 | 风机，照明，吹淋 | 显示三者状态 |
| 吹淋时间 | 0～99S可任意设置 | 上下键可调 |
| 系统人性化功能 | 自动解锁，照明延时温馨提示功能 | 可自定义时间 |
| 电子互联锁 | A门打开，B门锁闭，吹淋中A，B门都无法打开 | 联锁系统 |

## 9、担架

| 序号 | 产品项目 | 产品技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | L1960×W625mm |
| 2 | 材质 | 不锈钢 |

## 10、大轮推车

| 序号 | 产品项目 | 产品技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | 优质不锈钢 |
| 2 | 工艺 | 激光切割工艺 |
| 3 | 规格 | L2100×W600×H750mm |
| 4 | 前轮 | 橡胶定向轮 |
| 5 | 后轮 | 万向带制动 |

## 11、瞻仰台专用对接车

| 序号 | 产品项目 | 产品技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 外形尺寸：L2140×W684×H870mm 内空尺寸：L1980×W630mm 对接高度（托板离地尺寸）：815mm |
| 2 | 车架 | 不锈钢方管30×30×0.7mm |
| 3 | 助力滚轴 | 不锈钢无动力滚轴，数量6组 |
| 4 | 脚轮 | 前轮定向，后轮带制动万向轮 |
| 5 | 功能特点 | 1、与前侧开式瞻仰台配套对接，可免抬 2、不锈钢无动力滚轴，托板进出省力、静音 3、承重能力强 4、前部设置旋转限位卡扣，可限制托板滑出 5、静音橡胶脚轮，后轮带制动万向轮，移动无噪音，对地板无伤 |

## 12、供油系统

| 序号 | 产品项目 | 产品技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高位油罐 | 2T全容积2.35m³，装料系数0.95，压力系数0.1MPa,空重372.7KG，盛油重2154KG，介质为轻柴油。采用优质碳钢制作，表面喷涂采用高强银粉防锈漆处理。安装在火化车间前厅或预备室房顶，高度3.5-5米，可供多台火化炉用油，依靠自然压力（≥3kg/cm2）供炉燃烧。 |
| 2 | 油路管道 | 主管道DN40mm，地埋至火化炉后厅，再用DN15mm分油管与燃烧机连接。每台炉配装一个数字油量表，滤油器，确保油质干净和油量统计。 |
| 3 | 储油罐 | 采用＞15吨钢制油罐，尺寸φ2500×5000mm，类别为常压，由具备压力容器制造资格的专业厂家制作，设置加油口、冒气口、人孔检修口、出油口、液位显示装置。多为地埋式选址安装，配备完善的消防设施，地埋管道保温防腐，机械式齿轮油泵输油至高位油罐，确保输油，加油方便，安全。 |

注：

1、以上采购需求清单中标注“▲”的须在投标文件格式“四、技术要求响应偏离”中作出描述，并提供相关权威机构带有CNAS或CMA标识的检测报告证明并加盖供应商电子签章上传投标文件，否则视为负偏离。

2、中标候选人公示期间，采购人有权对供应商提供的材料进行审查。如发现虚假材料则取消中标资格，报行政监督部门。

3、项目实施完毕后采购人将组织相关单位进行验收。对于货物验收不合格的且由此产生的一切风险均有中标人承担。

4、供应商在完成采购货物供货、安装调试、检测合格后，并向采购人提供全套设备资料。

5、项目实施过程中所造成的安全生产责任事故，采购人概不负责，由中标人自行承担该项安全生产风险。

三、技术要求

1、本次设备系统的建设及验收，主要遵循以下标准规划及相关文件。响应供应商应注意使用标准规范的最新版本。

（1）《国务院关于殡葬管理的暂行规定》

（2）《江苏省殡葬管理办法》

（3）《全国殡葬服务、设施、用品分类与代码》标准

（4）《ISO质量管理体系》

（5）关于国务院《殡葬管理条例》中尊重少数民族的丧葬习俗规定

（6）《国务院殡葬管理条例》

（7）《尸体出入境和尸体处理管理规定》

四、报价说明及付款方式

1、投标供应商的报价应包含但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及质保期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及招标代理费、服务费、税金、保险费等与本项目有关的所有费用、合同包含的供应商所承担的风险、责任及政策性文件规定的各项应有费用。

2、付款方式：

合同签订后预付合同价的40%预付款(须提供等金额的无条件保函)，设备供货并安装调试完成至合同价的80%，验收合格并经审计后付至审定价的95%，试运行后一次性付清余款。

3、清单中未列项的辅材以及为完成本工程可能发生的其他费用投标供应商自行测算并分摊到报价中。

4、采购人有要求成交供应商分阶段、分批量供货及安装的调整权利，其不涉及中标单价调整。

5、项目实施时，采购人有权对各采购数量的调整的权利，其不涉及中标单价调整。

五、其他要求

# 1、交付时间：接采购人书面通知后150日内供货并安装调试到位。

# 2、服务地点：采购单位指定地点。

3、在质保期内，在正常使用情况下，出现的任何故障及损失，中标人无偿维修。如涉及失效零件更换，该零件应由中标人免费提供。质保期内中标人免费提供技术服务及运维工作。

4、中标人向采购人提供的设备是全新、完整、未使用过的，并完符合同规定质量格和性能要求的正品。

5、质保期：三年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。在质保期内供应商必须提供免费保修。质保期内，所有非故意性损坏或在质量标准范围内的其他可能因正常使用造成的损坏供应商必须提供免费上门维修、免费更换零部件，保障系统正常运行并提供终身技术支持。

6、在产品的设计使用寿命期内，投标供应商应能保证使用方更换到原厂正品的零部件，确保产品的正常使用。投标供应商应写明质保期后的维修收费标准，维修备件库地点及厂家维修站地点。

7、免费送货上门、免费由技术人员现场安装、调试和技术指导，并在用户使用地免费培训操作人员掌握设备操作及日常维护。并提供设备完整技术资料，技术资料包括技术规格和指标，各部件型号和参数清单，操作使用说明手册和注意事项。

8、服务响应：中标人在接到用户维修电话后1小时内响应，3小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用。

9、中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括质保期外的修理及技术指导、配件供应等。

10、中标人提交服务成果时必须至少同时提供项目的培训计划、项目实施计划、用户手册、操作手册、软件接口等书面及电子文档。

11、中标人必须提供软件实施必需的所有教材和资料，并提供系统操作培训。

12、系统各分项安装调试完成并移交相关资料文档后，进行上线运行，系统总体上线运行时间为30天。上线运行结束后组织验收。

13、验收由采购人单位组织进行。

14、验收的依据是本采购人需求书、签订的合同、最终的实施方案、技术协议以及实施过程中经双方同意增加的约定文件（如补充协议）等。

15、验收内容主要包括对系统的功能、性能、操作性等进行测试，各分项功能是否达到设计要求。

第六章   投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二三年    月    日

一、投标函

盱眙县殡葬管理所:

关于          采购项目（项目编号:     ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人    （姓名和职务）代表     （供应商单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第14条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

供应商名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（电子签章或电子签字）:

职务:

日期:       年     月     日

注：各供应商必须在“投标文件格式”模块中对应的接口上传材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供材料处理。

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写） |
| 供货期 | 按招标文件要求执行。 |

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价明细表

供应商:         （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括成本合同所需的服务、设备、劳务、管理、税金、材料、维护、利润、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照招标文件第二章第10条的要求报价。

（5）各供应商必须在“投标文件格式”模块中对应的接口上传材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供材料处理。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 名称 | 项目采购需求中主要技术条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商:          （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）供应商必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

（4）各供应商必须在“投标文件格式”模块中对应的接口上传材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供材料处理。

五、服务承诺

（格式由供应商自定、加盖供应商电子签章）

六、资质审查时供应商必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一（必须提供）:

（1）供应商提供法定代表人资格证明（扫描件并加盖供应商电子签章，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖供应商电子签章）；

（2）供应商提供授权委托书（扫描件并加盖供应商电子签章，格式详见示范格式二）和受托人身份证（原件扫描件并加盖供应商电子签章）。

2、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）（必须提供）；

3、中小企业声明函（详见示范格式四）（非必须提供）；（加盖出具单位公章的电子件）。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（非必须提供）:

（1）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（2）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

5、根据本项目的特定资格要求，供应商还须提供下列资料:无

6、其它要求：

（1）不接受联合体供应商参加投标。

（2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、

“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人代表查询，查询结果将以网页打印的形式签字留存并归档）

注:

（1）上述相关原件，成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

（2）上述是在对供应商资质审查时，供应商所必须要提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及发现供应商的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

（3）供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

七、涉及无效投标条款中供应商必须提供的证明文件（如有）

八、综合评分时供应商需提供的证明文件

（请供应商仔细阅读招标文件第三章评标标准，并按照要求提

供）

九、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定，加盖供应商电子签章。）

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:性别:年龄:职务:

系（供应商单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:供应商法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致盱眙县殡葬管理所:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加盱眙县殡葬管理所组织的（项目编号:HAZC-2023      ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

供应商:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:供应商委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致盱眙县殡葬管理所:

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:HAZC-2023      ）采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我方与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

7、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务；

8、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

9、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

中小企业声明函（服务）

致盱眙县殡葬管理所:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致盱眙县殡葬管理所:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

# Text boxes

项目概况:盱眙（福慧园）新建综合性殡葬服务设施项目火化设备采购的潜在供应商应在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网自行免费下载招标文件，并于2023年12月15日9点00分（北京时间）前提交投标文件。