淮安市政府采购分散

采购项目招标文件

项目名称: 淮安市公安局交通警察支队执法记录仪及采集工作站采购项目

项目编号: JSZC-320800-ZQHJ-G2022-0064

淮安市公安局交通警察支队

二0二二年十月二十七日

第一章   投标邀请

受淮安市公安局交通警察支队的委托，中企华建友工程管理有限公司就该单位淮安市公安局交通警察支队执法记录仪及采集工作站采购项目进行公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

一、项目基本情况

（一）项目编号: JSZC-320800-ZQHJ-G2022-0064

（二）项目名称:淮安市公安局交通警察支队执法记录仪及采集工作站采购项目

（三）预算金额:人民币2510760元整

（四）最高限价:人民币2510760元整

（五）采购需求:具体详见第五章采购需求。

（六）合同履行期限: 合同签订并经见证后30日内供货安装调试到位。

（七）本项目（(是(否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其它。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第30.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- 本项目的特定资格要求:

1、本项目接受电信行业法人的分支机构投标，须提供法人对本项目的授权书；

2、投标人必须具有《基础电信业务经营许可证》或《增值电信业务经营许可证》。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、公告发布及招标文件获取信息

1、公告在淮安市政府采购网发布。

2、报名期限、文件获取期限、地点及方式：

（1）报名期限、文件获取时间：2022年10月28日-2022年11月7日（上午9：00－11：30、下午14：00－17：30，节假日休息）

（2）如果投标人确认参与本项目须报名并获取文件，须到中企华建友工程管理有限公司登记(地址：清江浦区延安东路105号武夷大厦723室)，现场登记须携带的资料：法定代表人或其授权委托代理人携带本人居民身份证原件及复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）未按上述登记的投标人的投标文件将被拒绝。

注:如果投标人现场报名填写的报名信息有误，在招标文件发布期间如招标文件有更正或修改而招标人或招标代理公司因投标人所留联系方式无法通知到投标人的，其责任由投标人自行承担。

四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交截止时间及开标时间:2022年11月17日14:30

2、开标地点: 清江浦区延安东路105号武夷大厦727室。

五、其他补充事宜

1、本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2、投标保证金: 根据苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低投标人投标成本，取消政府采购投标保证金。

3、履约保证金:为保证合同的顺利执行，中标人必须在签订合同之前，向招标人指定账户提交金额为成交总价1%的履约保证金。

4、因疫情防控特殊情况，投标人代表参加开标会，必须佩戴口罩，出具健康码及行程码；中、高风险地区投标人代表，参加本项目投标的，严格按照淮安市疫情防控相关要求，办理报备等手续，并出具48小时内有效的核酸检测阴性证明。

5、投标人的法定代表人（持有有效的法定代表人身份证明原件、居民身份证原件）或其授权委托代理人（持有有效的授权委托书原件、居民身份证原件），准时参加开标会议，否则招标人不予接受投标。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系方式

名称: 淮安市公安局交通警察支队

地址: 淮安市经济开发区深圳路22号

联系人: 杨警官     电话：18851266896

2、采购代理机构信息

名称:中企华建友工程管理有限公司

地址: 清江浦区延安东路105号武夷大厦723室

联系人:  王工    电话：0517-83960456

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费10800元，上述费用由中标人在领取中标通知书前全额支付。上述费用含在投标报价中，并不单独立项，投标人编制投标文件时考虑到投标报价中。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前以书面形式通知招标人或代理机构（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至信箱41456616 @qq.com并电话告知采购人或代理机构），招标人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或邮箱）。由于投标人所留联系方式有问题而导致招标人无法通知的，其责任由投标人自行承担。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，【请报名参加本项目的投标人随时关注信息，由于投标人未及时关注最新项目信息动态的，其后果和责任由投标人自行承担】。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的编制

8.1投标人编制的投标文件应按招标文件第六章“投标文件”中的要求编制。

8.2投标文件份数为一正本四副本的纸质投标文件。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

8.3纸质投标文件按本招标文件的要求编制装订，胶装成册，并编制目录。

8.4投标人应将纸质投标文件密封，信封封面注明项目名称、项目编号、投标人名称。

8.5本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

8.6投标文件由投标文件格式、资质审查提供的资格证明文件、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件（如有）、综合评分提供的证明材料四个部分组成。请投标人根据本招标文件的要求编制投标材料。

9.开标一览表

9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.投标报价

10.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

10.2 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.3招标人不接受备选的投标方案或有选择的报价。

10.4投标报价应以人民币为货币单位。

11.技术要求响应偏离

11.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

12.服务承诺

12.1投标人的服务承诺不能低于招标文件中对于服务的要求。

13.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

14.方案部分（如果本项目涉及的话）

14.1本项目评标标准中的方案部分是否采用暗标方式进行评审：

(不采用        (采用

14.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。

14.3方案部分采用暗标方式的，供应商需按14.2的要求编制方案。经三分之二评委认定，供应商未按14.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

15.投标有效期

15.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.投标文件的签署

16.1投标文件需要在投标人进行签章或签字的位置应进行签章或签字。投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、投标文件递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应在投标邀请中规定的投标截止时间前将投标文件送达招标文件指定的地点。

17.2 投标人递交投标文件的时间及地点：详见投标邀请。

17.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

17.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，投标文件未按本招标文件要求密封和标记的，投标人的法定代表人或其授权委托代理人均未参加开标会议或不能提供合法有效的身份证明原件的，招标人有权不予接收。

- 开标及评标

18.开标

18.1代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。招标人代表、投标人应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督开标活动。

18.2按照第17条规定，迟交的投标文件将不予开封。

18.3开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标人或者代理机构当众拆封宣读每份电子投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及招标人或者代理机构认为合适的其他详细内容。

18.4招标人或者代理机构将做开标记录，开标记录包括按第18.3条规定在唱标时宣读的全部内容。

18.5开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

18.6投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

19.评标

19.1评标组织

19.1.1评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责:

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据招标人委托协议直接确定中标人；

（5）向招标人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

19.1.2 评标委员会由招标人代表（如有）和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

19.2评标程序

19.2.1投标人资格审查

19.2.1.1开标结束后，招标人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

19.2.1.2资格审查:依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

19.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

19.2.2投标文件符合性审查

19.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

19.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

19.2.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不同意修正的，其投标无效。

19.2.3.投标文件的澄清

19.2.3.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

19.2.3.2对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.3.3接到评委会澄清要求的投标人如未按第19.2.3.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

19.2.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（4G智能执法记录仪）。多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理。

19.2.5投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理:

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（8）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同投标人的投标文件相互混装；

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（12）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（13）开标现场未提供样品展示或提供的样品与所投产品参数不一致的；

（14）参数负偏离的、检测报告未提供的；

（15）未按招标文件要求提供纸质投标文件；

（16）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的【本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求】；

（17）投标人所投产品技术参数未完全满足招标文件第五章“三、采购清单”中标注“★”技术参数要求的；

19.2.6 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照18.6款执行。

19.2.7有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人:

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

20.评审及中标

20.1评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

20.2 评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

21.评标过程的保密

21.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

21.2 招标人、代理机构和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

21.3 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及签订合同

22.确定中标人

22.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。

22.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

22.3招标人将在淮安市政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

22.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，招标人将取消其中标资格。

23.中标通知书

23.1中标结果公示结束且在无疑义情况下，采购人或者代理机构将通知中标人。

23.2中标人在接到采购人（代理机构）通知后五个工作日内必须到采购人（代理机构）领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

23.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

24.签订合同

24.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同，采购合同经双方签章后方可生效。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

24.2中标人自中标通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

25.货物和服务的减少

25.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.履约保证金

28.1为保证合同的顺利执行，中标投标人必须在中标通知书发出之前，向采购人指定的账户提交金额为中标总价1%的履约保证金。

28.2履约保证金在项目验收合格后无息退还。

28.3如果中标人没有按照23条或24条的规定去做，采购人可报财政部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

七、质疑处理

29.质疑处理

29.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式通知采购人。未递交质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

29.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

29.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

29.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

29.5 质疑函必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

29.6 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

# （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

# （4）事实依据；

# （5）必要的法律依据；

# （6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

29.7 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式或者电子文件形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

29.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

30.政策功能落实

30.1小微型企业价格扣除

30.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

30.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

30.2联合体及分包

30.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

30.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

30.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

30.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

30.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

30.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中提供加盖出具单位公章的证明文件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准:

- 价格:45分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×45分

- 政策导向:4分

（1）所投执法记录仪在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分，没有不得分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）

（2）所投执法记录仪在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理局确定 的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得1分，没有不得分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）

（3）诚信评分:2分

投标人信用等级为AAA级的得2分，信用等级为AA级的得1.5分，信用等级为A级的得1分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）

注:（1）投标人须提供第三方信用服务机构出具的并经淮安市信用办备案的信用报告，否则不予认可。

（2）由于各地区间对于信用评定的标准不一致，根据《关于进一步加强在政府采购活动中应用信用报告管理的通知》（淮信用办[2017]21号）文件要求，上述“第三方信用服务机构”是指经淮安市信用办审核通过备案的服务机构。服务机构查询网址:

http://hacx.huaian.gov.cn/xinyongfuwujigougongshi/

- 技术部分:24分

（1）投标人所投产品完全满足招标文件 “设备性能指标”中标注“★”要求的得24分，未完全满足作无效投标处理。

（2）投标人所投产品与“设备性能指标”中未标注“★”要求相比较，以24分为基数，每有一项负偏离的扣1分，扣完为止。

- 方案部分:6分

评委会根据投标人提供的方案酌情评分,项目方案至少具备下列各项要求，如无重大偏差，每分项得分不得低于该分项分值的60%，分项方案未提供的或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏差的该分项不得分。

（1）供货方案:4分

对采购文件的理解，供货方案完整规范、思路清晰，系统业务分析透彻，投标文件便于评委评标，并有详细的与本项目平台完善的功能、技术指标等内容。方案科学先进、可行性强、完整的得4分；方案较科学、有可行性、较完整的得2分；方案不完整、技术可行性差或不提供的不得分。

（2）培训方案:2分

培训方案制定应科学合理、实用、紧贴项目实际，维护、管理及操作规程介绍等。

- 商务部分:11分

（1）投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证的，每提供一个得1分，本项最多得2分，没有不得分；（提供证书复印件并加盖投标人公章）

（2）投标人所投4G智能执法记录仪产品制造商自2019年1月1日至今具有4G执法记录仪项目业绩的，与政府部门签订的单个合同4G执法记录仪数量不少于300台，每提供一个得1分，不提供不得分，最高得6分。(提供合同复印件并加盖投标人公章)

（3）投标人所投4G智能执法记录仪制造商具备图像侦查研判系统、人脸智能识别、车辆号牌识别相关软件著作权，每提供一种得1分，不提供不得分，最高得2分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）

（4）投标人所投执法管理类平台软件具有相关软件著作权，并提供证明文件的得1分，不提供不得分，最高得1分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）

6、售后服务：10分

（1）投标人所投所有产品的免费质保期在满足招标文件要求的基础上，承诺每增加一年得1分，本项最多得2分，不承诺不得分。（提供承诺书原件并加盖投标人公章）

（2）投标人承诺在设备或系统发生故障时，维修人员能够在2小时内赶到现场，8小时内解决故障，不能解决故障用同等或同等以上备件替代的得2分，不承诺不得分。（提供承诺书原件并加盖投标人公章）

（3）投标人承诺中标后由执法记录仪制造商（生产者）提供1名工程师1年本地驻场服务的得2分。（提供承诺书原件并加盖投标人公章）

（4）投标人在提供50台采集工作站的基础上，承诺增加采集工作站数量5台作为备品备件的得2分；承诺增加采集工作站数量10台及以上作为备品备件的得4分，本项最高得4分，不承诺不得分。（提供承诺书原件并加盖投标人公章）

第四章  合同格式及条款

合   同   书

合同编号 (                   )

项目名称 ：

甲   方  ：

# 乙   方  ：

见 证 方 ：

合同签订日期：	   年    月    日

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

见证方：

一、依据《中华人民共和国民法典》的规定，经甲、乙双方友好协商，并经见证方见证，签订本合同。

二、招标文件编号：

中标总金额：

RMB（大写）        　        元；（小写） ¥   　     。

三、货物及数量

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计RMB（大写）： （小写）：￥ |

四、交货时间或工期

自合同（签订/生效）之日起           天。

五、交货或研发地点

# 由采购人指定。

六、付款条件

合同签订后支付合同金额的40%预付款，项目完成初验合格后付至合同金额的70%，项目验收合格并经审计后付至合同审定价的95%，质保期满后付清审定价的余款（不计利息）。

七、质保期

验收合格之日起  　　　　    月。

# 八、合同一般条款

# 1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。投标文件、项目实施方案，中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清，保密协议、廉政合同书等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

1.3 “审定价”系指经甲方审计部门对乙方履行合同情况进行审计后认定应支付给乙方的价款。

1.4 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术资料和软件系统等。

# 1.5 “服务”系指根据合同约定的乙方应承担与合同标的物有关的辅助服务，如运输、运输过程中保险以及其它的伴随服务，比如部署、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

# 2、权利与义务

2.1 乙方应在合同规定期限内提供甲方所需货物或安排人员进场从事软件系统开发工作。乙方不得随意变更驻场开发人员或减少驻场开发人员数量，如有变更须征得甲方同意，否则承担违约责任。

2.2甲方应对乙方运达甲方场所的货物进行现场初验，初验后制作初验报告，并由双方验收人员签字确认。甲方质疑乙方未按合同要求提供货物的，乙方应在初验后立即整改，并在七日内向甲方提供书面报告，否则承担违约责任。

2.3 乙方应保证货物或软件系统完全符合合同约定的质量、规格和性能要求，乙方应保证其货物在其使用周期内具有满意的性能。

2.4 甲方应在甲方所在地向乙方提供货物安装调试或软件系统开发的工作场所，及时提供系统开发需要的有关测试数据。

2.5甲方根据乙方履约情况，按照合同约定及时向乙方支付货款。

# 3、资产所有权

3.1 乙方按本合同约定向甲方提供的软件系统，其版权归甲方所有。

3.2乙方应保证提供甲方使用的货物或软件系统不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权等，因上述侵权而产生的诉讼赔偿和费用，由乙方全部承担。

3.3合同标的物为软件系统的，乙方应在产品安装调试完毕，并正常运行后，无条件向甲方移交软件系统的程序源代码、软件技术文档以及有关的技术资料和信息。

# 4、包装要求

4.1除合同另有约定外，乙方提供的全部货物均应按规定或应有的保护措施进行包装。该包装应适用长距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸需要，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方自行承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

# 5、货物运输

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，运输费由乙方自行承担。

# 6、质量与检验

6.1 乙方应严格按照合同规定提供合格货物及服务。

6.2甲方有权拒绝不符合质量要求的货物或服务，乙方应根据甲方要求及时更换相关货物或重新提供服务，且不得影响甲方工作的正常进行，由此产生的费用由乙方自行承担，如因更换或重作导致甲方项目逾期投入使用的，乙方还应承担逾期交付的违约责任，同时本规定并不免除乙方承担在本合同项下的货物质量保证和其他相关义务。

6.3乙方应在货物到货后，应申请甲方进行验收工作，经验收并经甲方代表签字后，方可进行安装施工，货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

# 7、项目验收

7.1甲方在项目试运行       个月后，组织验收工作，在验收过程中发现的质量及其他问题，甲方须及时以书面形式提出质疑并提出相应处理意见。

7.2 乙方在接到甲方书面质疑后应立即开展整改，并在七日内向甲方提供书面报告，否则承担违约责任。

7.3 如果货物或软件系统的质量、规格与合同约定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权报请法定检验机构进行检验，如检验结果存在上述情形，甲方有权凭检验报告向乙方提出索赔，检验费用由乙方承担。

# 8、伴随服务

8.1 乙方应按照国家有关规定和合同中的服务承诺提供服务。

8.2 除第8．1条规定外，乙方还应提供下列服务：

# （1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）乙方承诺的期限内对所提供货物或软件系统的运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

# 9、保密条款

9.1 甲方应对乙方开发的软件系统源代码、软件技术文档以及与项目有关的技术和资料等信息应恪守保密义务，除甲方对乙方开发的软件系统进行二次开发所需外,未经乙方书面同意，不得以任何方式将上述信息部分或全部披露给任何第三方。

9.2 任意一方如依政府法令规定须提供机密资料时，应该在提供之前将此项事实通知对方。

# 9.3 乙方对在履行本合同过程中所知晓到的甲方文件资料，软件和数据等负有保密义务。未经甲方书面同意，不得将所知晓的信息全部或部分向第三方透露，如有违反，应承担违约赔偿责任。情节严重的，甲方有权视情追究乙方其他法律责任。

9.4 本合同无论何种原因终止、变更或解除，保密条款继续保持其原有效力。

# 10、索赔

10.1 甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。

10.2在合同规定的检验期和质量保证期内，因货物或服务不符合合同要求，乙方应按照下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1） 乙方同意退货，应按合同中规定的结算货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所加的其它必要费用。

（2） 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭损失的数额，乙方必须相应降低货物的价格。

（3） 用符合合同约定规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换或修补有缺陷的部分，乙方自行承担一切费用和风险，同时负担甲方所蒙受的全部直接损失费用，乙方应对更换和修补件延长相应的质量保证期。

10.3 在甲方发出索赔通知之日起二十日内，乙方如未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方在甲方提出索赔通知之日起二十日内，或甲方同意的其他时间内，未能按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方有权从乙方履约保证金中扣除索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

# 11、逾期交货

11.1 乙方应按照合同约定的交货期交货。如果乙方无正当理由拖延交货，应承担误期赔偿责任，同时，甲方有权没收履约保证金，并视情终止合同。

11.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应在七日内以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，视情对情况进行分析，甲方有权决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。

11.3 如果乙方没有按照合同约定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费，但不影响合同项目的其他补救方法。赔偿费每天按合同总价的0.1%计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限为合同总价的15%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。

# 12、不可抗力

12.1 乙方因不可抗力而导致延迟履行或不能履行合同义务，不承担违约责任，除甲方另有要求外，在不可抗力情形消除后，乙方应继续履行合同义务。

12.2 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方另有要求外，在不可抗力情形消除后，乙方应继续履行合同义务。

# 13、税费

本合同价款为含税价，与本合同有关的一切税费均由乙方自行负担。

# 14、履约保证金

14.1通过淮安市政府采购中心招标的项目，乙方应通过国内银行，向淮安市政府采购中心缴纳规定的履约保证金。

14.2 乙方交纳的履约保证金，应采用银行本票、汇票、支票、电汇方式支付，与此有关的费用由乙方自行负担。
    14.3 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权申请从履约保证金中取得补偿。
    14.4履约保证金按合同要求并在项目验收合格后予以退还，履约保证金不计利息。

# 15、安全协议

如因乙方施工过程中造成安全事故，由乙方全权承担责任，与甲方无关。

# 16、解决争议的方式

双方在合同履行期间发生争议的，在不影响项目进度的前提下，双方应采取协商解决。协商不成，双方当事人可向  淮安  仲裁委员会提请仲裁。

# 17、终止合同

17.1 乙方违约后虽采取补救措施，但有以下情形的，甲方有权书面通知乙方终止部分或全部合同。

（1） 乙方未能按合同约定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部设备的；

（2） 乙方在收到甲方发出违约通知的二十日内，或经甲方书面认可延长时间内未能纠正其错误的；

（3） 乙方未能履行合同规定的其他义务。

17.2  在甲方根据第16.1条规定，终止全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法，向乙方以外的单位购买乙方未交的类似设备，乙方应对甲方所购货物超出部分的费用负责，同时乙方应继续执行合同中未终止的部分。

17.3乙方破产或无清偿能力的，甲方有权在其认为合适的时间以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。终止合同不损害或影响甲方已经采取或将采取的任何行动或补救措施的权利。

# 18、转让

# 除甲方书面同意外，乙方不得转让其应履行的部分或全部合同义务。

# 19、合同生效及其它

19.1本合同由甲方、乙方和见证方三方签字，并在乙方向见证方交纳履约保证金后生效。

# 19.2 本合同一式五份，见证方一份，甲方、乙方各执二份。

# 19.3修改或补充合同内容，经由甲方、乙方及见证方协商后，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.4本合同中规定的书面形式通知还包括电子邮件、传真、邮寄等形式。

书面形式的通知和报告的接收人应是甲、乙双方法人代表或负责本合同履行的双方具体负责人，接收人应及时签收。甲乙双方可商定双方具体负责人的电子邮箱。接收人不履行该义务的，发送方可以使用电子邮件将文本发送至接收人商定的电子邮箱，已发送时间满二十四小时即视为接收人已经收到。

甲方接收人电子邮箱：

乙方接收人电子邮箱：

19.5 淮安市政府采购中心组织采购的项目，其合同编号采用招标文件编号（HAZC20180101）；淮安市公安局自行分散采购的项目，其合同编号为HAFS及合同签订的日期（HAFS20180101）。

19.6 本合同按照中华人民共和国现行法律进行解释。

甲方：                     见证方：

# 地址：                     地址：

# 法定（授权）代表：         法定（授权）代表：

# 年    月    日                  年    月   日

# 乙  方 ：

# 地  址 ：

# 法定（授权）代表：

# 开户银行：

# 帐号：

# 年    月    日

第五章  项目采购需求

- 项目背景

为深入推进公安交警执法规范化建设，切实规范交警执法行为，提高一线交警的工作效率，根据公安部《交警系统执勤执法记录仪使用管理规定》（公交管〔2019〕132号 ）、省厅《江苏省公安机关现场执法标准（试行）》和苏公厅〔2021〕533号《关于全省公安机关开展智能单兵体系建设应用工作指导意见》的通知等有关规定，淮安市公安局交通警察支队计划开展移动智能执法系统建设。本项目以推进“智能单兵”动态采集、实时互联、智能预警应用为主线，加快构建体现时代特征、实战特点，数字化、合成化、智能化的单警科技装备应用生态，全面提升基层一线交警实战工作中信息采集、态势感知、数据赋能、人员查控、应急处突、执法监督等基本勤务实战能力。

- 建设依据

本方案建设范围均遵守国家现行的规范与标准，对我国未制定的规范，则参照相应的国际标准执行,主要遵循以下设计依据：

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2011

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016

- 《质量管理体系认证》GB/19001-2008 ISO9001：2008

- 《中华人民共和国安全作业标准》GA/T74-94

- 《单警执法视音频记录系统》GA/T 947-2015

- 公安部《公安信息化标准体系》

- GA/947.1-2015单警执法视音频记录系统-第一部分：基本要求

- GA/947.2-2015单警执法视音频系统-第二部分：单警执法记录仪

- GA/947.3-2015单警执法视音频记录系统-第三部分：管理平台

- GA/947.4-2015单警执法视音频记录系统-第四部分：数据接口

- 国务院办公厅：国办发[2017]14号文件《推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案》

- 公安部：公通字[2016]14号文件《公安机关现场执法视音频记录工作规定》

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端采集设备 |  |  |
| 1 | 4G智能执法记录仪 | 详见设备技术参数 | 290 | 台 |
| 2 | 5G智能执法记录仪 | 详见设备技术参数 | 10 | 台 |
| 3 | 连接线1 | USB3.0 Type_A公头转Type_C公头连接线，长度18cm以上。（若4G、5G智能执法记录仪已包含连接线，该项可不提供、不报价） | 300 | 根 |
| 4 | 备用电池 | 4G/5G智能执法记录仪专用电池 | 300 | 块 |
| 5 | 单机版执法记录仪 | 详见设备技术参数 | 421 | 台 |
| 6 | 连接线2 | USB Type_A公头转Micro_USB或Type_C公头连接线，长度18cm以上。（若单机版执法记录仪已包含连接线，该项可不提供、不报价） | 421 | 根 |
| 二、视频专网软硬件设备 |  |  |
| 1 | 流媒体转发 服务器 | 详见设备技术参数 | 1 | 台 |
| 2 | 视图库平台 | 1）满足公安部视图库采集接口，可按照视图库标准协议和接收视频图像信息采集设备/系统以及视频图像分析设备/系统的视频图像信息数据； 2）支持视图库信息数据的汇聚以及级联传输，级联传输满足公安部标准协议接越安全边界平台； 4）支持对接标准视图口； 3）支持视图库数据穿库系统，实现视频库对图像信息的采集入库； 6）支持不低于1000路的视频图像信息采集和汇聚存储。 | 1 | 套 |
| 3 | 即时通信及语音对讲模块 | 详见设备技术参数 | 1 | 套 |
| 4 | 高密度服务 器机箱 | 19英寸2U高标准机架式服务器机箱，支持不少于4个计算节点，不低于24个硬盘槽位；含两个冗余电源。 | 1 | 台 |
| 5 | 高密度服务器计算节点 | CPU不低于2颗，CPU性能参数不低于8核/16线程，主频 2.1GHz,up to 3.0GHz，11MB 缓存；128G内存；1块2.4T SAS盘，1块960G SSD盘。 | 3 | 块 |
| 6 | 四电口千兆 网卡 | 以太网电口网卡，配置≥4个1000M RJ45以太网电 | 3 | 块 |
| 三、公安网软硬件设备 |  |  |
| 1 | 执法记录仪 管理平台 | 详见设备技术参数 | 1 | 套 |
| 2 | 视图库平台 | 1）满足公安部视图库采集接口，可按照视图库标准协议和接收视频图像信息采集设备/系统以及视频图像分析设备/系统的视频图像信息数据； 2）支持视图库信息数据的汇聚以及级联传输，级联传输满足公安部标准协议接口； 3）支持视图库数据穿越安全边界平台； 4）支持对接标准视图库系统，实现视频库对图像信息的采集入库； 5）支持不低于1000路的视频图像信息采集和汇聚存储。 | 1 | 套 |
| 3 | 即时通信及语音对讲模块 | 详见设备技术参数 | 1 | 套 |
| 4 | 高密度服务器机箱 | 19英寸2U高标准机架式服务器机箱，支持不少于4个计算节点，不低于24个硬盘槽位；含两个冗余电源 | 1 | 台 |
| 5 | 高密度服务器计算节点 | CPU不低于2颗，CPU性能参数不低于8核/16线程，主频 2.1GHz,up to 3.0GHz，11MB 缓存；128G内存；1块2.4T SAS盘，1块960G SSD盘； | 3 | 块 |
| 6 | 四电口千兆 网卡 | 以太网电口网卡，配置≥4个1000M RJ45以太网电 | 3 | 块 |
| 7 | 采集工作站 | 详见设备技术参数 | 50 | 台 |
| 四、其它 |
| 1 | 电池集中 充电器 | 执法记录仪电池集中充电器，可以同时给≥5块电池充电。 | 30 | 台 |
| 2 | 4G、5G 执法记录仪 流量卡（该项不纳入本次项目报价） | 1、为4G、5G执法记录仪配备流量卡（列出通信运营商），免费测试1个月； 2、正式投入使用后，与上述通信运营商另外签订合同，按月支付，服务期24个月； 3、流量池套餐，6元/G，功能费1元/张/月，总资费：300张*1/元/张+N*6元/G(N为总流量)。 |

设备性能指标

- 4G智能执法记录仪

- ★设备须与采集工作站、执法记录仪管理平台相互兼容；（投标人参加投标时，须提供承诺函并加盖投标人公章，未提供的作无效投标处理）

- 设备质量含背夹应小于或等于220g；

- 设备操作系统采用安卓系统，系统采用8.0或以上版本；（投标人参加投标时，需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

- 设备采用不低于八核处理器，主频率≥2.0GHz，ROM≥64GB，RAM≥4GB；（投标人参加投标时，需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

- 具有电池欠压、存储溢出报警功能，电池欠压报警后电池剩余容量应能保证执法记录仪正常摄录不少于5min；（投标人参加投标时，需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

- 设备在摄录过程中能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式应为原文件名包含“IMP”，标记的文件能在管理平台中进行检索，并与其他文件进行区分；（投标人参加投标时，需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

- ★外壳防护等级：≥IP68(水深1m、持续2h)；（投标人参加投标时，需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，未提供的作无效投标处理）

- 可接入移动、联通和电信的4G SIM卡,实现无线传输功能；

- 设备可接收卫星数据并提供定位信息，应优先使用北斗卫星导航定位；（投标人参加投标时，需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

- 可通过定位卫星同步时间或与公安网络设备校时；（投标人参加投标时，需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

- 设备应具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸不小于2.2in，最大亮度应≥500cd/m²；（投标人参加投标时，需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

- 设备采用内置可更换电池供电，在1920*1080、30帧/s条件下连续摄录时间≥10h；在1280*720p、30帧/s条件下连续摄录时间≥12.5h；更换电池时，存储的信息不丢失，电池可重复充电次数应大于等于500次，充放电500次后电池容量达到80%以上；

- ★设备应具有夜视功能，开启夜视功能后，有效拍摄距离应满足说明书的要求，且不低于3m，有效拍摄距离处能看清人物面部特征。具有红外补光功能的设备，红外补光范围在3m处应覆盖摄录画面70%以上面积；（投标人参加投标时，需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，未提供的作无效投标处理）

- ★设备视频分辨率≥1920×1080，视频帧率≥25帧/s，视频分辨力≥600线；（投标人参加投标时，需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，未提供的作无效投标处理）

- 设备支持多种警情关联方式，包括手动输入警情关联、扫码警情关联、获取平台警情关联，支持警情处理时语音播报警情尾号，警情录像文件自动关联警情编号；

- 设备支持自动检测并抓取摄录场景中人员（含戴口罩人员）的头肩照、全景照。有效抓拍距离不小于3米，同一画面内人脸抓拍数量不小于20；定点抓拍场景下，对抓拍范围内依次通过的步行人员的人脸抓拍率≥99%；（投标人参加投标时，需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

- 设备支持预先录入布控黑名单人员信息，前端智能抓拍并实时本地化比对告警、支持导入5000以内的布控人员数据，本地布控告警响应时间不超过1秒（抓拍图像到给出分析结果）；

- 设备具有机动车号牌自动抓拍及识别功能，并可实时接收后台比对告警；（投标人参加投标时，需提供公安部检测机构出具的类似功能检测报告复印件加盖投标人公章）

- 设备具备对电池健康状态检测功能，在设备使用生命周期内，设备应能判断及展示当前电池的健康状态；设备支持电池额定容量设置及当前电池最大容量统计功能，当检测到当前电池最大容量低于额定容量80%时，系统推送电池告警信息，同时界面弹窗或提示提醒用户更换电池；

- ★设备在2000mm高度水泥地面跌落后应能正常工作，存储的数据不应丢失；（投标人参加投标时，需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，未提供的作无效投标处理）

- 设备具有电子防抖功能，支持菜单开启/关闭防抖功能，在线开启防抖功能。

- 5G智能执法记录仪

- ★设备须与采集工作站、执法记录仪管理平台相互兼容；（投标人参加投标时，须提供承诺函并加盖投标人公章，未提供的作无效投标处理）

- 设备质量含背夹应小于或等于220g；

- 设备操作系统应采用安卓系统，系统应采用8.0或以上版本；

- 设备采用不低于八核处理器，主频率≥2.0GHz，ROM≥64GB，RAM≥4GB；

- 设备视频编码能力支持3840×2160/4K/1080P；（投标人参加投标时，需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

- 具有电池欠压、存储溢出报警功能，电池欠压报警后电池剩余容量应能保证执法记录仪正常摄录不少于5min；

- 设备在摄录过程中能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记的文件能在管理平台检索，并与其他文件进行区分；

- 外壳防护等级：≥IP68；（投标人参加投标时，需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

- 可接入移动、联通、广电和电信的4G/5G SIM卡；

- 设备支持GPS或北斗定位系统，可采集设备的运行轨迹并上报；无网络状态下，定位信息上报具备离线缓存和恢复后补传功能；设备采用内置可更换电池供电，更换一次电池时，在3840*2160、30帧/s条件下连续摄录时间≥9h；在1920*1080、30帧/s条件下连续摄录时间≥12h；电池可重复充电次数应大于等于300次，充放电300次后电池容量达到80%以上；

- 设备具有夜视功能，开启夜视功能后，有效拍摄不低于3m，且能看清人物面部特征。有效距离10m处，基本识别人体轮廓。具有红外补光功能的设备，红外补光范围在3m处应覆盖摄录画面70%以上面积；

- 设备信息支持智能、定时、定距、定时定距多种采集上报方式，智能模式下能够根据速度自动选择最佳时间间隔（1秒到30秒），定距模式下能够配置间隔距离（范围50~1000米），定时模式下能够配置上报周期（1秒~180秒可调整）；

- 设备支持多种警情关联方式，包括手动输入警情关联、扫码警情关联、获取平台警情关联，支持警情处理时语音播报警情尾号，警情录像文件自动关联警情编号；

- 通信功能：设备支持通过无线注册至平台后，支持选定人员讨论，支持实时语音聊天、实时位置分享；

- 设备支持自动检测并抓取摄录场景中人员（含戴口罩人员）的头肩照、全景照。有效抓拍距离不小于3米，同一画面内人脸抓拍数量不小于20；定点抓拍场景下，对抓拍范围内依次通过的步行人员的人脸抓拍率≥99%；

- 设备支持预先录入布控黑名单人员信息，前端智能抓拍并实时本地化比对告警、支持导入5000以内的布控人员数据，本地布控告警响应时间不超过1秒（抓拍图像到给出分析结果）；

- 设备具有机动车号牌自动抓拍及识别功能，并可实时接收后台比对告警；（投标人参加投标时，需提供公安部检测机构出具的类似功能检测报告复印件加盖投标人公章）

- 设备具备对电池健康状态检测功能，在设备使用生命周期内，设备应能判断及展示当前电池的健康状态；设备支持电池额定容量设置及当前电池最大容量统计功能，当检测到当前电池最大容量低于额定容量80%时，系统推送电池告警信息，同时界面弹窗或提示提醒用户更换电池；

- 设备应具有数据安全气囊功能，当设备在使用过程中出现异常跌落的情况，应能保证当前的视音频文件不丢失、不损坏，保证取证数据的完整性；

- 设备具有电子防抖功能，支持菜单开启/关闭防抖功能，在线开启防抖功能。

注：与4G智能执法记录仪参数相同功能项不重复扣分。

- 单机版执法记录仪

- ★设备须与采集工作站、执法记录仪管理平台相互兼容；（投标人参加投标时，须提供承诺函并加盖投标人公章，未提供的作无效投标处理）

- 设备质量含背夹应小于或等于200g；

- 彩色显示屏，显示屏尺寸不小于2寸；

- 设备显示屏显示全场白测试信号时的最大亮度应≥360cd/m²；

- 设备显示屏显示全场白和全场黑测试信号时亮度值的比应大于等于1600：1；

- 照片分辨力支持7392*5544、5248*3936、4160*3120、3264*2448、2592*1944、2048*1536分辨率时，照片分辨率应大于或等于1000线；

- ★视频分辨率≥1920×1080，视频分辨力≥800线；（投标人参加投标时，需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，未提供的作无效投标处理）

- ★支持H.264、H.265；（投标人参加投标时，需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，未提供的作无效投标处理）

- 执法记录仪记录的视频在生产厂声明的所有分辨率条件下几何失真应小于或等于17%。

- 视频回放时，数字音频相对于视频图像在回放时不应存在明显的滞后或超前，视音频信号的失步时间应小于或等于1s；

- 设备具有夜视功能，开启夜视功能后，有效拍摄距离10m，有效拍摄距离处能看清人物面部特征；

- 编码视频流有防篡改、防非法复制等认证措施（如：水印叠加），以保证原始数据的完整性；

- 执法记录仪采用内置电池供电，电池工作时间应满足GA/T947.2-2015 4.1中A级标准要求；

(14)支持按住键盘任意键滑动选择数字/字符键，滑动中可迅速放大提醒当前选中数字/字符并在抬起后生效；

(15)支持前端录像、录音、拍照以及回放功能；

(16)支持外接高清摄像头（纽扣（肩章）式、耳挂式），满足各种应用场合；

(17)支持与现有采集工作站和此次采购的采集工作站充电、数据上传等功能无缝对接。

- 流媒体转发服务器

- 设备应实现设备接入、数据存储、码流转发、实时浏览、录像同步回放、语音对讲、告警联动、集中控制等功能；

- 设备采用嵌入式设计，安全可靠；

- 支持2个千兆网口、支持4个USB接口；

- 支持双电源；

- 单台设备支持至少1000个监控点的接入；

- 支持对图像进行目标属性分类：人、车、物的属性分类；

- 支持对图像中运动目标物摘要快照提取；并支持通过运动目标属性条件筛选查询，并通过快照回溯原始视频；

- 支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制；

- 支持标准的RTSP实时流媒体服务，可使用标准的流媒体播放软件进行实时浏览；

- 支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能；

- 带有GPS的无线前端在移动时，支持在电子地图上对其进行轨迹绘制，点击轨迹点时可以调阅这个时间点上的录像。

- 即时通信及语音对讲模块

- 即时通信功能。支持短语音、文字、小视频、图片、拍照、文件等即时通信；支持PC端和app端的消息互通；

- 语音对讲功能。支持PC端对讲功能，在pc间、或者pc和移动端的实时语音对讲。

- 执法记录仪管理平台

（1）平台至少由资源管理、指挥管理、监控考核、设备管理、安全审计、统计分析、系统管理等模块组成；

（2）支持用户使用账号和密码登录、支持通过统一权限模块配置登录方式，可选择强、中、弱三种方式、支持配置输入错误次数限制、单点登录、过期强制修改密码等；

（3）支持数据可视化功能，支持根据采购人需求进行定制；具有自动化统计大盘和自动化监控大盘、自动化统计大盘支持以数据或图表展示当日、一周内、一月内或自定义时间段内的案事件、车辆告警、人脸告警及上传视图文件情况；支持以数据或图表展示不同类型设备占比情况、设备可视化功能实时在离线情况；默认展示一级部门数据，支持切换展示部门数据。案事件、车辆及人员告警统计支持点击查看详情列表；支持根据警员姓名、车牌号码、案事件决定书编号、时间等条件进行查询；

（4）支持对上传的视频、音频、图片等资源进行分类管理、支持以列表展示视图资源详情，包括文件名称、文件大小、开始时间、结束时间、警员信息、是否重点文件、存储位置、存储期限、采集方式、标注类别等信息、支持点击列表中文件名称查看或播放视音频、图片文件、支持手动修改列表中的文件存储期限，包括自定义存储期限或设置为永久保存、支持对列表中的文件进行类别标注和备注操作、可根据时间、警员信息、单位名称、采集方式、存储位置、文件标注类型、是否关联案事件等条件进行检索；

（5）支持免插件播放视音频文件，支持正常倍速播放、多倍速播放、暂停播放、截图、循环播放、帧进帧退、播放时长显示、全屏播放等操作；

（6）支持展示上级警情平台下发的案事件／警情信息，案事件内容包括决定书编号、违法时间、单位名称、内容等信息；警情内容包括接警单编号、报警时间、接警时间、状态、单位名称、报警内容等信息；

（7）支持执法记录仪注册接入，可展示已接入设备的在离线数量，并以列表展示设备详情，内容包括设备名称、警员信息、支持实时获取在线设备的位置信息并在地图中展示设备分布情况，标注信息可自定义设置为设备图标、设备名称或警员信息、支持点击列表中在线设备进行快速地图定位，查看设备的当前使用人员、单位、经纬度、电量等信息、支持在地图中快速查看已连接设备的实时视频，视频窗口提供截图、录制、局部放大等功能支、持查看执法记录仪的历史视频，且可自动播放查询时间范围内的历史视频、支持多台已连接平台的设备同时在地图中查看实时轨迹、支持多台设备的历史轨迹查看，可自定义查询时间范围，可-20～20倍速查看轨迹播放，轨迹播放时同步显示时间轴、地图界面应提供地图层级放大、缩小，经纬度显示，支持设备圈选、测距、复位、截图、搜索地址的功能；

（8）支持对执法记录仪、采集站进行远程升级，用户在平台上传待升级版本后，采集站可自动在线获取并升级，当执法记录仪接入采集站后。可实现自动升级；

（9）支持通过统一权限管理模块对注册用户赋予不同角色，支持设置角色可访问的界面、数据查看范围等权限；

（10）★支持与现有公安网业务系统对接。主要包括与六合一平台、公安交通集成指挥平台、市局图像汇聚平台、警务通系统、110系统、市公安局人像识别系统等平台系统对接，与公安网/视频网交换设备对接，由此产生的所有费用均由投标人承担；（投标人参加投标时，须提供对接承诺函并加盖投标人公章，未提供的作无效投标处理）

（11）★投标人应承诺采购人提供的存储服务器能够免费接入此次采购的执法记录仪管理平台。（投标人参加投标时，须提供承诺函并加盖投标人公章，未提供的作无效投标处理）

- 采集工作站

（1）★执法记录仪采集工作站应与本次采购的4G、5G、单机版执法记录仪完全适配；（投标人参加投标时，须提供承诺函并加盖投标人公章，未提供的作无效投标处理）

（2）执法记录仪采集工作站应支持桌面立式、壁挂式等多种安装方式；

（3）★本次执法记录仪采集工作站配置不低于10个槽位；（投标人参加投标时，须提供产品彩页图片证明不低于10个槽位并加盖投标人公章，未提供的作无效投标处理）

（4）用户申请执法记录仪时，执法记录仪采集工作站槽位应具有指示灯或声音等提示信息，告知用户当前槽位的执法仪为正在申领的设备。指示灯或声音提示周期应不小于60s，超时无人申领时，执法记录仪应能自动恢复接入状态；

（5）执法记录仪采集工作站应内置指纹识别器或人脸识别，支持采集录入用户的指纹或人脸信息；成功录入指纹或人脸信息的用户可通过指纹或人脸验证方式进行人员登录、执法仪申领、归还验证操作，指纹或人脸验证响应时间不大于2s；

（6）执法记录仪采集工作站应能自动采集已注册执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等数据，并能验证采集站与执法仪存储的原始数据的一致性，保证采集的数据应能正常浏览；

（7）执法数据采集站设备应具有彩色触摸显示屏，屏幕尺寸不小于10寸；

（8）设备具有优先采集接口，当优先采集接口接入执法仪时，可自动暂停其他接口的数据采集而优先此接口的数据，优先采集接口采集完毕后，可自动恢复其他接口的采集；

（9）执法记录仪采集工作站在接入能力满负荷条件下的平均单路数据采集速率应大于等于5MB/s；

（10）★设备物理存储容量应不低于8TB；

（11）执法记录仪采集工作站应能对已采集的视频、音频、照片和日志等数据依据执法记录仪产品序号、用户编号、时间、文件类型、文件上传状态及执法记录仪重点标记文件等一种或多种条件进行查询,并统计查询到的文件数量。

四、投标人资质

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

1、本项目不接受联合体参与采购活动;

2、本项目接受电信行业法人的分支机构投标，须提供法人对本项目的授权书；

3、投标人必须具有《基础电信业务经营许可证》或《增值电信业务经营许可证》。

五、其它

（一）供货时间:合同签订并经见证后30日内供货安装调试到位。

（二）供货地点:由采购人指定。

（三）免费质保期：三年。

（四）付款方式:

合同签订后支付合同金额的40%预付款，项目完成初验合格后付至合同金额的70%，项目验收合格并经审计后付至合同审定价的95%，质保期满后付清审定价的余款（不计利息）

第六章   投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0  年    月    日

一、投标函

淮安市公安局交通警察支队:

关于          采购项目（项目编号:     ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第14条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（签章或签字）:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 供货时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人:        （签章）

法定代表人: （签章或签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）: 元 |

投标人:         （签章）

法定代表人: （签章或签字）

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照招标文件第二章第10条的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:          （签章）

法定代表人: （签章或签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、服务承诺

（格式由投标人自定、加盖投标人公章，原件放入投标文件）

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件并加盖投标人公章，格式详见第十部分示范格式一）和法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章）；

（2）投标人提供授权委托书（原件并加盖投标人公章，格式详见第十部分示范格式二）和受托人身份证（复印件并加盖投标人公章）。

2、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见第十部分示范格式三）；

3、本项目的特定资格要求:

（1）本项目接受电信行业法人的分支机构投标，须提供法人对本项目的授权书；（如有，投标文件中提供加盖电信行业法人公章的授权书，否则投标无效）

（2）投标人必须具有《基础电信业务经营许可证》或《增值电信业务经营许可证》。（投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标人公章，否则投标无效）

注:

（1）上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

（2）上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

（3）以上各项有任意一项不符合要求的都会导致其资格审查不合格，投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

七、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

（如有）

八、综合评分时投标人需提供的证明文件

九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章）

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人公章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市公安局交通警察支队:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加中企华建友工程管理有限公司组织的（项目编号:    ）淮安市公安局交通警察支队执法记录仪及采集工作站采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人公章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市公安局交通警察支队:

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:    ）淮安市公安局交通警察支队执法记录仪及采集工作站采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （签章）

日期:      年     月     日

示范格式四

企业声明函（货物类）

致淮安市公安局交通警察支队:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （签章）

法定代表人:（签章或签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市公安局交通警察支队:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （签章）

法定代表人:（签章或签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

# Text boxes

项目概况: 淮安市公安局交通警察支队执法记录仪及采集工作站采购项目的潜在投标人应按照淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）上发布的公告中要求报名获取招标文件，并于2022年11月17日14点30分（北京时间）前递交投标文件。