项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：  工业（制造业）

本项目  不接受  （接受/不接受）进口产品。

一、项目概况

1、为贯彻落实全国农村交通安全管理工作现场会精神，进一步提升支路叉口、急弯道路等事故易发点段科技防护水平，拟在国省道及其他车流量大、交通环境复杂的重点路口建设道路交通安全警示系统（支路哨兵），含后台管理软件。利用高灵敏的毫米波雷达，实时检测机动车、非机动车、行人状态，通过分析车辆类型、速度、距离，综合研判交通事故风险，为车辆和行人提供爆闪警示灯、高亮显示屏、高音喇叭“三位一体”全方位、立体式提醒，最大限度防范交通事故。

2、付款方式

预付款：合同金额的 30%   ，合同签订后按规定支付；

进度款：  项目完成经验收合格且在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合

同总额的75%，审计后付至审定价的95%      。

服务期付款：服务期结束后付至审定金额的100% 。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

3、交付地点：按采购人指定的地点交货、安装、调试。

4、质量标准：合格

5、本项目核心产品为：一体化预警立柱

三、服务要求

1、合同履行期限：合同签订之日起30日历天。

2、免费维保期：三年

3、项目实施方案

（一）建设方案：设备系统安装、调试、验收等工艺流程、各工序计划安排合理部署符合本项目建设要求。特别是项目重点难点的建设方案、方法，以保证本新项目的顺利建设。

（二）工期保证体系及保证措施：以目前的建设条件所须配套人员及机械设备以保证建设进度。

（三）工程质量管理体系及保证措施：对本项目的建设质量管理体系及保证措施进行阐述，措施合理有效、可实施性应符合要求。

（四）售后服务：针对本项目的售后服务管理体系、拟投入设备、售后服务人员的技术水平及现场服务措施、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间、应急处理方案、维保期满后的售后服务范围等方面进行打分。

（五）施工期间的安全生产责任由中标单位负责。

（六）施工期间中标方需履行相关报批手续，具体对接业务由施工方自行负责。

4、验收标准

中标方提供的货物有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件及采购人需求。

本项目实际建成后，由中标单位准备资料，提交申请后，采购人组织有关单位成立验收小组，3个工作日内组织开展验收，按照国家或行业标准、中标人投标文件及合同要求进行，必要时可以聘请专业人员，并出具验收报告。

验收内容对货物型号、规格、数量、外观质量、及包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。如发现有与合同规定不符的,向中标单位提出书面意见,不签发验收单，中标单位接到书面意见立即予以处理，达到整改要求后方为验收通过。

四、政府采购政策相关要求

（一）节能、环保产品要求

（1）供应商对照财政部、发展改革委、生态环境部制定的“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”，如本次采购产品属于强制采购范围内的，供应商应选投强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书电子件）

（2）《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。

（二）商品包装、快递包装要求

本次采购产品涉及商品包装和快递包装要求的，应不低于《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

(三) 绿色数据中心要求

绿色数据中心需执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知》（财库〔2023〕7号）的要求。 在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商在投标文件中出具响应承诺函，格式自拟。

五、项目建设内容

道路交通安全警示系统（支路哨兵）主要用于提醒来往车辆驾驶员注意行驶与前方过街行人适当等待。车辆靠近路口时，系统通过雷达检测技术检测是否有行人过街，当检测到前方路口有行人过街，预警系统的LED屏，爆闪灯、喇叭等声光警示设备持续工作，提醒来往车辆注意前方过街行人，注意减速让行，同时提醒行人适当等待，大大降低事故的发生概率。直到冲突危险消失，系统进入待机状态。

道路交通安全警示系统（支路哨兵）由一体化预警立柱、主路/支路检测雷视、智慧监控、4G存储终端、太阳能供电（可选）、治理成效监测应用软件等子系统组成。整体网络架构如下：

本项目基于运营商4G/5G无线网络建设，前端道路交通安全警示系统（支路哨兵）能够自动保存预警数据、抓拍数据、视频数据不低于7天，并将预警数据上传至道路安全预警（支路哨兵）管理系统，进行治理成效展示与设备运维管理。

（一）本次项目计划建设30个点位，点位列表根据招标方要求确定，基本上以国省道、县乡道路非信号灯路口为主。

（二）项目建设清单：

| 序号 | 产品 | 主要设备/子系统 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路交通安全警示系统（支路哨兵） | 一体化预警立柱 | 套 | 120 |
| 2 |  | 主路检测雷视 | 台 | 60 |
| 3 |  | 支路检测雷视 | 台 | 60 |
| 4 |  | 智慧监控 | 台 | 30 |
| 5 |  | 4G存储终端 | 台 | 30 |
| 6 |  | 太阳能供电 | 套 | 5 |
| 7 | 管理软件 | 治理成效监测应用软件 | 套 | 1 |
| 8 | 安装调试施工费 |  | 项 | 1 |
| 9 | 流量池 |  | 项 | 1 |

- 主要设备/子系统技术参数：

注：下列技术要求中要求提供“检测报告证明”等证明、承诺材料的，投标人按招标文件要求提供并以电子扫描件形式上传至投标文件中以供评标委员会评审。

- 一体化预警立柱

包含立柱、显示屏、红蓝爆闪灯、喇叭及内部连接组件。

产品尺寸：不低于：3170mm×798mm×425mm

显示屏尺寸不小于320mm×1200mm

工作电压：DC24V

喇叭：功率额定20W，可按设定的时间自动开启或关闭

灯珠屏功率：5W  红蓝爆闪灯功率：2W

工作温度：温度-30℃~+70℃ 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结

预埋尺寸不小于900mm×900mm×1000mm

- 主路检测雷视/支路检测雷视

高精度毫米波雷达与400万低照度深度学习智能相机从结构、场景、采集方式到数据信息等多方面深层次融合应用。

▲支持查看实时视频图像，查看抓拍参数信息，并可对网络配置、视频参数、图像参数、串口参数、报警参数等进行配置和修改

支持H.264H.265MJPEG编码，可设置视频压缩码率范围：32kbps～64Mbps

▲支持对雷达参数进行设置，包括：原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数等（提供公安部检测报告加盖厂家公章）

支持目标轨迹跟踪和显示，可在雷达监控界面上显示目标的实时轨迹（提供公安部检测报告加盖厂家公章）

视频画面内可叠加车辆跟踪框，实时显示每个目标的运行情况，可在目标列表中显示目标编号、速度、车型、位置坐标、车道号等信息（提供公安部检测报告加盖厂家公章）

支持设置超速阈值

支持配置事故检测功能开启/关闭

- 智慧监控

设备采用防护罩及高清相机一体化设计，支持电动变焦

传感器采用1/1.8”400万像素CMOS，抓拍图片分辨率不小于2688×1520（不含OSD叠加）

支持智能分析模式，可设置为人脸抓拍模式和混合抓拍模式

对监视画面中支持不少于40张人脸目标同时检测、跟踪和抓拍，并可将抓拍图片上传服务器。（提供公安部检测报告加盖厂家公章）

支持机动车车牌颜色识别，包括：蓝、黄、黑、白、绿（大型新能源汽车号牌、小型新能源汽车号牌、拖拉机号牌）等（提供公安部检测报告加盖厂家公章）

▲混合模式下，支持对行人正面、侧面、背面检测、框选和抓拍，支持非机动车（自行车、三轮车、电动车）和机动车抓拍，支持人脸、车牌小图、人脸与人体、车牌小图与车辆关联显示（提供公安部检测报告加盖厂家公章）

支持对行人及非机动车属性信息显示包括发型、是否带眼镜、是否拎物品、是否戴口罩、是否戴帽子、是否背包、上衣颜色、长/短袖、裤/裙、下装颜色、性别、两/三轮车等（提供公安部检测报告加盖厂家公章）

支持人脸区域自动曝光功能，可根据人脸区域光照变化自动调节曝光参数

支持非法访问、断网、IP冲突、存储异常等异常报警功能

设备几何失真应不大于4%

宽动态能力综合得分应不小于140（提供公安部检测报告加盖厂家公章）

支持识别机动车子品牌及对应年款，识别车头子品牌标志应不少于6000种，识别车尾子品牌标志应不少于3200种（提供公安部检测报告加盖厂家公章）

支持抓拍图片大小压缩功能，压缩比0-100可设（提供公安部检测报告加盖厂家公章）

支持机动车车型识别，白天夜间检测准确率不低于99%（提供公安部检测报告加盖厂家公章）

▲支持机动车车型识别，包含SUV、MPV、小型轿车、微型轿车、面包车、皮卡车、货车、小型货车、小型客车、中型客车、大型客车、集装箱卡车、微型卡车、吊车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车、两厢轿车、三厢轿车、跑车等20种（提供公安部检测报告加盖厂家公章）

- 4G存储终端

18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000MSFP光端接口(分别与G1、G2处于同一网段)（提供公安部检测报告加盖厂家公章）

内置2TB非热插拔硬盘存储，图片与录像可设置配额

具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个GPS天线接口、1个4G全网通天线接口

▲支持内置4G/5G通信模块，实现无线通信功能，通信模块可插拔更换（提供公安部检测报告加盖厂家公章）

▲支持内置北斗模块，实现北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频上，定位校时模块可插拔更换（提供公安部检测报告加盖厂家公章）

支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网配置。

支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、UDP、NTP、DHCP、802.1X等网络协议设置选项

▲支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持WEB回话SessionID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。（提供公安部检测报告加盖厂家公章）

支持远程访问IP地址黑白名单设置功能。

可添加16路IP摄像机（单路码率16Mbps）进行录像与图片的实时预览和存储，并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端。

可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart265、Smart264、SVAC视频编码格式的IPC

可显示连接在设备网口上的前端设备的IP、设备名称、MAC地址、上行流量及下行流量等信息

支持将同一辆经过多个相机的抓拍图片按照时间范围进行匹配合成

可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量诊断，可生成诊断信息并导出查看。

支持对网络接入和转发流量进行监控统计，并可在WEB客户端进行查询与展示

- 太阳能供电

前端电压：DC24V稳压

前端功耗：≤60W

电池容量：1200wh磷酸铁锂

电池循环次数：≥2000次

太阳能板：240W/36V（A级单晶硅）

最大放电电流：2.5A、1.25A

额定工作温度：25±3℃ 充电温度：0℃—+55℃ 放电温度：-40℃—+60℃

- 治理成效监测应用系统软件

结合目前农村道路交通安全隐患治理场景智能化设施的完善，解决以往设施部署后，安全隐患点位建设分布台账不清晰、点位设备运行状态不可知，同时无法收集并汇聚前端感知设备采集的通行信息和预警信息，并通过数据分析展现设备部署后具体的治理成效。为此，本次在配套前端点位设施布建的同时，基于原有监控平台，新增交通安全隐患治理应用,该系统软件支持安装在泗阳县大数据中心互联网服务器上。具体功能如下：

（1）整体治理成效监测

▲系统支持在地图上展示辖区各个安全隐患治理点位分布位置，实现一图总览。可以通过点击路口后，支持显示安全隐患点段名称、隐患点类型（特征、标签），包含设备详情、建设信息，并可关联视频画面（前端设备如有视频能力）。

支持总览数据看板功能；

支持建设指标展示，包含已治理路口数量、待治理路口数量等维度；

▲支持总体成效指标统计，包含时间颗粒度、减速预警成效指标、冲突提醒次数、弯道压线预警次数；以及今日指标统计，包含减速预警成效指标、冲突提醒次数、弯道压线预警次数等；

支持高频预警隐患点分析，包含高频冲突提醒隐患点、高频超速预警隐患点、高频超速不减速预警隐患点等；

▲支持总体设备在线数/设备在线率统计。

整体治理成效监测界面

同时，支持撒点图标根据设备在线情况展示在线状态，单个隐患点位存在多个联网设备，可以区分部分点位离线和全部点位离线。

（2）场景治理成效监测

以路口地图层级展示；可在路口上展示建设的设备图标，并可点击设备图标进行视频预览；

支持本路口主支路盲区预警数据看板应用，包含总体成效指标、今日指标等。

总体成效指标：可支持月/季/年等时间维度指标统计；支持减速预警成效指标（包含总体过车数量、安全速度通行过车数量、减速通行过车数量、预警未减速过车数量等指标）；支持冲突提醒次、弯道压线预警次数（弯道路段场景）指标成效监测；

今日指标：支持减速预警成效（包含今日总体过车数量、安全速度通行过车数量、减速通行过车数量、预警未减速过车数量等指标）、支持冲突提醒次等指标成效监测。