机电产品采购

国际竞争性招标文件

（第二分册）

招标编号：0667－184JIBEP6078/01

招标设备：内窥镜系统及设备（电子胃肠镜系统）

本   册   内   容

投  标  邀  请

投 标 资 料 表

合同条款资料表

货物需求一览表及技术规格

江苏省设备采购国际招标中心

2018年12月

第五章  投标邀请

日期：2018年12月

招标编号：0667－184JIBEP6078/01

- 江苏省设备采购国际招标中心受江苏省人民医院委托，邀请合格投标人就采购内窥镜系统及设备（电子胃肠镜系统）的下列货物和有关服务提交密封投标：

内窥镜系统及设备（电子胃肠镜系统）       1套

2. 有兴趣的合格投标人可在江苏省设备采购国际招标中心得到进一步的信息和查阅招标文件，可从2018年12月19日至2018年12月26日每天9：00至16：00（北京时间）在江苏省设备采购国际招标中心购买招标文件，不购买招标文件的不得参加投标，本招标文件每套售价为800元人民币或120美元，售后不退（国内邮购须另加60元人民币或国外邮购须另加50美元）。

公司银行帐号为：银行外汇帐号（美元）南京银行140201091002243

银行外汇帐号（欧元）：南京银行01093820030000197

人民币帐号：宁波银行南京分行营业部72010122001247084

3. 所有投标书应于2019年1月11日上午9时整（北京时间）之前递交到开标大会处。

4. 定于2019年1月11日上午9时整（北京时间）在江苏省南京市公开招标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

招标机构名称：江苏省设备采购国际招标中心

详细地址：中国江苏省南京市虎踞北路12号南2楼

邮编：210013

联系人：朱天强  潘娟娟

电话：86-25-83711986

传真：86-25-83716208

电子信箱：panjuan100@163.com

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 说 明 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标人：江苏省人民医院 地 址：江苏省南京市广州路300号 联系人：高虹 电 话：025-83715025 |
| 1.2 | 招标代理机构：江苏省设备采购国际招标中心 地 址：江苏省南京市虎踞北路12号南2楼 联系人：朱天强 电话：86-25-83711986 传真：86-25-83716208 电子信箱：panjuan100@163.com |
| 1.3 | 资金性质：自筹 |
| 2.2 | 合格的投标人：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的法人或其他组织均可投标。 |
| 2.8 | 投标人应当与招标文件载明的投标截止时间前在中国国际招标网（网址：http://www.chinabidding.com）成功注册（免费）且年检合格。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的后果由其自行承担。 |
| 投标文件的编制 |
| 8 | 投标语言：投标文件应以中文编写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以使用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。 |
| 10.3 | 本次招标只允许投标人提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。 |
| 11.4 | 本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价 |
| 11.6.1 | 从中华人民共和国关境内提供的货物：报DDP价 相关费用：报货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用。 |
| 11.6.2 | 从中华人民共和国关境外提供的货物：报CIP货到江苏省人民医院机房价 相关费用：报货物从装运港至目的地的运输、保险和其他当地发生的伴随费用。 |
| 12 | 投标货币： 投标人从中华人民共和国关境内提供的货物和服务用人民币报价，投标人从中华人民共和国关境外提供的货物和服务可用美元或其他国际主要结算货币。 |
| *13.1 | 联合体投标：不接受联合体投标 |
| *13.3 | 资格标准： 1.如是境内的投标商应提供企业法人营业执照副本复印件 2.法人代表授权书 3.制造商授权书 |
| 14.3 | 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据： 1）货物主要技术指标和性能的详细说明； 2）投标人应在投标文件中提供货物从招标人验收合格后开始使用至整机正常运行所需的备品备件（含易损易耗件）和专用工具清单。清单中须列明：备品名称、型号规格、单价、品牌、产地等，专用件须另外注明材质、规格尺寸、加工方式等。 3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。 4）投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。 5）投标人须提供原厂出具的完整的售后服务承诺书。 |
| *15 | 投标保证金额：大于投标总价的百分之一点五（1.5%）小于百分之二（2%） 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 投标保证金形式：可采取下列任何一种形式： 由一家在中华人民共和国境内或境外信誉好的银行用招标文件提供的 格式或招标机构接受的其它格式出具的银行保函或不可撤销的信用证。 银行汇票、银行本票、电汇。依法必须进行招标的项目的境内投标单位 以银行汇款形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。 |
| *16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件的数量： 纸质正本文件1份、纸质副本文件6份。 |
| 17.2 | 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由单位负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的《单位负责人授权书》附在投标文件中。投标文件的报价部分、重要商务和技术条款参数（打“*”）响应等相应内容应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母逐页签字。投标文件的副本应为正本的复印件。 |
| 17.3 | 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。 |
| 18.1 | 投标文件的密封： 1）投标人可将所有投标文件（除开标一览表和投标保证金外）用一个包装整体密封。如投标文件较厚，不方便整体密封的，可按《机电产品国际招标标准文件》第一册18.1款要求进行密封和标记。 2）投标人还应将开标一览表和投标保证金单独密封提交。 |
| 18.2 | 外层信封均应： 1)清楚标明递交至投标资料表中指明的地址。 2)注明投标资料表中指明的项目名称、投标邀请的标题、编号和“在(开标日期和时间)之前不得启封”的字样，并填入投标资料表中规定的开标日期和时间。 |
| 19.1 | 投标文件开始接收时间：2019年1月11日 上午8时30分（北京时间） 投标截止时间：2019年1月11日 上午9时整（北京时间） 投标文件递交地点：金陵晶元大酒店四楼明志厅（江苏省南京市鼓楼区江东北路386号） |
| 20 | 迟交的投标文件：招标人将拒绝并原封退回截止时间之后递交的投标文件。 |
| 开标与评标 |
| 22.1 | 开标时间：2019年1月11日 上午9时整（北京时间） 开标地点：金陵晶元大酒店四楼明志厅（江苏省南京市鼓楼区江东北路386号） |
| 23.1 | 评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。本次评标采用最低评标价法 |
| *24.5 | 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。 在商务评议时，选用24.5.1（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8） 在技术评议时，选用24.5.2（1）、（2）、（3）、（4）、（5） |
| 26.3 | 评标价量化因素：选用26.3（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8） |
| 26.4.1 | 投标人应在投标文件中提供估计的货物尺寸、装运重量和每个合同包的估计EXW价/CIF价/CIP价的价值。 |
| 26.4.2 | 交货期：合同签订后90天内 交货期的偏离：每延迟一周其评标价加投标价的1%（不足一周以一周计算） 最长延迟不能超过2个月（含2个月），否则导致废标。 提前交货不考虑降低评标价。 |
| 26.4.3 | 付款计划的偏离：不允许偏离 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用： 1）卖方应在投标文件中提供按产品出厂标准供应的货物从招标人验收合格后开始使用至整机正常运行所需的备品备件（含易损易耗件）和专用工具清单和价格，除易损易耗件后的备品备件价格应包括在投标价中。 2）如投标人未按招标文件规定提供上述清单，评标委员会将在投标总价上增加其他有效投标人中有效投标所提供的同类货物的最高报价进行算术修正。 |
| 26.4.5 | 中国关境内的备件供应和售后服务设施： 1）投标人应在中国关境内设置（配备）投标设备所用的备件库和售后服务机构。如没有备件库或售后服务机构中任一项，评标时评标委员会将增加投标总价的1%计入评标价，如两项都没有将增加投标总价的2%计入评标价。 2）终身零配件供应：投标人应保证终身提供该设备价格合理的所有维修零配件（提供价格表）。 3）系统升级：设备验收合格后，投标人应提供系统软件的免费升级服务。 |
| 26.4.6 | 投标设备的预计运行和维护费用 所采购的货物的运行和维护费用是设备使用周期成本的一个主要部分。这些费用将根据下述规定的计算使用寿命成本的因素和标准进行评价： （1）评价使用寿命的年数按货物大修前的使用年限； （2）计算出使用寿命期间年平均运行费用； （3）质保期后使用寿命期间年平均维护和/或保修费用； 以上述（2）至（3）条计算的全部年平均费用最低者为基准，按（1）项中所列年限将其他投标人高出部分的100％计入评标价中。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率：按“投标人须知”中第26.4.7（1）条 投标人应响应技术规格中的规定，说明所提供的货物保证达到的性能和效率。高于标准的，不考虑减低评标价；低于标准性能或效率的（假设为100%），每低一个百分点，投标价将增加1%。 |
| 26.4.8 | 其他额外的评标因素和标准： 1）投标人在投标总价中不得包含招标文件要求以外的货物，否则，在计算评标价时不予核减。 2）实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。 3）投标分项报价表、商务偏离表与技术规格偏离表必须严格按照招标文件的要求制作，如果未按照招标文件的要求制作，由此产生的投标被拒绝的风险由投标人自行承担。投标人可以提供所投设备的选购件以供用户选择，同时提供选项的清单和详细报价，选项的价格不计入投标总价。 4）投标人认为应该配备而又在招标范围以外的设备、部件、装置或服务，可先列入选项清单。投标人须在投标时提供设备安装、调试、维修、保养所需专用工具的清单和详细报价，其价格计入投标总价。技术服务将作为供货内容的一部分，包括安装、调试及安装调试前运行环境（水、电、气、温度、湿度）要求、人员培训、验收程序及步骤、验收报告及其它卖方义务。 5）投标人须在投标文件中详细说明其提供的技术服务的内容、计划、措施、标准等情况并提供报价。 |
| 授 予 合 同 |
| 36.1 | 投标人一旦中标，在领取中标通知书时按中标总金额的1.5%向招标代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费一次付清。如果中标人不按照招标文件规定交纳招标代理服务费，其投标保证金将不予退还。 |
| 适用于本《投标人须知》的额外增加的变动 |
| （1）对招标文件中的重要条款（参数）加注星号（“*”）标识，如不满足任一带星号（“*”）的条款（参数）将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。 （2）构成投标被否决的评标依据除重要条款（参数）不满足外，还可以包括超过一般条款（参数）中允许偏离的最大范围、最多项数。对一般条款（参数）允许偏离的最多项数为3项（含3项）。 （3）一般商务和技术条款（参数）在允许偏离范围和条款数内进行评标价格调整的计算方法，每个一般技术条款（参数）的偏离加价为该设备投标价格的1%，投标文件中没有单独列出该设备分项报价的，评标价格调整时按投标总价计算。 |

第七章  合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：江苏省人民医院 项目现场名称：江苏省人民医院机房 |
| 7 | 货币：合同货币 |
| 11 | 目的地：江苏省人民医院机房 价格条件：CIP江苏省人民医院机房 交货期：合同签订后90天内 |
| 16 | 应提供的伴随服务有： 1. 中文操作手册和快速操作指南，并提供电子版（中英文均可） 2. 维修手册：包括线路图、电路版位置图、检测、调试方法、故障代码等，可以是电子版或光盘 |
| *18.2 | 质量保证期：安装、调试、验收合格后两年，鼓励延长，并提供原厂质保函或保修合同。 |
| 18.4 | 免费维修响应速度为卖方收到买方通知后4小时内到达。（包括所有节假日）。 保修期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天） |
| *20.1 | 付款方法和条件为：设备安装、调试、验收合格后付90%，余款10%设备验收合格正常运转十二个月后付清。 |
| 35.1 | 卖方通知送达地址：江苏省人民医院机房 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和 投标人所在国 政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |

第八章  货物需求一览表及技术规格

1．概述

本次招标采购设备为内窥镜系统及设备（电子胃肠镜系统），投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标人以精美的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜系统及设备（电子胃肠镜系统） | 1套 | 合同签订后90天内 | 江苏省人民医院机房 |

2．技术要求及配置

| 序号 |  | 招标要求 | 投标方参数 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备概况 |  |  |  |
| 1.1 | 名称：内窥镜系统及设备（电子胃肠镜系统） | 要求各供应商提供目前符合技术参数的同机型的最新型号机器，并列出详细配置清单和分项报价。 |  |  |
| 1.2 | 生产地 | 提供 |  |  |
| 1.3 | 数量 | 1 套 |  |  |
| 二 | 设备合法销售有关文件 |  |  |  |
| 2.1 | 境外生产的设备须提供：FDA或CE | 提供复印件 |  |  |
| 2.2 | CFDA | 提供复印件 |  |  |
| 三 | 主要技术参数 |  |  |  |
| 3.1 | 超高清图像处理中心 | 1台 |  |  |
| 3.1.1 | 设备用途 | 用于处理来自内窥镜的信号，将其转换为能在监视器上显示的信号。要求能够匹配该品牌最新型号的内窥镜，无须通过转接头与内镜进行连接 |  |  |
| *3.1.2 | 图像信号 | 图像信号可选择RGB、YPbPr、SDI及DVI |  |  |
| 3.1.3 | IHb色图 | 计算内镜图像中每个像素的IHb 值，并模拟颜色显示 |  |  |
| *3.1.4 | NBI功能 | 窄波成像，增强黏膜上的毛细血管及其它结构的可见度，更易于识别病灶范围 |  |  |
| 3.1.5 | AFI功能 | 通过自体荧光将普通黏膜显示成绿色，异常病灶显示成为紫红色 |  |  |
| 3.1.6 | 白平衡及自动修正 | 通过简单操作可进行自动白平衡，可对彩虹现象自动修正，有效防止套色不准现象 |  |  |
| 3.1.7 | 自动噪点校正 | 要求 |  |  |
| 3.1.8 | 自动增益控制 | 要求 |  |  |
| 3.1.9 | 构造强调设定及轮廓强调设定 | 要求 |  |  |
| 3.1.10 | 测光模式选择 | 具有平均、峰值、全自动三种测光模式 |  |  |
| 3.1.11 | 电子放大功能 | 在不使用电子放大内镜时，也能具备电子放大功能 |  |  |
| 3.1.12 | 能够快速实时冻结 | 要求 |  |  |
| 3.1.13 | 图像大小选择 | 要求 |  |  |
| 3.1.14 | 具有内镜远程切换功能 | 要求 |  |  |
| 3.1.15 | 文件处理功能 | 能够记录患者数据、内镜信息等，要求能够进行U盘刻录图像 |  |  |
| 3.2 | 氙气冷光源 | 1台 |  |  |
| 3.2.1 | 设备用途 | 用于与内窥镜配合使用，临床为内窥镜提供照明。要求能够匹配该品牌最新型号的内窥镜 |  |  |
| *3.2.2 | 光源 | 主灯≥300W氙气灯，配备应急灯，寿命均要求超过500小时 |  |  |
| 3.2.3 | 亮灯方式及亮度调节 | 可通过切换调节器及光路控光对亮灯方式及亮度进行调节，通过伺服光圈模式进行自动亮度调节 |  |  |
| 3.2.4 | 颜色转换 | 使用专用滤光片进行颜色转换 |  |  |
| 3.2.5 | 自动曝光 | 要求有17档 |  |  |
| 3.2.6 | 气泵及送水 | 横膈膜式气泵，有高、中、低三档压力，送水采用气压送水或可拆式水瓶 |  |  |
| 3.2.7 | 指示灯 | 应急灯、AFI及NBI在前面板均有指示灯 |  |  |
| 3.2.8 | 设定存储 | 光源关闭后，设定仍可被存储 |  |  |
| 3.2.9 | 兼容内镜一触式接口 | 要求 |  |  |
| 3.3 | 治疗型电子胃镜 | 1根 |  |  |
| 3.3.1 | 设备用途 | 用于上消化道以及咽喉的观察、诊断、摄影和治疗 |  |  |
| 3.3.2 | 视野范围 | ≥140° |  |  |
| 3.3.3 | 视野方向 | 0°（直视） |  |  |
| 3.3.4 | 景深 | 3-100mm |  |  |
| 3.3.5 | 弯曲角度 | 上210° 下90° 左 100° 右100° |  |  |
| 3.3.6 | 先端部外径 | 9.9mm |  |  |
| 3.3.7 | 插入部外径 | 9.9mm |  |  |
| 3.3.8 | 全长 | 1350mm |  |  |
| 3.3.9 | 工作长度 | 1030mm |  |  |
| 3.3.10 | 钳子管道内径 | 3.2mm |  |  |
| 3.3.11 | 钳子最小可视距离 | 3mm |  |  |
| 3.3.12 | 激光兼容性 | 要求 |  |  |
| 3.3.13 | 高频兼容性 | 要求 |  |  |
| 3.3.14 | 内镜信息记忆功能 | 要求 |  |  |
| 3.3.15 | 副送水管道 | 要求 |  |  |
| 3.3.16 | 黑白CCD功能 | 要求 |  |  |
| *3.3.17 | 窄波光观察功能 | 要求 |  |  |
| 3.4 | 高清电子放大胃镜 | 1根 |  |  |
| 3.4.1 | 设备用途 | 用于上消化道以及咽喉的观察、诊断、摄影和治疗 |  |  |
| 3.4.2 | 视野范围 | 广角模式≥140° 长焦模式≥75° |  |  |
| 3.4.3 | 视野方向 | 0°（直视） |  |  |
| 3.4.4 | 景深 | 广角模式 7-100mm 长焦模式 1.5-3mm |  |  |
| 3.4.5 | 弯曲角度 | 上210° 下90° 左 100° 右100° |  |  |
| 3.4.6 | 先端部外径 | 10.8mm |  |  |
| 3.4.7 | 插入部外径 | 10.5mm |  |  |
| 3.4.8 | 全长 | 1350mm |  |  |
| 3.4.9 | 工作长度 | 1030mm |  |  |
| 3.4.10 | 钳子管道内径 | 2.75mm |  |  |
| 3.4.11 | 副送水管道 | 要求 |  |  |
| 3.4.12 | 高清黑白CCD功能 | 要求 |  |  |
| 3.4.13 | 光学放大倍数≥105倍 | 要求 |  |  |
| *3.4.14 | 窄波光观察功能 | 要求 |  |  |
| 3.5 | 高清电子放大结肠镜 | 1根 |  |  |
| 3.5.1 | 设备用途 | 用于大肠的观察、诊断、摄影与治疗 |  |  |
| 3.5.2 | 视野范围 | 广角模式≥140° 长焦模式≥80° |  |  |
| 3.5.3 | 视野方向 | 0°（直视） |  |  |
| 3.5.4 | 景深 | 广角模式 7-100mm 长焦模式 2-3mm |  |  |
| 3.5.5 | 弯曲角度 | 上180° 下180° 左160° 右160° |  |  |
| 3.5.6 | 先端部外径 | 13.6mm |  |  |
| 3.5.7 | 插入部外径 | 12.9mm |  |  |
| 3.5.8 | 工作长度 | 1330mm |  |  |
| 3.5.9 | 全长 | 1655mm |  |  |
| 3.5.10 | 钳子管道内径 | 3.15mm |  |  |
| 3.5.11 | 钳子最小可视距离 | 4mm |  |  |
| *3.5.12 | 硬度可调功能 | 要求 |  |  |
| 3.5.13 | 窄波光观察功能 | 要求 |  |  |
| 3.5.14 | 支持放大脚踏 | 要求 |  |  |
| 3.5.15 | 光学放大倍数≥105倍 | 要求 |  |  |
| 四 | 配置要求 |  |  |  |
| 4.1 | 超高清图像处理中心 | 1台 |  |  |
| 4.2 | 氙气冷光源 | 1台 |  |  |
| 4.3 | 治疗型电子胃镜 | 1根 |  |  |
| 4.4 | 高清电子放大胃镜 | 1根 |  |  |
| 4.5 | 高清电子放大结肠镜 | 1根 |  |  |
| 4.6 | 肠镜放大器 | 1台 |  |  |
| 4.7 | 原装台车 | 1台 |  |  |
| 4.8 | 原装医用高清显示器（≥26寸） | 1台 |  |  |
| 4.9 | 原装送水装置 | 1台 |  |  |
| 4.10 | 原装送气装置 | 1台 |  |  |
| 4.11 | 内镜转运车 | 1台 |  |  |
| 4.12 | 先端帽 | 20个 |  |  |
| 五 | 安装要求 |  |  |  |
| 5.1 | 电源：符合中国电网制式要求 | 请说明 |  |  |
| 5.2 | 最小安装面积和特殊要求（如地板抬高、专用机房等） | 请说明 |  |  |
| 六 | 技术资料 |  |  |  |
| 6.1 | 中文操作手册和快速操作指南，并提供电子版（中英文均可） | 提供 |  |  |
| 6.2 | 维修手册：包括线路图、电路版位置图、检测、调试方法、故障代码等，可以是电子版或光盘 | 提供 |  |  |
| 6.3 | 维修密码 | 提供 |  |  |
| 6.4 | 维修软件 | 提供 |  |  |
| 6.4.1 | 基本维修软件：调试、校正、保养等 | 提供 |  |  |
| 6.4.2 | 检测软件 | 提供 |  |  |
| 七 | 售后服务 |  |  |  |
| 7.1 | 南京有维修站和维修工程师 | 提供 |  |  |
| 7.2 | 电话维修系统：提供7X24小时维修服务电话 | 提供 |  |  |
| 7.3 | 维修响应速度 | 接到通知后4小时内到达（包括所有节假日） |  |  |
| 7.4 | 维修配件仓库地址 | 请注明，并列出主要配件金额和清单 |  |  |
| 7.5 | 备件送达期限 | 国内2天、国外4天 |  |  |
| 7.6 | 保修期外故障修复 | 接到通知后48小时内修复，否则免费提供备用机。 |  |  |
| 7.7 | 设备停产后的备件供应 | 保证10年 |  |  |
| 7.8 | 维修配件以更换 电路板、显示器、按键、CCD及其他最小独立部件等部件为更换单位 | 保证10年 |  |  |
| 7.9 | 设备免费保修期 | 两年，鼓励延长，并提供原厂质保函或保修合同。 |  |  |
| 7.10 | 列出保修期内不能免费提供的耗材等清单和价格，未列出的视为免费保修范围。 | 要求 |  |  |
| 7.11 | 保修期内更换的配件，从更换之日起仍享有一年的免费质保期 | 要求 |  |  |
| 7.12 | 列出保修期外主要配件和耗材的清单和价格，保修期外维修费用以此为参考，若有新的优惠方案，则按新方案执行。 | 请列表说明 |  |  |
| 7.13 | 保修期外设备维护和故障维修：要求上门服务，待维护维修完成后，只收取配件成本费，免收人工费和其它工时杂费。 | 要求 |  |  |
| 7.14 | 保修期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天） | 要求 |  |  |
| 7.15 | 设备免费保养：保修期内一年2 次设备现场维护保养 | 要求 |  |  |
| 7.16 | 操作培训计划和维修培训计划：确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法，工程师掌握基本的维护保养维修操作技术。 | 请分别提供操作培训计划、维修培训计划 |  |  |
| 7.17 | 保证系统软件终生免费升级 | 要求 |  |  |
| 7.18 | 全面负责设备的运输（运输目的地为安装机房）、安装、调试和培训 | 要求 |  |  |
| 7.19 | 设备安装后，卖方应配合买方进行严格的质量验收。若有歧义，买方有权委托中国有资格的单位对该设备进行质量检测，费用由卖方承担。 | 要求 |  |  |
| 八 | 其他要求 |  |  |  |
| 8.1 | 列出配置清单及分项报价，并提供订货号 | 要求 |  |  |
| 8.2 | 所投标设备所有的部分必须是全新产品，不能有循环使用的部件 | 要求 |  |  |
| 8.3 | 标书中没有列出的标准配置的硬件和软件也必须提供 | 要求 |  |  |
| 8.4 | 标书中要求的软件和各项功能如需硬件或其他技术支持的，必须提供 | 要求 |  |  |
| 8.5 | 标书中的配置均属必配件，投标价包含标书中所有的配置和要求 | 要求 |  |  |
| 8.6 | 中标方在偏离的条款中也必须提供该条款里中标人具有的最好配置（无论是标准配置或选配件） | 要求 |  |  |
| 8.7 | 标书中所有配置、软件和技术资料都必须随主机到达；不能随主机到达的请注明产地及到达时间。 | 要求 |  |  |
| 8.8 | 所有附属设备、第三方产品或加配设备如需要CFDA证书，必须提供 | 要求 |  |  |
| 8.9 | 有虚假应标条款，视为废标 | 要求 |  |  |