附：项目需求：

02包：紫外可见分光光度计

一、技术参数及指标

2.1.1光路系统：双光束；

2.1.2 光源 ：脉冲氙灯；

2.1.3 波长范围：190～1100nm；

2.1.4 波长准确性：≤±0.1nm；

2.1.5 光度测定范围：±4.0Abs；

2.1.6 光度精度：≤±0.004A；

2.1.7 基线平滑度：≤±0.0005Abs；

2.1.8 光度噪声：≤0.00005Abs；

2.1.9 最大扫描速率：24000 nm/min；

2.1.10可扩展六联池架；

2.1.11连接方式：高速USB 2.0

二、系统控制软件

适用于Windows7或windows10操作系统的中文软件，具有波长扫描、浓度测试、动力学、扫描动力学以及仪器校准、性能认证等功能，可以定期运行性能认证模块，验证仪器是否处于正常状态。

三、附件及配置

2.3.1 10mm原装进口石英比色池1对；

2.3.2 积分球附件；

2.3.3 粉末样品支架（用于积分球）；

2.3.4 一线品牌台式电脑一台，基本配置：一体机，19寸以上液晶屏，处理器：≥酷睿i5，内存≥4G，硬盘≥256G。

2.3.5 HP激光打印机一台；

2.3.6 数据处理软件1套。

四、售后服务、技术服务

2.4.1 整机保修两年；

2.4.2 接到报修2小时之内响应，48小时内维修人员到达现场，5个工作日之内无法修好设备，提供备用机；

2.4.3 保修期内，每年至少两次的免费保养和每年一次的设备校验，并出具有厂家确认的校验报告；

2.4.4 保修期内，至少两次的用户指定人员现场技术培训；

2.4.5 软件终生免费升级；

2.4.6 维修配件供应期不少于八年；保修期外，维修免收上门费，只收取需要更换的配件成本费。

主要商务条款

质保期贰年。（自交货验收合格之日起计）

交货方式： 送货上门  。

交货地点：甲方指定地点，由乙方将货物卸载搬运至指定地点，并承担所有运输、卸载及搬运费用。

项目完成期限：合同签订后90天内

付款方式：

履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。因乙方原因导致合同未能正常履行的，甲方将扣除乙方的全部履约保证金。合同签订前，乙方应向甲方缴纳履约保证金，合同价款的10%。设备安装调试验收正常使用一年后无质量问题情况下，乙方凭甲方使用部门和招投标办公室签署的同意退还履约保证金的证明、汇款凭证到甲方财务处办理履约保证金退还手续（无息退还）。

甲方通过受其委托的外贸公司付款，签订合同后，甲方支付100%的合同款至甲方指定外贸公司。 甲方指定外贸公司在收到甲方款项且收到国外厂家的装运单据支付合同款90%（L/C），剩余10%的款项在货到验收合格后凭甲方签署的验收合格报告后支付(TT)。