10月24日

招 标 文 件

项目名称：无锡锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目

项目编号： JSZC-G2019-265

江苏省政府采购中心

二〇一九年十月

目录

第一章  投标邀请	1

一、采购项目名称及编号	1

二、招标项目简要说明	1

三、采购标的限价	5

四、投标人资格要求	5

五、招标文件提供信息	5

六、投标文件接收信息	5

七、开标有关信息	5

八、本次采购联系事项	6

九、投标文件制作份数要求：	6

十、本次投标保证金	6

十一、其他	6

第二章  投标人须知	8

一、投标须知前附表	8

二、招标文件	13

三、投标文件的编制要求	14

四、投标文件的递交	19

五、开标与评标	21

六、定标	25

七、授予合同	29

八、履约保函	30

第三章  采购需求	31

一、建设内容和规模	31

二、项目总投资	35

三、PPP合作方式	35

四、合作期限	36

五、项目公司组建与资本金结构	36

六、项目用地	36

七、回报机制	36

八、采购预算	36

九、采购原则	37

第四章 合同条款及格式	38

第五章 评标标准与评分方法	39

一、评审委员会	39

二、评审办法	39

三、评分标准及细则	39

1、投标报价评审（30分）	40

2、企业实力与能力评审（20分）	41

3、技术方案评审（50分）	43

第六章  投标文件格式	49

第一分册  企业实力与能力证明文件	49

第二分册  技术文件	58

第三分册  商务文件	62

附件1：锡东生活垃圾焚烧发电可行性研究报告	76

# 第一章  投标邀请

江苏省政府采购中心受无锡环境卫生管理处（PPP项目实施机构）的委托，决定就其所需的锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目（项目编号： JSZC-G2019-265 ）进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件并已经通过本项目资格预审的合格投标人投标。

## 一、采购项目名称及编号

项目名称：锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目

项目编号： JSZC-G2019-265

## 二、招标项目简要说明

#### 1、项目实施地点：

本项目位于在无锡市锡山区东港镇黄土塘村，现锡东环保能源有限公司内预留土地。

#### 2、投资规模：

根据《锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目可行性研究报告》，本项目总投资估算为146546.88万元，静态投资140523.45万元，其中建筑工程费用估算为34183.33万元，设备购置费用估算为71953.29万元，安装工程费用估算为15828.33万元，工程建设其他费用估算为10604.35万元，基本预备费估算为7954.16万元，建设期利息4879.00万元，铺底流动资金1144.43万元。

在项目公司成立前，锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目所发生的部分前期费用，由项目公司在项目公司成立后承担并支付，计入项目总投资。项目公司应认可政府方为了本项目的需要而已实施的工作及工程项目，并认可已取得的成果和已支付的费用。政府方负责协调向项目公司移交已实施工作及工程项目的合同和成果。项目公司负责承担相应的合同权利及合同义务，并承担所发生的费用。具体的移交时间在《PPP合同》中予以明确，项目公司应遵照执行。

#### 3、合作期限：

本项目合作期30年，自PPP合同签署之日起计算。其中建设期为2年，运营期为28年。建设期如延长或缩短，运营期不变，合作期限相应延长或缩短。

#### 4、项目用地

本项目属于公共基础设施建设，项目用地已通过划拨的方式给予环卫处，在本项目合作期间无偿提供给项目公司使用。项目公司不得将本项目所涉及的土地用于抵押或提供融资担保及在其上设置任何他方权利，也不得用于项目之外的任何目的。

#### 5、建设内容：

本项目为锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容新建项目，新增处理生活垃圾量2250吨/天，配置3台处理能力为750吨/天的机械炉排焚烧炉，配置2×30MW凝汽式汽轮机+2×35MW发电机，新增日处理餐饮垃圾200吨，日处理有机易腐垃圾100吨，日处理废弃油脂30吨。余热锅炉选用中温次高压（450℃，6.4MPa），提高了能源利用率。按年处理生活垃圾82.125万吨测算，年可外供电32,788.92万度。

本项目建设标准为烟气净化系统采用“SNCR炉内脱硝＋半干法脱酸＋干法脱酸＋活性炭吸附＋布袋除尘+SGH+SCR+湿法脱硫+GGH”组合工艺，烟气排放达到GB18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》及欧盟2010/75/EC标准的基础上从严要求，适度提高排放指标。

本项目在厂区内对一般生产、生活污水和垃圾渗滤液处理后在厂内回用。渗滤液送入厂区渗滤液处理站进行处理，满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923 -2005）标准，处理后的产水作为循环冷却水补充水回用，以节约用水。锅炉排污水、化水制备浓水排至锅炉排污降温池，排污降温池排水回用于冷却塔补水。冷却塔排污清下水首先回用于生产，供飞灰稳定固化处理用水（飞灰处置费用改由政府承担）、烟气处理用水、炉排漏渣输送机冷却用水、垃圾称重地磅区、垃圾运输坡道、垃圾卸料区冲洗用水和车间清洁用水等，冷却塔排污清下水再排入市政污水管网。

本项目在厂区内建设餐厨垃圾（餐饮垃圾、有机易腐垃圾）采用“预处理+固液分离提油+残渣入炉焚烧”的短流程处置装置，废弃油脂选用“物料除杂+初沉提油+加热蒸煮+三相分离提油+毛油除杂”工艺流程设置，采用压榨、离心油水分离等技术，将餐厨垃圾、废弃油脂与有机易腐垃圾与生活垃圾协同处置，将固体残渣并炉焚烧，液体渗滤液与生活垃圾渗滤液协同处置，优化处置配置，提高处置效率，降低综合处理成本。

#### 6、运营内容

根据本项目建设特点以及运营收益边界，本项目在政府方授权的经营范围内运营内容主要包括：

一是对所有由项目公司投资建设的各项资产设施进行统一日常管理维护，包括项目资产设施的运行管理、保养、维修、清扫保洁、安保、定期巡查检查及应急处理；

二是对垃圾处理厂的运营、维护和更新，向社会公众提供持续稳定的垃圾处理服务。此外，项目公司通过处理生活垃圾、餐厨垃圾、有机易腐垃圾等，获取相应的垃圾处理服务费；

三是通过垃圾焚烧进行发电，向电力企业出售生活垃圾焚烧发电产生的上网电量，获取电力企业支付的购电收入。

四是通过对餐厨垃圾、有机易腐垃圾、废弃油脂等垃圾的处理，分离出固、液和油三相，其中分拣出的固渣统一输送至垃圾焚烧厂垃圾储仓暂存后入炉焚烧，油脂外售，取得油脂出售收入。

#### 7、采购方式：公开招标

#### 8、采购需求：拟采购一名社会资本独资成立本项目的项目公司，获得本项目的PPP合作权，负责项目投融资、建设、运营维护、移交等工作。

#### 9、运作模式：建设-运营-移交（BOT）模式。

#### 10、股权结构：

本项目由中标社会资本单独出资组建项目公司，中标的社会资本持股100%，项目公司在无锡市锡山区注册成立，项目公司注册资本额应等于《PPP项目合同》签订时确定的项目资本金，为项目总投资金额的35%。合作期内，项目公司不得减少其注册资本。因投资总额和生产经营规模等发生变化，确需减少的，须经审批机关批准并履行相关法定程序。

#### 11、投融资结构：

项目资本金为项目投资总额的35%，其余65%部分以项目公司为主体通过向金融机构融资等多元化方式筹集。

#### 12、项目回报机制：

本项目为生活垃圾焚烧发电项目，项目本身具备较强的经营性，但经营收入总体上不足以覆盖本项目的整体投资，即存在“缺口”。因此，本项目的回报机制属于可行性缺口补助。

项目公司获得收益回报的资金来源主要是垃圾处理服务费（包括生活垃圾处理服务费、餐厨垃圾处理服务费）、油脂销售收入和电力企业购买项目公司电量所支付的电费。其中，垃圾处理服务费以项目公司向社会公众提供持续稳定优质的垃圾处理服务为基础，政府按照PPP项目合同约定的付费标准向项目公司支付垃圾处理服务费。售电收入以项目公司向电力企业出售生活垃圾焚烧发电产生的上网电量为基础，由电力企业作为使用者，依据购售电合同约定的付费标准向项目公司支付购电费用。粗油脂销售收入为项目公司通过对餐厨垃圾的处理，分离出固、液和油三相，其中油脂外售，获取油脂销售收入。

## 三、采购标的限价

本项目采购标的为1、垃圾处理费单价（含生活垃圾处理费单价和餐厨垃圾处理费单价（含收运一体化））。

其中：生活垃圾处理费单价限价为：77.5元/吨，

餐厨垃圾处理费单价（含收运一体化）限价为：200元/吨

注：报价应满足报价控制价要求，否则按无效标处理。

## 四、投标人资格要求

本项目已经完成前期资格预审工作，资格预审的结果已经公告。凡通过资格预审的投标人，皆有资格参与本项目采购投标。本项目采购不接受任何未通过资格预审的投标人参与竞争。

## 五、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

## 六、投标文件接收信息

投标文件接收开始时间：北京时间2019年11月15日上午9：00时

投标文件接收截止时间：北京时间2019年11月15日上午9：30时

投标文件接收地点：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼开标室

投标文件接收人：付钢

## 七、开标有关信息

开标时间：北京时间2019年11月15日上午9：30时

开标地点：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼开标室

## 八、本次采购联系事项

江苏省政府采购中心

地址：南京市建邺区汉中门大街145号公共资源交易中心（二期）三楼

邮编：210036

江苏省政府采购网： http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

采购中心联系人：	付钢、张龙

联系电话：025-83668520、83668512

采购人：无锡环境卫生管理处

联系人：沈先生

联系电话：0510-85035121

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

## 九、投标文件制作份数要求：

纸质投标文件一式7份，正本1份，副本6份，电子版一套（U盘、）。

## 十、本次投标保证金

本次招标收取投标保证金。

投标保证金金额为人民币壹佰万元整（¥：1,000,000.00 元）。

供应商缴纳的投标保证金到账截止时间与投标文件接收截止时间一致，按招标文件规定的金额缴纳到指定账户。保证金只接受投标人通过银行大额支付系统或小额支付系统汇款到指定账户，境外企业可委托其在境内的全资控股子公司代为支付，并出具委托付款函与控股关系证明材料（格式详见第六章、第一分册，委托付款承诺函）。

保证金缴纳形式及账户见附件“保证金账号”。

## 十一、其他

1、澄清答疑问题接收截止时间：2019年10月28日下午17：30时前，各通过资格预审投标人将需要解答的问题以电子邮件递交给采购人(电子邮件：yjf@dayue.com)。

2、考察现场：北京时间2019年10月28日上午09：30时。各通过资格预审投标人可以向采购人以电子邮件报送参加现场考察的人员名单，通过资格预审的投标人由实施机构统一组织前往项目现场踏勘。

3、采购前答疑会：北京时间2019年10月29日下午14：30时，江苏省公共资源交易中心二期三楼开标室。

联系人：沈先生

联系电话：0510-85035121

江苏省政府采购中心

2019年10月24日

# 第二章  投标人须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目简介 |
| 1.1 | 采购人 | 采购人：无锡环境卫生管理处 联系人：沈先生 联系电话：0510-85035121 地址：江苏省无锡市塘南一支路3号 |
| 1.2 | 项目名称 | 锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目 |
| 1.3 | 项目建设范围 | 本项目主要处理无锡市区的生活垃圾，生活垃圾主要包括居民生活垃圾、商业垃圾、集市贸易市场垃圾、街道清扫垃圾、公共场所生活垃圾和机关、学校、工厂等单位的生活垃圾。同时包含无锡市新吴区、锡山区、及梁溪区广益街道、广瑞路街道、江海街道的餐厨垃圾（主要包括餐饮垃圾、有机易腐垃圾）及废弃油脂的收运和处理。 |
| 1.4 | 项目投资 | 项目总投资约146546.88万元(含建设期利息)。 |
| 1.5 | 项目建设内容 | 锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容新建项目，新增处理生活垃圾量2250吨/天，配置3台处理能力为750吨/天的机械炉排焚烧炉，配置2×30MW凝汽式汽轮机+2×35MW发电机，新增日处理餐饮垃圾200吨，日处理有机易腐垃圾100吨，日处理废弃油脂30吨。 烟气净化系统采用“SNCR炉内脱硝＋半干法脱酸＋干法脱酸＋活性炭吸附＋布袋除尘+SGH+SCR+湿法脱硫+GGH”组合工艺，烟气排放达到GB18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》及欧盟2010/75/EC标准，建设餐厨垃圾、有机易腐垃圾采用“预处理+固液分离提油+残渣入炉焚烧”的短流程处置装置，废弃油脂选用“物料除杂+初沉提油+加热蒸煮+三相分离提油+毛油除杂”工艺流程，将餐厨垃圾、废弃油脂与有机易腐垃圾与生活垃圾协同处置。 |
| 1.6 | 项目运营内容 | 1、对投资建设的各项资产设施进行统一日常管理维护，包括项目资产设施的运行管理、保养、维修、清扫保洁、安保、定期巡查检查及应急处理； 2、对本项目设施设备的运营、维护和更新，向社会公众提供持续稳定的垃圾处理服务。此外，项目公司通过处理生活垃圾、餐厨垃圾、有机易腐垃圾等，获取相应的垃圾处理服务费； 3、通过垃圾焚烧进行发电，向电力企业出售生活垃圾焚烧发电产生的上网电量，获取电力企业支付的购电收入。 4、通过对餐厨垃圾、有机易腐垃圾等垃圾的处理，分离出固、液和油三相，其中分拣出的固渣统一输送至垃圾焚烧厂垃圾储仓暂存后入炉焚烧，油脂外售，取得油脂出售收入。 5、项目产出的飞灰处置和运输费用由项目公司承担，填埋费用改由政府承担。 详见本文件第一章“投标邀请中“二、招标项目简要说明” |
| 1.7 | 项目交易结构 | 本项目由中标社会资本单独出资组建项目公司，中标的社会资本持股100%，项目公司在无锡市锡山区注册成立，项目公司注册资本额应等于《PPP项目合同》签订时确定的项目资本金，合作期内，项目公司不得减少其注册资本。本项目的项目资本金为项目投资总额的35%，其余65%部分以项目公司为主体通过向金融机构融资等多元化方式筹集。 |
| 1.8 | 合作年限 | 本项目合作期限为30年。其中建设期为2年，运营期为28年。建设期如延长或缩短，运营期不变，合作期限相应延长或缩短。 |
| 1.9 | 项目融资要求 | 1.9.1融资规模 项目实施中缺口资金将以项目公司为主体，通过融资解决。 1.9.2项目公司融资 a.本项目的融资工作由项目公司负责，中标社会资本须确保项目融资及时到位。如不能及时到位，由中标社会资本方以股东借款的方式提供项目建设所需资金，以保证项目进度。 b.中标社会资本按照约定出资参与设立项目公司，将项目建设和运营所需资金及时投入项目公司中，用于项目建设运营。 c.及时还本付息，维持项目公司的良好资信。 d.加强资金预算，节约融资成本，以降低项目建设成本和运营费用。 e.及时更换履约保函，保证履约保函持续有效。 |
| 1.10 | 保险 | 项目公司按本项目实施方案与合同约定购买保险。 |
| 1.11 | 项目的移交 | 在项目合作期满，项目公司无偿向政府方或其指定机构移交项目资产及经营权等权益。 |
| 1.12 | 项目用地 | 项目用地已通过划拨的方式给予实施机构，在本项目合作期间无偿提供给项目公司使用。项目公司不得将本项目所涉及的土地用于抵押或提供融资担保及在其上设置任何他方权利，也不得用于项目之外的任何目的。 |
|  | 投标相关要求 |
| 2.1 | 投标保证金 | 保证金缴纳形式及账户见附件。 |
| 2.2 | 投标保证金的没收 | 投标人出现下列情况之一的，采购人有权没收其投标保证金： (1)投标人在收到采购人发出中标通知书之日起30日内，由于其自身原因未能完成项目《项目合同》签署，或未按招标文件规定提交履约保函； (2)投标人在谈判中违背投标文件中的主要承诺，或要求采购人提供项目固定回报的保证，或要求变更投标主体，或要求改变项目合作方式等； (3)投标人中标后未能在招标文件、项目合同约定的时间内成立、注册和组建项目公司； (4)投标人中标后未能按招标文件、项目合同等的约定完成融资； (5)投标人中标后未能责成项目公司按招标文件的规定签署《PPP项目合同》； (6)投标人中标后未能责成项目公司按招标文件及《PPP项目合同》的规定提供建设期履约保函； (7)投标人提交虚假资料的。 |
| 2.3 | 投标保证金的退还 | (1)除中标人以外的投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起五（5）个工作日内无息退还； (2)中标人的投标保证金，将在项目公司成立，且项目公司递交建设履约保函七（7）日后无息退还。 |
| 2.4 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
|  | 招标文件 |
| 3.1 | 招标文件组成 | 第一章 投标邀请 第二章 投标人须知 第三章 采购需求 第四章 合同条款及格式 第五章 评标方法与评标标准 第六章 投标文件格式 附件1 锡东垃圾焚烧发电提标扩容项目可行性研究报告 |
| 3.2 | 采购实质性条款 | 见招标文件。 |
|  | 投标文件 |
| 4.1 | 投标文件份数 | 见招标文件。 |
| 4.2 | 投标文件内容 | 投标文件包括开标一览表及以下三个分册： (1)第一分册：企业实力与能力 (2)第二分册：技术文件 (3)第三分册：商务文件 |
| 4.3 | 密封、签署、盖章要求 | (1)投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。 (2)密封的投标文件应： a.注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标文件中注明的地址送达。 b.注明投标项目名称、标书编号。 c.未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。 (3)盖章要求：投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，投标文件应按招标文件中对投标文件格式的要求加盖投标人公章、法定代表人印鉴(或签名)或法定代表人授权代理人签名。由授权代理人签名的，在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书。凡有增加或修正之处均应由签署人签署证明并加盖公章。 (4)电子文件(U盘报送，U盘贴纸标明公司名称)，单独封装。电子文件内容、格式应与纸质稿保持一致，若与纸质稿不一致，以纸质稿为准。 |
| 4.4 | 现场考察和答疑 | (1)现场考察：详见招标邀请。 (2)采购前答疑会：详见招标邀请。 |
|  | 投标文件评审 |
| 5.1 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 5.2 | 评审委员会 | 评审委员会由采购人代表和评审专家共7人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审委员会成员总数的2/3。评审专家由项目实施机构经主管预算单位同意后自行选定，但评审专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审。 评审委员会负责投标文件综合评审，并向采购人推荐中标候选人。 |
| 5.3 | 中标候选人数量 | 三名 |
| 5.4 | 定标程序 | 评审委员会根据各投标文件的综合得分高低向采购人推荐三名中标候选人，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的按技术得分由高到低排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 (1)项目采购评审结束后，采购结果确认谈判时间由采购人另行通知（除招标文件中实质性条款外，所有非实质性条款均可能成为谈判内容）； (2)在采购方确定的谈判时间内，采购人按照中标候选人的排名，依次与中标候选人就项目合同中可谈判条款进行项目合同签署前确认谈判，率先达成一致的，即为预中标人；确认谈判不得涉及协议中不可谈判的实质性条款，不得与排名在前但已终止谈判的预中标人进行再次谈判； (3)采购人将在谈判达成一致后与预中标人签订谈判备忘录; (4)若经谈判未能确定预中标人，则本次招标终止，由采购人按照相关规定对后续工作进行安排。 |
|  | 其他 | 见招标文件和《PPP项目合同》 |
|  | 采购结果确认谈判中合同条款 | 详见第三章 合同条款及格式 |
|  | 无效投标条款和废标条款 | (1)无效投标条款 a.未按要求交纳投标保证金的； b.未按照招标文件规定要求签署、盖章的； c.投标人在报价时采用选择性报价； d.投标人的报价超过了采购预算或商务报价限价的； e.未通过符合性检查的； f.不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的； g.其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。 h.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 (2)废标条款 a.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； b.出现影响采购公正的违法、违规行为的； c.因重大变故，采购任务取消的； d.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。 (3) 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购的相关法律法规执行。 |

## 二、招标文件

#### 2.1招标文件构成

2.1.1 招标文件由以下部分组成：

(1)投标邀请

(2)投标人须知

(3)采购需求

(4)合同条款及格式

(5)评标标准与评标方法

(6)投标文件格式

(7)附件1：锡东垃圾焚烧发电提标扩容项目可行性研究报告

以上附件供参考

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

2.1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.2招标文件的澄清

2.2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在第一章投标邀请中规定的澄清答疑问题接收截止时间前按招标文件中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

2.3.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

2.3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制要求

#### 3.1投标文件的语言及度量衡单位

3.1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

3.1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 3.2投标文件构成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件，投标人编写的投标文件应包括下列部分：

第一分册：企业实力与能力。包括以下内容：

(一) 投标承诺函；

(二) 法定代表人身份证明；

(三) 授权委托书；

(四) 企业综合实力证明文件

至少包括：1、企业有效的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证(或“三证合一”企业营业执照副本)；

2、2018年的财务审计报告；

3、银行出具的授信合同或授信额度证明或满足本项目建设的资金实力证明；

4、企业资信评估等级材料；

5、投标人针对本项目安排的相关项目团队人员证明材料（包括且不限于人员组成、担任职务、人员资质或职称等）；

6、投标人项目业绩表以及项目业绩证明材料；

7、其他投标人认为需要提供的材料。

注：若投标人为境外企业，则投标人应当依法提供与上述证明文件具有等同有效的文件，并据实逐一进行说明。

(五) 投标文件偏离表

(六) 招标文件中要求的其他内容或投标人认为应提供的其他证明材料和文件

第二分册：技术文件。包括以下内容：

(一) 项目公司组建方案；

(二) 投融资方案，包括但不限于；

（a）社会资本须根据招标文件的有关规定，以及本项目建设与运营方案需要的初始投资和运营成本的基础上，准备本项目财务方案；

（b）本项目投资边界见投标须知前附表

（c）项目公司注册后，项目公司承担融资交割任务。

（d）融资方案：

（1）项目的总投资

（2）项目融资资金来源、贷款和资本金的比例（包括社会资本向项目注入资本金的金额、比例、出资方式、时间和方法等内容）

（3）债务偿还计划及融资成本

（4）合作期内更新改造投资

（e）财务分析/垃圾处理服务费价格方案及分析：

（1）投标经济参数汇总表

（2）项目投资总造价估算书及计算依据

（3）垃圾处理服务费单价的价格组成及计算依据

（4）垃圾处理项目主要经济效益指标

（f）保险方案

(三) 建设方案，包括但不限于：

（a）选用的主要设备（包括型号、规格、技术参数、品牌及产地等）

（b）主要建筑物、构筑物及附属物

（c）施工组织方案

（d）项目建设进度计划（包括建设工程进度计划）

（e）工程质量保证措施

（f）环境影响分析及保护措施（包括施工期和运营期的环境影响及保护措施）

（g）质量、安全文明施工保证措施；

（四）技术方案，包括但不限于：

（a）垃圾焚烧发电厂整体技术方案

（b）拟采用的工艺原理、设备及配套技术

（c）烟气排放具体控制措施

（d）烟气净化系统技术性能参数

（e）渗滤液处理技术性能参数

（f）飞灰填埋场的建设方案

（g）炉渣综合利用技术性能参数；

(四) 运营方案，包括但不限于：

（a）项目公司人员组织方案

（b）项目人力资源管理方案

（c）项目运行管理方案

（d）项目设备管理与维护方案

（e）设备、设施更新改造方案

（f）项目风险应对及安全管理方案；

(五) 法律方案；

编制基础：本项目招标文件中的《锡东生活垃圾焚发电提标扩容PPP项目合同》、《锡东生活垃圾焚发电提标扩容PPP项目投资协议》及其他附件。

法律方案须包括：

（a）投标人是否接受项目协议各项条款内容的明确陈述；

（b）若其在对法律协议的内容前提下，对该项目协议内容有修改建议，则社会资本可在其投标文件中说明对所提出的项目协议条款之修改建议。

如果投标人在投标文件及其中的法律方案中提出包括但不限于下列任一变更要求，则第上述条款所述的优化或调整建议将不会被接受，并且会导致采购人拒绝整份投标文件：

（1）要求采购人或无锡市人民政府相关职能部门提供本项目内部收益率或其他固定回报的保证；

（2）要求任何政府部门向项目提供的信用支持超过本招标文件已说明的信用支持；

（3）要求改变本招标文件第四章“第四章、合同条款及格式”中罗列的不可谈判条款内容；

（4）其他采购人认为影响本项目采购及实施过程中关键问题的优化或调整建议

(六) 移交方案，包括但不限于：

（a）项目移交的技术状态保障承诺

（b）项目的移交范围

（c）对项目接收方人员的培训

（d）项目后期维护保障承诺。

第三分册:商务文件。包括以下内容：

(一) 投标函；

(二) 开标一览表；

(三) 项目具体财务分析表。

#### 3.3投标函和开标一览表

3.3.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

3.3.2开标一览表必须加盖投标人公章(复印件无效)，必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

#### 3.4投标保证金

3.4.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

3.4.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起五（5）个工作日内退还，不计利息。

3.4.3下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)投标人之间被证实有串通(统一哄抬价格)、欺诈行为；

(4)投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购中心或者其他投标人合法权益的；

#### 3.5投标有效期

3.5.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后一百八十(180)天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第3.4条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 3.6投标文件份数和签署

3.6.1投标人应严格按照以下要求要求的份数准备和递交投标文件：

(1)第一分册和第二分册均要求提供正本一份，副本六份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

(2)第三分册仅需提供一份。

(3)原件和电子文件仅需提供一份。

3.6.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章，副本可以为正本的复印件。本招标文件所表述(指定)的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

3.6.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

## 四、投标文件的递交

#### 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应将投标文件的第一分册和第二分册的正本密封在一个封包内，将第一分册和第二分册的所有副本密封在一个封包内，第三分册和电子文件各单独密封。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

4.1.2密封的投标文件应：

(1)注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标文件中注明的地址送达。

(2)注明投标项目名称、标书编号。

(3)未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 4.2投标截止日期

4.2.1采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标文件中规定的截止时间。

4.2.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 4.3投标文件的递交

4.3.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

4.3.2 采购中心拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。

4.3.3在封套上清楚标明投标人名称及项目名称，并注明“在北京时间  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，电子文件(U盘报送，U盘贴纸标明公司名称)，单独封装。在未开封的状态下送达采购人规定地点。

#### 4.4投标文件的修改和撤回

4.4.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

4.4.2投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

4.4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

4.4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

## 五、开标与评标

#### 5.1开标

5.1.1采购中心将在招标文件中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

5.1.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表、公证员(必要时)、监管代表、投标人授权代表等参加。

5.1.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。

5.1.4开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

5.1.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

5.1.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 5.2评标委员会

5.2.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会(以下简称评委会)进行评标。

5.2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

5.2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 5.3评标过程的保密与公正

5.3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

5.3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

5.3.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

5.3.4采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

5.3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心进行查询，逾期将不予受理。

#### 5.4投标的澄清

5.4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

5.4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

5.4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 5.5对投标文件的初审

5.5.1在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.5.2如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.5.3评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

5.5.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

#### 5.6无效投标条款和废标条款

5.6.1无效投标条款

(1)未按要求交纳投标保证金的。

(2)未按照招标文件规定要求签署、盖章的。

(3)投标人在报价时采用选择性报价的。

(4)投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

(5)未通过符合性检查的。

(6)不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

(7)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(8)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(9)其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

5.6.2废标条款：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的。

(3)因重大变故，采购任务取消的。

(4)评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5.6.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

#### 6.1确定中标单位

6.1.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出中标候选人。

6.1.2 项目采购评审结束后，项目实施机构随即成立专门的采购结果确认谈判工作组，负责采购结果确认前的谈判和最终的采购结果确认工作。采购结果确认谈判工作组成员及数量由项目实施机构确定，包括财政预算管理部门、行业主管部门代表，以及财务、法律等方面的专家。评审委员会成员可以作为采购结果确认谈判工作组成员参与采购结果确认谈判。

6.1.3采购结果确认谈判工作组按照评审报告推荐的候选社会资本排名，依次与候选社会资本就项目中可变的细节问题进行项目合同签署前的确认谈判，率先达成一致的候选社会资本即为预中标社会资本。

6.1.4确认谈判不涉及项目中不可谈判的实质性条款，不与排序在前但已终止谈判的社会资本进行重复谈判。

6.1.5采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

6.1.6若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

(1)提供虚假材料谋取中标的。

(2)向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

(3)恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

(4)属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

(5)与采购人或者其他投标人恶意串通的。

(6)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

(7)不符合法律、法规的规定的。

6.1.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

(5)不同投标人的投标文件相互混装。

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 6.2质疑处理

6.2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

6.2.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

(1)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对投标人第一次质疑作出答复。

6.2.3质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函(含传真、电子邮件等)采购中心有权不予受理。

6.2.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

6.2.5质疑函应当包括下列内容：

(1)质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

(2)具体的质疑事项及明确的请求；

(3)认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

(4)提起质疑的日期；

(5)质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

6.2.6采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

6.2.7采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

6.2.8质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

6.2.9对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心应当在收到投标投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2.10以下情形的质疑不予受理

(1)内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

(2)超出政府采购法定期限的质疑。

(3)以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

(4)未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

6.2.11投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

#### 6.3中标通知书

6.3.1中标结果确定后，采购中心将向中标社会资本方发出中标通知书。

6.3.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

6.3.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标社会资本方均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标社会资本方放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

#### 7.1签订合同

7.1.1 在发出中标通知书后三十(30)日内，中标社会资本方须按照其响应文件中的承诺与采购人签署《PPP项目投资协议》，中标社会资本方须在《PPP项目投资协议》签订之日起三十(30)日内完成项目公司组建。

7.1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

## 八、履约保函

#### 8.1建设期履约保函

建设期履约保函金额为人民币壹亿元(¥100,000,000.00)，建设履约保函有效期至运营期履约保函生效之日止。

#### 8.2运营期履约保函

运营期履约保函金额为人民伍仟万元整(¥50,000,000.00)，运营期履约保函期限为投入运营日起至经营权移交之日。

#### 8.3移交期履约保函

移交期履约保函金额为人民币壹亿元(¥100,000,000.00)，移交期履约保函期限为移交完毕且缺陷责任期满后。

# 第三章  采购需求

## 一、建设内容和规模

#### 1、实施范围

本项目主要处理无锡市区的生活垃圾，生活垃圾主要包括居民生活垃圾、商业垃圾、集市贸易市场垃圾、街道清扫垃圾、公共城所生活垃圾和机关、学校、工厂等单位的生活垃圾。同时包含无锡市新吴区、锡山区、及梁溪区广益街道、广瑞路街道、江海街道的餐厨垃圾（主要包括餐饮垃圾、有机易腐垃圾）和废弃油脂的收运和处理。

#### 2、项目建设主要条件

1、工程概况

锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容新建项目，新增处理生活垃圾量2250吨/天，配置3台处理能力为750吨/天的机械炉排焚烧炉，配置2×30MW凝汽式汽轮机+2×35MW发电机，新增日处理餐饮垃圾200吨，日处理有机易腐垃圾100吨，日处理废弃油脂30吨。

烟气净化系统采用“SNCR炉内脱硝＋半干法脱酸＋干法脱酸＋活性炭吸附＋布袋除尘+SGH+SCR+湿法脱硫+GGH”组合工艺，烟气排放达到GB18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》及欧盟2010/75/EC标准，建设餐厨垃圾、有机易腐垃圾采用“预处理+固液分离提油+残渣入炉焚烧”的短流程处置装置，废弃油脂选用“物料除杂+初沉提油+加热蒸煮+三相分离提油+毛油除杂”工艺流程将餐厨垃圾、废弃油脂与有机易腐垃圾与生活垃圾协同处置。

2、项目条件

2.1 项目土地

项目用地已通过划拨的方式给予实施机构，在本项目合作期间无偿提供给项目公司使用。项目公司不得将本项目所涉及的土地用于抵押或提供融资担保及在其上设置任何他方权利，也不得用于项目之外的任何目的。

2.2 电力条件

电力上网：本项目利用生活垃圾焚烧发电，根据《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知（发改价格〔2012〕801号）》，按入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算，吨生活垃圾上网电量小于等于280千瓦时，执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元，其余上网电量标杆电价按照江苏省脱硫燃煤机组标杆电价每千瓦时0.391元考虑，最终以省物价局核准的价格为准。投标人应根据垃圾热值的变化合理预测每年上网电量的销售数量。

2.3 输电工程

根据周边电网情况，拟定垃圾焚烧发电厂全部电量（除项目自用外）通过110kVⅡ段母线再并入地区电网。接入系统以最终设计为准。

2.4 项目用水

本项目供水量由投标人自行测算。

厂区生产、消防用水水源为河水，由泵站内水泵取水，采用铺设一条PE给水管线供水，供水水量和供水压力满足生产需求。压力输水管输送到厂区，经水表计量、投加絮凝剂和助凝剂，经集混凝反应、沉淀、过滤于一体的一体化全自动反冲洗净水器处理、消毒后，一部分供循环冷却补充用水，自流至循环冷却水系统集水池，由生产工业水泵供厂区生产用水；另一部分进入生产水池，由生产清水泵供厂区化水和其他生产用水。

厂区生活用水水源采用市政自来水水源。由厂区周边市政自来水管网接入厂区，经水表计量、由生活变频调速供水设备供厂区生活用水。

本项目的自来水经营性用水收费和生活用水收费为5.20元/吨，地表水取水费为0.39元/吨，地表水取自厂区附近的东青河水。

2.5 污水处理与排放

本项目在厂区内对一般生产、生活污水和垃圾渗滤液处理后在厂内回用。渗滤液送入厂区渗滤液处理站进行处理，满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923 -2005）标准，处理后的产水作为循环冷却水补充水回用，以节约用水。锅炉排污水、化水制备浓水排至锅炉排污降温池，排污降温池排水回用于冷却塔补水。冷却塔排污清下水首先回用于生产，供飞灰稳定化处理用水、烟气处理用水、炉排漏渣输送机冷却用水、垃圾称重地磅区、垃圾运输坡道、垃圾卸料区冲洗用水和车间清洁用水等，冷却塔排污清下水再排入市政污水管网。降落至厂区的雨水采用有组织排水方式，经雨水口进入厂区雨水管网。

2.6飞灰、炉渣处理

本项目炉渣拟在厂外进行综合利用。

本项目飞灰拟在厂内采用螯合剂稳定化处理后，达到《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》GB5085.3-2007和《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)中对生活垃圾焚烧飞灰浸出毒性标准要求后，将稳定化处理后的飞灰就近运送至桃花山生活垃圾填埋场分区填埋，由项目公司负责运输费用。

2.7厂区道路

在主厂房周围设置的环行道路作为厂区主要道路，在环行道路周边配置辅助道路以形成道路网，以满足物料运输、灰渣运出、消防的要求。

在主厂房周围设置的环行道路作为厂区主要道路，路面宽度6米，局部次要道路路面宽4米。上料坡道布置在主厂房东侧，最大坡度为6.5%，桥面净宽为8米、转弯半径为16米。

2.8垃圾热值

投标人应根据江苏省内其他地区垃圾热值的经验以及季节变化因素，考虑国内垃圾焚烧发电厂的设计经验和运营经验，并且结合无锡市的现状，自行测算本项目垃圾热值，并提供相应的预测依据。对此风险投资人应充分考虑。

2.9 绿化要求

投标人应当充分利用厂区内空地栽种抗污染较强的树种和植物。设计采用“点、线、面”结合的手法，“点”是充分利用车间周围的零星空地种植草坪，“线”是道路两侧及围墙内侧栽种的行道树，“面”是综合楼周围形成厂前绿化区。绿化率不低于相关建设标准和规范要求。

#### 3、主要建设内容

本项目建设总评布置原则：

（1）满足生产工艺和各设施功能要求；

（2）功能分区及布局合理，节约使用土地；

（3）道路设置顺畅，满足消防、物料输送及人流通行疏散需求；

（4）竖向设计合理，便于场地排水，减少土石方工程量；

（5）合理布置厂区管网，力求管网短捷顺畅；

（6）妥善处理好本项目与周边环境的适应性，为以后扩建留有余地；

（7）创造良好的生产环境、生活绿化，以降低各类污染；

（8）满足国家现行的防火、卫生、安全等技术规程及其它技术规范要求。

建设内容主要包括以下几个功能区：主要生产区、辅助生产区和办公生活区，主立面朝南方向，焚烧工艺流程由东向西延伸，烟囱设置在主厂房西侧，形成厂区主要生产区。具体内容如下：

（1）主要生产区：二期综合主厂房、烟囱和上料坡道；

（2）辅助生产区：地磅和地磅房、工业水池、综合水泵房及化水站、冷却塔、飞灰固化间、渗滤液处理站和生活设备区等；

（3）办公生活区：办公楼、生活区和食堂。

其中，辅助生产区主要布置在主厂房的南侧和北侧，主厂房南侧由东向西依次布置一体化净水站、工业消防水池、冷却塔、综合水泵房及化水站等，主厂房北侧设置由东向西依次布置油脂罐、渗滤液处理站、飞灰稳定化间、除臭设备及洗车房。燃气调压站在厂区东部，一期燃气调压站南侧贴建，水工厂房及设施临近主厂房汽机间布置。

具体产出部分如下表：

表1 项目主要建设内容

| 序号 | 名 称 | 建筑面积(m2) | 占地面积(m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主厂房（二期） | 49710 | 26165.6 | — |
| 2 | 综合楼 | 7270.56 | 1211.76 | — |
| 3 | 综合水泵房及化水站 | 1659 | 1894 | — |
| 4 | 飞灰稳定化间 | 1320 | 1320 | — |
| 5 | 地磅 | — | 194 | — |
| 6 | 上料坡道 | — | 1317 | — |
| 7 | 烟囱 | — | 81 | — |
| 8 | 工业消防水池 | — | 569 | — |
| 9 | 冷却塔 | — | 1321 | — |
| 10 | 渗滤液处理站 | 4794 | 6755 | — |
| 11 | 厌氧罐 | — | 1891 | — |
| 12 | 除臭设备 | — | 510 | — |
| 13 | 油脂罐 | — | 307 | — |
| 14 | 洗车房 | 72 | 72 | — |
| 15 | 一体化净水站 | — | 114 | — |
| 16 | 取水泵房 | 81 | 81 | — |
| 17 | 燃气调压站 | 59 | 59 | — |
| 合计 | 64965.56 | 43862.36 | — |

#### 4、项目建设技术需求

本项目具体技术要求见无锡市行政审批局批复的《锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目》可行性研究报告。

#### 5、运营内容

本项目的运营内容主要包含：

- 投资建设的各项资产设施进行统一日常管理维护，包括项目资产设施的运行管理、保养、维修、清扫保洁、安保、定期巡查检查及应急处理；

- 对本项目设施设备的运营、维护和更新，向社会公众提供持续稳定的垃圾处理服务。此外，项目公司通过处理生活垃圾、餐厨垃圾、有机易腐垃圾等，获取相应的垃圾处理服务费；

- 通过垃圾焚烧进行发电，向电力企业出售生活垃圾焚烧发电产生的上网电量，获取电力企业支付的购电收入。

- 通过对餐厨垃圾、有机易腐垃圾、废弃油脂等垃圾的处理，分离出固、液和油三相，其中分拣出的固渣统一输送至垃圾焚烧厂垃圾储仓暂存后入炉焚烧，油脂外售，取得油脂出售收入。

## 二、项目总投资

根据《锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目可行性研究报告》，本项目总投资估算为146546.88万元，静态投资140523.45万元，其中建筑工程费用估算为34183.33万元，设备购置费用估算为71953.29万元，安装工程费用估算为15828.33万元，工程建设其他费用估算为10604.35万元，基本预备费估算为7954.16万元，建设期利息4879.00万元，铺底流动资金1144.43万元。

## 三、PPP合作方式

本项目为新建项目，采用PPP模式引入社会投资运营方并由该社会资本独资成立项目公司，本项目拟采用BOT(建设-运营-移交)模式运作。中标社会资本单独出资成立项目公司，项目公司作为项目投资建设、运营维护和移交的主体单位，负责项目投资、融资、建设、运营、移交等工作，并通过“使用者付费”及必要的“可行性缺口补助”获得合理投资回报。在合作期限结束时项目公司将项目资产及权益按《PPP项目合同》的要求移交给政府方或其指定机构。

## 四、合作期限

本项目合作期30年，自《PPP项目合同》签署之日起计算。其中建设期为2年，运营期为28年。建设期如延长或缩短，运营期不变，合作期限相应延长或缩短。

## 五、项目公司组建与资本金结构

本项目资本金为项目投资总额的35%，其余65%部分以项目公司为主体通过向金融机构融资等多元化方式筹集。资本金的到位次数及时间应以满足本项目的工程建设、融资要求以及法律规定为原则，本项目资本金需在正式签署《PPP项目合同》后根据合同要求的限制内一次性到位。当项目公司不能及时完成融资时，由中标社会资本方以股东借款的方式提供项目建设所需资金，以保证项目的及时建设完工和运营。

项目公司注册资本等于项目资本金，为项目总投资的35%。中标社会资本出资100%。股东方应根据适用法律及无锡市有关部门的规定以自有资金依法缴纳注册资本。

## 六、项目用地

本项目属于公共基础设施建设，项目用地已通过划拨的方式给予环卫处，在本项目合作期间无偿提供给项目公司使用。项目公司不得将本项目所涉及的土地用于抵押或提供融资担保及在其上设置任何他方权利，也不得用于项目之外的任何目的。

## 七、回报机制

本项目采用可行性缺口补助的回报机制。

## 八、采购预算

本项目总投资估算为146546.88万元，采购标的为单位生活垃圾处理费不高于77.5元/吨和餐厨垃圾处理费（含收运一体化）不高于200元/吨。项目涉及的垃圾处理费根据项目总投额竣工验收结算及最终决算的结果、中标社会资本报价和项目合同约定的计算办法确定。

## 九、采购原则

本项目拟采购一名社会资本独资成立项目公司，获得本项目的PPP合作权，负责项目融资、建设、运营维护和移交等工作。

中标社会资本需将其投标文件的技术方案中的相关措施与承诺，结合政府方的具体诉求，并在投资、建设、运营。项目深化设计时予以实现，建设总投资不得超过本项目施工图设计时确定的建设总投资额。

如中标社会资本有能力自行建设、生产或者提供本项目相关设备的，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定“已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的，可以不进行招标”。

中标社会资本需承诺用其针对本项目建设和运营所选取的材料、选用的设备及采用的工艺达到同类型项目中的“最高标准、最好设备、最优工艺”，同时其价格不得高于同区域、近六（6）个月内，同等品牌或同类品牌（型号或参数）设备公开采购价格的平均值。

项目的运营维护由项目公司负责。合作期满，项目公司将项目资产无偿移交给无锡市人民政府或其指定机构，并保证所有的项目设施及资产达到移交标准。

项目公司为项目对外融资的主体。中标社会资本方应承担牵头组织、协助金融机构、融资洽谈等融资主要责任。当项目公司不能及时完成融资时，由中标社会资本方以股东借款的方式提供项目建设所需资金，以保证项目的及时建设完工和运营。项目公司应在正式签署《PPP项目合同》后根据《PPP项目合同》中约定日期内完成融资交割工作。政府方不承担对外融资责任。

国家、省、市地区现行有效的政策文件（包括税收政策）均可在本项目中予以采用，但投标人须在投标文件中附上相关文件，项目正式运营后，有新政策时按最新政策执行。

# 第四章 合同条款及格式

- 另册《锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目投资协议》

- 另册《锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目合同》

上述合同中的不可谈判条款为：

（1）【关于合作内容的约定】

（2）【项目公司设立及出资】

（3）【融资要求】

（4）【建设期】

（5）【运营维护范围】

（6）【绩效考核与付费挂钩办法】

（7）【政府付费】

（8）【履约保函】

（9）【提前终止的清算】

（10）【违约处理与赔偿】

（11）【争议的解决方式】

（12）【前期费用】

（13）【计价原则】

（14）采购人认为对其他投标人有失公平的其他内容

# 第五章 评标标准与评分方法

## 一、评审委员会

评审委员会由采购人代表和评审专家共7人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审委员会成员总数的2/3。评审专家由项目实施机构经主管预算单位同意后自行选定，但评审专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审。评审委员会负责投标文件综合评审，并向采购人推荐中标候选人。

评审现场由全体评审委员会成员推举产生评审委员会主任一名，主持本项目评审工作。

## 二、评审办法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价总分由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

## 三、评分标准及细则

详细评审包括投标报价、企业实力与能力、技术方案三个方面。投标人得分由三项得分汇总得出。

| 项目 | 投标报价 | 企业实力与能力 | 技术方案 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30 | 20 | 50 | 100 |

## 1、投标报价评审（30分）

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 垃圾处理费单价 （30分） | 生活垃圾处理费单价 （≤77.5元/ 吨） （25分） | 有效报价不得高于限价，取各有效投标中满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，得满分25分。对于其他各投标报价，其得分计算公式为： 投标报价得分=评标基准价/该投标报价*25 |
|  |  | 餐厨垃圾处理（含收运）费单价 （≤200元/ 吨） （5分） | 有效报价不得高于限价，取各有效投标中满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，得满分5分。对于其他各投标报价，其得分计算公式为： 投标报价得分=评标基准价/该投标报价*5 |
|  | 注：若评审专家认为投标人投报的价格过低，可能影响项目建设及运营质量时，则启动价格合理性审查机制，该投标人需在现场提供详细证明材料（包括不限于带有链接的Excel测算过程、同等规模(日处理生活垃圾不低于2000吨)、同等工艺技术（采用中温次高压、烟气净化设备与装置等）、已投运至少两年的机械炉排炉业绩的PPP合同或特许经营协议（包括规模页、工艺描述页、垃圾处理费价格页、签字盖章页等）、环保竣工验收证明、两年内垃圾处理费收费凭证等） |

注：若投标人报价超过上述控制价中的任一项，采购人将拒绝其投标。

## 2、企业实力与能力评审（20分）

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业实力与能力（20分） | 企业资信与融资能力（5分） | 信用评级 （1分） | 投标人提供中国人民银行认可的第三方专业评级机构出具的信用等级证明文件，AAA级得1分，AA+级得0.5分，其余不得分。注：资信评估机构出具的信用等级证书复印件并加盖公章（原件带至评标现场备查） 本项满分1分 |
|  |  | 企业授信 （2分） | 投标人具备在有效期内的银行综合授信额度总和合计在15亿元（不含）以上得2分；5亿元（不含）-15亿元（含）得1分，5亿元（含）以下不得分，满分2分。（投标人需提供在有效期内的授信合同）。 本项满分2分 |
|  |  | 资产负债率 （1分） | 投标人2018年经审计的年末资产负债率（1分）： ①资产负债率≤70%，得1分； ②70%＜资产负债率≤80%，得0.5分； ③资产负债率＞80%，不得分； （资产负债率=负债总额/总资产×100%） 本项满分1分 |
|  |  | 净资产收益率 （1分） | 投标人2018年经审计的年末净资产收益率（1分）： ①净资产收益率≥10%，得1分； ②6%≤净资产收益率＜10%，得0.5分； ③净资产收益率＜6%，不得分； （净资产收益率=净利润/净资产×100%） |
|  |  | 注：①投标人须提供经审计的2018年度财务报告复印件加盖公章，原件带至评标现场备查； ②投标人提交的财务报表需以其作为独立法人的合并报表为准，若未按规定合并报表，作无效投标处理。 |
|  | 行业业绩能力 （15分） | 采用特许经营或PPP模式（不含BT模式）的生活垃圾焚烧发电业绩和经验 （10分） | 自2009年起，投标人在中国大陆承担投融资、建设及运营责任（需同时满足）的，采用机械炉排炉工艺，总处理规模≥2000吨的生活垃圾焚烧发电项目的，每一个有效业绩得3分； 总处理规模＜2000吨、≥1000吨的生活垃圾焚烧发电项目的，每一个有效业绩得1分，总处理规模＜1000吨、＞500吨的生活垃圾焚烧发电项目的，每一个有效业绩得0.5分，本项满分10分。 注：若项目为在同一地块上但分期建设（且各期均已投运），仅计算其总规模，并根据结果进行计分。各投标人需主动提供可证明该业绩的相关文件与说明。 |
|  |  | 餐厨垃圾处理业绩 （3分） | 自2009年起，投标人在国内每拥有一个餐厨垃圾处理业绩，且已正式投运的日处理餐厨垃圾≥100吨的业绩得1分，本项满分3分。 业绩证明：各投标人需主动提供可证明该业绩的相关文件与说明。 注：若投标人提供的生活垃圾焚烧发电项目业绩中包含符合本条评分项的餐厨垃圾处理业绩内容，则该有效餐厨垃圾处理业绩可在此项内计分。 |
|  |  | 本项目特定业绩情况 （2分） | 结合本项目特定建设和运营要求，投标人满足以下加分条件的，根据业绩提供情况进行评分： 生活垃圾与餐厨垃圾协同处置主体为同一投资主体； 当地行业主管部门出具的协同处置的业绩证明。 投标人需提交同时满足上述两条具体要求的行业业绩，每提交一个有效业绩得1分，本项满分2分。 注：投标人所提供的有效生活垃圾处理业绩和餐厨处理业绩可在协同处置业绩中重复计分。 |
|  |  | 上述项目业绩和经验评分项，投标人所提供的已投运业绩证明材料可包括：PPP合同或特许经营合同，及环保竣工验收证明（若项目为分期建设，则每期项目均需提供），及业主提供的项目运营状况证明，或其他投标人认为可证明其项目业绩的证明材料。 |

## 3、技术方案评审（50分）

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案 （50分） | 项目公司组建方案 （4分） | 项目公司的组建计划可行、组织机构设计合理、公司运营管理机制及内部制度等科学完整、可操作性强的，得2分； 项目公司的组建计划不完善、组织机构设计较为存在缺陷、公司运营管理机制及内部制度等不科学或完整，可操作性一般的，得1分； 没有的相关描述或严重缺失关键问题解释的，得0分。 本项满分2分。 |
|  |  | 根据本项目情况，制定建设期、运营期拟配备的各专业负责人及团队编配方案科学合理，人员组成方案、管理层级、岗位职责、人员资质、经验业绩、人员培训、人员到位保障措施等满足项目要求的，得2分； 根据本项目情况，制定建设期、运营期拟配备的各专业负责人及团队编配方案存在一定问题或不完善，人员组成方案、管理层级、岗位职责、人员资质、经验业绩、人员培训、人员到位保障措施等不完全项目要求，设置方案不够清晰、安排不够合理的，得1分； 没有的相关描述或严重缺失关键问题解释的，得0分。 本项满分2分。 |
|  | 投融资与财务测算 （6分） | 投融资方案 （2分） | 方案对资本金出资部分的安排表述明确，对债务融资部分的融资结构计划合理可行，融资成本控制妥善，融资进度安排完善，风险识别充分，对于融资承担能力强的，投资进度与建设进度衔接合理，时间节点表述清晰合理科学可行的，得2分； 方案对资本金出资部分的安排表述不够清晰，对债务融资部分的结构计划、成本和风险控制（成本高低、控制手段）、融资进度、融资不到位承担能力等存在不合理或低于项目要求，且缺乏相应应急预案等，投资进度与建设进度衔接一般，时间节点标书不够合理的，得1分； 没有的相关描述或严重缺失关键问题解释的，得0分。 本项满分2分。 |
|  |  | 财务分析 （2分） | 投资测算合理，财务分析足够详细，财务基本假设条件和参数选取的依据齐全、合理，财务测算报表、数据按照招标文件的要求提供完整，财务方案科学可行，得2分； 投资测算较为合理，财务分析基本详细，财务基本假设条件和参数选取的基本齐备且具备合理性，财务测算报表、数据按照招标文件的要求较为完整提供，财务方案较为科学和可行，得1.5分； 上述投资测算、财务分析（基础假设条件、参数选取）、测算报表及数据提供、方案存在多个缺项或严重偏离行业实际情况，缺乏合理性的，得1分； 没有的相关描述或严重缺失关键问题解释的，得0分。 本项满分2分。 |
|  |  | 收入与成本 （2分） | 对运营收入、上网电量、年平均总成本费用等测算全面、合理，准确性高的，得2分； 对运营收入、上网电量、年平均总成本费用等测算较完整，准确性一般的，得1分； 对运营收入、上网电量、年平均总成本费用等测算不完整，准确性差的，得0分。 本项满分2分。 |
|  | 建设方案 （12分） | 项目主要设备选型 （4分） | 投标人针对本项目的建设要求，对项目所需主要设备（含垃圾收运、贮存、焚烧设备）选型充分、科学、合理，参数性能描述全面、准确，符合项目要求，得4分； 投标人对项目所需主要设备（含垃圾收运、贮存、焚烧设备）选型较为充分、科学、合理，论述较为合理，参数性能描述比较充分，相对准确，基本符合项目要求，得3分； 投标人对主要设备的选型不充分，合理性一般的，对其参数性能描述的全面性和准确性一般，得2分； 无比选或比选不充分，对其参数性能描述不够完整，不够准确或无相关描述的，得1分。 没有的相关描述或严重缺失关键问题解释的，得0分 本项满分4分。 |
|  |  | 建筑方案及主要生产配套设施 （4分） | 建设布局与区域功能（1分） | 投标人对于本项目建设需求的理解到位，功能分区明确，建、构筑物布置满足规范要求；工艺流程简洁流畅，物料输送距离短；交通组织合理，满足生产、参观及消防等要求，竖向布局合理，建构筑物及设备层次分明，利于运行管理；厂区绿化面积适宜，设置合理得1分； 投标人对于本项目建设需求的基本理解，功能分区清晰，建、构筑物布置满足基本要求；工艺流程可满足要求，交通组织较为合理，满足生产、参观及消防等要求，竖向布局较为合理，建构筑物及设备层次便于运行管理；厂区绿化面积较合理，得0.5分； 没有的相关描述或严重缺失关键问题解释的，得0分。 本项满分1分 |
|  |  |  | 自动控制系统及电气系统（1分） | 投标人为满足本项目需求采用的运行自动控制方案适用、可靠、先进，自动化水平，采用DCS系统能对全厂实现集中监视、分散控制；管理信息系统（MIS）和厂级监控信息系统（SIS）；检测报警和调节控制的检测参数设置完善，报警方案设置合理，燃烧自动控制系统（ACC）有开放、独立、成熟、先进的燃烧自动控制系统，烟气在线监测系统（CEMS）及其他污染物指标在线监测系统的指标数量应满足标准要求，监测数据应与监管部门联网，得1分； 投标人对上述指标的描述和理解基本到位，所拟用的系统规划和实施叙述基本合理，设置排放控制和数据监测系统，描述基本到位，或有少部分描述缺失，得0.5分； 没有的相关描述或严重缺失关键问题解释的，得0分。 本项满分1分 |
|  |  |  | 主要生产配套设施（1分） | 投标人为满足本项目需求采用的主要生产及配套设施完善，设备选型合理（主要包括给排水系统、消防系统、压缩空气系统、采暖通风及空调系统、通信系统等）的，得1分； 主要生产及配套设施较为完善，设备选型基本满足要求（主要包括给排水系统、消防系统、压缩空气系统、采暖通风及空调系统、通信系统等）的，得0.5分； 没有的相关描述或严重缺失关键问题解释的，得0分。 本项满分1分 |
|  |  |  | 节能设施与措施（1分） | 投标人为满足本项目需求采用的节能设备选型恰当，节能处置措施合理可行，得1分； 所采用的节能设备选型基本满足要求，节能处置措施较为可行和合理，得0.5分； 没有的相关描述或严重缺失关键问题解释的，得0分。 本项满分1分 |
|  |  | 建设进度和质量控制 （4分） | 投标人（1）拥有丰富的同类项目建设管理经验；（2）提交的前期工作计划、设备招标方案及组织机构方案；（3）工程进度、质量及投资控制措施，安全、环保文明施工措施；（4）设备调试大纲及稳定性运行方案和管理制度完善到位，并能充分保证项目建设顺利推进的，得4分； 上述（1）（2）（3）（4）条中任一一条存在瑕疵或较为不完善的，根据存在问题的该条扣除0.5分，若上述（1）（2）（3）（4）条任一一条没有的相关描述或严重缺失关键问题解释的，该条得0分；直至扣完。 本项满分4分 |
|  | 运营方案 （25分） | 垃圾接收存储输送方案 （4分） | 投标人提出的（1）垃圾称量系统自动话程度高，适用性强，（2）垃圾卸料大厅密闭性好，有交通指挥系统和安全防护设施，垃圾储坑处于负压封闭状态，（3）有渗滤液收集及防渗措施，并有独立的机械排风除臭系统，（4）抓斗吊应采用成熟可靠产品，选型合理，自动化程度高的，得4分； 上述（1）（2）（3）（4）条中任一一条存在瑕疵或较为不完善的，根据存在问题的该条扣除0.5分，若上述（1）（2）（3）（4）条任一一条没有的相关描述或严重缺失关键问题解释的，该条得0分；直至扣完。 本项满分4分 |
|  |  | 垃圾焚烧方案 （6分） | 投标人提出的（1）物料平衡图、热量平衡图及燃烧图、设计参数等合理，（2）炉膛设计及烟气停留时间等保障措施先进，（3）所选焚烧炉必须使用世界先进的成熟可靠机械炉排炉技术，（4）选用的设备等科技含量高，使用稳定性好（5）液压传动系统产品成熟可靠，自动化程度高，（6）点火及助燃系统先进，出渣系统稳定、可靠，燃烧送风系统配置合理，上述（1）-（6）每项满分1分，总分为6分； 上述（1）-（6）项中任一一条存在瑕疵或较为不完善的，根据存在问题的该条扣除0.5分；若上述（1）-（6）项任一一条没有的相关描述或严重缺失关键问题解释的，根据存在问题的该条扣除1分；直至扣完 本项满分6分 |
|  |  | 餐厨、有机易腐垃圾协同处理方案（4分） | 投标人针对本项目特殊要求所提出的餐厨、有机易腐垃圾处理与生活垃圾焚烧工艺、的协同性好，布设合理，可操作性强，处理效率高的，得4分； 餐厨、有机易腐垃圾处理与生活垃圾焚烧工艺的协同性较好，布设较为合理，可操作性较强，处理效率较高，但存在一定瑕疵与不足的，得3分； 餐厨、有机易腐垃圾处理与生活垃圾焚烧工艺的协同性一般，布设一般，可操作性一般，处理效率一般，但存在某些非核心缺陷与不足的，得2分； 餐厨、有机易腐垃圾处理与生活垃圾焚烧工艺的协同性较差，布设较差，可操作性较低，处理效率较差，且存在某些核心缺陷与不足的，得1分； 没有的相关描述或严重缺失关键问题解释的，得0分。 本项满分4分 |
|  |  | 余热利用方案 （3分） | 投标人采用的（1）余热锅炉与与焚烧炉配套设计，产品成熟可靠，效率高，（2）余热锅炉蒸汽采用中温次高压参数，额定产汽量计算准确，空气预热器、清灰系统成熟可靠，同时，（3）汽轮发电机组配置合理，产品成熟可靠，效率高，汽轮发电机组设计参数准确合理，汽轮发电机组辅助系统完善可靠的，得2分； 上述（1）（2）（3）条中任一一条存在瑕疵或较为不完善的，根据存在问题的该条扣除0.5分；若上述（1）（2）（3）条任一一条没有的相关描述或严重缺失关键问题解释的，该条得0分；直至扣完。 本项满分3分 |
|  |  | 烟气净化方案 （3分） | 投标人采用的（1）烟气净化工艺满足招标文件要求，满足烟气污染物排放的要求；且（2）其他烟气净化主要设备满足招标文件要求，（3）核心部件采用成熟、稳定、先进且寿命长的部件的，得3分； 上述（1）（2）（3）条中任一一条存在瑕疵或较为不完善的，根据存在问题的该条扣除0.5分；若上述（1）（2）（3）条任一一条没有的相关描述或严重缺失关键问题解释的，根据存在问题的该条扣除1分，直至扣完； 本项满分3分 |
|  |  | 灰渣处理方案 （2分） | 投标人采用的（1）炉渣输送、储存、综合利用方案可行，炉渣产生量估算准确，设备选型合理；且（2）飞灰产生量及固化原材料耗量计算准确，设备选型合理，得2分； 上述（1）（2）条中任一一条存在瑕疵或较为不完善的，根据存在问题的该条扣除0.5分；若上述（1）（2）条任一一条没有的相关描述或严重缺失关键问题解释的，该条得0分； 若投标人针对本条（1）（2）均没有的相关描述或严重缺失关键问题解释的，得0分。 本项满分2分 |
|  |  | 渗滤液及污水处理方案 （3） | 投标人采用的渗滤液及生产、生活污水处理实现无害化处理，方案合理，工艺完善，污水处理质量高，处理率高，应急预案和管理体系良好的，得3分； 渗滤液及生产、生活污水处理教好实现无害化处理，方案较为合理，工艺较完善，污水处理质量较高，处理率较高，应急预案和管理体系一般的，得2分； 渗滤液及生产、生活污水处理能基本实现无害化，方案叙述一般，工艺一般或较为落后，污水处理质量指标一般，处理率一般，应急预案和管理体系一般的，得1分； 没有的相关描述或严重缺失关键问题解释的，得0分。 本项满分3分 |
|  | 移交方案 （3分） | 投标人对项目的主要设施设备在移交范围设置合理，具有完备可行的移交前恢复性大修计划、移交前检测计划和对业主人员的培训计划等文件编制合理可行的，得3分； 对项目的主要设施设备在移交范围设置较为合理，具有移交前恢复性大修计划、移交前检测计划和对业主人员的培训计划，但计划存在瑕疵的，得2分； 对项目移交问题描述较为简略，无实际具备可行的恢复性大修计划、移交前检测计划和对业主人员的培训计划等的，得1分； 没有的相关描述或严重缺失关键问题解释的，得0分。 本项满分3分 |

注：总分按照100分计算，各项目打分精确到0.1分。

# 第六章  投标文件格式

## 第一分册  企业实力与能力证明文件

#### （一）投标承诺函

投标承诺函

本公司承诺：

遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加项目         (采购编号：   )的投标。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与采购人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向采购人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的质疑、投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、遵守国家和本省市安全、质量有关法律法规和规范性文件的相关规定。

八、加强项目管理，对项目的安全、质量和进度承担责任。

九、按照招标文件规定及合同约定，执行合理的建设工期。

十、保证项目符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的设备材料。优先采购环境标志产品。优先采购节能产品。

其他承诺：

本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

投标单位(盖章)：

法定代表人或授权代理人(签字)：

年  月  日

#### （二）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：    系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人公章：

日期：       年    月   日

注：投标人须按上述要求及格式提供授权委托书或法定代表人资格证明，否则，按无效投标处理。

#### （三）授权委托书

授权委托书

本授权书声明：_我       （姓名），系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （ 姓名）为我方就          项目采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人（签字或签章）：_______________________

单位名称：______________________________

法人代表（签字或签章）：

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

备注：

1、与该项目采购有关的事务包括但不限于提交投标文件、澄清、谈判、承诺、签署谈判备忘录等。

2、如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

联系人：

寄送地址：

联系电话：

（相关信息内容需打印）

3、该《授权委托书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

#### （四）企业综合实力证明文件

1、企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证(或“三证合一”企业营业执照副本)、有效的营业执照副本；

2、2018年的财务审计报告；

3、银行出具的授信合同；

4、企业资信评估等级材料；

5、企业资质、项目团队人员证明材料；

6、投标人项目业绩表，以及项目业绩证明材料；

7、其他投标人认为需要提供的材料。

#### （五）投标文件偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人必须仔细阅读采购文件所有条款，并对所有偏离的条目列入下表，未列入上表的视作投标人完全接受。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：

日期：年 月 日

#### （六）PPP项目合同条款偏差表

投标人应对《PPP项目合同》的条款作出响应按条款顺序将建议修改的内容填入附件五的条款偏差表中，对条款的不接受或修改将影响评标结果。

投标人如提出下列要求，则建议的修改不会被接受：

- 要求招标人提供项目的内部收益率或其他固定回报的保证；

- 要求任何政府部门向项目提供任何信用支持；

- 对招标文件中的《PPP项目合同》 不可谈判条款的实质性变更（具体见本招标文件第四章不可谈判条款清单）。

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：

1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

3、供应商应对PPP项目合同及附件、股东协议及项目公司章程的条款做出逐条响应，按条款顺序将建议修改的内容填入偏差表中，对条款的不接受或修改将影响磋商结果。

4、供应商如提出下列要求，则建议的变更不会被接受：

- 要求采购人提供项目的内部收益率或其他固定回报的保证；

- 要求任何政府部门为项目提供任何信用支持；

- 对采购文件中的PPP项目合同条款（包括有关PPP合作期、保函、提前终止补偿、一般补偿、不可抗力、垃圾处理价格调整公式、保底垃圾供应量、服务期满时项目设施的移交等内容的条款）的实质性变更；

- 对采购文件中的股东协议及项目公司章程条款（包括减少项目公司的资本金、股权结构、董事会、监事会、经营管理机构组成等内容的条款）的实质性变更。

5、“偏差表”中未明确的事项视同已得到供应商认可

#### （七）委托付款承诺函

致：________________

根据                     （以下简称“委托人”）参与贵方组织的无锡锡东生活垃圾焚烧提标扩容项目（项目编号：JSZC-G2019-265）社会资本采购招标项目投标（以下简称“招标项目”），委托人对贵方有支付投标保证金的义务。

现委托人委托                   （以下简称“受托人”）按招标文件规定的付款方式及付款期限向贵方支付投标保证金（人民币）      （以下简称“委托款项”）;受托人同意接受委托按照前述条件向贵司支付委托款项。

受托人在本承诺函项下对贵司方的付付款义务无附加条件，受托人承诺不因委托人未履行与受托人的约定或认为贵方违反目标协议或其他原因而抗辩履行本承诺函项下的付款义务。

委托人与受托人在委托款项的金额范围内承担连带付款责任。如果受托人未能在规定期限按照规定方式支付全部委托款项，则视为受委托人违反了本承诺函、委托人违反了本承诺函及目标协议。贵方可以向委托人与受委托人同时求偿并追究违约责任。

本承诺函项下的付款义务具有独立性，受托人承诺不将委托款项于受托人对贵司或贵方关联公司的债权（如果已有或将有）进行任何形式的抵消与扣留。

贵司实际收到受委托人支付的委托款项后认可委托人的投标人的地位，并在招标过程结束后将相关款项退还给                      。

本承诺函一经发出即不可撤销并生效。

委托人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

受托人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

#### （八）招标文件中要求的其他内容或投标人认为应提供的其他证明材料和文件

## 第二分册  技术文件

技术文件编制应符合谨慎运营惯例以及适用法律的要求。技术文件应至少包括以下内容：

#### （一）项目公司组建方案：

参考评标标准与评分方法内容，包括制定项目公司的组建计划、组织机构设计、公司运营管理机制及内部制度；制定建设期、运营期拟配备的各专业负责人及团队编配方案，人员组成方案、管理层级、岗位职责、人员资质、经验业绩、人员培训、人员到位保障措施。

#### （二）投融资方案：

参考评标标准与评分方法内容，包括投资方案（投资计划一览表、财务测算表、社会资本投资退出机制等）和融资方案（资金来源、融资进展情况、融资利率等）。如有融资组合，投标人还需提交各自融资组合结构所涉及的补充说明以及在结构中需要涉及的合同文本等。编制投资计划表、融资计划表、可用性服务费及运维绩效服务费计算表、建设期管理费计划表、利润表及现金流量表及投资回报测算表。此外，投标人还需要完成如下内容的编制。

- 投标人必须在融资方案中明确用以项目建设的资金种类、来源；其中自有资金不得低于项目总投资的百分之三十（35%）。

- 项目的融资计划，包括详述资金的使用、资金成本、项目风险分配的分析（包括股本持有人、债务人、保险商之间的风险分配等）、资本结构、预计融资交割时间及其他重大事件进度表。

- 具体的贷款金额、预期的借款条件和还款时间表的详细情况。

- 投资人对项目的信贷支持程度（如果有）。

- 招标人鼓励（但非强制性要求）投标人以自身信用或与本项目设施无关的财产为项目公司偿还贷款提供一定期限的担保。投标人如果提供此类担保，则应说明担保的种类、期限、担保条件或标准、担保金额、担保方式。

#### （三）财务方案

本项目投标人需根据项目财务分析的基本假设条件和参数，完成项目财务分析，其中至少包括工程建设投资额和运营成本单耗；包括损益表、现金流量表、收入表、折旧摊销和大修基金表、还本付息表（详见第三分册 商务文件（三）投标报价计算方法中附件）；

本项目的财务评价结果，包括项目总投资内部收益率和股东投资内部收益率、财务净现值、偿债保证率等；

财务分析须足够详细，足以使招标人能够准确理解：

财务基本假设条件和参数选取的依据；

主要经济指标的计算过程并可进行复核；

相关因素对股东投资内部收益率的影响。

对严重违反谨慎运营和维护惯例或财务假设严重偏离实际的财务方案，评标委员会有权否决该投标文件。

#### （四）建设方案：

参考评标标准与评分方法内容，包括项目主要设备选型；建筑方案及主要生产配套设施、建设进度和质量控制、建设成本控制方案、涉及本项目垃圾收运、贮存、处理各关节流程的处理设备、工艺、排放和污染治理等的分析与解决方案、项目重难点分析等。

供应商需在建设方案中完整填写下述《主要设备采用表》，包括且不限于：涵盖生活垃圾焚烧发电厂垃圾（生活垃圾、餐厨垃圾、废弃油脂）全流程处理工艺中涉及的关键流程处理设备及排放设备等。

主要设备采用表

| 设备名称 | 品牌 | 数量 | 规格 | 性能指标 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧炉 |  |  |  |  |  |
| 余热炉 |  |  |  |  |  |
| 发电机组 |  |  |  |  |  |
| 烟气净化装置 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

#### （五）运营方案：

参考评标标准与评分方法内容，分为项目运维方案、更新改造方案，主要包含垃圾（含生活垃圾和餐厨垃圾协同）处理的实施步骤，项目运营组织机构设置，部门职责和人员配置，运营管理人员、工作人员的选聘计划，主要设备和材料使用年限及更新计划，设备检修与维护方案，项目运营风险评估和判断，制定针对性的应急方案，备品、消耗品管理计划，项目公司的各种运营管理制度，根据项目实际情况、无锡市垃圾处理现状和未来的垃圾处理行业（含垃圾分类导致的运营影响等）前景分析，制定依法合规的生活垃圾处理方案，核心设备的维护、更新改造方案等。此外，投标人还需要完成如下内容的编制。

- 项目公司的组建和结构、岗位职责以及人员配置等；

- PPP合作期内员工的培训方案，包括针对不同岗位的技术培训计划，以有计划地、不间断地安排不同层次、不同岗位的员工进行技术和技能培训；

- PPP合作期内关于劳保、工业卫生与安全、消防、环保等方面的管理方案；

- 事故应急管理方案，包括如何对项目公司可能发生的、妨碍垃圾处理的因素进行辨识，编制重大危害因素清单，以及对重大危害因素提出对策；

- 对生活垃圾处理和餐厨垃圾处理的运营维护计划（包括各种检查、维修、维护及改进计划等，将作为运营维护手册的蓝本）。

- 提供PPP合作期内的应急处理措施和方案。

其中，技术和管理方案须足够详细使招标人能够：

- 理解投标人将如何实施项目；以及

- 根据客观和公开的招标程序对投标文件进行比较。

#### （六）法律方案

投标人应对《PPP项目合同》的条款做出逐条响应，按条款顺序将建议修改的内容填入附件五的条款偏差表中，对条款的不接受或修改将影响评标结果。

投标人如提出下列要求，则建议的修改不会被接受：

- 要求招标人提供项目的内部收益率或其他固定回报的保证；

- 要求任何政府部门向项目提供任何信用支持；

- 对招标文件中的《PPP项目合同》条款（包括有关PPP合作期、生活垃圾基本供应量、餐厨垃圾处理及排放、废水、废气、废渣排放标准、噪声控制标准、防渗防漏控制标准、循环经济目标、履约保函、提前终止补偿、PPP合作期满时社会资本的退出机制等内容的条款）的实质性变更。

#### （七）移交方案：

参考评标标准与评分方法内容，包括运营期满后的移交范围、移交计划、移交程序、保障措施等。

## 第三分册  商务文件

#### （一）投标函

投标函

致：江苏省政府采购中心、无锡环境卫生管理处

一、我们非常荣幸参与_ JSZC-G2019-265号项目采购活动，依照PPP项目合同的条款和条件，在此递交完全符合招标文件（包括各自的附件和附录）规定的关于建设、运营和维护锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目的投标文件。

二、我们确认，我们已仔细阅读并研究了2019年【 】月【 】日发布的招标文件，以及于2019年【 】月【 】日发出的补充通知（如有），我们知道必须在整个投标竞争阶段放弃以对上述文件和资料的所有条款存有含糊不清或不理解之处为由而要求免于承担责任的权利。

三、我们确认，本投标文件的有效期为自2019年【 】月【 】日起的180个日历日，且根据投标人须知，该期限可以延长。在任何延长期内，我们的投标文件对我们仍有约束力，可以在任何时候被贵方接受。

四、我们确认，我们完全同意招标文件制定的投标竞争规则，并承诺按照这些规则履行我们的所有义务，包括一旦投标文件被贵方接受，将履行投标人的义务。

五、我们确认，如果我们在投标截止时间后规定的有效期内撤回申请文件，贵方有权根据招标文件的有关规定没收我们的投标保证金。

六、根据投标人须知，我们在此与本投标申请书一并提交的作为投标文件一部分的文件和资料有：

- 第一分册 企业实力与能力证明；

- 第二分册 技术文件；

- 第三分册 商务文件；

七、我们同意，如果我们的投标文件在其有效期内被贵方接受，将按照贵方所接受的格式以及投标人须知的规定，确保项目公司签署PPP项目合同。

八、在PPP项目合同最终签署以前，以我们与无锡环境卫生管理处之间就可能达成协议作出任何修改为条件，本投标文件对我们有约束力。我们同意贵方不一定要接受我们的投标文件或接受任何一份投标文件的约束。

九、我们确认，我们对作为投标文件一部分提交的对PPP项目合同中条款和条件作出的任何承诺以及对PPP项目合同的条款所提出的任何变更建议已全部在本投标文件中明确标出。

十、我们在此保证，本投标文件的所有内容均属独立完成，未经与其他投标人以限制对本项目的竞争为目的进行协商、合作或达成谅解后完成。

十一、我们证实，本投标文件中陈述和资料是完整、真实和准确的。

与本次投标竞争有关的正式通讯地址为：

邮寄的营业地址：

邮政编码：

投标人代表姓名：

职务：

电话号码：

传真号码：

电子邮件：

公章：

日期：   年  月   日

#### （二）开标一览表

开标一览表

投标人全称(加盖公章)：

在我们提交投标文件基础上，我们对实施本项目需要的投标报价如下：

| 项目名称 | 锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目 |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 生活垃圾处理费 | 报价： 元/吨（大写） ¥ 元/吨（小写） （最高限价：柒拾柒圆伍角/吨，77.5元/ 吨） |
| 餐厨垃圾处理费 | 报价： 元/吨（大写） ¥ 元/吨（小写） （最高限价：贰佰圆/吨，200元/ 吨） |

1.上述报价为应精确至小数点后第二位。

2.开标一览表必须加盖公章，必须与投标函单独密封，在投标截止时间前与其他投标文件分别递交，否则视为无效投标。

3.投标报价一览表必须加盖投标单位公章(复印件无效)。

4.投标人针对上面“生活垃圾处理费、餐厨垃圾处理费”须根据招标文件第二分册（三）财务方案的格式及内容，在本表后附详细的投标报价测算过程；各项辅助指标将作为运营期政府方调整垃圾处理费的测算依据。

#### （三）投标报价计算方法及附表

投资估算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 估算价值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 |  |
| 1 | 固定资产 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 工程费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建设期利息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（1+2+3） |  |  |  |  |  |  |

投资计划表

单位：万元

| 自然年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … … |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.贷款（不含建设期利息） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.建设期利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

营业收入表

单位：万元

| 自然年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … … |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.营业收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1垃圾处理服务费收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1生活垃圾处理服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2餐厨垃圾处理服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2上网发电收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1上网发电收入（垃圾补贴电价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2上网发电收入（标杆电价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3油脂销售收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4增值税退税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.销售税金及附加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

运营成本明细

单位：万元

| 自然年 |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.外购原材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.外购燃料及动力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.工资及福利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.维修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营成本合计(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垃圾处理成本单价(元/吨) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：运营成本中不包括财务费用、折旧摊销费用。

还本付息表

单位：万元

| 自然年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期还本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.本期付息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.偿还本利合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.期末余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

损益表

单位：万元

| 自然年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.营业收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.相关税费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.运营成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.折旧与摊销 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.财务费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.税前利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.累计税前利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.所得税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.净利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.累计净利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

资本金现金流量表

单位：万元

| 自然年 |  |  |  |  | … |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1营业收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1项目资本金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2经营成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3偿还借款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1本金偿还 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2利息偿还 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4增值税税金及附加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.税前现金流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1累计税前现金流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.所得税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.税后净现金流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1累计税后净现金流量 |  |  |  |  |  |  |  |

全投资现金流量表

单位：万元

| 自然年 |  |  |  |  | … |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1营业收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1固定资产投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3经营成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4增值税税金及附加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.税前现金流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1累计税前现金流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.调整所得税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.税后净现金流量（1-2-4） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1累计税后净现金流量 |  |  |  |  |  |  |  |

主要技术经济指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投资总额 | 万元 |  |
| 二 | 建设期 | 月 |  |
| 三 | 资金筹措 |  |  |
| 1 | 自有资金 | 万元 |  |
| 2 | 银行贷款 | 万元 |  |
|  | 年限 | 年 |  |
|  | 年利率 | % |  |
| 四 | 经营成本 | 万元 |  |
| 1 | 年经营成本 | 万元 |  |
| 2 | 单位经营成本 | 元/吨 |  |
| 五 | 经营收入 | 万元/年 |  |
| 1 | 垃圾处理服务费收入 | 万元/年 |  |
| 2 | 发电收入 | 万元/年 |  |
| 3 | 其他收入 | 万元/年 |  |
| 六 | 主要财务指标 |  |  |
| 1 | 全部投资 |  |  |
|  | 内部收益率 | % |  |
|  | 财务净现金值（按4.9%折算） | 万元 |  |
|  | 静态投资回收期 | 年 |  |
| 2 | 资本金 |  |  |
|  | 内部收益率 | % |  |
|  | 财务净现金值（按4.9%折算） | 万元 |  |
|  | 静态投资回收期 | 年 |  |

生活垃圾处理服务费单价构成

| 构成项目 | 金额 （万元） | 总体单位价格 （元/吨） | 比例 | 生活垃圾处理费单价拆分（元/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营成本 |  |  |  |  |
| 外购原材料 |  |  |  |  |
| 外购燃料及动力 |  |  |  |  |
| 职工工资及福利 |  |  |  |  |
| 修理费 |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| 折旧及摊销 |  |  |  |  |
| 财务费用 |  |  |  |  |
| 所得税 |  |  |  |  |
| 营业税金及附加 |  |  |  |  |
| 可分配利润 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | （此处为生活垃圾处理服务费单价） |

餐厨垃圾处理服务费单价构成

| 构成项目 | 金额 （万元） | 总体单位价格 （元/吨） | 比例 | 餐厨垃圾处理服务费单价拆分（元/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营成本 |  |  |  |  |
| 外购原材料 |  |  |  |  |
| 外购燃料及动力 |  |  |  |  |
| 职工工资及福利 |  |  |  |  |
| 修理费 |  |  |  |  |
| 收运费用 |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| 折旧及摊销 |  |  |  |  |
| 财务费用 |  |  |  |  |
| 所得税 |  |  |  |  |
| 营业税金及附加 |  |  |  |  |
| 可分配利润 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | （此处为餐厨垃圾处理服务费单价） |

# 附件1：锡东生活垃圾焚烧发电可行性研究报告

另册《附件1：锡东生活垃圾焚烧发电可行性研究