扬州市文化投资管理有限公司运河大剧院座椅采购及安装采购需求

1.项目简介

采购人名称：扬州市文化投资管理有限公司

项目名称：扬州市文化投资管理有限公司运河大剧院座椅采购及安装

核心产品名称：

项目概况：运河大剧院工程位于扬州文昌西路明月湖北岸西区新城南北中心轴线的核心位置，包含西侧A地块大剧院建筑和东侧B地块配套设施建筑。总建筑面积146984.81㎡（A地块剧院81512.52㎡，B地块配套65249.12㎡）。本次采购内容包括座椅的优化设计、采购、安装、调试、试运行、竣工、技术培训及保修等相关服务所需的技术支持与服务等。

2.供应商特殊资质要求

3.付款方式

付款方式：合同签订后7个工作日内，由乙方向甲方提交同等金额预付款保函后，甲方支付合同总价的30%；设备到场验收合格后，7个工作日内付至合同总价的75%；设备经安装调试、验收合格能正常运行，7个工作日内付至合同总价85%；经单项结算审定后付至审定价的95%；保修期满后，无质量问题，一次性结清余款（无息）。

4.采购需求

一、项目概况

# 运河大剧院工程位于扬州文昌西路明月湖北岸西区新城南北中心轴线的核心位置，包含西侧A地块大剧院建筑和东侧B地块配套设施建筑。总建筑面积146984.81㎡（A地块剧院81512.52㎡，B地块配套65249.12㎡）。本次采购内容包括座椅的优化设计、采购、安装、调试、试运行、竣工、技术培训及保修等相关服务所需的技术支持与服务等。

二、采购设备清单

以下技术参数中如出现产品品牌，均仅作为投标人投标时产品质量或标准的参考,投标人投标时产品质量或标准不得低于参考品牌，投标人选择的产品不低于参数品牌设备的参数要求，在满足参数要求的情况下，采购人接受其他品牌产品的投标。招标文件中推荐的型号也非指定的型号，投标人可在设备参数满足招标要求的情况下，选择相应的产品型号。下列技术参数要求如与图纸不一致，以招标文件为准。

交货期：合同签订之日起80天

### 座椅技术要求

### 一、歌剧厅及戏剧厅座椅采购内容

### 1.座椅数量：

| 设计区域 | 池座 | 一层楼座 | 二层楼座 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乐池活 动座椅 | 无障碍 | VIP 座椅 | 普通 座椅 | 普通 座椅 | 高背 座椅 | 普通 座椅 | 高背 座椅 |  |
| 歌剧厅 | 82 | 4 | 80 | 787 | 353 | 0 | 38 | 231 | 1575 |
| 戏剧厅 | 43 | 4 | 91 | 417 | 31 | 162 | 0 | 0 | 748 |
| 总计 | 2323 |

2.座椅规格

歌剧厅座椅的规格：中心距550-580mm,普通座椅椅高960±30mm,高背座椅椅高1060mm, 椅深700±30mm,座高430±20mm，扶手离地高620±20mm。（参考图片）（高背椅高度需要经视线分析和现场复核，以不影响视线为前提）

3.戏剧厅座椅的规格: 中心距550mm, 椅高960±30mm, 椅深700±30mm,座高430±20mm，扶手离地高620±20mm。

（高背椅高度需要经视线分析和现场复核，以不影响视线为前提）

（参考图片）

### 二、工程内容及技术、质量要求

### 1、总体说明

1-1、本技术规格要求和技术标准是可接收的最低限度的技术标准与基本的使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标单位应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及其相应的伴随服务，所使用的材料以及制作的产品都是最优质的。

1-2、座椅的样式，各个部位的颜色，座位排号等按本技术规格与要求按招标方提供的设计图纸，说明，标准等资料进行制造，投标人应根据招标文件的要求，自行对所需要座椅进行深化设计（包括数量），但必须按照投标报价表的要求进行报价。待确定中标单位后，招标人根据投标人的设计方案和现场实际情况对所有座椅的实际数量进行确认。

1-3、设计和尺寸要求，在此附上的设计效果图和尺寸要求是经认可提供的最终效果和尺寸要求。投标单位的投标文件的技术设计图和样品必须严格遵照所有尺寸要求并完全达到要求和效果。

1-4、投标单位在投标文件中的设计图纸，应清晰的标出所有组成部分的相对关系标注尺寸应齐全；说明制造，组装，安装细节，附重要部件的零配件组装图。

1-5、投标单位在投标文件中，应对投标文件中的每一货物的型号，技术参数，规格等进行详细的说明。对制作座椅样品的选材，制作工艺，材料处理等进行必要的说明。

1-6、所有选材用料和座椅样品必须与正式提供的产品相一致，经招标人批准后才能投入生产。同时必须是工业化大型生产企业的产品。

1-7、为保证座椅的力学性能，座椅必须符合QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》行业标准的相关要求, 其中座面、椅背静载荷：座面2000N、椅背760N，10次无松动；座面、椅背耐用性：950N，20万次；椅背330N，20万次；扶手静载：侧面：900N，向下1000N, 10次无松动；座面翻转耐久性试验必须达到30万次；甲醛释放量≤0.12mg/㎡h。

1-8、试验和测试报告必须由符合规定的权威认证的实验室（国外）或国家认证机构（国内）出据报告，并提供给买方。

1-9、所有选材都应当符合现行的安全及耐用标准，列出各个部位的材料选用表 ，并要求相关的检测报告。尤其是以下几点要求。

⑴ 钢材质量报告：钢材型号，成分，强度；
⑵ 木材质量报告：型号规格，甲醛释放量E1级，含水率；
⑶ 面料试验报告：成分，色牢度，甲醛含量，顶破强力，耐磨性能，环保试验；
⑷ 泡沫试验报告：成分，密度，拉伸强度，硬度，回弹，伸长率；
⑸ 座面翻转耐久性试验；
(6) 防火等级试验报告：包括木材（涂装后），面料，泡沫材料的阻燃性试验；
(7) 座椅涂装及力学性能试验：钢材涂装试验，木材涂装试验；静载试验，冲击试验，耐久性试验；
(8) 声学试验报告：与投标货物相近的、不低于12把（含）座椅在标准声学实验的测试报告；

(9)座椅下送风测试报告：包括气流流速和噪声声功率级的测试。

### 2、规范和标准

2-1、总则

本技术文件中货物的设计、制造、检验与验收应符合中华人民共和国现行的有关国家标准和法规（含部标和专业标准），以及相关的最新版本的国家标准。当中国标准不能够涵盖或低于本货物的技术要求时应按照相关国际标准。质量标准按照有关标准、规定和合同约定进行验收。

2-2、相关标准

- GB/T700-2006 碳素结构钢

- GB/T18580-2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量

- GB/T9846.3-2004 胶合板 第3部分：普通胶合板通用技术条件

- GB18583-2008室内装饰装修材料 胶黏剂有害物质限量

- HJ571-2010环境标志产品技术要求 人造板及其制品

- GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料

- GB/T 10807-2006 软质泡沫聚合材料硬度的测定（压陷法）

- JISL 1902:2008 定量试验

- GB8624-2012建筑材料燃烧性能分级方法

- GB/T8262-2007建筑材料或制品的单体燃烧试验

- GB 20286-2006 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识

- QB/T2602-2013影剧院公共座椅

- GB/T10357.3家具力学性能试验椅凳强度和耐久性

- GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

- GB/T21196.2-2007 纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分 试样破损的测定

- GB/T19976-2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法

- HJ/T 303-2006 环境标志产品技术要求 家具

- HJ/T307-2006 环境标志产品技术要求 生态纺织品

- GB/T5455纺织品物阻燃性能测定：燃烧性能试验、垂直法

- GB/T5454纺织品燃烧性能试验：氧指数法

- GB/T16172-2007建筑材料热释放速率试验方法

- GB/T8333-2008硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法

- ISO5660-1：2002锥形量热法

- GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

- GB/T20284-2006建筑材料或制品的单体燃烧试验

- EN13501-1防火等级划分

- EN13823 单体燃烧测试

- ISO11925-2 防火测试

- GB/T 20247-2006 声学 混响室吸声测量

- ISO 354:2003 吸音测试

- CQC51-381001-2009 家具环保认证规则

- GB/T18049-2000 中等热环境PMV和PPD指数的测定及热舒适条件的规定

- GB/T6881.1-2002 声学 声压级测定噪声源声功率级混响室精密法

- GB8624-2012    建筑材料及制品燃烧性能分级

- JGJ57-2016     剧场建筑设计规范

- GB50016-2014   建筑设计防火规范

- GB50222-2017   建筑内部装修设计防火规范

- 其他相关国家规范及标准

- 招标文件中的其他要求

### 3、座椅综合说明

3-1、座椅需根据人体工学的研究成果进行设计制造，座椅靠背和坐垫的弯曲度要求；符合人体入座姿态的形体曲线；座椅外形美观，漂亮；座高和进深合理。满足招标方剧场的个性化要求。

3-2、从材料的选择和表面的不同处理，其微妙的结合将显示出精巧之处；造型上的细致及轻柔将会令人触目而顿觉舒适。

3-3、座椅上各个部位的设计都遵循合理和优化的机械原理，并便于工业化生产。

3-4、座椅的扶手间距和座椅前后距离可调，在不同扶手间距情况下都能做到，以确保在安装座椅时，在所有不同尺寸下，保证座椅排和列完全整齐。

3-5、固定座椅椅脚采用圆形送风脚方案，乐池活动座椅椅脚采用活动轮架，三位或二位一组，需方便移动和贮藏。

3-6、由投标人根据看台以及实际情况自行考虑座椅的尺寸；

3-7、座椅颜色配置原则：

3-8-1、各厅堂具有适当的颜色；

3-8-2、面料为欧洲进口高档针织面料，颜色暂定；

3-9、座椅生产厂家提供的技术资料和样品应包括但不限于以下内容：

3-9-1、座椅的具体设计方案和技术说明；

3-9-2、座椅工艺设计，材料，制造，产品质量，测试，安装，验收采用的标准；

3-9-3、座椅基本式样图，座椅立面图，侧面图和各种规格座椅式样图，标注主要尺寸，并提供座椅彩色图片；

3-9-4、座椅排列平面图，剖面图，标注楼，地面标高，各排距各分排座椅总宽度和座椅基本宽度；

3-9-5、座椅安装详图；

3-9-6、对交货期的承诺，包括提供设计时间表，制造时间表，交货时间表，安装调试进度表，最终验收进度表。

### 4、特殊技术要求

4-1、安装疏散与防火

4-1-1、座椅的设计，制造和安装，应符合GB50016-2014  《建筑设计防火规范》，JGJ57-2016《剧场建筑设计规范》的规定；应符合GB 20286 《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的规定。以及国际有关公共场馆类型建筑规定公共场所防火安全规则。

4-1-2、座椅制作的每种材料的防火等级应符合GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》，应符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的规定。并将每种材料防火等级试验报告都应在提交投标文件时一并提供给评标委员会。

4-2、机械耐力及材料的使用寿命

4-2-1、为了保证座椅的机械耐力，座椅应符合QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》标准的相关要求。其中座面、椅背静载荷联合试验：

a.座面2000N,椅背760N,10次无松动变形；座面静载荷2000N无损；

b.扶手侧向静载荷试验：侧面：900N，10次，无松动变形；扶手垂直向下静载荷试验：1000N，10次，无松动变形；

c.座面、椅背耐久性联合试验：座面荷载：950N，20万次；椅背330N，20万次；座面平衡荷载：950N；

d.座面翻转耐久性：翻转频率10次/min~15次/min，30万次。

4-2-2、座椅的翻转机构和阻尼装置，无论是现有的还是经过改进的，都需要进行模拟试验。

4-2-3、试验必须由符合规定的权威认证的实验室（国外）或国家认证机构（国内）完成。所有的实验记录结果都应在提交投标文件一并提供给评标委员会。

4-3、座椅制造及材料的选择

无论是面料，泡沫，金属件和钢结构，木料等都应当是优质的材料。并通过安全，防火，耐用等检测或质量等级。剪裁，缝纫，绷面，组装，木料加工，金属件加工等都需要在工厂内以最现代化的各符合行业标准生产手段完成.

4-3-1、面料

面料将选择建筑师认可的欧洲进口面料, 要求耐磨性高、渗透力强、抗静电、不起球、吸声效果好，达到国际标准；防火等级符合现行的国家标准；并满足以下指标：

a．成分： TreviraCS 100% （德国进口天然阻燃纱线同等品牌产品）

b．幅宽： 140cm

c．耐磨度：80,000转

d．色牢度：5-7级 (检测色牢度应达到5-7级以保证面料在局部光照条件下不会有明显色差,持久如新)

e．起毛起球耐磨度： 3-4级

f．防火等级：达到国家B1级标准（提供检测报告）

g．清洗：水温60度可水洗，机洗，亦可干洗。

4-3-2、泡棉

座椅泡绵均为聚氨酯冷发泡高回弹海绵，根据座椅的不同部位,座垫,背垫密度不同.所有泡棉,模成型的或切割的,强度高，回弹性好，独特配方，使泡绵具有抗菌性，能有效杀灭大肠杆菌等病菌；泡绵的物理指标达到并超过GB/T10802-2006、GB/T10807-2006、JISL 1902:2015标准。

a.拉伸强度: ﹥150kpa

b.伸长率：﹥160%

c.撕裂强度：﹥2.0N/cm

d.干热老化后拉伸强度：﹥120 kpa

e.干热老化后拉伸强度变化率：±30%

f.湿热老化后拉伸强度：﹥130 kpa

g.湿热老化后拉伸强度变化率：±30%

h.40%压陷硬度：﹥200N

i. 防火等级：达到国家B1级标准（提供检测报告）

j.回弹性能≥60%

4-3-3、金属件和钢结构件

4-3-3-1、所有的钢材都使用最好质量的钢材,必须采用机器人焊接，焊接符合标准要求.

4-3-3-2、椅架,座支撑,椅脚表面做防锈处理,再采用电泳18微米涂装,做防腐蚀底漆保护,然后采用环氧树脂30微米喷涂,保证100h内，在溶剂中试样上划道两侧3mm以外，失光等现象；冲击力3.92J,无剥落、裂纹、皱纹现象；漆膜附着力1级应无气泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和, 必须取得符合QB/T2602-2013标准的合格测试报告。

4-3-3-3、颜色:黑色亚光。

4-3-3-4、所有机械部分都应按照4.2条机械耐力及材料的使用寿命测试。

4-3-3-5、座椅翻折主体构件:采用二块钢板弹簧自动回弹;速度可调,座面翻转耐久性试验必须达到30万次；加带阻尼装置,阻尼装置完全隐蔽,不外露.完全无声音。

4-3-3-6、所有的螺丝及金属件及椅脚螺丝都将根据标准经过防腐蚀处理,椅脚等金属部件都要做防锈防腐处理。

4-3-4、木料

4-3-4-1、座椅扶手,座板与背板均要求采用红榉饰面热压成型，实心木料,在高频介质热压机货物上加工成型后应十分稳定,木质坚硬而颗粒微小,利于表面精细加工,符合绿色环保要求。

4-3-4-2、连接时采用镶嵌结合的企口舌条,棱角一律削倒。

4-3-4-3、胶:实心木料采用木工用乙基白胶粘接,合成材采用尿素甲醛胶粘接.热封加强坚硬度, 甲醛含量不超标,并符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》的要求。

4-3-4-4、面材表面处理用初步磨光底色,细致磨光上涂饰PU漆不低于四层。

4-3-4-5、面材材质和颜色:(最终招标人确定)。

4-3-5、产品通过CQC环保产品认证及中国环境标志产品认证。

### 5、声学效果

5.1投标人按1-9第9条提供声学试验报告用于体现投标人对声学指标的响应能力，投标人在中标后，经与买方对产品的设计方案及相关数据确认后，作出评价，经买方确认定型后，送国家认可的声学检测机构进行不低于12把样椅的声学测试。声学检测合格后，方可投产、安装。

5.2座椅均为（软包）吸声座椅，其吸声能力应保证观众厅内的声学性能在满场和空场（用于排练）时变化较小，尤其是厅内的混响时间，变化不得超过空场时10%。

5.3椅形、材质、尺寸应满足声学设计单位的相关要求：

5-3-1观众身体覆盖的座垫（表面）和靠背的前表面（观众遮挡部分）为吸声面；

弹性覆层（upholstery）:

厚度：40-80mm厚(thick)

长度相关流阻率（length-related flow resistivity）:r=8-24kPa.s/m2

表层织物（cover fabric）：

特定空气流阻率（specific airflow resistance）:Rs=800-2400Pa.s/m

泡棉和表层织物的空气流阻率检测依据标准ISO 9053 声学 吸声材料 流阻的测定检测，在国家认证的检测机构检测并提供检测报告。送检织物样品尺寸应大于200x200mm。

5-3-2折叠座椅坐垫背部（底面）也应为吸声面，可以通过采用合适织物覆层或者穿孔复合板实现。或是在约40mm厚的声学材料（r=8-24kPa.s/m2）上铺设穿孔率至少15%的合成材料（如穿孔方式为8/16）或类似材料实现。

5-3-3座椅不被观众身体覆盖的区域，如靠背背面和侧面，面向过道的座椅面，其最好为闭孔。面向过道的座椅面须为反声面，如可以选用大于等于8mm厚的无孔闭合木质复合板。

5-3-4如果座椅靠背高于听众肩部以上，超出部分须为透声面或反声面。

5-3-5座椅座板翻起应有阻尼装置，不产生噪声，也无碰撞声；

5-3-5座椅靠背的上边及两侧边宜留一段装饰木框边；

5-3-6座椅采用木靠背及硬木扶手，靠背内软垫层尽可能薄一些，面积小一些；

5.4座椅声学指标要求和声学指标的检测：

座椅须满足下表所列吸声系数，下表数据根据ISO354在混响室中测得，数值指空场座椅。而且，满场座椅吸声系数超过空场座椅吸声系数最大为15%。

5.4.1座椅的声学指标要求：

座椅须满足下表所列吸声系数，下表数据根据ISO354在混响室中测得，数值指空场座椅。而且，满场座椅吸声系数超过空场座椅吸声系数最大为15%。

表一：吸声系数要求

| 频率（Hz） | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸声系数αs 空场 | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.65-0.75 | 0.7-0.8 | 0.65-0.75 | 0.65-0.75 |
| 吸声系数αs 满场 | 在每个倍频程中满场吸声系数与空场吸声系数的差值不得超过空场吸声系数的15% |

表二：同等吸声表面面积A/m2

| 频率（Hz） | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸声量A/m2空场 | 0.21-0.26 | 0.26-0.31 | 0.34-0.39 | 0.37-0.42 | 0.34-0.39 | 0.34-0.39 |
| 吸音量A/m2满场 | 在每个倍频程中满场吸声量与空场吸声量的差值不得超过空场吸声量的15% |

5.4.2座椅的声学指标检测：

座椅吸声系数的检测须在如下条件下进行：

5.4.2.1检测须由第三方检测或质检单位完成，实验室条件需满足国际标准ISO 354规定的要求。我司认可具有中国国家检测认证的质检单位也同样满足国际标准要求。

5.4.2.2 座椅吸声系数的检测根据GBJ 47或EN 20354 ISO 354国际标准在混响室中对不少于12把（含）座椅进行测试。并提供给检测报告。

5.4.2.3 受检座椅须以每4座为1排、共3排的形式排放混响实验室的角落内如下图所示：

5.4.2.4 在进行座椅吸声系数检测时，应在座椅区域的开放的前端和侧面放置1m高的反声围栏，如下图所示。反声围栏须为至少20mm厚的MDF板或硬纤维板。

5.4.2.5座椅间距必须符合观众厅实际设计间距。

5.4.2.6检测应包括“空椅”及“被占用”两种情况，在检测“被占用”的情况时，检测参与者须着常见的适用于参加观看歌剧表演时的服装。

### 6、座椅下送风效果

6-1、座椅设计中的下送风要求

椅脚采用φ160-φ190承重型圆筒状送风脚，送风筒开孔率为42%，孔径为φ8mm，孔距11mm；在送风筒内部可设置一圆锥型均流器，保证出风均匀，同时降低风速、降低噪音、平衡各风口压力。送风筒底部还可以设置风量调节阀，调节风量大小。被测单个送风柱风量不大于140m3/h检测风量下，距离送风器中轴线20cm处各高度位置的风速不大于0.20m/s；噪声评价NR值≤10。提交座椅支座及风口散流器工艺设计图，提交现场孔洞预留图。

6-2、座椅下送风的测试条件，测试方法和测试程序

座椅下送风报告应该是在国家有关权威机构批准测试条件下测得的。

6-3、活动座椅技术要求

残疾人处需要活动座椅，可随时拆卸搬走。座椅的椅型、材料的选择、功能尺寸同下送风座椅，便于运输，无下送风要求。

6-4、其他

中标后的座椅厂家负责配合土建单位的设计要求，调整座椅分布，满足声学设计、视线设计要求；负责座椅安装的定位，喉管、散流器、座椅的安装。

### 7、座排号

7-1、座号采用机绣，座号位于背垫正面或座垫正上方。

5.评分标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 (30分) | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分，其他报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100% |
| 产品性能 （20分） | （1）座椅相关检测报告，包括：1、钢材质量报告：钢材型号，成分，强度；2、木材质量报告：材质说明，等级证明，含水率证明；3、面料试验报告：成分、甲醛含量、色牢度、耐磨性、顶破强度；4、泡沫试验报告：成分，密度，回弹等试验；5、单支座板式钢片翻转装置及阻尼的试验报告：耐久性试验，噪音测试；6、涂装试验报告：钢材涂装试验，木材涂装试验；7、防火等级试验报告：面料、泡沫材料的阻燃性试验；8、座椅力学性能试验报告：静载试验，冲击试验，耐久性试验；9、胶粘剂有害物质检测报告：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、丙酮、总挥发性有机物、卤代烃；每项报告得2分，最多得18分 （2）获得阻燃标识使用证书，且提供相应的检测报告，得2分（标时提交相关检测报告复印件，检测报告原件备查）。 以上报告、证书需提供复印件加盖投标人公章，原件现场备查。 |
| 实施方案 （20分） | 1、施工保证措施，方案详尽得5分，方案不完整得2分； 2、现场安全措施，方案详尽得5分，方案不完整得2分； 3、安装质量保证措施，方案详尽得5分，方案不完整得2分； 4、保证工期措施，方案详尽得5分，方案不完整得2分。 |
| 企业实力 （10分） | 具备有效期内的质量管理体系（ISO9001），环境体系认证（ISO14001）、职业健康安全管理体系管理论证（OHSAS18001），同时具备三个的得1分，确少任意一个的不得分。 具备“重合同守信用企业”证书，AAA级得2分，AA级得1分，其余不得分。 具有信用等级证书，3A得2分，2A得1分，其余不得分。 具有CQC中国环保产品质量认证和中国环境标志认证证书的得2分。 具有高新技术企业证书的得1分。 具有机电设备安装工程专业承包资质的得2分。 以上证书需提供复印件加盖投标人公章，原件现场备查。 |
| 售后服务 （3分） | 1、有完善合理的售后服务体系和服务方案； 根据投标文件中的服务方式、服务人员配备、响应时间、故障处理、应急方案、系统维护时间、系统维护频率、系统升级时间进行评分；方案细致全面、合理，完全响应需求，得2分；方案较为完整，基本响应需求，得1分；方案不完整、响应度低、可行性较低，得0.5分；其他不得分； 2、有完善的培训计划和方案，方案详尽得1分，方案一般的，得0.5分；其他不得分。 |
| 业绩 （8分） | 投标人须提供2016年1月1日至今类似项目业绩，有1项得1分，满分8分。（提供合同复印件，且能反映出数量、金额、单位和日期等相关内容，以上证明材料均需加盖投标人公章。） |
| 样品 （9分） | （1）样品的材质、尺寸、规格、式样、外观等效果对招标文件，得3分； （2）样品木材的拼贴严密、平整，无脱胶、透胶、鼓泡、凹陷、压痕、裂痕等缺陷；零件结合牢固、配件结合扎实、经久耐用、整体美观，得3分； （3）样品应结构牢固，坐感舒适，涂层应光滑，无明显颗粒、流挂及杂渣等缺陷；软包座椅应饱满圆润，缓冲回弹性能良好，无冲击、无噪音；得3分。 |