泰州市姜堰区镇村污水处理

PPP项目

运营维护服务协议

甲方：泰州市姜堰区住房和城乡建设局

乙方：______________________

签订日期：    年    月    日

目录

第一章	 定义与解释	5

第1条	定义	5

第2条	解释	6

第二章	协议的生效和有效期	6

第3条	生效日	6

第4条	有效期	7

第三章	污水水质、管网、污泥、噪声及臭气标准	7

第5条	进水及出水水质标准	7

第6条	污水管网运营维护标准	7

第7条	污泥出厂标准	7

第8条	噪声、臭气标准	8

第9条	对新标准的执行	8

第四章	检测、检查及处理	8

第10条	乙方检测义务	8

第11条	检测依据	8

第13条	检测结果的报告	9

第14条	检查及结果通知	9

第15条	出水水质不符合标准的处理	11

第16条	进水不符合标准的处理	11

第五章	污水计量	12

第17条	进、出水流量计	12

第18条	流量计计量	13

第六章	仪表校准及管理	14

第20条	测量仪表校准	14

第七章	运营维护监管与报告	15

第21条	监管	15

第22条	运营维护手册	16

第23条	报告	17

第八章	  暂停	18

第24条	计划内暂停	18

第25条	计划外暂停	19

第26条	暂停服务的恢复	19

第九章	  违约责任	20

第27条	违约责任	20

第28条	违约金	20

第十章	  协议的变更、终止	21

第29条	协议的变更	21

第30条	终止事件	21

第31条	因甲方违约的终止	22

第32条	因乙方违约的终止	22

第33条	提前终止后续处理	22

第35条	提前终止的补偿	22

第36条	其他条款	23

本协议由以下双方于    年    月    日在    签署：

甲方：泰州市姜堰区住房和城乡建设局

注册地址：

法定代表人：

乙方：【】

注册地址：

法定代表人：

甲、乙双方已于    年    月    日签署《泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目合同》（以下简称“《PPP项目合同》”）。为明确双方在项目运营维护过程中的权利义务关系，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关规定以及《PPP项目合同》约定，遵循平等、合作、守信的原则，就本项目运营维护相关事项协商一致，共同达成如下协议。

# 第一章	 定义与解释

## 第1条	定义

除本协议另有约定外，下列术语应具有本款所指的含义；本协议未作特别定义的术语，与《PPP项目合同》中的术语具有相同的含义。

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 本协议 | 指甲、乙双方共同签署的《泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目运营维护服务协议》，以及日后可能签署的任何前述协议之补充/修改协议和附件。 |
| 实测水量 | 指在所有污水处理设备出水流量计上测得的每日实际污水处理量之和。 |
| 进水 | 指纳入本项目合作范围内污水处理设备接收点引入的污水。 |
| 接收点 | 指本协议约定污水纳入本项目进水管网的节点。 |
| 进水采样点 | 指甲方指定的进水水质采样位置。 |
| 流量计 | 指本协议第17条所述的，用于测量进、出水流量的流量计。 |
| 进水水质标准 | 指本协议第5条约定的进水水质应达到的标准。 |
| 出水点 | 指按本协议约定经乙方处理并通过甲方指定排放口排放的出水处。 |
| 出水采样点 | 指甲方指定的出水水质采样位置。 |
| 药剂 | 指乙方在运营维护过程中用于处理污水/污泥的药剂或化学制剂。 |
| 污泥采样点 | 指进行污泥检测采样地点。 |
| 污泥含水率 | 指乙方应达到的在污泥采样点采集到的24小时连续采集的污 泥混合样的含水率。其中，24小时连续采集是指每周7天、一天24小时连续进行污泥取样，每个连续的24小时内取样间隔为8小时。 |
| 偷排行为 | 指乙方未经甲方书面同意或未按甲方书面意见的要求，将进水或未经处理的或未达标处理的出水直接排放。 |
| 生效日 | 指依据本协议第3条的约定，满足本协议生效条件之日。 |

## 第2条	解释

本协议中的标题仅为参考所设，不应影响条文的解释。下列约定同样适用于对本协议进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本协议中：

2.1协议或文件，指包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；

2.2“元”，指中国的法定货币单位“人民币”；

2.3条款或附件，指本协议的条款或附件；

2.4一方、双方、各方，指本协议中的一方或双方或各方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；

2.5 “包括”，指包括但不限于；

2.6“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”均不含本数；

2.7日、月、季、年，均指公历的日、月、季、年；

2.8本协议并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。

# 第二章	协议的生效和有效期

## 第3条	生效日

本协议生效须满足下列条件：

3.1本协议经双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公章；

3.2《PPP项目合同》生效。

## 第4条	有效期

除本协议另有约定外，本协议自生效日起至移交日前保持有效。

# 第三章	污水水质、管网、污泥、噪声及臭气标准

## 第5条	进水及出水水质标准

5.1进水水质标准

本项目进水水质应符合以下标准：

表1姜堰区村庄生活污水水质范围单位：mg/L

| 项目 | pH值 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 6~8 | 125~350 | 50~150 | 50~150 | 20~40 | 25~50 | 3.0~6.0 |

5.2出水水质标准

本次村庄生活污水处理设施出水水质执行标准如下：

（1）执行江苏省地方标准《村庄生活污水治理水污染物排放标准》（DB32/T 3462-2018）。具体村庄执行标准由姜堰区住建局确定。

（2）有新排放标准出台的，甲方有权要求按新标准执行。

## 第6条	污水管网运营维护标准

在项目合作期内，由乙方负责项目范围内污水管网设施的运营维护，污水管网的运营和维护应参照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城镇排水管道非开挖修复工程更新工程技术规程》（CJJ/T210-2014）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）的要求。

## 第7条	污泥出厂标准

乙方负责本项目范围内污泥干化、处理及处置，按甲方的要求将相应污泥运输、弃置至指定位置。且乙方应确保本项目产生的污泥或污泥制品（如有）符合政府指定的污泥处理方的接收要求。

## 第8条	噪声、臭气标准

本项目设施范围内噪声参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），并应符合国家标准、行业标准、江苏省、泰州市地方标准。

本项目臭气排放参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），并应符合国家标准、行业标准、江苏省、泰州市地方标准。

## 第9条	对新标准的执行

协议中约定的乙方应执行或达到的标准如遇国家标准或行业标准、江苏省、

泰州市地方标准对此有更新或补充或新颁布标准的，乙方应执行并达到该等新的标准。若由于执行新的标准需对项目设施进行技术更新或改造的，则执行《PPP项目合同》第8.7款的约定。

# 第四章	检测、检查及处理

## 第10条	乙方检测义务

10.1乙方应按适用法律对本项目污水处理设施进行包括但不限于进水水质、出水水质、污泥等指标的检测。其中污泥含水率通过定期检测确定，进水水质、出水水质应通过定期检测确定。

## 第11条	检测依据

本协议所述检测指标种类及其检测方法、检测频次等应采用于本项目实施过程中适用的国家标准或行业标准、江苏省、泰州市地方标准中较严的要求，参照技术标准包括但不限于：《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）、《水质采样方案设计技术规定》（GB12997-1991）、《水质采样技术指导》（GB12998-1991）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水质采样样品的保存和管理技术规定》（GB12999-1991）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（国发〔1987〕31号）等。

如遇国家标准或行业标准、江苏省、泰州市地方标准对上述标准有更新或补充或新颁布标准的，乙方应执行并达到该等新的标准。

## 第13条	检测结果的报告

13.1乙方应记录每次检测的所有结果，并在上述检测完成后在甲方要求的时限内将每日进水和出水的检测结果向甲方或政府相关部门报送。

13.2在任何时候出现下列情形之一项或多项的，乙方应立即通知甲方，且该通知应包括所有有关测试结果以及此等不符合情况所作的其他有关调查结果的详情。通知还可以包括乙方对不符合情况可能持续的期限所作的预测，以及引起该等情况的原因，包括乙方声称任何有关不可抗力或甲方违约事件，或依据《PPP项目合同》约定甲方构成违约的情形和所采取的补救措施等：

（1）出水采样点的出水水质不符合出水水质标准；

（2）进水采样点的进水水质不符合进水水质标准，且乙方合理判断会导致出水水质超标的；

（3）污泥、噪声及臭气不符合本协议约定标准；

## 第14条	检查及结果通知

14.1 甲方有权对本协议约定的出水水质指标进行一项或多项抽检，以核实乙方提供的结果。

14.2 甲方自行采取水样时须有乙方人员在场。乙方人员未在甲方告知的采样时间到达现场的，不影响抽检结果的有效性。

14.3甲方在现场取样前，应通知乙方人员陪同取样，乙方人员应在采样记录单上签字。甲方应在样品的所有应测指标测试完成且有出水水质超标情形下及时将检测结果通知乙方。

14.4 甲方对出水水质指标抽检的结果与乙方自检结果不一致时，乙方对甲方抽检结果有异议的，双方可共同委托经国家认可的具备法定资质的检测机构进行检测并以该检测结果为准。

此外，甲方有权独立委托具有相应资质的第三方检测机构对乙方出水水质予 以抽检。如经第三方检测机构抽检乙方出水水质超标，且乙方认可该等抽检结果的，则第三方抽检的结果作为本项目评价依据；如乙方对第三方检测机构出具的不达标的检测结果有异议，则乙方可和第三方检测机构共同委托另外一家具备相应资质的检测机构对同一水样重新进行检测，如乙方和第三方检测机构共同聘请的检测机构的检测结果显示超标，则相应的检测费用由乙方承担，检测机构的检测结果作为本项目的评价依据。

14.5甲方有权随时对本协议约定的污泥、噪声及臭气指标进行一项或多项抽检，以核实乙方提供的结果。

14.6甲方对污泥、噪声及臭气抽检的结果与乙方自检结果不一致时，乙方对甲方的污泥抽检结果有异议的，双方可共同委托经国家认可的具备法定资质的检测机构进行检测并以该检测结果为准。如乙方未在甲方将该等检测结果通知送达后48小时内提出异议，视为同意该检测结果。

14.7 乙方根据本协议第14.4款和第14.6款约定的对甲方抽检结果有异议样品的委托检测，相应的检测费用应由乙方承担。如检测的结果表明乙方的检测程序不符合规定、检测设备超出允许误差或其检测结果显示不达标的，则乙方应按照甲方要求立即予以纠正。如检测的结果表明甲方抽检结果错误，检测费用应由甲方承担。

## 第15条	出水水质不符合标准的处理

15.1如因可归责于乙方的原因导致乙方经营的污水处理设备的出水水质有一项指标不达标的，即视为本次抽检表明乙方经营的该污水处理设备当日水质不符合出水水质标准，甲方有权要求乙方在规定时间内查找原因，并督促其采取合理的改进或保障措施，以避免二次抽检仍不合格。

15.2如下一次抽检仍未达标的，则甲方有权向乙方收取违约金，违约金执行本协议第28条的约定。如每个付费周期内出现多次抽检不合格的，则违约金累计计算。甲方有权直接扣除或提取运维履约担保或移交履约担保项下的相应金额。如一个付费周期内，同一设备连续3次或累计5次未达标时，或一次抽检不达标率达到20%以上，甲方有权按照《PPP项目合同》约定行使政府方介入权。

## 第16条	进水不符合标准的处理

16.l乙方发现进水水质不符合标准的，应于当日及时将不符合标准项目检测结果、原因以书面形式向甲方及排水主管部门、环保部门进行报告。甲方应在接到乙方提交的书面报告后及时予以复检。甲方对进水水质检测的结果与乙方自检结果不一致时，乙方对此有异议的，由双方认可的具备法定资质的检测机构进行检测，最终以该等检测结果为准。其中检测项目为乙方书面报告的不符合标准项目，若复检或检测结果表明进水水质不符合标准，则：

16.1.1若进水水质指标PH值小于6或大于9，或出现重金属等有毒有害物质含量过高等对污水处理设备处理系统可能产生破坏的严重污染情形时，乙方应立即通知甲方，经甲方同意可暂停污水处理服务，该等暂停视为本协议第26.2款所述之计划外暂停；

由于上述原因导致出水水质不达标，可作为乙方免责的依据，在乙方满足本协议约定的其他相关要求的前提下，甲方应按期足额支付乙方服务费。

16.2进水水质不符合进水标准时，乙方应采取应急处理措施，但仍应按谨慎运营惯例运营污水处理设备，以使污水处理设备发挥最大污水处理能力。

16.3进水水质长期不符合标准

若出现进水水质指标连续10日不符合标准的情况，乙方应及时向甲方提出解决进水水质不符合标准问题的改进措施，尽力与甲方共同寻求污水达标处理的解决方案。

# 第五章	污水计量

## 第17条	进、出水流量计

17.1流量计的选用

乙方应在进水点和出水点连续测量、计算和记录提取的水量。流量计的型号、规格及技术指标应当符合有关计量器具的适用法律规定，并由乙方报甲方及相关行政职能部门批准后方可使用。

17.2流量计的首检

当每一个进、出水流量计首次应用于本项目时，都应在乙方通知甲方参加的情况下，由具备法定资质的检测机构或仪表生产厂家对流量计进行检查、检定和校准，检验合格方能投入使用,产生的费用由乙方承担。

17.3流量计的安装

乙方安装、更换、维修流量计时均需提前30日内书面通知甲方，甲方有权指派代表监督安装、更换、维修流量计的全过程。

本项目设施范围内的污水处理设施的每个进、出水流量计均应被安装在甲方同意的密封、安全和透明的装置内，并按照甲方要求进行保护。

## 第18条	流量计计量

18.1乙方应对进、出水流量连续测量、计算和记录。

18.2 本项目从第一个运营日起开始计量进、出水流量，每三个运营月届满期间累计流量为该季度的进、出水水量。

18.3 除本协议另有约定外，流量计读数不得归零。若因技术原因必须归零时，乙方应至少提前10日前书面通知甲方，流量计须在双方代表在场的情况下归零。

18.4实测水量

18.4.1实测水量以出水流量计读数为准。若进水流量计读数低于出水流量计读数，则实测水量以进水流量计读数为准。

18.4.2若进水流量计读数和出水流量计读数存在明显差异，则尽快检修流量计，实测水量以前10日的平均实测水量为准。

18.4.3若出水流量计因不具备工作条件或发生故障等情况暂时不能正常工作时，实测水量以本条所述故障发生之日前10个运营日内平均实测水量为准；乙方应尽量按本协议第20.5款约定的时间内完成出水流量计的修复，若因乙方原因未能按时完成修复的，则实测水量以故障发生之日前10个运营日内最低实测水量为准。

18.5本协议生效后，甲方与乙方双方应于30日内，联合在进、出水水量计量点对进、出水流量计的读数进行记录并经双方签字确认。如任何一方未参加上述日期的共同读数，另一方可单独读数，并在读数记录单上签字，如该读数未有相反证据证明明显不属实，该读数记录单被视为已得到未参加方的认可。

19.6乙方应在发现进、出水流量计不能正常工作或接到甲方通知后立即委托有资质的机构进行维修及校准，并应在本协议第20.5款约定的时间内完成维修及校准工作。

19.7在整个合作期内，以后重置或新增的进、出水流量计应按本协议第17条的约定操作。

19.8 如甲方、乙方中的任何一方就水量记录数据存在分歧，双方应首先通过友好协商予以解决，若协商未达成一致则按照《PPP项目合同》第26条约定的争议解决机制予以解决。

# 第六章	仪表校准及管理

## 第20条	测量仪表校准

20.1乙方应按照《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（国发〔1987〕3l号）等规定对水质检测设备进行校验。

20.2流量计、液位计和在线检测仪表应按国家规定周期委托经甲方双方共同认可的具有法定资质的检测机构或仪表生产厂家进行核准，该等核准的费用应由乙方予以承担。

20.3 任一方经书面通知对方后，可随时要求对任何流量计进行检查和校准。此等非定期的检查和校准费用由要求进行该等检查和校准的一方承担。但如检查和校准的结果显示有关流量计不准确，则上述费用由乙方自行承担，不计入水价调整依据。

20.4 乙方应记录对流量计每次定期和非定期的检查和校准结果并在收到检测报告后10日内将该等结果的复印件提供给甲方。

20.5 任何一方发现并证明任何流量计或其他仪表不准确的，乙方应委托经甲方双方共同认可的具备法定资质的检测机构或仪表生产厂家对前述仪表进行检测和校准。乙方应在发现前述仪表不能正常工作或接到甲方通知后立即委托前述机构进行维修及校准，承担相应费用，并应在以下较短时间内完成校准、维修或更换工作：

20.5.1自乙方发现流量计其他仪表不能正常工作后10日内或双方书面同意的更长期间内；

20.5.2自乙方接到甲方通知后10日内或接到前述通知后双方书面同意的更长的期间内。

# 第七章	运营维护监管与报告

## 第21条	监管

21.1政府部门或其授权机构按照适用法律规定对乙方的监督、管理和检查以及行政处罚，不受本协议约束，亦不构成乙方在本协议项下义务的免除。其对乙方监管时所形成的数据、报告和决定，可以作为甲方执行本协议所用，除非本协议另有约定。

21.2甲方有权依据所有适用法律以及本协议和《绩效评价管理办法》对乙方的运营进行监督、检验和评价，包括但不限于下列内容：

21.2.1处理水量；

21.2.2出水水质及污泥、噪声及臭气；

21.2.3运行工况；

21.2.4安全生产；

21.2.5清洁生产；

21.2.6管道（含入户管道）维护质量；

21.2.7泵站及处理设施维护质量；

21.2.8隔油池和化粪池维护质量；

21.2.9污泥运输和处置情况；

21.2.10报告制度。

21.3 乙方应按照相关规范，负责污水处理设备、管网及泵站设备在线监控的安装、运行及维护并承担相关费用，建立完善信息化管理平台，并应实现与甲方及相关政府职能部门的联网，以满足甲方及相关政府职能部门的监管需要。

## 第22条	运营维护手册

22.1运营维护手册的编制

22.1.1在开始运营日之前，乙方应根据适用法律、标准规范和谨慎运营惯例并且按不低于初步设计的内容和要求预测主要设备进行更新或重置的时点、设置更新或重置的标准及经甲方审核确定的运营维护方案等，并编制污水处理设备工程、排水管网工程及泵站工程的运营维护手册；运营维护手册报甲方备案后遵照执行。

22.1.2运营维护手册在合作期内应根据污水处理设备、排水设施运营维护的实际情况随时进行修改、补充和完善，并报甲方备案后遵照执行。

22.2运营维护手册的内容

22.2.1运营维护手册应包括污水处理设备、排水管网及泵站进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划，并制定应对突发事件的应急预案。

22.2.2运营维护手册应列明污水处理设备、排水管网及泵站正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。

22.2.3运营维护应符合本项目适用法律和中国国家行业规范、标准的要求，保障污水处理设备、排水管网及泵站正常运行的生产管理制度、安全生产制度、水质检验制度。

## 第23条	报告

23.1乙方应按照本协议的约定，按甲方的要求如实向其履行如下报告义务，包括但不限于以下内容：

23.1.1日常运营报表，分为月报、季报、半年报和年报；

23.1.2临时报告；

23.1.3甲方合理要求的其他运营资料。

以上报告具体内容、表式及上报时间由甲方根据监管的需要予以确定，由甲 方派驻代表负责签收，派驻代表根据甲方的要求负责对乙方的履约监管。

23.2日常运营报表的内容应包括：

23.2.1运营成本；

23.2.2运营维护手册中日常运行维护的内容。包括但不限于：污水处理设备及管网进水量、出水量、进出水质、泥质及污泥量、污泥处理、设备运转率、设备完好率、设备检修情况、限停产记录、事故抢修等数据。

23.3 乙方应于次月的前10日内向甲方提交月报，季报应于每个季度结束后20日内向甲方提交，半年报应于每年的8月31日之前和次年的3月31日之前提交给甲方，年报应于次年的3月31日之前提交给甲方（最后一个运营年的半年报和年报是否需提交以及提交的时点由甲方视情形而定）。

23.4 发生特殊或紧急情况（包括但不限于发生不可抗力、发生事故、水质/污泥超标、未能或将不能按批准的计划方案进行暂停）时，乙方应提交临时报告。

# 第八章	  暂停

## 第24条	计划内暂停

24.1乙方应于每年12月1日前向甲方提交该下一年度的计划内暂停时间表。每一运营年计划内暂停服务不得超过30日。甲方应在每年1月就该时间表作出批准与否的决定，乙方应根据甲方对该时间表的意见作相应修改，直至取得甲方的批准。

24.2乙方根据经甲方批准之时间表实施计划内暂停时，应至少提前30日书面通知甲方，该通知应包括如下内容：

24.2.1计划内暂停服务的范围和理由；

24.2.2计划内暂停服务的起止时间；

24.2.3计划内暂停服务期间预计能够处理达标的水量；

24.2.4恢复污水处理服务的预计时间。

24.3乙方应尽最大努力确保计划内暂停的影响减到最小，项目设施在计划内暂停服务期间应至少保持日均处理水量达到基本水量的80%的运营能力。

24.4若乙方因项目设施维护之目的，需要修改经甲方批准的计划内暂停服务时间表，则应提前30日向甲方提交暂停服务的书面申请，该申请应明确预定的暂停服务起止时间，并附维护期间维持部分运营的措施方案。若该等暂停服务不影响公共利益，则甲方应予以批准。

如乙方计划内暂停的天数超出本协议第24.1款约定的上限的，则乙方应在预估暂停期间之前10日向甲方提交延长暂停期间的书面申请，该申请参照第24.2款的有关内容明确拟延长的暂停期间的有关事宜，该等延长暂停期间的申请方案在报经甲方批准后实施。如乙方计划内暂停天数超出第24.1款约定的上限，且未按照本款约定提前报经甲方批准的，则视作擅自停运，甲方有权按照本协议第28.4款的约定计收违约金。

## 第25条	计划外暂停

25.l甲方因重大公共利益和公共安全等原因要求乙方全部或部分暂停污水处理服务时，乙方应在接到甲方通知后立即全部或部分暂停。

25.2由于不可抗力事件、进水水质超标以及未经通知之供电中断导致暂停服务时，乙方应在污水处理全部或部分暂停后立即书面通知甲方，该通知中应说明导致暂停的原因、暂停可能持续的时间以及乙方即将要采取的针对性补救措施，并尽快处理突发事件，使项目设施尽快恢复正常运行。甲方应在收到该等通知后及时予以回复。

25.3由于乙方的原因，未经甲方同意，导致污水处理设备全部或部分暂停服务时，乙方应在24小时内立即书面通知甲方（如该等全部或部分暂停发生在非工作时段，则乙方应在暂停发生后两小时内先行向甲方进行口头汇报，并应在此之后的第一个工作日第一时间内书面通知甲方），解释该等暂停服务的原因及提出恢复服务的建议。

乙方应尽最大努力确保暂停发生后48小时内恢复服务，若该等暂停超过上述时限，则乙方应书面通知甲方，并应尽最大努力使得该等影响减到最小。

## 第26条	暂停服务的恢复

26.l除全部暂停外，乙方部分暂停期间仍负有出水水质符合出水水质标准的义务。

26.2本协议第24条约定的计划内暂停和本协议第25.l款和第25.2款约定的计划外暂停情形下，在甲方同意的合理期限内，甲方对乙方出水水质超标予以免责。

# 第九章	  违约责任

## 第27条	违约责任

27.1除本协议另有约定外，当协议一方发生违反本协议的行为而使非违约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，非违约方有权获得赔偿，该项赔偿由违约方支付。

27.2非违约方必须采取合理措施减轻或最大程度地减少违反本协议引起的损失，并有权从违约方获得为谋求减轻和减少损失而发生的任何合理费用。如非违约方未能采取上款所述措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除本应能够减轻或减少的损失金额。

27.3如损失是部分由于非违约方的作为或不作为造成的，或产生于应由非违约方承担风险的另一事件，则应从赔偿的数额中扣除这些因素造成的损失。

27.4除非本协议另有约定，各方均不应对另一方的任何间接损失负责。

27.5除非本协议另有约定，否则非因乙方原因导致乙方违约或履约不能的，应免除乙方的违约责任。

## 第28条	违约金

28.1 如发生本协议第15.1款约定的情形，甲方抽检表明乙方运营的同一污水处理设备水质连续两次不符合出水水质标准的，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：1万元/次。该等情形下的违约金可累计计算。

28.2偷排的违约金

若乙方发生偷排行为，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算10万元/次。该等情形下的违约金可累计计算。

28.3擅自调整流量计、液位计的违约金

乙方擅自调整流量计或修改读数，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：10万元/次。乙方在合作期内累计10次出现该等违约行为时，甲方有权提前终止本协议。

28.4乙方擅自停运的违约金

未经甲方事先书面同意，乙方擅自停运的，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：2万元/次，若擅自停运时间连续超过10天，则自停运之日起，甲方有权按照1万元/天另行加收违约金。

28.5如发生本协议第28条乙方应向甲方支付违约金的情形，则甲方有权直接扣除或提取运维履约担保或移交履约担保项下的相应金额。

# 第十章	  协议的变更、终止

## 第29条	协议的变更

29.1本协议未尽事宜，双方可协商解决或另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，为本协议不可分割的组成部分。

29.2任何一方未经另一方书面同意不得转让其在本协议项下全部或部分的权利和义务。

## 第30条	终止事件

下列任一事件发生时，本协议终止：

30.1 《PPP项目合同》终止；

30.2根据本协议第31条因甲方违约的终止约定，在甲方违约事件后，乙方通知终止本协议；

30.3根据本协议第32条因乙方违约的终止约定，在乙方违约事件发生后，甲方通知终止本协议。

## 第31条	因甲方违约的终止

下列事件如果不是由于乙方原因或不可抗力事件所致，并且未在规定的时间内得到改正，则应视为甲方违约事件，乙方有权因此向甲方发出终止意向通知：

甲方无正当理由未按《PPP项目合同》第13条的约定向乙方支付服务费，且逾期超过6个月的。

## 第32条	因乙方违约的终止

下列任一事件如果不是由于甲方原因或不可抗力事件所致，并且未在规定的时间内得到改正，则应视为乙方违约事件，甲方有权因此向乙方发出终止意向通知：

32.1依据本协议第29.5款的约定，乙方未经甲方批准而擅自调整流量计的行为第11次发生；

32.2乙方出现《PPP项目合同》第9.4.2款约定的导致项目提前终止情形的。

## 第33条	提前终止后续处理

34.1如本协议提前终止，则按照《PPP项目合同》第24条的约定执行。

34.2如本协议提前终止时，则《PPP项目合同》亦同时终止。

## 第35条	提前终止的补偿

如本协议提前终止的，不影响相应条款违约金的计算和提取。本协议提前终 止的，补偿标准按照《PPP项目合同》第24条的约定执行。

## 第36条	其他条款

36.1本协议一式8份，甲乙双方各执4份，每份协议具有同等法律效力。

36.2本协议所有附件（如有）均构成本协议不可分割的组成部分。

36.3本协议未约定事项，按照《PPP项目合同》第1.2.10款合同文件体系所确定的协议优先原则予以解释并执行。

（以下无正文）

甲方：

法定代表人：

授权签字代表：

乙方：

法定代表人：

授权签字代表：