公开招标采购文件

项目名称：厅机场公安局原南京机场海关

国检楼冬季取暖设备

项目编号：SGC-20210107CC

江苏省公安厅政府采购办公室

2021年1月

# 第一章  采购邀请

现就江苏省公安厅南京禄口国际机场公安局原南京机场海关国检楼冬季取暖设备进行政府采购，欢迎你单位参加，并提请注意以下事项：

## 一、采购主要内容

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏省公安厅机场公安局原南京机场海关国检楼冬季取暖设备 |
| 2 | 采购方式 | 询价采购 |
| 3 | 采购编号 | SGC-20210107CC |
| 4 | 采购预算 | 415000元 |
| 5 | 分包 | 无 |
| 6 | 采购联系人 | 江苏省公安厅采购办 联系人：蔡晨 电话：025-83527065 |
| 7 | 供应商 | 本项目不接受联合体 |
| 8 | 保证金 | 无 |
| 9 | 采购文件获取 | 江苏政府采购网2021年1月8日-1月13日 |
| 10 | 答疑 | 采购人不组织。供应商如果对采购需求有疑问请和项目单位联系人沟通。 联系人：胡玉龙 电话13776686190 |
| 11 | 投标确认函 | 请在2021年1月13日中午12:00之前发送到3336995928@qq.com邮箱 |
| 12 | 响应文件接收截止时间 | 截止时间：2021年1月 14 日 上午9：30之前送至 地点：江苏省公安厅扬州路10号E南楼408室 |
| 13 | 文件数量 | 正本份数：1份 副本份数：2份 谈判文件须密封并加盖投标单位印章 |
| 13 | 开标时间 | 2021年1月14日上午9:30整 地点：江苏省公安厅扬州路10号E南楼408室 |

## 供应商资质要求

## 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

## 1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购获得前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。投标人之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加我厅机关政府采购活动的处罚；

（四）供应商近三年（本项目投标截止期前）未在《国家企业信用信息公示系统》中被列入严重违法失信企业名单，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；

（五）不得为受到禁止或暂停参加江苏省公安厅机关采购活动处罚的供应商；

（六）供应商自2017年1月1日以来，至少具有一项类似供货业绩

（七）本项目不接受联合体投标、不允许分包转包；

（八）本项目特定资格要求：供应商应具有建设行政主管部门颁发的燃气燃烧器具安装、维修资质。

（九）供应商若为生产厂家需提供壁挂炉制造商ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境保护体系认证证书、ISO50001能源管理体系认证证书、提供中国质量认证中心的3C证书；若为代理商则需提供以上所代理的生产厂家资质的同时，还需提供代理商具备暖通设备销售资格的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO24001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。

## 三、样品

无

## 四、谈判有关事务和本项目的更正公告

如有,另行通知。

# 第二章  供应商须知

1、适用法律

中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

（1 ）“供应商”是指参加询价竞争，并符合询价文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

（2 ）“服务”指本询价文件中所述产品及相关服务。

2（3 ）“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、响应文件编制与提交

（1） 供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

响应文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应包含报价申请及声明、法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件、询价采购报价表、所供货物品牌、型号、规格、配置和技术指标、产品说明、技术资料和服务承诺，以及企业法人营业执照（或法人证明）、税务登记证复印件、开户银行和帐号等相关资格证明文件，由其法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。否则，按照不响应处理。

（2 ）报价应包括货物交付使用前的所有费用：即包装、仓储、运输、保修期内备品备件发生的所有含税费用。

（3） 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权询价代表签字。

（4 ）响应文件应按照询价文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

4、评审与成交标准：

（1 ）询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（2 ）在质量和服务均能满足采购文件实质性要求的情况下，确定评审价格最低的为成交供应商。如果评审价格相同，则按技术指标和服务标准优劣顺序排列，技术指标和服务标准最优的为成交供应商。

5、响应文件签署

（1） 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

（2）供应商应当在询价文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

（3）在询价文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件将拒收。

6、出现下列情形之一的，询价终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被询价小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

7、评定成交标准

成交标准，质量和服务均能满足询价文件实质性要求，且报价最低。

8、确定成交供应商

（1）询价小组对质量和服务均能满足询价文件实质性要求的供应商，按评定后的价格由低到高顺序排列。报价相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列，并确定价格最低、技术指标和服务标准最优的供应商为成交供应商。

（2） 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

（3）对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

（4） 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否均不退回。

9、编写评审报告

询价小组根据询价过程和结果编写评审报告。

10、签订合同

（1）成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对询价文件和响应文件作实质性修改。

（2） 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

11、诚实信用

（1） 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

（2） 供应商不得以向采购工作人员、询价小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

（3） 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，我单位有权将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

（4） 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

（5） 供应商应自觉遵守询价、评审纪律，扰乱询价、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 项目需求

一、项目概况

（一）燃气壁挂设备5台：

1.每台不低于功率52KW，采用天然气作为气源；需采用全预混式燃烧，风机必须为变频式，根据热负荷调整风机转速；氮氧化物的排放低于40mg/KW.h；热效率不低于108%；整个系统的燃气和水的能效消耗可视化管理。

- 配合CO防护功能，有效监测设备间的CO浓度，可报警，可主动关闭锅炉。

- 采暖系统结构：封闭式。

- 采暖用水温度：30℃-80℃。

（二）暖气片100个：

1.规格为600*1400钢制板式散热片。暖气片根据现场实际安装情况，可调换为同等散热量的暖气片，在进水温度75度，回水温度50度的情况下散热量不低于2200W；

2.暖气片的钢板厚度不低于1.25MM；

3.质保期不低于10年。

二、技术要求

1、具有采暖温度数字显示功能；

2、具有数码显示屏,有故障自我诊断功能,并显示相应的安全保护代码；

3、能够比例式连续调节火焰,根据热负荷需求的变化自动调节火焰的大小,实现采暖水温度恒定的自动控制；

4、离子式熄火保护,可以保证在火焰熄火情况下,立即切断燃气采暖；

5、极限温度保护,可以防止壁挂炉局部迅速升温而损坏；

6、设有自动旁通保护,在管道堵塞时可通过自动旁通将换热器所需回水流量补足,避免烧从而保护壁挂炉能够正常运行；

7、3bar(1bar-lkgf/cm2-0.1MFa)安全阀保护,防止系统管路超压；

- 微负压密闭燃烧,不消耗室内空气,烟气不会泄漏到室内而造成人员伤害及污染室内空气；

- 水泵须为国际国内知名品牌,质量有保障;水路及换热器均为全铜材质；

- 采暖方式为暖气片；

- 超静音运行,噪音在50d以内。

- 外观:操作简单,美观大方、安全可靠。

四、其它要求

1、质保期最低为三年（采暖期间,采购单位与供应单位共同检查采暖效果,如达不到采暖预期,供应单位应无条件进行更换调整,直至达到合同要求），质保金为合同价款的5%，寿命期:自整体项目验收合格之日起15个采暖期；

- 安装过程中要严格落实各项安全措施,确保安装过程中不出现安全事故。在安装调试过程中出现的一切安全事故均由中标单位全面负责。

- 在质保期内由于产品本身的原因造成故障或损坏,成交人应3小时内免费上门修复,无法修复的应免费更换。质保期内,维修、更换等所需一切支出(包括技术人员旅费等支出)由成交人负担；

- 质保期满后,成交人应对其提供的设备提供终身技术服务,设备维修、更换只向用户收取成本费；

5、本项目为交钥匙工程,中标供应商自行协调与完成本合同有关的工作环境及地方 ,费用自理,采购人概不负责。

五、产品质量及安装要求

1、提供的货物是全新的、未使用过的,制作产品的材料符合国家或行业标准的规定,产品包装注册商标等符合国家有关规定；

2、安装人员必须持证上岗,严格按照安装国家规范及行业规定进行操作；

3、交付用户使用时必须向用户提供使用说明书、维护保养及维修手册、保修卡、告知用户明白书,并详细讲解燃气采暖热水炉使用、安全等注意事项,确保用户完全了解产品的操作方法和注意事项 ；

4、质量要求及验收标准：按国家规定的GB25034-2010《燃气采暖热水炉》及CJJ12-2013《家用燃气燃烧器具安美及验收规程》执行。

六、供货地点：江苏省公安厅南京禄品国际机场公安局原南京机场海关国检楼。

七、本项目设有最高投标限价：人民币41.5万元，不得超过最高限价和预算单价，否则将导致投标被否决。本项目投标价格包含全部货物（含配套辅材）及其配送、安装、调试、现场测试、验收、利润、税金、售后服务等用户使用前全部费用。

第四章 政府采购合同专用条款部分

甲方: 江苏省公安厅

乙方:

甲乙双方根据2020年    月    日政府采购编号        的江苏省公安厅南京禄口国际机场公安局原南京机场海关国检楼冬季取暖设备项目询价采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物合同:

- 名称、数量及性能指标。

| 序号 | 采购货物名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 保质期 | 品牌 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整。 ￥： 元整 |
| 甲方 | 联系人： 固定电话： 移动电话： |
| 乙方 | 联系人： 固定电话： 移动电话： |

1、燃气炉壁挂安装。每台不低于功率52KW，采用天然气作为气源；需采用全预混式燃烧，风机必须为变频式，根据热负荷调整风机转速；氮氧化物的排放低于40mg/KW.h；热效率不低于108%；整个系统的燃气和水的能效消耗可视化管理。配合CO防护功能，有效监测设备间的CO浓度，可报警，可主动关闭锅炉。采暖系统结构：封闭式。采暖用水温度：30℃-80℃。

2、暖气片根据现场实际安装情况，可调换为同等散热量的暖气片，在进水温度75度，回水温度50度的情况下散热量不低于2200W，暖气片的钢板厚度不低于1.25MM；质量必须完全符合国家现行的相关标准，质保期不低于10年。

## 二、本合同总价为人民币      元（大写：      整），合同价格包含全部货物（含配套辅材）及其配送、安装、调试、现场测试、验收、利润、税金、售后服务等用户使用前全部费用。

## 三、质量保证期：本项目自双方验收合格之日起三年，质保金为合同价款的5%（详细要求届时合同签订时双方确定）。

四、付款方式：

1、本项目不设预付款，货到现场、安装调试全部完成，甲方验收合格并办理验收合格手续后20个日历天内，付至合同价款的95%。

2、剩余合同价款的5%作为质保金，待承诺的质量保证期满后30个日历天内付清（无息）。

3、付款时乙方应提供：

（1）提供相应金额的增值税发票；

（2）经甲方单位相关责任人签字验收合格的证明文件一份；

（3）经甲方单位相关责任人签字认可的与提供项目相关之所有资料（如合同书、使用说明书、质量证书、接收记录等）。

## 五、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.负责协调乙方处理合同履行过程中遇到的与甲方有关问题，并尽可能为乙方的实施工作提供便利；

2.及时回应乙方人员对甲方有关于合同方面问题的咨询；

3.有权利对乙方的资质及产品情况进行考察和了解、对乙方履行合同的情况进行监督；

4.负责对乙方提供产品的验收；

5.按合同约定支付相关款项。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方确保所提供的货物符合国家标准。

2.对于甲方的通知、变更、调整等事项的答复均采用书面形式，并由专人送达甲方。

3.保证按质、按量提供合同约定的货物，并确保所提供的是全新的、未使用的、正宗合格正品，数量齐全，并完全达到甲方的使用需求。

4.所有货物免费送货上门.

5.有权要求甲方按合同规定时间支付合同货款。

## 六、货物验收

（一）所有项目验收，需持有检验合格证明书，必要时提供国家权威机关单位出具的检验报告书。

（二）货物全部运送至甲方指定地点并经外观验收工作，甲方予以配合。

（三）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应无条件退回全部货款，同时赔偿甲方因此遭受的损失。

## 七、不可抗力

（一）合同任何一方如因不可抗力事件导致无法履行或迟延履行本合同，不承担违约责任，但受影响的一方必须在不可抗力事件发生后三天内及时以书面方式通知另一方，并在十五天内提供有关政府或主管机关签发的相关证明，以证实不可抗力事件的发生，随之，受影响的一方可在不可抗力事件持续期间内暂停履行其义务，并被允许可以相应延期履行，其中延迟的时间等于不可抗力发生作用的时间。

不可抗力事件指天灾、水灾、风灾、地震、及其他极端恶劣的自然因素，战争、非暴力反抗、政府行为、签订协议时未生效的法令、政府或任何其他权力机构的限制、及其他不能预见、不能避免，且不能克服的情况。

（二）如因不可抗力事件造成合同目的根本无法得到履行或迟延履行协议将超过三个月，则任何一方都可以终止本合同，但必须书面通知另一方。任何一方因不可抗力事件而提出终止合同，均不承担违约责任。

## 八、合同的变更、解除与终止

（一）合同生效后当双方人事发生变动时，本合同规定的权利和义务继续执行。

（二）合同生效后，除不可抗力外，一般不得解除。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求解除或变更的一方应提前10天通知对方，在符合规范的前提下经双方协商后进行书面解除或变更。

（三）因变更所产生的增减费用应参照本合同中相同部分的价格，如无相同部分的价格则参照相近部分的价格作为依据调整。

（四）所有经双方确认的变更内容将作为乙方提供的实际服务和甲方最终付款的依据。

（五）一旦合同任意一方出现根本性违约行为，另一方有权解除合同，但应提前10天通知对方。

九、合同纠纷的解决

如甲、乙双方因合同而发生纠纷，可互相协商，协商不成，可作如下 2 处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为江苏省仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由甲方所在地江苏省人民法院管辖。

## 十、组成本合同的文件包括

本合同书、招标文件、招标文件澄清与修改文件、投标文件、中标通知书、双方有关该采购项目的洽商、变更等书面协议或文件、纪要文件。

以上文件是构成合同书不可分割的部分，均作为本合同的附件，与合同具备同等法律效力。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。

甲方：江苏省公安厅

地址：

法定（授权）代表人：

2020年   月    日

乙方：

地址：

法定（授权）代表人：

2020年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

# 第五章  响应文件格式

【正/副本】

询  价  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

授权代表   ：

日      期 ：

## 一、报价申请及声明格式

致：江苏省公安厅采购办

根据贵方                                   （项目名称）         （项目编号）询价报价邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表报价人           （报价人名称），提交询价报价文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次询价采购要求，我们同意并向贵方提供了与询价采购有关的所有证据和资料。

2、按询价要求，我们的询价总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。

3、我们已详细审核全部询价采购文件及其有效补充文件，我们放弃对询价采购文件任何误解的权利，提交询价报价文件后，不对询价采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本询价采购文件，并在规定的询价报价有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者恶意串通、决不向项目负责人、采购人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商询价、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本询价有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：                     银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

## 二、询价报价单

窗体顶端

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ￥ 元整 人民币 (大写): |
| 交货期限 | 合同签订后 天 |

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注:

投标总报价应包含本项目实施期间的设备、人工、材料等所有含税费用。

## 三、询价采购报价明细表格式

供应商全称：   项目名称：　　　　  项目编号：  　    金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价 （含税） | 数量 | 金额 （含税） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： 元 |

说明：金额=单价×数量，报价总价=金额之和。

投标单位全称（公章):

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

注：投标单位必须根据所投服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该响应文件视为无效。

1、所有价格系有人民币表示。

2、单价应包括全部设备、材料、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具运输、保险、验收检定费及乙方认为需要的其他费用等费用。

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。

## 四、技术参数规格要求响应表

| 序号 | 原技术规格要求描述 | 投标技术规格响应描述 | 偏离情（+/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标单位全称（公章):

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

注：

①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②投标单位根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

③是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

④投标单位必须仔细阅读本询价文件“第三章”中所有要求，并对具体服务响应出现正负偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所投服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该响应文件视为无效。

## 五、投标供应商资质要求

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 是/否 | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）； |  |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动近六个月（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）； |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）； |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |
| 6 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料； |  |  |
| 7 | 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
| 8 |  |  |  |

投标单位全称（公章):

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的，将不能通过符合性审查。

## 七、相关附表格式

1.法人授权委托书

江苏省公安厅采购办：

本授权书宣告：

委托单位：                     地    址：

法定代表人：                   受托人：

出生日期：   年    月    日

所在单位：                     职务：

身 份 证：                     联系方式:

兹委托受托人合法地代表我单位参加江苏省公安厅采购办组织的（采购编号为：   ）   的询价采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和响应文件，与贵单位协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位   （公章）

法定代表人（签字或盖章）

20   年  月  日

备注：

供应商授权代表须在投标截止时间前持授权书原件及授权代表身份证件办理签名报到。（响应文件中须附授权代表及法人的身份证复印件）

非授权代表办理上述事宜，招标人将拒绝。

供应商法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理相关手续。

## 附 件1：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：      年    月    日

## 附 件2：三年内无重大违纪声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

## 附 件3：中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

说明：

对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）和投标单位所在地的县级以上中小企业主管部门对投标单位为中型或小、微型企业的认定证明复印件；所投标产品的制造商为中小企业的，必须在“产地”栏内加填中小型企业的完整名称，并同时提供该企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为中型或小、微型企业的认定证明复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

## 附 件4：投标人无严重违法失信行为声明

投标人              应采购人在询价文件中的特殊要求，特作出如下声明：               （投标公司名称） 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单.

（附：网页截图）

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

附件5

《供应商参加投标确认函》

江苏省公安厅采购办：

公司参加贵办于    月    日在江苏政府采购网发布的          项目（项目编号：        ）投标。我公司已在江苏政府采购网网站上成功下载招标文件，特发此函确认。

公司（单位公章）

年    月    日

另注：

供应商名称：

单位地址：

法定代表人：

联系方式：

委托代理人（负责项目投标联系人）：

联系方式：

所投项目名称：

### 附件6：接受建设单位内部审计承诺及招标文件规定的其他承诺

接受建设单位内部审计承诺书格式如下：

承  诺  书

我公司承诺中标后，将对                 项目在本公司财务资料中单独核算，显示明晰的经济活动过程，并将项目相关单独核算管理的财务资料和明晰显示经济活动过程的资料提供给建设单位，作为竣工验收资料的必要组成部分。同时承诺无条件接受建设单位内部审计部门根据需要实施的延伸审计，我公司绝不拒绝、阻挠，否则建设单位可不予竣工验收和工程结算。

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名