江苏省食品药品监督检验研究院

2022年药品检测能力建设项目

招标文件

项目编号：2240SUMEC/ZWHM2038

采购人：江苏省食品药品监督检验研究院

采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司

2022年4月

目   录

第一章 招标公告	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求：	6

三、获取招标文件	7

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	7

五、公告期限	8

六、其他补充事宜	8

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	8

第二章 投标人须知	9

一、总 则	12

1.适用法律	12

2.定义	12

3.政策功能	12

4.投标费用	13

5.招标文件的约束力	13

二、招标文件	14

6.招标文件构成	14

7.招标文件的澄清、补充或修改	14

三、投标文件的编制	14

8.投标文件的语言、计量单位、货币	15

9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）	15

10.投标文件的组成	15

11.投标保证金（本项目不适用）	16

12.投标文件的有效期	17

13.投标文件的签署及其形式	17

四、投标文件的递交	18

14.投标文件的密封及标记	18

15.投标的截止日期	18

16.迟交的投标文件	18

17.投标文件的修改或撤回	18

五、开标与评标	19

18.开标	19

19.评标组织	19

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查	19

21.投标文件的澄清	21

22.对投标文件的详细评审	21

23.评标过程的保密与公正	22

24.无效投标条款和废标条款	22

25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理	22

六、授标	23

26.确定中标供应商	23

27.中标的通知	23

28.签订合同	23

29. 招标代理服务费	24

七、质疑	24

30、质疑	24

第三章 评标标准	26

第四章 招标技术规格及要求	29

分包1	30

品目1.1 三重串联四极杆气质联用仪	30

分包1	33

品目1.2 透皮扩散溶出测定系统	33

分包1	34

品目1.3 微波消解仪	34

分包2	35

品目2.1 超临界流体液相色谱仪	36

分包2	38

品目2.2 氨基酸分析仪	38

分包2	41

品目2.3 全自动定氮仪	41

分包2	44

品目2.4 纳米粒度仪	44

分包2	45

品目2.5 紫外分光光度计	45

分包3	47

品目3.1 离心浓缩仪	47

分包3	48

品目3.2 倒置显微镜及成像系统	48

分包3	50

品目3.3 全自动均质仪	50

分包3	51

品目3.4 研磨仪	51

分包3	53

品目3.5 电子天平	53

分包3	55

品目3.6 电子天平	55

分包3	56

品目3.7 纯水脱气机	56

分包3	58

品目3.8 高压蒸汽灭菌器	58

分包3	60

品目3.9 干式恒温混匀器	60

分包3	61

品目3.10 双重控温示差检测器	61

分包3	63

品目3.11 防爆冰箱	63

分包3	64

品目3.12 研磨仪	64

分包3	65

品目3.13 氮吹仪	65

分包3	66

品目3.14 固相萃取装置	66

分包3	68

品目3.15 干燥箱	68

分包3	69

品目3.16 控湿手套箱	69

分包3	70

品目3.17 超声仪	70

分包3	72

品目3.18 暗箱式三用紫外分析仪	72

分包3	73

品目3.19 数显多用调速振荡器	73

第五章  拟签订的合同文本	75

第六章  投标文件格式及附件	83

资格审查索引表	85

（具体详见招标文件第一章申请人的资格要求）	85

评审索引表	86

（具体详见招标文件第三章评标标准）	86

附件一 投标函格式	87

附件二 开标一览表	88

附件三 分项报价表	89

附件四 商务条款偏离表	90

附件五 技术条款偏离表	91

附件六 政府采购政策	92

（一）中小企业声明函（货物）	92

（二）残疾人福利性单位声明函	93

附件七 供应商基本情况表	94

附件七 供应商情况告知表—附表	95

附件八 资格证明文件	97

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）	97

2、法人代表授权书	98

3、制造商授权书	99

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	100

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	101

6、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录	102

7、依法缴纳税收的记录	103

8、依法缴纳社会保障资金的记录	104

9、针对本项目的特定资格要求（如有）	105

10、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 1）条的声明或证明材料（加盖单位公章）	106

11、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 2）条的声明（加盖单位公章）	107

11、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。 参考格式：	108

12、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。	109

附件九 其它相关文件（如有）	110

第一章 招标公告

项目概况

江苏省食品药品监督检验研究院 2022年药品检测能力建设招标项目的潜在投标人应在江苏苏美达仪器设备有限公司 南京市长江路198号14楼获取招标文件，并于2022年5月19日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：2240SUMEC/ZWHM2038

2.项目名称：2022年药品检测能力建设项目

3.预算金额：人民币761.16万元，超过对应品目预算金额作无效投标处理。

4.采购需求：

| 分包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 预算 （人民币/万元） | 合同履行期限 | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 三重串联四极杆气质联用仪 | 1套 | 149.00 | 合同签订后90个工作日 | 是 |
|  | 1.2 | 透皮扩散溶出测定系统 | 1套 | 110.00 | 合同生效后90天 | 是 |
|  | 1.3 | 微波消解仪 | 1套 | 33.00 | 合同签订后120天 | 是 |
| 2 | 2.1 | 超临界流体液相色谱仪 | 1套 | 85.00 | 合同生效后90天 | 是 |
|  | 2.2 | 氨基酸分析仪 | 1套 | 83.00 | 合同签订后120天 | 是 |
|  | 2.3 | 全自动定氮仪 | 1套 | 65.00 | 合同签订后120天 | 是 |
|  | 2.4 | 纳米粒度仪 | 1套 | 38.20 | 合同生效后90天内 | 是 |
|  | 2.5 | 紫外分光光度计 | 1套 | 16.20 | 合同签订后90天 | 是 |
| 3 | 3.1 | 离心浓缩仪 | 1套 | 26.00 | 合同签订后90天 | 是 |
|  | 3.2 | 倒置显微镜及成像系统 | 1套 | 15.00 | 合同签订后90天 | 是 |
|  | 3.3 | 全自动均质仪 | 1套 | 15.00 | 合同签订后120天 | 否 |
|  | 3.4 | 研磨仪 | 1套 | 13.10 | 合同签订后90天 | 是 |
|  | 3.5 | 电子天平 | 4套 | 32.14 | 合同签订后60天 | 是 |
|  | 3.6 | 电子天平 | 1套 | 5.70 | 合同签订后60天 | 是 |
|  | 3.7 | 纯水脱气机 | 3套 | 14.40 | 合同签订后30天 | 否 |
|  | 3.8 | 高压蒸汽灭菌器 | 1套 | 9.02 | 合同签订后90天 | 是 |
|  | 3.9 | 干式恒温混匀器 | 1套 | 8.50 | 合同签订后90天 | 是 |
|  | 3.10 | 双重控温示差检测器 | 1套 | 8.20 | 合同签订后60天 | 是 |
|  | 3.11 | 防爆冰箱 | 1套 | 7.10 | 合同签订后90天 | 是 |
|  | 3.12 | 研磨仪 | 1套 | 2.20 | 合同签订后90天 | 是 |
|  | 3.13 | 氮吹仪 | 1套 | 4.30 | 合同签订后60天 | 是 |
|  | 3.14 | 固相萃取装置 | 1套 | 3.90 | 合同签订后60天 | 是 |
|  | 3.15 | 干燥箱 | 3套 | 2.70 | 合同签订后90天 | 是 |
|  | 3.16 | 控湿手套箱 | 1套 | 12.00 | 合同签订后60天 | 否 |
|  | 3.17 | 超声仪 | 2套 | 2.00 | 合同签订后60天 | 否 |
|  | 3.18 | 暗箱式三用紫外分析仪 | 1套 | 0.25 | 合同签订后60天 | 否 |
|  | 3.19 | 数显多用调速振荡器 | 1套 | 0.25 | 合同签订后60天 | 否 |

5.合同履行期限：详见采购需求

6.本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

（3）供应商必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标须提供制造商的专项授权（本条适用于进口产品）；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

（6）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（7）有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

（8）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

（9）本次采购接受进口产品投标情况详见采购需求（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）

3.本项目的特定资格要求：无

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构在评标时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商在采购公告发布之日24时前的信用记录并保存。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 三、获取招标文件

时间：2022年4月28日起至2022年5月9日，每天上午09:00至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外），若潜在投标人未能在购买招标文件的截止时间之前向采购代理机构购买，则其投标将被拒绝。

地点：江苏苏美达仪器设备有限公司，南京市长江路198号14楼

方式：在线发售，具体要求详见其他补充事宜

售价：每分包500元人民币，售后不退

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件开始时间：2022年5月19日13点30分（北京时间）

提交投标文件截止时间（开标时间）：2022年5月19日14点00分（北京时间）

地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦辅楼3楼304会议室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、在线购买采购文件操作流程如下：

（1）用微信关注我司公众号“苏美达仪器”。

（2）进入公众号-“商业会”-“在线购标”。

（3）输入在本项目的项目编号（例：2240SUMEC/ZWHM2038），点击查询。添加您所要购买的采购文件到购物车，输入购买单位、领购人信息以及发票信息，提交订单并确认微信支付即可，经确认信息无误后采购文件电子版将发送至领购人邮箱。

注意事项：1）请确保领购人邮箱真实准确无误，采购文件电子版将发送至该邮箱；2）请准确并完整填写开票信息，非采购代理机构或平台原因，采购文件发票一经开具不予退换。

2、采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购文件。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：江苏省食品药品监督检验研究院

地址：南京市建邺区康文路17号

联系方式：纪宇 025-86251032

2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏美达仪器设备有限公司

地址：南京市长江路198号

联系方式：文件发售：李婧怡025-84532580，技术咨询：王嘉卉025-84532585

3.项目联系方式

项目联系人：王嘉卉

电话：025-84532585

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：江苏省食品药品监督检验研究院 联系人：纪宇 电话：025-86251032 地址：南京市建邺区康文路17号 |
| 2 | 采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司 文件发售联系人：李婧怡025-84532580 lijingyi@sumec.com.cn 业务咨询联系人：王嘉卉025-84532585 联系地址：南京市长江路198号 |
| 3 | 项目名称：2022年药品检测能力建设项目 采购编号：2240SUMEC/ZWHM2038 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 7 | 投标文件份数：正本1份，副本6份，电子版1份。（电子版须为投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写。如多分包投标，电子版可合并一个U盘提交。电子文档用于存档，以U盘（请勿提交刻录光盘）形式递交，当纸质正本文件和电子文档不一致时，以纸质正本文件为准。U盘不予退还。） |
| 8 | 投标文件开始接收时间：详见招标公告 投标文件接收截止时间（开标时间）：详见招标公告 投标文件接收地点（开标地点）：详见招标公告 |
| 9 | 投标报价： 所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。 注：投标人报价为最终报价，如因国家政策调整，增加的税费由投标人自行承担。 |
| 10 | 现场勘查要求： 不组织，供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 11 | 信用信息： 1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 2）信用信息查询截止时点：采购公告发布之日24时前。 3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。 4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 核心产品： 本项目分包1核心产品为三重串联四极杆气质联用仪； 本项目分包2核心产品为超临界流体液相色谱仪； 本项目分包3核心产品为离心浓缩仪； 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |
| 13 | 采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业（制造业） |
| 14 | 招标代理服务费： 合同签订后一周内，中标供应商按下述表格中的费率*中标金额向采购代理机构交付每包招标代理服务费，招标代理服务费一次付清。 中标金额（万元） 费率 100万以下 0.6% 100万-500万 0.54% 500万-1000万 0.39% 1000万以上 0.4% 收款信息： 户名：江苏苏美达仪器设备有限公司 开户银行：农行广州路支行 账户：10100301040003106 |
| 15 | 1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，联系方式详见第一章技术咨询联系人。 2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。 （1）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，针对本项目同一采购程序环节的质疑应一次性提出。 （2）质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理： ①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； ②质疑项目的名称、编号； ③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； ④事实依据； ⑤必要的法律依据； ⑥提出质疑的日期； 质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。 （3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 （4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 （5）质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。 （6）供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。 （7）本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址如下： 联系部门：江苏苏美达仪器设备有限公司招标中心 黄经理 联系电话：025-84531274 通讯地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦14F |
| 16 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的投标文件，按无效投标处理。 |

## 一、总 则

### 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### 2.定义

2.1本文件中采购代理机构为 江苏苏美达仪器设备有限公司；采购人为江苏省食品药品监督检验研究院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

### 3.政策功能

3.1促进中小企业发展政策：

（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.5为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

### 7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将以书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。

7.2 采购代理机构可对已发出的招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。

7.3 采购代理机构发出的以上澄清或修改的内容文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

7.4 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的澄清或修改为准。

7.5为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并按7.2条规定的方式通知供应商。

## 三、投标文件的编制

### 8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

### 9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 10.投标文件的组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2 投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※投标函（投标申请及声明）

（2）※开标一览表

（3）分项报价表

（4）《商务条款偏离表》

（5）※《技术条款偏离表》

（6）政府采购政策

（7）供应商基本情况表

（8）※资格证明文件

（9）供应商认为需要提供的其他资料

10.3投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。

10.4投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格文件是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 投标文件的其他部分：

其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

### 11.投标保证金（本项目不适用）

11.1作为投标文件的一部分，供应商应按照招标文件要求的数额和办法交纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金金额：详见投标人须知前附表。

11.2保证金可采取下列形式之一：

投标保证金应当以电汇、汇票、本票、转账支票等非现金形式提交，开户行在南京地区以外的供应商不接受支票或本票作为投标保证金。

投标保证金收款单位信息如下：

户名：江苏苏美达仪器设备有限公司

开户银行：农行广州路支行

账户：10100301040003106

11.3不按第11.1项和第11.2项规定办理的投标文件，将遭到采购代理机构的拒绝。

11.4未中标的供应商，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

11.5中标供应商的保证金将按要求缴纳招标代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。

11.6发生下列情况之一，保证金将被没收：

（1）中标供应商在中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）投标有效期内撤回其投标的；

（3）提供虚假材料谋取成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）中标供应商在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（7）中标供应商在中标后拒绝履行合同义务的。

### 12.投标文件的有效期

12.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 13.投标文件的签署及其形式

13.1供应商应按本款下述规定以及供应商须知前附表规定的数量提交投标文件。每份投标文件均须在封面上清楚表明“正本”“副本”或“电子版”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。

13.2投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

13.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

13.4供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印（为节约资源，建议双面打印）、装订成册并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

## 四、投标文件的递交

### 14.投标文件的密封及标记

14.1供应商应分别把正本和副本及电子版投标文件都用封套加以密封，并标明“正本”和“副本”“电子版”。

14.2作为投标保证金的银行本票、转账支票、汇票或电汇底单等非现金形式，另用内封套加以密封，并在内封套上注明“投标保证金”字样,放在投标文件正本封套之内。（本项目不适用）

14.3外封套和内封套上均须按采购代理机构提供的格式写明：

- 采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司

- 采购代理机构地址：南京市长江路198号

- 招标文件编号：

- 招标项目包号（如有）：第    包

- 招标项目名称：

- 供应商的全称、地址、电话和传真。

- 写明开标时启封。

14.4投标文件未按上述规定密封者，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对未按规定密封造成提前开封或未密封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

### 15.投标的截止日期

15.1投标文件须在采购代理机构规定的投标截止时间前递交到指定地点。

15.2采购代理机构可以按第7项的规定，以补充招标文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

15.3投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

### 16.迟交的投标文件

在投标截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

### 17.投标文件的修改或撤回

17.1供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

17.2供应商的修改或撤回通知必须按第14项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购代理机构。

17.3供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

17.4在投标截止时间起至投标有效期满前，任何投标文件不得撤回，在这段期间撤回投标文件，投标保证金将被没收。该供应商的投标文件不予退还。

## 五、开标与评标

### 18.开标

18.1采购代理机构按招标文件规定的时间和地点开标，供应商应委派授权代表准时参加开标活动，签名报到和递交投标文件等事宜。

18.2供应商必须在投标截止时间前签名报到、递交投标文件以及其他招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

18.3 开标时，采购代理机构将邀请供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封唱标，宣读供应商名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

18.4若投标文件未密封，采购代理机构将拒绝接受该供应商的投标文件。

18.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

### 19.评标组织

19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

### 20.对投标文件的资格性审查和符合性审查

20.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金（如有）等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量、配置要求和合同履行期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

20.3评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

20.4投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的投标文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（本项目不适用）

（8）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.5招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数；标注“★”及“▲”的内容，供应商必须在投标文件内提供技术支持资料（具体以第三章评标标准要求为准）。

20.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 21.投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

21.2 评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

21.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

### 22.对投标文件的详细评审

22.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

22.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

22.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等

22.5评标标准详见文件第三章。

### 23.评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

### 24.无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；（本项目不适用）

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）供应商的报价超过了采购预算的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

### 25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理

25.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

## 六、授标

### 26.确定中标供应商

26.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

26.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26.4评审结束后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。

26.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

26.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

26.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

### 27.中标的通知

27.1定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。

27.2中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

### 28.签订合同

28.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

28.3若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。

28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

## 七、质疑

### 30、质疑

30.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

30.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

30.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

30.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

30.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

30.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.9本项目质疑函的接收人和联系方式详见第一章采购代理机构联系方式。

30.10 采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按以下评标办法和标准进行评分。总分值为100分，小数点后保留两位。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格（0-30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 2.1 | 技术响应 （0-57分） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分53分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理，招标文件中标注“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣3分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。所有对标注“★”参数及标注“▲”技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等，配置要求中“★”参数除外），否则视为未实质性响应。 |
| 2.2 |  | 根据供应商提供的产品的技术功能要求、适用性、可靠性、稳定性、美观实用等进行打分 产品先进、稳定、可靠性高实用性强，优于招标文件要求得4分； 产品先进度、可靠度一般，仅满足招标文件要求得2分； 产品先进度不高、低于招标文件要求得0分； |
| 3.1 | 售后服务 （0-6分） | 项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期要求的得1分，在此基础上核心产品免费质保每增加1年加1分，本项最高得2分。需提供制造厂商出具的售后服务承诺书原件（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。 |
| 3.2 |  | 评委根据供应商售后服务体系进行打分： 供应商售后服务体系完善，技术人员充足、维修便利的得2分； 供应商售后服务体系略有欠缺的得1分； 未提供售后服务方案的不得分。 |
| 3.3 |  | 评委根据供应商现场服务响应情况进行打分： 供应商抵达现场服务响应时间及时、承诺解决问题周期短的得2分； 供应商现场服务响应略有欠缺的得1分； 未提供售后服务方案或售后服务方案未提及现场服务部分的不得分。 |
| 4.1 | 实施方案 （0-6分） | 评委根据投标文件中实施方案的内容进行打分： 实施方案全面具体、内容详实，优于采购人的要求的得3分； 实施方案较为全面具体、内容完整，能够满足采购人要求的得2分； 实施方案不全面、内容空泛，不能很好满足采购人的要求的得1分； 供应商未在投标文件中提供实施方案或者提供的实施方案不可行的得0分。 |
| 4.2 |  | 评委根据投标文件中项目技术支撑和实施计划（包括但不限于人员配置、硬件设施配置、项目进度等方面）进行打分： 实施方案技术支撑配置优于采购人的要求、项目进度分析清晰具体的得3分； 实施方案技术支撑配置满足采购人的要求、项目进度分析较为清晰具体的得2分； 实施方案技术支撑配置不能完全满足采购人的要求、项目进度分析不清晰的得1分； 供应商未在投标文件中提供配置内容或者提供的配置不可行的得0分。 |
| 5 | 国家政策导向（0-1分） | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：供应商需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |

说明：1、评审标准中涉及的证明材料均需附入响应文件内（复印件加盖公章）。

2、促进中小企业发展政策：

（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 招标技术规格及要求

- 采购清单

| 分包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | ★合同履行期限 （交货期） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 三重串联四极杆气质联用仪 | 1套 | 合同签订后90个工作日 |
|  | 1.2 | 透皮扩散溶出测定系统 | 1套 | 合同生效后90天 |
|  | 1.3 | 微波消解仪 | 1套 | 合同签订后120天 |
| 2 | 2.1 | 超临界流体液相色谱仪 | 1套 | 合同生效后90天 |
|  | 2.2 | 氨基酸分析仪 | 1套 | 合同签订后120天 |
|  | 2.3 | 全自动定氮仪 | 1套 | 合同签订后120天 |
|  | 2.4 | 纳米粒度仪 | 1套 | 合同生效后90天内 |
|  | 2.5 | 紫外分光光度计 | 1套 | 合同签订后90天 |
| 3 | 3.1 | 离心浓缩仪 | 1套 | 合同签订后90天 |
|  | 3.2 | 倒置显微镜及成像系统 | 1套 | 合同签订后90天 |
|  | 3.3 | 全自动均质仪 | 1套 | 合同签订后120天 |
|  | 3.4 | 研磨仪 | 1套 | 合同签订后90天 |
|  | 3.5 | 电子天平 | 4套 | 合同签订后60天 |
|  | 3.6 | 电子天平 | 1套 | 合同签订后60天 |
|  | 3.7 | 纯水脱气机 | 3套 | 合同签订后30天 |
|  | 3.8 | 高压蒸汽灭菌器 | 1套 | 合同签订后90天 |
|  | 3.9 | 干式恒温混匀器 | 1套 | 合同签订后90天 |
|  | 3.10 | 双重控温示差检测器 | 1套 | 合同签订后60天 |
|  | 3.11 | 防爆冰箱 | 1套 | 合同签订后90天 |
|  | 3.12 | 研磨仪 | 1套 | 合同签订后90天 |
|  | 3.13 | 氮吹仪 | 1套 | 合同签订后60天 |
|  | 3.14 | 固相萃取装置 | 1套 | 合同签订后60天 |
|  | 3.15 | 干燥箱 | 3套 | 合同签订后90天 |
|  | 3.16 | 控湿手套箱 | 1套 | 合同签订后60天 |
|  | 3.17 | 超声仪 | 2套 | 合同签订后60天 |
|  | 3.18 | 暗箱式三用紫外分析仪 | 1套 | 合同签订后60天 |
|  | 3.19 | 数显多用调速振荡器 | 1套 | 合同签订后60天 |

注：标注“★”的为实质性要求，有一项负偏离作无效投标处理。

二、技术参数：（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）

## 分包1

## 品目1.1 三重串联四极杆气质联用仪

1.技术要求（技术评分项）

1.1 气相色谱仪

1.1.1 系统及柱箱性能

1.1.1.1 柱箱温度：最高可达 450℃。

★1.1.1.2 升温速率：最大升温速度120℃/min，以0.1℃ /min增加。

1.1.1.3 降温速率：从450℃降至50℃<4min。

1.1.1.4 控温准确性：0.01℃ 。

1.1.1.5 主机触摸屏界面：主机上需具备触摸屏，可直接控制仪器，且可快速访问关键功能，例如编辑方法参数、诊断、维护、日志和帮助界面等。

1.1.1.6 一键智能维护设计，具备维护预警功能，可对进样次数，耗材使用时间、次数进行计数，使用户可依据仪器状态有计划的维护仪器，以保持仪器状态，并节省消耗品的使用。

★1.1.1.7 保留时间精密度：< 0.0008min，响应精密度：峰面积< 0.5% RSD。

▲1.1.1.8 可至少同时安装3个检测器（不包括质谱检测器）

1.1.2 分流/不分流毛细管柱进样口

1.1.2.1 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定，最大压力不低于150psi，进样口经惰性化处理。（必须提供惰性进样口与普通进样口设计截图对比予以证明）

1.1.2.2 压力设定精度：0.001psi。（提供官方证明材料加盖公章）

1.1.2.3 进样口可随时切换分流和不分流进样模式，无需重新安装进样口色谱柱，方便快速切换。

1.1.2.4 快速扳转式进样口，更换衬管无需拆卸螺丝，实现进样口的快速维护。

1.1.3 多模式进样口或大体积进样口

1.1.3.1 可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，最大压力可到100psi。

▲1.1.3.2 最高使用温度450℃,采用液氮 (可冷却至-100℃) 或干冰冷却 (可冷却至-50℃)。

1.1.3.3 压力设定精度：0.001psi。

▲1.1.3.4 进样口可以程序升温阶数不少于8阶。

▲1.1.3.5 最大升温速率：最大升温速率可达880℃/min。

1.2 液体自动进样器

▲1.2.1 液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间。

★1.2.2 样品瓶位数（含洗针位）：不少于160位（将在现场安装时验收此项，如与应标情况不符，将拒绝签字验收）。

1.2.3 进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调。

1.2.4 样品优先模式：当进行样品批处理进样时,可对某样品进行优先进样设定,而后继续完成批处理设定。

1.2.5 具有重叠进样的功能。

1.2.6 具有添加内标功能。

1.3 质谱部分

1.3.1 质量数范围：10-1000m/z。

★1.3.2 仪器检测限指标及灵敏度或提供达到相同灵敏度的指标：

IDL(MRM): 10fg OFN 连续8次进样，峰面积RSD≤15%，相当于IDL≤4fg（须于投标文件中随附8针进样谱图叠图作为证明文件）

PCI：1μL 100 fg/μL 苯甲酮时，m/z 183/105 离子对的最小信噪比值50:1

NCI：1μL 1 pg/μL OFN 时，m/z 272 离子的最小信噪比值10000:1

1.3.3 分辨率：0.4-3 amu分辨可调

▲1.3.4 碰撞池部分没有交叉污染，具有载气消除功能，可有效消除载气所带来的背景噪音干扰。

★1.3.5 扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.8ms。

1.3.6 无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA。

▲1.3.7 最大离子化能量：不低于280 eV 。

★1.3.8 离子源：EI源、CI源。

▲1.3.9 四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高温度设置不低于190℃(非预四极杆加热)（提供软件控温截图加盖公章）

1.3.10 气质接口温度: 独立控温，最高温度不低于350℃。（提供官方证明材料加盖公章）

1.3.11 扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）。

1.4 数据处理系统

1.4.1 软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件

1.4.2 通用谱库: NIST谱库和化学结构式库 (不少于24万张)

1.4.3 具有保留时间锁定功能或保留指数计算功能

▲1.5 二级质谱MRM数据分析应用套件

包含超过1000种农药和环境污染物的MRM数据库, 每个化合物提供经保留时间锁定的确切保留时间和不少5个MRM离子对数据。同时数据库中至少包含8种基质如水、多糖、多淀粉、多色素、多油、高有机酸、茶叶和洋葱等基质中7000对MRM离子对信息，目标化合物自动查找软件、化合物自动分组软件（须于投标文件中随附数据库所包含化合物数量的官方证明材料；如无法提供则视为负偏离）

2.配置要求

2.1 GCMSMS质谱主机(含EI源和CI源)   数量1

2.2 气相色谱主机 数量1

2.3 多模式进样口或大体积进样口 (含电子流量控制)  数量 1

2.4 惰性分流不分流进样口 数量 1

2.5 16位液体自动进样塔  数量 1

2.6 150位样品盘 数量 1

2.7 自清洁离子源系统，或真空锁定功能附件及标配以外的第二套完整EI离子源或另外配置前置的样品凝胶渗透过滤系统   数量1

2.8 通用谱库: NIST17谱库

2.9 消耗品：柱接头2包；低流失进样口隔垫(1包50个)2包；手拧式柱螺帽，用于进样口，1个；手拧式柱螺帽，用于 MSD，1个；机械泵油 1瓶；质谱端石墨压环 10个，进样口端石墨压环 10个。

2.10 氢气发生器 1台（氢气流速范围：0-450cc/min，制取氢气原理：质子交换膜纯水电解技术,氢气纯度可达：99.9995%，,CO<0.1x10-6, CH4<0.1x10-6，总杂质含量<5.5x10-6（提供国家计量单位检测报告）

2.11 超过1000种农药和环境污染物的MRM数据库 数量 1

3.服务要求

3.1 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。

3.2 质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收并在30天内出具计量单位检定证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

3.3 免费提供2名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。

3.4 仪器故障响应时间不超过1个工作日，专职技术服务人员2个工作日内到场维修。

3.5 零配件应保证10年以上的供应期。

4.质保期：自测试验收合格起，整机设备免费保修≥1年。

## 分包1

## 品目1.2 透皮扩散溶出测定系统

1、数量：1套

2、用途：适用于药品、化妆品的透皮贴剂、半固体制剂的透皮释放性能、溶出性能检测。

3、技术要求（技术评分项）

3.1 系统配置要求：包括透皮扩散仪和自动取样及收集系统

3.1.1 透皮扩散仪

3.1.1.1 透皮扩散池位置：包含2组、每组6个透皮扩散池；

3.1.1.2控制区域:1或2

3.1.1.3 转速：200～1000 转/分钟，精度要求：±1rpm；

3.1.1.4 搅拌方式: 聚四氟乙烯涂层的转子；

3.1.1.5 温度控制：室温～45℃，精度要求：±0.3℃

3.1.1.6 加热方式: 平行并联干式加热；

3.1.1.7 可互换的透皮扩散池，不容易打碎

3.1.1.8 个体Donor可保温；单个扩散池的接收液温度可实时独立显示

3.1.1.9 全自动排气泡设计，手动及半自动倾斜装置用于排出接收池的气泡；

3.1.1.10 倾斜角度：与水平大约30°

3.1.1.11 本设计用于测试药膏、面霜、乳液等半固体制剂和贴剂；

3.1.1.12 内置自动取样装置

3.1.2 自动取样及收集系统

3.1.2.1 12路取样通道，注射泵同时取样方式；

3.1.2.2 独立的取样和回补通道，不与其它通道共用，完全避免交叉污染，可使用有机溶剂在实验结束自动清洗；

3.1.2.3 取样速度：取样至滤过需在30秒内完成；

3.1.2.4 取样点：每次可以同时取 6/12个样品, 可设置 20 个取样点，240位样品收集器用于盛放直径 10ml 试管，240位样品收集器用于盛放HPLC小瓶；

3.1.2.5 取样间隔：首次1分钟，其余5分钟；

3.1.2.6 取样准确度：取样量1～10ml，取样体积＞1ml时，体积偏差≤±0.1ml；

3.1.2.7 材料要求：管路和阀门采用惰性材料，稳定耐腐蚀；

3.1.2.8 系统权限：可设定三级操作权限，系统参数根据权限设定，相关控制参数可输出打印；

4、服务要求

4.1卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。

4.2质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收并在30天内出具计量单位检定证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

4.3.免费提供2名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。

4.4仪器故障响应时间不超过1个工作日，专职技术服务人员2个工作日内到场维修。

4.5零配件应保证 10 年以上的供应期。

5、质保期：设备自验收合格之日起，免费质保一年，终身维修。

## 分包1

## 品目1.3 微波消解仪

1.工作条件

1.1 电源：220VAC±10%

1.2 环境温度：10-40℃

2.技术要求（技术评分项）

2.1主机

2.1.1 安装功率≥3100W，输出功率≥1800W，输出功率需达到40W/罐，大功率磁控管保证≥40位高通量消解的平行性和完全性。

★2.1.2 一体化主机，不采用分体式设计，具有耐腐蚀及漏电保护功能；

2.1.3 中英文操作界面，显示温度曲线图，功率曲线图，监测并显示每个消解罐温度。

2.2 温度控制系统

2.2.1 控温范围：室温至330℃，控温精度1℃；

2.2.2 自动监测每个样品罐的温度；

2.3 压力控制系统

2.3.1 非接触式压力传感器，同时监控所有消解罐；

2.3.2 任何罐达到压力极限值，仪器会自动报警甚至停止微波运行；检测范围：0-100Bar。

2.4 操作系统

▲2.4.1 中英文操作界面，主机显示温度曲线图，功率曲线图，监测并显示每个消解罐温度柱状图。

2.4.2 可自定义保存所有实验的方法和数据，保存数量无限制；

2.5 消解罐组件

2.5.1 整个反应罐组件不含任何金属材质部件，避免打火、腐蚀、金属元素污染等潜在危险；

★2.5.2 内罐材料最高温度≥320℃，最高压力≥1500psi，反应容器体积≥55mL，每批次处理量≥24个容器。外壁整洁光滑，没有凹凸纹，和外罐紧密贴合，保证受力均匀。

★2.5.3 耐压外套材料应为高安全阻燃材料，具有高强度、高耐热性、和高导热性，最高压力≥8000psi，最高温度≥500℃,垂直定向防爆功能，防止在腐蚀性环境下变形报废。（提供官方证明材料加盖公章）。

2.5.4 消解罐转盘整体采用非金属材质，保证样品对于微波吸收的均匀性及杜绝金属打火的隐患。

3.配置要求

3.1 含全套安全装置的微波消解萃取系统主机 1套

3.2 底部红外探头温度控制与检测系统2套

3.3 全罐自动压力监测系统1套

3.4 彩色触摸集成一体式控制终端1套

3.5 高压样品反应罐（含消解内罐、罐盖、压力弹片）不少于24套

3.6 不少于24位非金属整体转盘 1套

3.7 赶酸器 1台

4.服务要求：

4.1 提供现场免费安装服务。

4.2 质保期后终身维修，只收取成本费。

4.3 须在中国境内设有生产厂家固定维修机构，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。

4.4 现场进行使用及维护培训,直到使用人员能独立上岗。

4.5 每年1-2次的定期回访。

5.质保期：设备自验收合格之日起，免费质保一年，终身维修。

## 分包2

## 品目2.1 超临界流体液相色谱仪

1.操作环境

1.1 工作电压：220V ±10%，单相

1.2 工作温度：4-35℃

1.3 相对湿度：小于80%

2.技术要求（技术评分项）

2.1 CO2 输送单元

2.1.1 送液模式：恒流送液

2.1.2 流量范围：0～5 mL/min，步进0.0001 mL/min；

2.1.3 最大压力：>60MPa；

2.1.4 流量准确度：≤±1%；

2.1.5 流量精密度：<0.065%

2.1.6 泵头制冷方式：帕尔贴+制冷剂循环系统

2.1.7 泵头控温精度：≤2℃

2.2 超临界流体背压调节单元

2.2.1 最大压力：>35MPa；

2.2.2 压力控制准确度：≤0.10 MPa (100% CO2)

2.2.3 控温范围：40℃～70℃(1 ℃步进)

2.2.4 安全性能：具有高温、漏液、前盖板开启检测等安全保障功能

2.2.5 扩展性：与MS连接：无须分流，直接连接质谱检测器

2.3 改性剂输液单元

▲2.3.1 泵类型：并联双柱塞(冲程体积10μL)

▲2.3.2 物理双泵头：减低故障率，便于维护

2.3.3 流速范围：0.0001-5.0000mL/min

★2.3.4 耐压：不低于68Mpa

2.3.5 流速精确度：≤0.062％RSD

2.3.6 混合器控温：可实现流动相快速、稳定混合

2.3.7 浓度梯度范围：0-100%(0.1%步进)

★2.3.8 自我诊断/自我恢复：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge，快速恢复至正常分析状态。（需提供官方资料或附图证明）

▲2.3.9 智能流量控制功能：防止瞬间高压损害色谱柱，延长色谱柱使用寿命。（需提供官方资料或附图证明）

2.4 脱气机

2.4.1 流路数目：5路

2.4.2 脱气流路体积：400µL/每流路

▲2.4.3 独立脱气机设计，非集成式脱气机，以降低故障，减少维修（需附独立脱气机图片或相关资料）

2.5 自动进样器

2.5.1 线性：>0.9999%

★2.5.2 耐压：不低于68Mpa

▲2.5.3 进样周期：≦6.7秒

2.5.4 进样速度：4秒

2.5.5 样品数量：不低于160位(1.5mL/2mL样品瓶)

2.5.6 样品数量扩展：最多可扩展至16000个样品

▲2.5.7 交叉污染：<0.0005%

2.5.8 智能化样品冷却机制，智能控制样品仓内气流走向，充分保持其内部温度，防止样品仓门打开时外部热空气侵入影响样品仓内温度，并防止冷凝的发生。

★2.5.9 样品控温设定范围：4~45℃

2.6 柱温箱

2.6.1 温度控制类型：强制空气循环

2.6.2 温度控制范围：室温-10℃至85℃

2.6.3 色谱柱容量：单个柱温箱内可放置100mm×6根；300mm×3根

★2.6.4 双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器

2.7 二极管阵列检测器

▲2.7.1 光源：氘灯和钨灯

2.7.2 二极管数量：1024

2.7.3 波长范围：190-750nm

2.7.4 漂移：＜0.4×10-3AU/h

2.7.5 噪音：＜4.5×10-6AU

2.7.6 线性：＞2.4AU

2.7.7 标准池：光程：10mm、池体积：12μL、耐压：12MPa

▲2.7.8 控温单元：光源（需提供资料证明），光路系统，流通池

▲2.7.9 UV截止功能	内置UV截止滤光片(需附图证明)

2.8 色谱工作站

2.8.1可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。另外具有自动峰识别功能(i-PeakFinder)、智能峰解卷积功能（i-PDeA）、动态范围扩展功能(i-DReC)、以及自动IQ OQ功能

2.8.2 软件为网络版软件，符合合规性要求

3.配置要求：

3.1 CO2输液泵：1套

3.2 改性剂泵：1套

3.3 备压调节器：1套

3.4 自动进样器：1套

3.5 柱温箱：1套

3.6 检测器：二极管阵列检测器1套

3.7 脱气机：1套

3.8 系统控制器：1套

3.9 网络版软件接入许可：1套

4.服务要求

4.1 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。

4.2 质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收并在30天内出具计量单位检定证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

4.3 免费提供2名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。

4.4 仪器故障响应时间不超过1个工作日，专职技术服务人员2个工作日内到场维修。

4.5 零配件应保证 10 年以上的供应期。

5.质保期：自测试验收合格起，整机设备免费保修≥1年。

## 分包2

## 品目2.2 氨基酸分析仪

1.数量：1套。

2.用途：主要用于测定蛋白质、肽及其他药物制剂中氨基酸组成或含量。

3.技术要求（技术评分项）

3.1 氨基酸分析仪主机

3.1.1 所有流路均采用耐高盐试剂的非金属材料（陶瓷、PEEK、PTFE等）。

3.1.2 内置真空脱气机。

★3.1.3 试剂开放，公布试剂配方。

3.2 输液泵

3.2.1 泵1（输送缓冲液）：双柱塞串联往复泵

3.2.1.1 最大耐压能力≥40 Mpa。

★3.2.1.2 缓冲液泵最大输液速度≤ 2 ml/min，流速稳定性RSD<0.1%（需提供官方公开样本及随机操作说明书加盖公章）。

3.2.1.3 材质：非金属全惰性材质或钛合金材质。

3.2.2 泵2（输送衍生试剂）：双柱塞串联往复泵

3.2.2.1 最大耐压能力≥40 Mpa。

3.2.2.2 衍生试剂泵最大输液速度≤ 3ml/min，流速稳定性RSD<0.1%。

3.2.2.3 材质：非金属惰性材质或钛合金材质。

3.3 自动进样器

3.3.1 进样方式：采用高压（全体积）直接进样或变量进样。

3.3.2 进样量：0-200μl。

3.3.3 样品盘位数≥80（1.5ml样品瓶）。

▲3.3.4 样品盘控温范围：包含4℃-10℃（需提供官方公开样本加盖公章）。

3.4 柱温箱

3.4.1 采用半导体制冷加热。

▲3.4.2 柱温范围：包含20℃-90 ℃。

3.5 衍生单元

3.5.1 柱后衍生系统采用反应线圈或金刚砂反应柱。

3.5.2 衍生试剂、缓冲液用氮气预通气除氧，并用正压氮气保护。

★3.5.3 衍生试剂、缓冲液常温保存，无需冷藏或制冷保存（需提供官方公开样本加盖公章）。

3.5.4 反应圈（柱）温度范围：包含40-145 ℃。

3.6 检测器

3.6.1 分光系统：光栅技术或双滤色片技术。

3.6.2 检测波长：固定双波长570nm和440nm。

3.7 分离柱单元

3.7.1 脱氨柱：用于脱去环境中氨气。

★3.7.2 分离柱：采用阳离子交换树脂，长度≥150mm，填料＞7μm直径阳离子交换树脂（需提供官方公开样本加盖公章）。

3.8 技术指标

3.8.1 水解18种氨基酸净分析时间：≤ 50min。

3.8.2 保留时间重现性：CV≤ 0.1% (精氨酸Arg) （需提供官方公开样本加盖公章）。

3.8.3 峰面积重现性：CV ≤ 0.5%（甘氨酸Gly，组氨酸His）（需提供官方公开样本加盖公章）。

3.8.4 检出限 ≤ 2.5 pmol（信噪比≥2，天冬氨酸Asp）。

▲3.8.5 水解18种氨基酸水解程序分离度均＞1.3（需提供官方公开样本加盖公章）。

3.9 软件

3.9.1 配备中文色谱工作站，能够实现仪器的控制、数据的采集和处理、系统的自动清洗和自动装柱、进行系统校验性试验、订制客户报告和使用者安全验证。具有审计追踪功能，符合GLP/GMP要求，可实现局域网内的远程控制。

3.9.2 网络版数据库形式软件。如为非网络版软件、非数据库形式的软件，数据需可被科学数据管理系统（SDMS）抓取备份。

▲3.9.3 软件终生免费升级（需提供承诺函）。

4.配置要求

4.1 氨基酸分析仪主机1套

包含：双柱塞串联往复泵（输送缓冲液） 1台

双柱塞串联往复泵（输送衍生试剂） 1台

全自动进样器 1台

反应柱或反应器1个

检测器1台

内置脱气机1台

4.2 钠盐水解系统分离柱 1根

4.3 水解分离柱同批次树脂2克

4.4 锂盐生理体液系统分离柱1根

4.5 生理体液分离柱同批次树脂2克

4.6 水解系统除氨柱2根

4.7 水解系统除氨柱同批次树脂4克

4.8 生理体液系统除氨柱1根

4.9 生理体液系统除氨柱同批次树脂2克

4.10 钠盐水解系统标样 5ml

4.11 锂盐生理体液系统标样5ml

4.12 蛋白水解缓冲液13L

4.13 生理体液缓冲液15L

4.14 茚三酮衍生试剂14L

4.15 控制软件1套

4.16 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。

5.服务要求

5.1 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。

5.2 质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序验收并在30天内出具验收证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

5.3 提供2名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。

5.4 仪器故障响应时间不超过2个工作日，维修日程不超过7个工作日。

5.5 及时免费提供技术咨询和软件升级服务。

5.6 提供不定期的仪器应用技术培训服务。

5.7 提供一次免费的移机及性能确认服务。

5.8 提供终身免费上门装填柱子（柱子填料费除外）。

6.质保期：自测试验收合格起，整机设备免费保修≥1年。

## 分包2

## 品目2.3 全自动定氮仪

1.数量：1套。

2.用途：全自动检测氨基酸类药品、肠内营养、生物制品等氮含量。

3.技术要求（技术评分项）

3.1 消化系统：

★3.1.1 加热方式：整体铝模块井式加热。

3.1.2 批处理数量：≥20个/批。

3.1.3 控温范围：至少包含室温～430℃。

3.1.4 控温精度≤1.0%。

3.1.5 可编程多级控温，可保存程序数≥50个，每个程序可设置步数≥30步。

3.1.6 具有可复位的过电流保护器和可复位的超温保护器。

★3.1.7 需配备涤气器，吸收消化时产生的酸雾，达到无污染排放。

3.1.8消化炉内置LED灯，可以实时观察消化管架内样品消解过程的状态。

▲3.1.9 配备自动冷却风扇。

▲3.1.10 温控系统可与加热模块非水平位分离，避免高温和腐蚀气体的影响。

3.1.11 具有自动升降功能，可自动升降双层搁架自动使消化结束的高温玻璃试管安全冷却。

3.2 蒸馏分析系统

★3.2.1全自动无人看管完成样品消化后的所有工作，包括样品稀释、试剂添加、控制蒸馏、滴定、结果计算以及数据存储、打印、溯源以及常见异常现象的监控；内置滴定仪。

▲3.2.2 蒸馏系统配置蒸馏头和冷凝管，系统完全硬连接；可适合多种试管的使用，可使用专用凯氏烧瓶，可满足中国药典要求；

▲3.2.3全自动安全蒸汽发生系统，具有液位自动监控、过载过压保护，具有蒸汽免等待待机功能和蒸汽量压力调节功能，带保温金属箱体防异常炸裂（须提供金属箱体蒸汽发生器图片）。

3.2.4具有过电流安全保护开关；具有冷却水供水压力监控功能，有节水功能和断水保护功能。

▲3.2.5自动进样器采用气动驱动。全套试剂桶和无声空压机置机体内。可以使用20支250ml试管自动进样分析，可以手动插入进样，并且不影响全自动蒸馏系统的独立工作。

▲3.2.6仪器能自动添加稀释水、碱液、吸收液，自动排出消化管废液、滴定缸废液，自动滴定；这些功能都由各自对应的试剂泵独立完成（须提供仪器内部6个试剂泵的实物图片）。

3.2.7滴定系统具有温度补偿功能。

3.2.8可以连接天平直接输入称样量。

3.3 性能指标

3.3.1 回收率≥99.5%（0.1-200mg N）。

3.3.2 重现性RSD≤1%。

3.3.3 检测限：≤0.1mg N。

3.4软件

★3.4.1 配备可控制蒸馏分析系统参数和运行的软件，具有审计追踪功能。可实现局域网内的远程控制。

3.4.2网络版数据库形式软件。如为非网络版软件、非数据库形式的软件，数据需可被科学数据管理系统（SDMS）抓取备份。

★3.4.3 软件终生免费升级（需提供承诺函）。

4.配置要求

4.1 20位带自动升降功能消化炉1个

4.2 自动冷却风扇 1个

4.3自动涤气器 1个

4.4 凯氏定氮仪主机 1个

4.5 自动进样器 1个

4.6 操作软件 1套、试剂泵添加量校准软件 1套

4.7 带液位探头试剂桶5L ≥1个，带液位探头试剂桶10L ≥4个

4.8 250ml消化管 ≥40根

4.9 消化管架 ≥2个

4.10 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。

5.服务要求

5.1 现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。

5.2 质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序验收并在30天内出具验收证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

5.3 提供2名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。

5.4 仪器故障响应时间不超过2个工作日，维修日程不超过7个工作日。

5.5 及时免费提供技术咨询和软件升级服务。

5.6 提供不定期的仪器应用技术培训服务。

5.7 以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。质保期后，终身上门维修。

6.质保期：设备自验收合格之日起，免费质保一年。

## 分包2

## 品目2.4 纳米粒度仪

1.主要用途

1.1 通过快速检测样品的PSD分布情况，得到平均粒径，PDI均与度，D10，D50，D90；卡方（χ2）值等重要参数，可以帮助对纳米级，亚微米级别样品进行研究，还可以通过Zeta电位检的测定，检测其稳定性。

1.2 主要用于测试乳剂、脂质体、凝胶、蛋白、病毒等各类化药及生物医药的粒径分布及Zeta电位。

2.工作条件

2.1 电源：220V

2.2 室温操作情况：温度 5 ℃～40 ℃，湿度 20～80%。

3.技术参数（技术评分项）

3.1 粒度测量范围 0.3nm～10μm。

3.2 ZETA电位测量范围：0.3nm～100μm；

ZETA电压值范围： -500至500 mV；

ZETA电势最大导电率： 200 mS/cm；

电泳迁移率：＞±20 μ.cm/V.s；

场强范围：0.1～200 伏/厘米。

★3.3 激光光源：35mW大功率半导体激光发生器。

▲3.4 双检测器：PMT&APD 双检测器。

3.5 采用高速数字相关器>4000通道；线形范围 >10的11次方。

▲3.6 自带双控温系统，实现样品及光源双控温，延长激光光源寿命，温度范围：0ºC～90ºC，精度±0.1ºC,无冷凝。

3.7 自带滤波片，根据样品自动调节ND filter，自动调节光强。

3.8 样品浓度：最低0.1mg/mL,最大固相浓度40%。

3.9 激光功率监视器(可触摸屏用户体验控制)。

3.10 测量精度误差：≤±1% 。

3.11 最小测样量：50 μL。

▲3.12 粒径检测角度：多角度配置：10-175°范围内，步长0.7°，包含90°，任意角度检测；

3.13 样品pH值范围：1～14。

▲3.14 钯电极装置，无需校正。

3.15 运用PALS相位分析技术；兼具频谱分析法和相位分析法两种检测模式。

3.16 可在水相和有机相中进行稳定的电位检测。

▲3.17 数据展示：出具卡方（χ2）拟合优度参数。

▲3.18 数据分析算法：采用Gaussian分布算法和Nicomp多峰算法。

3.19 可设定自定义设置累计分布检测指标，D00～D100任意值。

3.20 可同时出具光强径、数量径、体积径Time History曲线，快速辨别测试结果好坏。

▲3.21 模块化设计：具有自动稀释，自动进样系统选项。

4.主机、附件详细清单

4.1 软件：符合21CFR Part 11规定的操作软件。具备完整的测量控制和数据分析功能，包括粒径分布测试及Zeta电位测试。软件终身免费升级。

4.2 主机1台。

5.售后服务

5.1 安装调试与验收：免费提供用户现场安装调试。安装、调试将由供货方服务工程师完成，并进行操作试验，直至运行正常，满足技术要求的各项指标，为验收合格。用户技术人员全程参与。

5.2 培训：提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。

5.3 售后服务：供货方要由专业人员负责售后技术服务、维修等，在接到用户维修请求后，应在24小时内做出快速响应，48小时提供解决方案。

6.质保期：自验收合格之日起一年内由供方免费维修。质保期内若仪器出现故障，免收任何费用。在质保期内若有更换或维修的部件，则该部件的质保期从更换修好之日起重新计算。

## 分包2

## 品目2.5 紫外分光光度计

1.工作条件

1.1 工作环境

1.1.1 使用温度范围：15°C～35°C

1.1.2 使用湿度范围：30% to 80%

2.技术参数（技术评分项）

2.1 光学系统: 双光束

2.2 设定波长范围: 185～900nm

▲2.3 波长准确性: ±0.1nm

▲2.4 波长重复精度: ±0.05nm

2.5 波长扫描速度: 波长移动速度:14000nm/min；最大扫描速度：4000nm/min;

2.6 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0nm～370.0nm

▲2.7 分辨率: 0.1nm

▲2.8 杂散光: KCI < 1%T 198nm）；NaI < 0.005%T（220nm)；NaNO2 < 0.005%T（340nm)

▲2.9 测光范围: 吸光度：-5～5 Abs

▲2.10 噪音：小于0.0001Abs

▲2.11 基线稳定性：< 0.0002Abs/hour

2.12 记录范围: 吸光度-10～10 Abs; 透射率±10-12%

2.13 漂移：小于0.0002Abs/h

2.14 光源：50W卤素灯和氘灯（插座型）

2.15 检测器：光电倍增管

★2.16 软件：可接入网络版软件中，具有审计追踪功能。

3.配置要求

3.1 主机 1台

3.2 自动六联池架 1个

3.3 比色皿14个

3.4 网络版软件接入许可 1个

3.5 人员接入许可2个

3.6 钨灯1个

3.7 氘灯1个

4.服务要求

4.1 技术资料：提供包括中文的全套安装、操作和维护使用说明书，软件提供终生免费更新、升级。

4.2 安装调试与验收：免费安装调试，并对招标参数进行符合性操作试验，直至运行正常满足技术要求，双方签字确认后为验收合格。

4.3 售后服务：供货方在接到维修请求后，应在24 小时内对采购方的服务要求作出响应，一般问题应在24 小时内、重大问题应在48 小时内解决。质保期内24 小时内没有响应或在规定时间没有派员到达现场提供技术服务，采购方有权委托第三方对设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

4.4 质保期后，负责终身上门维修，以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。

5.质保期：安装验收合格之日起壹年。免费质保期间，中标人免费包维修、保养、安检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

## 分包3

## 品目3.1 离心浓缩仪

1.用途：在真空状态下离心样品，并通过超低温的冷阱捕捉溶剂，从而将溶剂快速蒸发，实现样品的浓缩或干燥。

2.技术要求（技术评分项）

▲2.1 环氧涂层的金属构架、离心腔体，防腐蚀。

2.2 玻璃（非有机玻璃）上盖，带有安全传感器的上盖自动控锁定机构，上盖密封效果优良。

▲2.3 加热器温度：-4到100℃，步进为1℃。

2.4 转头旋转时间及加热时间可以分别设定：从1分钟至999分钟。

2.5 LCD显示：程序号、温度，设定及实际剩余加热时间，剩余运行时间。

2.6 可以满足一键式快速启动。

▲2.7 转速≥1700rpm。

2.8 全自动真空释放阀。

▲2.9 快速停机系统，可以在几秒钟内停止真空泵，并向离心腔导入气体并止住转头转动，以保证安全性。

2.10 内置式真空延迟功能，在转速达到预设值后再抽真空。

2.11 在仪器运行同时，无需停机即可观察样品浓缩状态。

▲2.12 冷阱温度≤-80度，≥4L容量，以保证浓缩仪运行高效性。

2.13 转子可适配离心1.5ml、50ml等常用型号的离心管。

▲2.14 隔膜真空泵，最大抽气量≥75L/min，极限真空度≤2mbar。

2.15 配置有机吸附滤芯，保证实验室安全。

3.配置要求

3.1 主机1台

3.2 -84°冷肼1个

3.3 玻璃冷肼1个

3.4 隔膜真空泵1个

3.5 聚四氟乙烯28mm转头1个1

3.6 酶标板转头  1个

3.7 频闪枪 1把

3.8 化学肼 1个

3.9 吸附滤芯 2个

4.服务要求

4.1 设备（包括全部部件）应全新、完整、未使用过。

4.2 卖方应对合同设备进行妥善包装，采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

4.3 卖方应在每一包装箱以明显的方式标记设备名称、合同指定的具体安装地点，如不符合要求，买方有权拒收。

4.4 卖方在买方现场实施安装前，由双方共同开箱检验设备数量和外观。

4.5 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

4.6 提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。

4.7 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

4.8 卖方应为质保服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

4.9 卖方应对质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

4.10 质保期后，负责终身上门维修，以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。

5.质保期：设备自验收合格之日起，免费质保一年，终身维修。

## 分包3

## 品目3.2 倒置显微镜及成像系统

1.技术要求（技术评分项）

1.1 显微镜镜体，U型光路

1.2 物镜转换器：编码型6孔物镜转盘

1.3 透射光照明装置：高色彩还原LED照明器

1.4 观察镜筒：双目镜筒：瞳距可在50-76mm范围内进行调节，视场直径为22

1.5 载物台：具备XY锁定功能；控制手柄扭力可调；

1.6 聚光镜：超长工作距离聚光镜：4孔转盘，孔径光阑可调，N.A.≥0.3 W.D.≥73mm

1.7 相衬滑座：相衬环板：4×、10×、20×、40×

1.8 物镜

1.8.1 万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.13, W.D.≥17.0mm）

1.8.2 平场消色差相差物镜10X（N.A.≥0.25, W.D.≥10mm）

1.8.3 长工作距离消色差相差物镜20X（N.A.≥0.40, W.D.≥3.2mm）

1.9 目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：22

1.10 成像系统

1.10.1 高分辨率显微成像专用相机：不少于2000万像素CMOS芯片相机

1.10.2 芯片尺寸：≥1英寸靶面，2.4×2.4um像元；全幅全分辨率采集帧速不小于30fps。

1.10.3 分析软件：具备图像处理功能，可测量，添加标尺，多通道图像叠加等处理；可控制相机进行图像实时预览、拍照、图像处理和分析统计。软件内包含有单荧光通道图片色彩合成、样品的大图拼接、实时景深拓展等实用功能,也提供有常规几何测量、灰度强度曲线等工具,以方便用户使用

2.配置要求

2.1 显微镜主机1套

2.2 落射明场照明系统1套

2.3 相差物镜4X、10X、20X  各1套

2.4 成像系统 1套

3.服务要求

3.1 设备（包括全部部件）应全新、完整、未使用过。

3.2 卖方应对合同设备进行妥善包装，采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

3.3 卖方应在每一包装箱以明显的方式标记设备名称、合同指定的具体安装地点，如不符合要求，买方有权拒收。

3.4 卖方在买方现场实施安装前，由双方共同开箱检验设备数量和外观。

3.5 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

3.6 提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。

3.7 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

3.8 卖方应为质保服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

3.9 卖方应对质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

3.10 质保期后，负责终身上门维修，以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。

4.质保期：设备自验收合格之日起，免费质保一年。

## 分包3

## 品目3.3 全自动均质仪

1.技术要求（技术评分项）

★1.1 最大样品批次处理量：≥36个。

1.2 样品管体积：10ml～200mL

1.3 均质速度：3000-25000rpm/min

1.4 触摸屏操作，可编辑并储存不少于30条均质程序，包括加液通道、加液体积、均质速度、时间、清洗模式等。

1.5 自动加液功能，可选择添加所需体积的溶剂，具备三种溶剂通道可选。

1.6 均质速度可以通过控制软件电子控制，而不是在均质器电机上去调节。（需要提供提供证明材料加盖公章）

▲1.8 刀头残留液接收盘，接收盘在运行过程切换样品时电动推出，以防刀头在移动时刀头上有残留液滴到其他样品管，引起交叉污染。

1.9 配置样品液位自动监控系统。

▲1.10 独立的刀头清洗槽，包括三种清洗方式，有机溶剂、水和超声波清洗；可以根据需要选择清洗方式及设定清洗时间等，有机和水分开排放及上液。

★1.11 有机溶剂清洗，可实现清洗液重复使用，使用次数可以根据需要进行设定。

▲1.12 具备无盘保护功能，未安装样品架时，主界面明确提示并防止仪器空转运行。

1.13 仪器安全性：仪器有自动保护功能，如实际转速与设定转速相差太大时（过慢或者过快时）仪器会自动停机，并报警; 样品过载或马达过热致温度上升时，仪器会自动调整并报警，提高实验的安全性。

1.14 运行过程中，显示面板可以显示均质速度、运行时间、工作位置等实时信息，并且可以随时暂停或者停止。

1.15 全透明塑料前门，内置LED灯，可观看均质全过程

2.配置要求

2.1 主机 1台（含控制操作系统、均质器电机、加液系统、样品液位监控装置）

2.2 平底机械刀头 1个

2.3 16位冰浴样品架，塑料材质，适用于85mL/100mL样品管，1个

2.4 试管架1个

2.5 进水调节阀模块 1个

2.6 100mL圆底螺口离心管40个

3.服务要求

3.1 设备（包括全部部件）应全新、完整、未使用过。

3.2 卖方应对合同设备进行妥善包装，采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

3.3 卖方应在每一包装箱以明显的方式标记设备名称、合同指定的具体安装地点，如不符合要求，买方有权拒收。

3.4 卖方在买方现场实施安装前，由双方共同开箱检验设备数量和外观。

3.5 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

3.6 提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。

3.7 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

3.8 卖方应为质保服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

3.9 卖方应对质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

3.10 质保期后，负责终身上门维修，以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。

4.质保期：自测试验收合格起，整机设备免费保修≥1年。

## 分包3

## 品目3.4 研磨仪

1.用途：对药片、食品、中药叶片、组织、细菌、塑料、聚合物等样品，实现快速的均质、研磨、破碎、匀浆、材料分散、制备、振荡。

2.技术要求（技术评分项）

2.1 可同时均质24个0.5mL，1.5mL，2mL样品管,12个7ml/15ml样品管,6个30mL样品管,3个50mL样品管；可使用0.5mL、1.5mL、2mL、7mL、30ml、15ml、50ml样品管及96孔8联管（25μL-0.9mL）。

2.2 每个样品处理量：25μL-50mL。

▲2.3 宽泛的均质速度范围：0.8m/s～8m/s，高重复性程序设置，单个运行时间 1秒～9分59秒，循环间暂停时长 0-9分59秒，循环次数 1～10次。

2.4 样品均质速度＜40秒，每次运行之间不需停顿。

2.5 LCD触摸屏，实时显示程序进程和样品腔温度，可存储多个程序，通过USB接口可无限存储程序，通过设备上的软件可轻松直观的设定程序，每个程序最高可设10个循环。

2.6 多种材料和直径的研磨珠可选，用于不同类型的样品。

2.7 一次性样品管，确保无交叉污染或样品降解。

▲2.8 均质时可选配冷却单元，实时样品温度监测系统。

▲2.9 过温报警，误开盖自动停机。

▲2.10 前置式加载样品管设计，均质完毕带滚轴混匀功能，便于研磨珠与样品的相互作用，高质量、高产量和恒定的均质效果。 样品管托架可拆卸，方便样品存放,标记,及工作腔内清洁。

▲2.11 受场地条件限制，产品开盖高度≤40cm。

3.配置要求

3.1 主机 1台

3.2 1.5ml适配器 1套

3.3 通用指板 1个

3.4 15和50ml适配器各 1套

3.5 15ml与50ml研磨管各 100根

3.6 研磨珠 1kg

3.7 加珠枪 1把

4.服务要求

4.1 设备（包括全部部件）应全新、完整、未使用过。

4.2 卖方应对合同设备进行妥善包装，采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

4.3 卖方应在每一包装箱以明显的方式标记设备名称、合同指定的具体安装地点，如不符合要求，买方有权拒收。

4.4 卖方在买方现场实施安装前，由双方共同开箱检验设备数量和外观。

4.5 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

4.6 提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。

4.7 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

4.8 卖方应为质保服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

4.9 卖方应对质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

4.10 质保期后，负责终身上门维修，以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。

5.质保期：设备自验收合格之日起，免费质保一年。

## 分包3

## 品目3.5 电子天平

1.数量：4台

2.技术要求（技术评分项）

▲2.1 称重范围（g）：两档分别＞80/210g。

▲2.2 可读性（mg）：0.01/0.1 mg。

2.3 重复性（5%载荷）（sd）：≦0.01 mg。

2.4 线性误差：≦0.06mg。

2.5 秤盘尺寸（mm）：不小于70 ×70

2.6 最小称量值（符合USP，允差 = 0.10%）：20mg

2.7 显示屏：触摸屏，戴手套也可以操作。

2.8 水平向导：显示屏带有图形化水平调节向导。

2.9 防风罩：电动开关防风门。

2.10 传感器：后置式传感器，更好的适应手套箱的使用环境。

2.11 内部校准：具备内部自动校正功能，温度漂移和用户时间设置可触发全自动校正。

2.12 数据传输：可与LIMS系统对接。

3.配置要求

3.1 主机4台

3.2 完整防风罩4套

3.3 承水盘4个

3.4 秤盘4个

3.5 中文触摸屏4个（含电缆线）

3.6 电源适配器4个

3.7 配套打印机1台

3.8 仪器管理软件的天平许可4个

4.服务要求

4.1 设备（包括全部部件）应全新、完整、未使用过。

4.2 卖方应对合同设备进行妥善包装，采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

4.3 卖方应在每一包装箱以明显的方式标记设备名称、合同指定的具体安装地点，如不符合要求，买方有权拒收。

4.4 卖方在买方现场实施安装前，由双方共同开箱检验设备数量和外观。

4.5 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

4.6 提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。

4.7 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

4.8 卖方应为质保服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

4.9 卖方应对质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

4.10 质保期后，负责终身上门维修，以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。

5.质保期：设备自验收合格之日起，免费质保一年。

## 分包3

## 品目3.6 电子天平

1.技术要求（技术评分项）

▲1.1 称重范围（g）：≥120g。

▲1.2 分辨率（mg）：0.01mg。

1.3 重复性（5%载荷）（sd）：≦0.01 mg。

1.4 线性误差：≦0.06mg。

1.5 秤盘尺寸（mm）：不小于70 ×70

1.6 最小称量值（符合USP，允差 = 0.10%）：≦16mg

1.7 显示屏：触摸屏，戴手套也可以操作。

1.8 水平向导：显示屏带有图形化水平调节向导。

1.9 防风罩：电动开关防风门。

1.10 传感器：后置式传感器，更好的适应手套箱的使用环境。

1.11 内部校准：具备内部自动校正功能，温度漂移和用户时间设置可触发全自动校正。

1.12 数据传输：可与LIMS系统对接。

2.配置要求

2.1 主机1台。

2.2 完整防风罩1套

2.3 承水盘1个

2.4 秤盘1个

2.5 中文触摸屏1个（含电缆线）

2.6 电源适配器1个

2.7 仪器管理软件的天平许可1个

3.服务要求

3.1 设备（包括全部部件）应全新、完整、未使用过。

3.2 卖方应对合同设备进行妥善包装，采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

3.3 卖方应在每一包装箱以明显的方式标记设备名称、合同指定的具体安装地点，如不符合要求，买方有权拒收。

3.4 卖方在买方现场实施安装前，由双方共同开箱检验设备数量和外观。

3.5 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

3.6 提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。

3.7 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

3.8 卖方应为质保服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

3.9 卖方应对质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

3.10 质保期后，负责终身上门维修，以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。

4.质保期：设备自验收合格之日起，免费质保一年。

## 分包3

## 品目3.7 纯水脱气机

1.数量：3台

2.用途：用于溶出介质的制备。

3.性能要求

3.1 符合2020版《中国药典》制备溶出介质的标准；

3.2 全自动完成溶液的循环搅拌、加热和真空脱气；

3.3 智能触摸屏操作简单、方便、快捷；

3.4 具有程序预约功能，可以按设定时间提前完成溶液的预热和脱气处理；

3.5 定量入液和出液功能可以按照设定体积实现定量进出液；

3.6 脱气溶液的体积可以由用户自由设定，最大脱气溶液体积可达25升；

3.7 智能嵌入式电脑可以自动完成仪器的自检和故障诊断；

4.技术参数（技术评分项）

4.1 脱气溶液体积：25升

4.2 真空度控制范围：0～0.05Mpa

4.3 真空度控制精度: ±0.01 Mpa

4.4 真空度分辨率: 0.001 Mpa

4.5 温度控制范围：室温至45℃

4.6 温度控制精度：±0.3℃

4.7 温度分辨率：0.1℃

4.8 整机功率：不小于1400W

5.服务要求

5.1 设备（包括全部部件）应全新、完整、未使用过。

5.2 卖方应对合同设备进行妥善包装，采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.3 卖方应在每一包装箱以明显的方式标记设备名称、合同指定的具体安装地点，如不符合要求，买方有权拒收。

5.4 卖方在买方现场实施安装前，由双方共同开箱检验设备数量和外观。

5.5 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

5.6 提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。

5.7 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

5.8 卖方应为质保服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

5.9 卖方应对质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

5.10 质保期后，负责终身上门维修，以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。

6.质保期：设备自验收合格之日起，免费质保一年。

## 分包3

## 品目3.8 高压蒸汽灭菌器

1.技术要求（技术评分项）

1.1 有效容积：≥85升，采用垂直向上打开箱盖设计，内腔直径＞410mm，可容纳大型物品；

▲1.2 穿透式针式锁系统：通过不低于6根定位针水平插入灭菌器盖内，采用钢栓穿透腔体钢板的方式锁住灭菌器腔体和盖子；

▲1.3 磁力闭锁，磁力自动吸附锁盖，锁扣更安全；

1.4 脉冲排汽系统：电脑控制脉冲阀门高速开合，在保证液体培养基不暴沸的前提下，加速腔内排汽，使灭菌腔更快地冷却下来，并有效防止危险性气溶胶喷出；

▲1.5 危险性疾病防御双路排气方式：分离式双路排气系统，后置低温未灭菌气溶胶排气系统，前置高温气溶胶排气系统，支持用户对100度之前未灭菌的气溶胶进行处理；

1.6 强制冷却系统；

1.7 灭菌温度：105℃～135℃，灭菌时间：1～250 min；

▲1.8 保温：45℃～80℃；

1.9 最大操作压力≥0.255 MPa；

1.10 安全装置：安全功能设置及示警系统：双联锁盖系统、双联排气检查系统、超温超压断电、锁盖检测、温敏探头断路检测、压力安全阀、灭菌时间读数定时器、加热故障检测、缺水保护装置、漏电断路器等；

1.11 具有缺水保护功能，使用纯化水，在缺水时自动停止灭菌程序并报警。

▲1.12 具有手动排气阀，不仅可用于加速排气，也可作为一切电子防护措施失灵后的最后保障，手动排气泄压，电子自动防护和主动机械式防护并存，全方位保障人员安全。

1.13 多种灭菌模式：温度设定多样化，包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌等；

2.配置要求

2.1 主机 1台

2.2 不锈钢篮子2个

3.服务要求

3.1 设备（包括全部部件）应全新、完整、未使用过。

3.2 卖方应对合同设备进行妥善包装，采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

3.3 卖方应在每一包装箱以明显的方式标记设备名称、合同指定的具体安装地点，如不符合要求，买方有权拒收。

3.4 卖方在买方现场实施安装前，由双方共同开箱检验设备数量和外观。

3.5 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

3.6 提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。

3.7 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

3.8 卖方应为质保服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

3.9 卖方应对质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

3.10 质保期后，负责终身上门维修，以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。

4.质保期：自测试验收合格起，整机设备免费保修≥1年。

## 分包3

## 品目3.9 干式恒温混匀器

1.用途：可实现常见离心管和工作板在精准控温下的加热、冷却和混匀。

2.技术要求（技术评分项）

2.1 运行模式：至少5秒至99小时计时；可连续运行。

▲2.2 温控范围：室温下15℃至100℃，温度精确度：20°C 至45°C之间，±0.5 °C。

2.3 升温速率：最大7℃/分钟；降温速率：最大2.5℃/分钟。

▲2.4 混匀频率：300至3,000 rpm。

▲2.5 具有二维混匀操控，保证混匀均一性。

2.6 具有独立的瞬时混匀功能。

▲2.7 配热盖，保证温度均一性。

▲2.8 防溅射，防止管盖润湿和交叉污染。

▲2.9 独立传感器控制的加热模块，保证温控精确性和均一性。

2.10 可快速简便的更换加热模块。

▲2.11 多种加热模块可选，且自动识别，可实现常见离心管和工作板（5μL至50mL）的加热、冷却和混匀。

3.配置要求

3.1 主机1台

3.2 离心管加热模块，最大容量24×1.5mL，1个

3.3 防冷凝热盖1个

3.4 微孔板和深孔板加热模块1个

3.5 5ml离心管加热模块1个

4.服务要求

4.1 设备（包括全部部件）应全新、完整、未使用过。

4.2 卖方应对合同设备进行妥善包装，采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

4.3 卖方应在每一包装箱以明显的方式标记设备名称、合同指定的具体安装地点，如不符合要求，买方有权拒收。

4.4 卖方在买方现场实施安装前，由双方共同开箱检验设备数量和外观。

4.5 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

4.6 提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作。

4.7 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

4.8 卖方应为质保服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

4.9 卖方应对质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

4.10 质保期后，负责终身上门维修，以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。

5.质保期：设备自验收合格之日起，免费质保一年，终身维修。

## 分包3

## 品目3.10 双重控温示差检测器

1.技术要求（技术评分项）

1.1 流通池种类：2室型

1.2 折光率范围：1.00～1.75

1.3 线性范围：600μRIU

1.4 记录仪输出范围：0.25-512µRIU

1.5 积分仪输出范围：128/512µRIU/FS

1.6 噪音（纯水、响应时间:1.5sec）：≤ 2.5nRIU

1.7 漂移（纯水 1mL/min）：≤ 0.2μRIU/H

1.8 响应时间：0.1,0.25,0.5,1,1.5,2,3,6sec

1.9 归零调节：全自动归零（光学+计算）

1.10 自动归零：全自动归零

1.11 积分仪输出（灵敏度・选择）：0 -1V (2mV/μRIU,8mV/μRIU)

1.12 记录仪输出：0～10mV/FS

1.13 外部输入：归零启动／Purge切换

1.14 外部输出：1) READY（准备就绪） (2) LEAK（泄漏） (3) ERROR（接点容量：DC24V 0.1A 以上）

1.15 流通池容量：8μL

1.16 温度范围：OFF、30～55℃（二重控温）

1.17 使用流速：0.2～3.0mL/min

1.18 最大背压：50kPa

1.19 死体积：IN→CELL : 60μL CELL→OUT : 630μL

1.10 通信机能：LAN

1.11 接触液体部分材质：不锈钢316、特氟龙、石英玻璃

2.配置要求：

2.1 示差检测器1台

2.2 数模转换器1个

2.3 电源线、信号线、连接管、保险丝、操作手册

3.服务要求

3.1 设备（包括全部部件）应全新、完整、未使用过。

3.2 卖方应对合同设备进行妥善包装，采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

3.3 卖方应在每一包装箱以明显的方式标记设备名称、合同指定的具体安装地点，如不符合要求，买方有权拒收。

3.4 卖方在买方现场实施安装前，由双方共同开箱检验设备数量和外观。

3.5 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

3.6 提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。

3.7 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

3.8 卖方应为质保服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

3.9 卖方应对质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

3.10 质保期后，负责终身上门维修，以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。

4.质保期：设备自验收合格之日起，免费质保一年。

## 分包3

## 品目3.11 防爆冰箱

1.技术要求（技术评分项）

1.1 用于储存易燃、易爆、易蒸发、易腐蚀等化学试剂、实验试剂等，符合国家GB3836标准，通过中国国家防爆认证、欧盟ATEX防爆认证。

1.2 防爆等级：Ex dⅡ3/-G ⅡB+H2 T6。

1.3 总容积≥250/100L(冷藏/冷冻）。

1.4 温度范围+3°C至+16°C/-9°C至-30°C（冷藏/冷冻），双温双门高精度温控区间，可手动调节相应温度区间。

1.5 具有0.1的温度控制精度。

1.6 配备无电压接口，实现远程实时监控功能；

1.7采用无火花式防爆，冷藏型的为强制风冷、自动除霜；冷冻型为直冷式、手动除霜。

1.8 门可以根据实际情况进行方向安装，且可自关闭式机门。

1.9 配备门锁。

1.10 发生故障时，可声光报警。

2.服务要求

2.1 设备（包括全部部件）应全新、完整、未使用过。

2.2 卖方应对合同设备进行妥善包装，采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

2.3 卖方应在每一包装箱以明显的方式标记设备名称、合同指定的具体安装地点，如不符合要求，买方有权拒收。

2.4 卖方在买方现场实施安装前，由双方共同开箱检验设备数量和外观。

2.5 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

2.6 提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。

2.7 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

2.8 卖方应为质保服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

2.9 卖方应对质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

2.10 质保期后，负责终身上门维修，以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。

3.质保期：设备自验收合格之日起，免费质保一年。

## 分包3

## 品目3.12 研磨仪

1.技术要求（技术评分项）

1.1 采用剪切或撞击原理

1.2 使用一次性研磨杯，研磨杯最大容积不小于100ml

1.3 无级调速（5000 到 25,000 rpm）

1.4 定时功能，定时范围为 5s-3 min

1.5 最大给料硬度不小于5Mohs

1.6 最大给料颗粒	不小于10 mm

2.配置要求

2.1 主机1台，含100ml一次性研磨杯1个、40ml一次性研磨杯1个、可多次使用研磨杯1个；

2.2 40ml一次性研磨杯100个

2.3 40ml一次性钛合金刀头研磨杯10个

3.服务要求

3.1 设备（包括全部部件）应全新、完整、未使用过。

3.2 卖方应对合同设备进行妥善包装，采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

3.3 卖方应在每一包装箱以明显的方式标记设备名称、合同指定的具体安装地点，如不符合要求，买方有权拒收。

3.4 卖方在买方现场实施安装前，由双方共同开箱检验设备数量和外观。

3.5 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

3.6 提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。

3.7 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

3.8 卖方应为质保服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

3.9 卖方应对质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

3.10 质保期后，负责终身上门维修，以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。

4.质保期：设备自验收合格之日起，免费质保一年。

## 分包3

## 品目3.13 氮吹仪

1.技术要求（技术评分项）

1.1 样品位数：24

1.2 使用试管范围：直径10-30mm，内装液体体积1-50ml

1.3 气体流量0-20升/分钟

1.4 气体输入范围：30-150 psig

1.5 气体输出范围：0-30 psig

1.6 最大功率：不小于800W

1.7 温控类型：机械恒温

1.8 水浴温度控制范围：室温～90℃

1.9 温度控制精度：±2℃

1.10 材质：不锈钢

2.配置要求

2.1 主机1台

2.2 流量计1个

2.3 氮吹针2盒

2.4 温度计1个

2.5 氮气过滤干燥器1个

3.服务要求

3.1 设备（包括全部部件）应全新、完整、未使用过。

3.2 卖方应对合同设备进行妥善包装，采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

3.3 卖方应在每一包装箱以明显的方式标记设备名称、合同指定的具体安装地点，如不符合要求，买方有权拒收。

3.4 卖方在买方现场实施安装前，由双方共同开箱检验设备数量和外观。

3.5 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

3.6 提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。

3.7 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

3.8 卖方应为质保服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

3.9 卖方应对质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

3.10 质保期后，负责终身上门维修，以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。

4.质保期：设备自验收合格之日起，免费质保一年。

## 分包3

## 品目3.14 固相萃取装置

1.用途：实现同时高效的大批量样品前处理，包括样品的分离、富集、净化等方法需求。

2.技术要求（技术评分项）

2.1 可同时处理至少 20 个固相萃取小柱。

▲2.2 可适配96孔板真空萃取装置。

▲2.3 可适配micro-微量板，满足低至25μl洗脱体积的处理需求。

▲2.4 负压可调节。

2.5 密闭收集架，防止样品飞溅和交叉污染，避免交叉污染。

2.6 适配性强，样品架、收集板尺寸可适配大多数不同厂商生产市售规格的各种标准鲁尔头的固相萃取小柱和96孔板。

3.配置要求

3.1 20位小柱真空提取装置

3.2 96孔板真空提取装置

3.3 真空泵

3.4 针阀

3.5 适配器

3.6 16×100mm试管架

3.7 收集板（350ul，700ul，1ml）

3.8 密封垫片套装

3.9 储液器托板

4.服务要求

4.1 设备（包括全部部件）应全新、完整、未使用过。

4.2 卖方应对合同设备进行妥善包装，采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

4.3 卖方应在每一包装箱以明显的方式标记设备名称、合同指定的具体安装地点，如不符合要求，买方有权拒收。

4.4 卖方在买方现场实施安装前，由双方共同开箱检验设备数量和外观。

4.5 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

4.6 提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。

4.7 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

4.8 卖方应为质保服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

4.9 卖方应对质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

4.10 质保期后，负责终身上门维修，以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。

5.质保期：设备自验收合格之日起，免费质保一年。

## 分包3

## 品目3.15 干燥箱

1.数量：3台。

2.技术要求（技术评分项）

2.1 容积：≥50L

★2.2 对流方式：自然对流。

2.3 温度范围：RT+5℃～300℃。

2.4 温度均匀度（150℃时）：≤±2.5℃。

2.5 温度波动（150℃时）：≤±0.5℃。

2.6 加热时间（至150℃）：≤60min。

2.7 开门恢复时间（至150℃）：≤20min。

2.8 层架最大承重：≥25kg

3.配置要求

3.1 主机3台；

3.2 层架6个。

4.服务要求

4.1 设备（包括全部部件）应全新、完整、未使用过。

4.2 卖方应对合同设备进行妥善包装，采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

4.3 卖方应在每一包装箱以明显的方式标记设备名称、合同指定的具体安装地点，如不符合要求，买方有权拒收。

4.4 卖方在买方现场实施安装前，由双方共同开箱检验设备数量和外观。

4.5 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

4.6 提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。

4.7 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

4.8 卖方应为质保服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

4.9 卖方应对质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

4.10 质保期后，负责终身上门维修，以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。

5.质保期：设备自验收合格之日起，免费质保一年。

## 分包3

## 品目3.16 控湿手套箱

1.技术要求（技术评分项）

★1.1 箱体定制，不锈钢材质，内部工作尺寸（长×深×高）≥2000×700×650mm；

★1.2 无需通过空气置换即可进行内部空气湿度控制，湿度控制范围：5-50%RH可调，波动度≤±3.0%RH；

1.3 具有实时温湿度显示功能；

1.4 具有自动校验提醒功能，提示温湿度传感器检验，保障数据准确性；

1.5 低湿工作时能耗≤10W

1.6 可设定湿度上下限，具有超限报警功能

★1.7 水分仪等设备可从箱体前部整体搬入或取出，操作方便。

2.服务要求

2.1 设备（包括全部部件）应全新、完整、未使用过。

2.2 卖方应对合同设备进行妥善包装，采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

2.3 卖方应在每一包装箱以明显的方式标记设备名称、合同指定的具体安装地点，如不符合要求，买方有权拒收。

2.4 卖方在买方现场实施安装前，由双方共同开箱检验设备数量和外观。

2.5 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

2.6 提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。

2.7 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

2.8 卖方应为质保服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

2.9 卖方应对质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

2.10 质保期后，负责终身上门维修，以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。

3.质保期：设备自验收合格之日起，免费质保一年。

## 分包3

## 品目3.17 超声仪

1.数量：2台

2.技术要求（技术评分项）

2.1 用于实验室材料分散，脱气，消泡，乳化，混匀，置换，细胞粉碎，消毒清洗等；

2.2 超声波工作时间（1-999分钟/常开）任意可调。

2.3 容量≥30升

2.4 装有排水装置。

2.5 温度在室温-80℃范围内任意可调。

2.6 外壳耐酸碱。

2.7 超声功率≥800W

2.8 超声频率≥40KHZ

2.9 加热功率≥800W

2.10 无级调功0-100（%）

2.11 配备网篮、降音盖、排水口

3.服务要求

3.1 设备（包括全部部件）应全新、完整、未使用过。

3.2 卖方应对合同设备进行妥善包装，采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

3.3 卖方应在每一包装箱以明显的方式标记设备名称、合同指定的具体安装地点，如不符合要求，买方有权拒收。

3.4 卖方在买方现场实施安装前，由双方共同开箱检验设备数量和外观。

3.5 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

3.6 提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。

3.7 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

3.8 卖方应为质保服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

3.9 卖方应对质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

3.10 质保期后，负责终身上门维修，以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。

4.质保期：设备自验收合格之日起，免费质保一年。

## 分包3

## 品目3.18 暗箱式三用紫外分析仪

1.用途  可用于薄层色谱鉴别、溶液的紫外破坏。

2.技术要求（技术评分项）

2.1 长波紫外波长：365nm；短波紫外波长：254nm；

2.2 短波紫外功率≥6W； 长波紫外功率≥6W；可见光功率≥4W；

2.3 紫外滤色玻璃尺寸≥150×50mm；

2.4 最大照射面积：250×250(mm) (可使用面积)

2.5 暗箱设计，无需暗室即可对样品进行观察。

3.服务要求

3.1 设备（包括全部部件）应全新、完整、未使用过。

3.2 卖方应对合同设备进行妥善包装，采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

3.3 卖方应在每一包装箱以明显的方式标记设备名称、合同指定的具体安装地点，如不符合要求，买方有权拒收。

3.4 卖方在买方现场实施安装前，由双方共同开箱检验设备数量和外观。

3.5 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

3.6 提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。

3.7 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

3.8 卖方应为质保服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

3.9 卖方应对质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

3.10 质保期后，负责终身上门维修，以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。

4.质保期：设备自验收合格之日起，免费质保一年。

## 分包3

## 品目3.19 数显多用调速振荡器

1.技术要求（技术评分项）

1.1 振荡速度：启动～320转/分（无级变速）

1.2 振荡幅度：20mm(往复振荡)

1.3 负载：≥20KG

1.4 定时：0-120分钟

1.5 工作尺寸：≥1500平方厘米

1.6 数显测速

2.服务要求

2.1 设备（包括全部部件）应全新、完整、未使用过。

2.2 卖方应对合同设备进行妥善包装，采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

2.3 卖方应在每一包装箱以明显的方式标记设备名称、合同指定的具体安装地点，如不符合要求，买方有权拒收。

2.4 卖方在买方现场实施安装前，由双方共同开箱检验设备数量和外观。

2.5 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

2.6 提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。

2.7 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

2.8 卖方应为质保服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

2.9 卖方应对质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

2.10 质保期后，负责终身上门维修，以不高于同期市场价格或向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件，保证不少于10年的供应期。

3.质保期：设备自验收合格之日起，免费质保一年。

- ★付款方式：签订合同后预付70%货款，货到安装调试验收合格后支付25%货款，设备运行一年后，无质量问题及重大缺陷，支付剩余5%货款。

若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合条款其他要求以及合同法有关规定执行。

四、交货期、交货地点及验收：

★1.合同履行期限（交货期）：详见本章采购清单中要求。

2.交货地点及验收：江苏省食品药品监督检验研究院指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

五、质保期：详见本章各品目要求，如无注明则为自设备验收合格后1年。

# 第五章  拟签订的合同文本

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

（采购人）（项目名称）采购合同

（货物类模板）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

招标编号：
签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照 项目名称        （招标编号：        ） 采购文件、投标（响应）文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲方向乙方购置相关货物，双方同意以下内容。

第一条：合同签订依据

甲方采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货地点一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标或成交通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件。

第二条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见货物清单 “供货一览表”（格式可自拟）：

| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 及单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）（小写） |

第三条：合同总价款

本合同项下货物总价款为元人民币，大写；分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等费用。

第四条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、投标（响应）文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条  包装要求

1、乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条  交货和验收

1、交货时间地点

（1）交货时间：年月日，也可以甲方书面通知的具体时间为准。

乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，如招投标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在（期间）前将货物交付甲方。

（2）交货地点由甲方指定，交货地点：。

2、验收标准

（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

（2）验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。若合同货物为设备产品，则整机设备在提货前由乙方先行空车运转验收。

4、乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点____日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中作整体验收，如调试验收不合格则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改。

5、甲方应当在到货后的个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招投标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7、甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，在验收后____个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

第八条 付款方式和期限

1、本合同所有款项均以人民币支付，合同执行期间合同总价不变，该价格已经包含本合同第三条约定的所有费用。

2、付款条件

乙方要求付款应提交下列单证和文件：

A、国家税务机关监制的正式发票。

B、制造厂家出具的货物质量合格证书。

C、甲方已收讫货物的验收凭证。

D、甲方签发的验收合格文件。

3、付款方式

甲乙双方协商，选定的货物交货付款方式是（必选择项）

3.1一次性全部付款方式：

全部货物交货并经验收合格后     日内，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料向乙方一次性支付     的货物价款。

3.2有尾款的付款方式：

全部货物交货并经验收合格后     日内，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料向乙方一次性支付     的货物价款。

尾款     的货物价款，作为货物的质量保证金，在月（质保时间）质量保证期届满，乙方所供货物无质量问题前提下，甲方于质保期满后日内一次性向乙方付清。

第九条   履约、质量保证金（如有）

1、乙方在签订本合同之前，按合同总价款 / 比例向甲方提交履约保证金，待货物验收合格且甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章无异议后个工作日内无息返还。

2、甲方按本合同总价款____比例留存质量保证金，质量保证期____个月，甲方应在质量保证期届满后     个工作日内按规定无息返还乙方。

第十条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

第十一条 售后服务

1、乙方应按国家相关法规及采购文件、投标（响应）文件对售后服务的要求和响应提供服务。自甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章之日的次日起算。货物保修起止时间：起至止。

2、乙方将定期派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态。

3、若招投标文件中不包含有关售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.2货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为  小时；非工作期间为  小时。

3.3若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.4 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

4、保修期届满后，双方可另行签订维护保养合同。

第十二条 合同的变更、终止与转让

1、按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，除本合同约定外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。

3、乙方逾期未完成约定义务超过_____工作日，甲方有权单方解除本合同。

4、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过     次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

第十三条　违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收本合同约定总价款的____违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理价款支付手续的，甲方应按逾期付款总额部分每日    计算，向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的    。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日___向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期    工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

4、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价    的违约金。

5、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定总价款  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招投标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的____向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。

7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的   %向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

9、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的_ _%向甲方承担违约责任。

10、乙方在承担上述5-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

第十四条 保密条款

1、双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。

本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息，包括但不限于：技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。

2、本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。

3、本条约定在本合同终止履行后两年内仍然有效。

第十五条 不可抗力

1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

第十六条  争议的解决

1、因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十七条  合同生效及其他

1、合同附件是本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

3、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。

4、本合同一式份，甲方份，乙方份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（或委托代理人） （签字）： | 法定代表人（或委托代理人） （签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

# 第六章  投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.投标人应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.投标人提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

投标文件封面格式

(正本/(副本

江苏省食品药品监督检验研究院

2022年药品检测能力建设项目

投标文件

项目编号：2240SUMEC/ZWHM2038

投标单位名称：

年     月   日

## 资格审查索引表

## （具体详见招标文件第一章申请人的资格要求）

| 资审项目 | 资格要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- |

## 评审索引表

## （具体详见招标文件第三章评标标准）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## 附件一 投标函格式

投标函

致：江苏苏美达仪器设备有限公司

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表               （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其它说明：

投标人名称：                   （公章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

授权代表签字：

日期：

## 附件二 开标一览表

开标一览表

项目编号：               分包号（如有）：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（总价） | 人民币： （大写）： |
| 所投品牌 （如非单一产品则填写核心产品品牌） |  |
| 合同履行期限 |  |
| 是否为进口产品 | 详见分项报价表 |
| 参与采购保证金 | (有 (没有 |
| 是否属于小微型企业 | (是 (否 |
| “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。 |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

## 附件三 分项报价表

分项报价表

项目名称：                  招标编号：                      包号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单项金额 | 总价金额 | 是否为进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应根据其所投标的情况，提供详细分项报价。供应商应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、表中表格行数可自行添加。

## 附件四 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人如对包括服务期/交货期、质保期、服务要求、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的商务条款。

2、“投标人的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

## 附件五 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 | 说明 | “★”和“▲”技术规格响应证明文件的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容，如完全复制招标文件内容，评委有权按不响应处理，情况恶劣时将做无效投标处理。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对重要技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、投标人投标规格和招标规格不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在设备验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

## 附件六 政府采购政策

【不属于小微企业的无需填写、递交】

### （一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库 ﹝2020 ﹞46 号）的规定 ， 本公司 （联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动 ，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造 。 相关企业 （含联合体中的中小企业 、 签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下 ：

1 . （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称）   从业人员   人 ， 营业收入为    万元 ， 资产总额为    万元 ，属于  （中型企业、小 型企业、微型企业）；

2 . （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称）   从业人员   人， 营业收入为    万元 ， 资产总额为    万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），其他情况无需提供此声明函。

2、投标人未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## 附件七 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 社会机构统一信用代码 |  |
| 供应商规模 | □大型 □中型 □小微型 |
| 供应商所在区域 （细化到省份） |  |
| 是否特殊性质 | □监狱企业残疾人 □福利性单位 □其他 |

注：

1、供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；

2、供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；

3、是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。

## 附件七 供应商情况告知表—附表

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》》（工信部联企业〔2011〕300号）），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

## 附件八 资格证明文件

### 1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

注：投标人为法人单位的需提交有效的营业执照并加盖公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 2、法人代表授权书

致江苏苏美达仪器设备有限公司：

本授权委托书声明：注册于                （投标人住址）的              （投标人名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、投标人授权代表的身份证复印件

### 3、制造商授权书

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方在中华人民共和国办理贵方第   号公开招标要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方保证以公开投标合作者来约束自己，并对该公开投标共同和分别承担投标文件中所规定的义务。

我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称）于年月日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）：

签字人姓名（签名）：

### 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：

1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

2、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前六个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

3、银行资信证明可以是复印件并加盖投标人公章，评标委员会保留审核原件的权利。

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

### 5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

承诺函参考格式：

承诺函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 6、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

参考格式：

无重大违法记录声明

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我单位                （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-

政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）；

2、信用信息查询截止时点：采购公告发布之日24时前。

### 7、依法缴纳税收的记录

1、提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

2、依法免税的供应商，应提供相应的文件证明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 8、依法缴纳社会保障资金的记录

1、提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效）；

2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 9、针对本项目的特定资格要求（如有）

### 10、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 1）条的声明或证明材料（加盖单位公章）

注：1、投标人应当根据自身存在的情形，如实披露与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商情况。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一包的投标，相关投标均无效。

（如不存在上述情况，请提供如下声明）

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为

（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理管理的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期：

### 11、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 2）条的声明（加盖单位公章）

参考格式：

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我公司不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期：

### 11、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。
参考格式：

承诺书

我单位承诺：

我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。如发现有转包、分包的情况，采购人有权提前通知我单位解除本协议并且免于向我单位承担责任。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 12、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 附件九 其它相关文件（如有）

注：须授权代表签字或加盖投标单位公章

1、投标产品配置清单及技术说明

2、公开招标设备质保期内的随机备品备件明细表

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 数量(台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、随机提供的文件、资料、图纸等（文件资料名称、份数）

4、培训计划及方案（人数、时间、内容、地点）

5、供货及安装日期和质量保证期及售后服务承诺

6、业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 完成情况 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 是否有用户反 馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7、供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）