招   标   文   件

项目编号：JSZC-321182-JSYX-G2022-0017

# 项目名称：扬中市住房和城乡建设局老旧路灯换装改造合同能源管理项目

江苏省宇翔工程项目管理有限公司

二○二二年七月十四日

目  录

第一部分  投标邀请书	１

第二部分 投 标 人 须 知	７

一、总  则	７

二、招标文件	８

三、投标文件的编制	９

四、投标文件的递交	１１

五、开 标	１２

六、评 标	１２

七、授予合同	２２

八、询问、质疑、投诉	２３

九、诚实信用和解释权	２４

第三部分  合同条款	２６

第四部分  采购需求	３９

第五部分 投标文件格式	５５

一、投标函（格式）	５６

二、法定代表人身份证明/授权委托书	５８

三、开标一览表	60

四、投标报价明细表	61

五、投标人相关信息一览表	62

六、技术响应及偏离表	64

七、本项目拟投入人员配备一览表	65

八、技术方案	66

九、承诺书	67

十、中小企业声明函	68

十一、残疾人福利性单位声明函（格式）	69

十二、相关资料	70

第一部分  投标邀请书

项目概况：

扬中市住房和城乡建设局老旧路灯换装改造合同能源管理项目的潜在投标人应在http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2022年8月4日14:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321182-JSYX-G2022-0017

项目名称：扬中市住房和城乡建设局老旧路灯换装改造合同能源管理项目

采购方式：公开招标

预算金额：3000万元（300万元/年）

最高限价：2928万元（292.8万元/年）

采购需求：对现有扬中市住房和城乡建设局管辖范围内所有路灯进行节能改造并部分重点路段增加单灯控制系统及后续开展合同能源管理服务。由节能服务企业为用能单位提供节能诊断、节能改造、运营管理、投融资服务。详见第四部分。

服务期：于2022年12月20日前完成路灯换装，后期服务期10年，具体起止时间在合同中明确。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度企业财务审计报告，或近一年内的财务报表（不少于三个月,每月提供一份）；事业单位提供上一年度财务报表）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【投标人相关信息一览表，见第五部分投标文件（格式）】。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料，事业单位提供相关证明材料】。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【投标函第11条，见第五部分投标文件（格式）】。

（6）法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（原件）

（7）投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以资格审查结束时“信用中国”、“中国政府采购网”查询结果为准）。

（8）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格条件：无。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上专业资质，且具有有效期的安全生产许可证;

（2）项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师资质且具有安全生产考核证（B证）。

三、获取招标文件，本项目采用网上注册登记方式：

1、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login;或进入扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持国信CA，CA数字证书及电子签章办理指南详见本公告附件）。客户端工具及投标人操作手册扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”，进行下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2、采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3、时间：公告发布之日起至2022年7月21日18:00时。

4、地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

注：“苏采云”系统目前在试运行期间，各投标人按以上要求获取招标文件后，还须将投标人信息表（详见本公告附件）加盖单位公章发至339234413@qq.com后，采购代理机构将招标文件发至潜在投标人提供的“投标人信息表”中的电子邮箱（联系人：唐杲；联系电话：13815184679）。潜在投标人承担由于“投标人信息表”提供的信息错误而导致不能接收到招标文件的风险。“CA数字证书”获取的招标文件与电子邮箱获取的招标文件为一致文件， 报名的投标人以实际使用“CA数字证书”注册登记获取招标文件的投标人为准。

四、投标文件提交

1、提交投标文件时间：

（1）线上递交投标文件时间：2022年8月4日14:30；

（2）线下现场递交投标文件时间：2022年8月4日14:00—14:30（北京时间）。

2、提交投标文件地点：

（1）线上地点：“苏采云”系统。

（2）线下地点：扬中市公共资源交易中心（扬子中路168号，标室安排查看一楼显示屏）。

投标人需递交密封的纸质投标文件，正、副本份数及要求详见招标文件。鉴于疫情防控需要，投标人选择现场递交上述材料时，须提供行程码、健康码、镇江市外来人员提供48小时内的核酸检测结果证明，提醒投标人充分预留进入扬中市公共资源交易中心检查时间。有关政策请关注各省地区风险等级划分以及扬中市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室的疫情防控要求，详情请查询健康扬中微信公众号等信息平台。风险地区投标人应尽量采用邮寄方式（EMS或者顺丰快递）递交投标文件（不接受到付件）。邮寄递交投标文件具体要求如下：

①邮寄递交地点：江苏省镇江市扬中市扬子中路168号（扬中市公共资源交易中心102室）；

②接收人：唐杲；

③联系方式：0511-85158728   13815184679；

④邮寄递交投标文件，邮寄件须在外包装显著位置注明标识（项目编号、项目名称），无标识或标识模糊不清的，不予接收。通过邮寄方式递交投标文件须在投标截止时间前送达并由接收人签收，外包装破损的邮寄件不予接收。投标人应充分考虑疫情期间的寄件速度并自行承担邮寄件损失或损毁的一切风险。

⑤采用邮寄方式递交投标文件的，投标人应充分考虑邮寄带来的各种不可预见的风险，投标人代表须在开标当日保持通讯畅通。

3、投标文件提交的截止时间：2022年8月4日14：30，在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的投标文件为无效文件，将被拒收。

4、投标文件开启时间：2022年8月4日14：30。

5、投标文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

6、本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

7、不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）投标文件递交截止时间前，由投标人法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的网上投标截止时间内，凭CA证书登陆苏采云在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间前上传投标文件。未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）投标文件递交截止时间后，招标人或招标代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间至投标截止时间后6分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已办理副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

8、特别说明：

（1）本项目采用线上线下双轨制，即投标人的投标文件除了从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交外，还需提供与线上内容一致的纸质文件，如出现线上与线下内容不一致的，以线上电子投标文件为准。

（2）任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。电子投标文件与纸质投标文件内容应当一致，若电子投标文件如与纸质投标文件内容不一致的，以线上电子投标文件为准。

（3）本公司不接受不按要求密封、未盖公章、份数不够的投标文件。在截止时间后送达的投标文件为无效文件，将被拒收。

（4）投标文件正、副本均不退还投标人。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日，如因疫情防控工作的需要而导致开评标工作延期，将在原公告媒介进行公告。请各投标人在投标截止前，关注原公告网站有无变更公告。

六、其他补充事宜

1、投标人获取招标文件后，自行与招标人联系，进行实地勘察，了解相关情况等。未进行实地勘察或勘察后作出的任何推论、理解和结论，招标人及采购代理概不负责，因此而带来的风险及所造成的一切损失由投标人自行承担。

2、本项目需要落实的政府采购政策：财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号)、残疾人福利性单位政策、监狱企业发展政策等（具体表述详见招标文件）。

3、投标保证金：本项目不缴纳投标保证金，招标文件中所有与投标保证金有关的条款均不作要求。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息

名    称：扬中市住房和城乡建设局

地    址：扬中市金苇西路168号

联 系 人：洪俊

联系方式：0511-88132808

2、采购代理机构信息

名 称：江苏省宇翔工程项目管理有限公司

地　址：扬中市扬子中路168号

联系方式：0511-85158728

3.项目联系方式

项目联系人：唐杲

电　话：13815184679

江苏省宇翔工程项目管理有限公司

二〇二二年七月十四日

第二部分 投 标 人 须 知

一、总  则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于扬中市住房和城乡建设局老旧路灯换装改造合同能源管理项目 。

2.定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “招标组织方”系指招标机构，即：江苏省宇翔工程项目管理有限公司。

2.2 “投标人”系指向招标组织方提交投标文件的供应商。

2.3 “招标人”系指委托采购单位，即：扬中市住房和城乡建设局。

2.4 “服务”系指根据本招标文件规定提的服务。包括即本项目要求提供的节能改造、能源管理及其它的伴随服务，亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

2.5“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：投标人提供的设备、材料、备件、工具、成套技术资料及手册。

3.本次采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5.适用法律、政策及约束力

5.1本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

5.2根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号），小型、微型企业在评审时享受扶持政策，对其价格给予10%的调减后参与评审。中小微企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。（中小企业声明函填写要求详见投标书格式，并对声明的真实性负责）。

5.3根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，不重复享受政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.5根据江苏省财政厅、江苏省政府扶贫工作办公室《关于转发财政部国务院扶贫办运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（苏财购〔2019〕38号）的要求，各投标人如提供的投标人注册地（应属于注册地832个国家级贫困县域内）所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量达到30%（含服务外包用工）的证明材料则享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，符合条件的残疾人福利性单位应当提供相关证明材料，并对声明的真实性负责。扶贫企业属于残疾人福利性单位或小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.6根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.7投标人一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件包括：

（1） 投标邀请；

（2） 投标人须知；

（3） 合同条款；

（4） 采购需求；

（5） 投标文件（格式）；

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标组织方联系。

6.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.招标文件的澄清和修改

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应及时联系项目联系人。

7.2按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由招标人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3招标组织方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在“江苏省政府采购网、扬中市政府采购网”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标组织方将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知已完成报名的投标人，投标人请登录系统查看相关的消息；不足15日的，招标组织方将顺延提交投标文件的截止时间。

7.4除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

三、投标文件的编制

8.投标文件的编写

8.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解采购要求后，编制投标文件。

8.2本项目采用线上线下双轨制，即投标文件除了从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交外，还需提供与线上内容一致的纸质文件，如出现线上与线下内容不一致的，以线上电子投标文件为准。

8.3投标文件的份数：一式贰份。正本壹份，副本壹份（正本和副本的内容和资料应当一致），并注明"正本"、"副本"字样。

8.4投标文件的正本和所有的副本均需装订成册，凡修改处（书写应清楚工整）需加盖投标人公章。

8.5投标文件应有投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处逐一签署及加盖投标人公章。

8.6投标文件需提供详细的目录，并按顺序编写页码。

9.投标语言及度量衡单位

9.1投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往函电等均应使用中文。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应按照招标文件第五部分投标文件（格式）的要求编写。

10.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11.投标函

11.1投标人应按照招标文件中提供的“投标函”的格式及要求填写。

12.投标报价

12.1投标应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。

12.2 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，为扣除甲方应得节能收益，即投标报价应为乙方分享节能收益；投标报价不得高于2928万元（292.8万元/年），报价超出2928万元的作无效投标处理。

12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5 中标价即为合同签约价。

13.服务要求的响应

13.1投标人必须提交其所投标服务是符合招标文件采购要求的技术响应文件。该文件可以是文字资料、数据、图表和电子文档，投标人应提供：

（1）对招标文件提出的各招标项目作出的实质性响应和说明；

（2） 服务方案及服务承诺。

13.2 招标项目的响应，应逐项作出实质性响应并作出说明。

13.3 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中的服务要求做出响应。

14.投标人资格和能力的证明文件

14.1按照合格投标人的规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力签订和履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2投标人除需具有履行合同所需提供服务的能力外，还需具备相应的财务、技术等各方面的能力。

15、投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

16.投标有效期

16.1投标有效期为：投标文件自开标之日起45天内有效。投标人一旦报名并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

16.2在特殊情况下，招标组织方于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝招标组织方的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

四、投标文件的递交

17.投标文件的密封、标记和递交

17.2投标人应将投标文件正本、副本密封，包装物上需加盖投标人公章，并注明投标人名称、项目名称、项目编号。

17.3未密封的投标文件，招标组织方应当拒收。

17.4电子投标文件要求

（1）投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。投标人未按规定提交加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用参与本次投标，因此带来的后果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对《招标文件》提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件及评分所涉及的证明资料，如资质证书、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至对应投标系统。

17.5仅提供电子投标文件或纸质投标文件的，视为未按招标文件要求递交投标文件，其投标作无效投标处理。

18.投标截止时间

18.1投标人需在招标文件规定的投标截止时间前，将电子投标文件上传“苏采云”系统并将纸质标书送达投标邀请指定的投标地点。

18.2在投标截止时间以后上传的或送达的投标文件，招标组织方拒绝接收。

18.3 招标组织方可以通过修改招标文件自行酌情延长投标截止时间，在此情况下，推迟投标截止时间将以书面形式告知所有完成报名的投标人，并在“江苏省政府采购网、扬中市政府采购网”网站上发布公告。投标人请登录系统查看相应内容。

19.投标文件的补充、修改或者撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标组织方。补充、修改的内容应当签署、盖章、密封，包装物上应注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

19.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改。

19.3在投标截止时间至招标组织方在招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开 标

20.开标及评标委员会组成

20.1招标组织方将在招标文件确定的时间和地点进行开标。

本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节，具体表述详见本招标文件“投标邀请书”。

20.2投标人在报价时不允许出现选择性报价，否则将被视为无效投标。

20.3投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标组织方相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标组织方及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

20.4评标委员会成员人数为7人或7人以上（单数）。

六、评 标

21.评标过程的保密

21.1开标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

21.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

21.3评标应当在严格保密的情况下进行，除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

22.评标委员会评标注意事项

22.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

22.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.4评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

22.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，招标人、招标组织方将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，招标人、招标组织方将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。招标人、招标组织方将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

22.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人、招标组织方沟通并作书面记录。招标人、招标组织方确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

23.投标人资格审查

23.1 开标后，招标人将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度企业财务审计报告，或近一年内的财务报表（不少于三个月,每月提供一份）；事业单位提供上一年度财务报表。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表【见第五部分投标文件（格式）】 |
| 4 | 有依法缴纳税收的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收的相关材料，事业单位请提供相关证明材料。 |
| 5 | 有依法缴纳社会保障资金的记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳社会保险资金的相关材料。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标函【见第五部分投标文件（格式）】 |
| 7 | 法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（原件） | 法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（原件） 投标人为授权委托代理人缴纳社保证明材料 |
| 8 | 信用查询 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询到的网页记录 |
| 9 | 企业资质 | 具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上专业资质，且具有有效期的安全生产许可证。 |
| 10 | 项目负责人资质 | 项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师资质且具有安全生产考核证（B证）。 |
| 11 | 法律、法规和招标文件规定的其他资格 | 无 |
| 提供上述材料复印件加盖公章 |

24.投标人符合性审查

24.1评标委员会应当对投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件签署、盖章（含投标函、开标一览表、法定代表人身份证明书和法人授权委托书） |
|  |  | 投标报价 |
|  |  | 如有委托代理人，提供投标人为其缴纳的社保证明材料（近半年内，至少一个月） |
|  |  | 无效投标情形的判定和处理 |
|  |  | 法律、法规和招标文件规定的其他资格证明材料 |
| 2 | 投标文件完整性 | 投标文件内容完整性、齐全性 |
| 3 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购方权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.无效投标的情形

投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；

（2）未按规定由投标人的法定代表人签字或盖章；或其委托代理人未按规定签字；或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

（3）投标人存在串通投标情形的；

（4）如有委托代理人，且未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（5）不具备招标文件中规定的资格审查要求的；

（6）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

（8）投标人提交的是可选择报价的；

（9）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的

（10）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;

（11）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（12）不同投标人的投标文件出现了评委会认为不应当雷同的；

（13）投标人未响应采购要求中条款数量过多或程度过大，且经评委会认为影响招标人实际工作开展的；

（14）不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）。

26.废标的情形

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了最高限价，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

27.投标人不足三家的处理

27.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

28.串通投标的情形

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

29.投标文件的澄清

29.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

29.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.报价前后不一致的处理原则

30.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人法定代表人或其委托代理人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31．投标文件的评价和比较

31.1本项目评标采用综合评分法。

31.2 评委会在评标时，将主要考虑下列因素：

总分100分，其中投标报价10分，履约能力32分，技术方案58分。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | 10 |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分。 根据财库【2020】46号文规定，小型和微型企业提供服务的，对其价格给予10%的调减后参与评审（中小企业声明函填写要求详见招标响应书格式，并对声明的真实性负责）。 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 根据江苏省财政厅、江苏省政府扶贫工作办公室《关于转发财政部国务院扶贫办运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（苏财购〔2019〕38号）的要求，各投标人如提供的投标人注册地（应属于注册地832个国家级贫困县域内）所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量达到30%（含服务外包用工）的证明材料则享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，符合条件的残疾人福利性单位应当提供相关证明材料，并对声明的真实性负责。扶贫企业属于残疾人福利性单位或小型、微型企业的，不重复享受政策。 注：扬中市路灯使用电价为0.6414元/kwh，2021年电量约830万kwh，按照节能率不低于 55%测算项目改造后每年共能形成节能收益约为292.8万元，中标单位应分享的节能收益即为本项目投标报价，本项目服务期10年，故该报价应不高于2928 万元。 | 10 |
| 二 | 履约能力 | 32 |
| 1 | 合同能源管理服务认证证书 | 投标人具备有效期内服务等级为 5A 的合同能源管理服务认证证书得3分；具备服务等级为4A的得2分；服务等级3A及以下的合同能源管理服务认证证书得 1分；没有不得分。（须提供原件扫描件） | 3 |
| 2 | 质量体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书 | 投标人具有在有效期内的质量体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每有1个的分，满分3分。 | 3 |
| 3 | LED 路灯节能认证证书 | 所投产品生产厂家具有 LED 路灯国家级节能认证证书得3 分，省级及以下节能认证证书得 1 分。(须提供认证证书原件扫描件) | 3 |
| 4 | 企业信用等级证书 | 具有有效的AAA企业资信等级证书得2分。（须提供原件扫描件） | 2 |
| 5 | 绿色照明及节能技术认证 | 提供有效的绿色照明服务认证、五星级节能技术服务认证全部具备得4分，每项得2分，不提供或者提供不全不得分。（须提供原件扫描件） | 4 |
| 6 | 节能设备质量指标 | 投标人投标使用的LED路灯具有国家CCC认证的，得4分，CQC产品认证得2分，满分4分，不提供则不得分。 | 4 |
|  |  | 投标人投标所采用的路灯管理平台具有自主知识产权及软件著作权，需提供原厂证明材料，提供的3分，不提供不得分。 | 3 |
| 7 | 履约经验 | 投标人近 3 年（2019 年 1 月 1 日至今），具有合同能源管理、能源托管类节能改造项目业绩的每提供一个得2 分，最高得 10分。注：提供合同原件扫描件及对应合同发票原件扫描件，加盖公章。 | 10 |
| 三 | 技术方案 | 58 |
| 1 | 合同能源管理设计方案及节能率 | 投标人针对本项目的实际情况提供的最优化的节能设计方案，包括但不限于改造思路，实施改造标准，道路节能精细化分析，节能改造深化设计等，方案最优的得9分，方案较好得7分，方案一般得3分，不提供不得分。 | 9 |
|  |  | 投标人针对本项目现状提供针对性的节能改造方案，在满足国家相关道路照明标准的前提下，整体节能率＞55%，得1分，整体节能率每增加1%，加1分，满分3分，低于55%，不得分，需提供详细节能改造方案及节能承诺书。 | 3 |
|  |  | 投标人针对本项目要求的重点路段进行的智能调光的深化节能设计方案，设计方案科学、调光时间、调光比例合理、符合应用场景需求，得6分，方案相对科学、调光时间、调光比例相对合理、基本符合应用场景需求，得4分，方案一般得2分，则不提供不得分。 | 6 |
| 2 | 节能改造实施方案 | 提供的改造组织设计（包括但不限于改造部署、改造准备、改造现场布置、改造进度计划及改造工期保证措施等），组织设计结合实际，可操作性强的得7分；组织设计结合实际，可操作性较强的得4分；组织设计未结合实际，可操作性较弱得2分；无此项内容不得分。 | 7 |
|  |  | 提供的改造组织管理、质量保证措施、安全生产保证措施、文明改造及环境保护措施等进行综合评分：方案科学合理、针对性强、可行性强的，得7分；方案较科学合理、针对性较强、可行性较强的，得4分；方案科学性、合理性、针对性、可行性一般的，得2分；无此项内容不得分。 | 7 |
|  |  | 提供的针对本项目特点的关键施工技术、成本控制及针对性措施、项目改造难点处理解决方案进行综合评分：方案科学合理、针对性强、可行性强的，得5分；方案较科学合理、针对性较强、可行性较强的，得3分；方案科学性、合理性、针对性、可行性一般的，得2分；无此项内容不得分。 | 5 |
| 3 | 节能设备节能率指标 | 根据本项目设计的照明要求和规范，投标人所投路灯灯具在满足招标要求光通量的基础上，本项目使用主要设备（30W、50W、80W、100W，120W、150W路灯）功率每下降2W得1分，满分10分，以质量监督检验机构出具的检测数据为评价标准。 | 10 |
| 4 | 管理服务及维护方案 | 投标人维护组织方案、响应效率、人员配备、合同服务期内的服务方案，服务管理系统、服务承诺、保障措施、培训等方面进行综合分析。路灯维护组织方案、响应效率、人员配备、合同服务期内的服务方案，服务管理系统、服务承诺、保障措施、培训等方面全面完整、合理、可行性高得6 分；路灯维护组织方案、响应效率、人员配备、合同服务期内的服务方案，服务管理系统、服务承诺、保障措施、培训等方面较全面较完整、合理、可行性较高的4分；路灯维护组织方案、响应效率、人员配备、合同服务期内的服务方案，服务管理系统、服务承诺、保障措施、培训等方面一般、合理、可行性一般的得2分；路灯维护组织方案、响应效率、人员配备、合同服务期内的服务方案，服务管理系统、服务承诺、保障措施、培训等方面较差及未提供不得分。 | 6 |
| 5 | 信息化方式 | 投标人针对本次项目能够综合运用物联网通信和平台信息化的方式对路灯实现智能化的管理，从智能化管控平台的功能先进性、通信技术的稳定可靠性、整体软硬方案实施的安全和严谨、智能灯控系统易操作、易维护、以及设备制造商有智能灯控项目案例和控制软件开发能力等全面进行考量： 智能化管控平台的功能先进性高、通信技术的稳定可靠性高、整体软硬方案实施的安全和严谨性高、智能灯控系统易操作、易维护、以及设备制造商有智能灯控项目案例和控制软件开发能力强的得5 分；智能化管控平台的功能先进性良好、通信技术的稳定可靠性较高、整体软硬方案实施的安全和严谨性较高、智能灯控系统较易操作、较易维护、以及设备制造商有智能灯控项目案例和控制软件开发能力良好的得3分；智能化管控平台的功能先进性一般、通信技术的稳定可靠性一般、整体软硬方案实施的安全和严谨性一般、智能灯控系统操作性、维护性一般、以及设备制造商有智能灯控项目案例和控制软件开发能力一般的得2分；未提供不得分。 | 5 |

注：以上评分规则中涉及得分项的相关证明材料必须将复印件加盖公章放在纸质投标文件中并同时扫描上传至“苏采云”系统相应位置，否则不得分。

31.3在评标计分时各分值均保留二位小数，第三位小数四舍五入。

31.4 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，评委会将确定评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人(得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术方案高低顺序排列，中标候选人由评标委员会确定)。

33.允许修改评标结果的情形

33.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

34.推荐和确定中标人

34.1 评标委员会将根据评标结果向招标人推荐出中标人。

34.2 招标人根据评标委员会的推荐最终确定排名第一的中标候选人为中标人。

七、授予合同

35.招标组织方接受和拒绝任何或所有投标的权利

35.1 为维护国家和社会公共利益，招标组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

36.中标通知书

36.1 在投标有效期期满之前，招标组织方将以书面形式通知中标人，中标人在收到中标通知书后，须立即以书面签收形式回复招标组织方，确认中标通知书已收悉。

36.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。

36.3中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

37.签订合同时不得对投标文件作实质性修改

37.1招标人按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

37.2合同履行中，招标人需追加与合同标的相同服务或货物时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

38.签订合同

38.1招标人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

38.2政府采购合同应当包括招标人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

38.3招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

39.政府采购贷款扶持政策

39.1根据国家扶持中小企业的有关政策，招标组织方负责代理的采购项目中标企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

八、询问、质疑、投诉

40.询问

40.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人或招标组织方提出询问，招标人或招标组织方将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

41.质疑

41.1质疑投标人是指直接参加本项目采购活动的投标人。投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达招标人或招标组织方。对采购文件提出质疑的，应自投标人获得采购文件之日起计算。对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。对中标结果提出质疑的，自中标结果公告届满之日起计算。

41.2投标人应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

41.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标组织方将只对投标人第一次质疑作出答复。投标人如对采购需求提出质疑，除向招标组织方递交质疑文件外，还应当向招标人递交质疑文件，招标人负责处理和答复涉及采购需求、评分标准（如为招标人提供的）的质疑内容。

41.4质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站下载中心。

41.5招标人或招标组织方在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

42.投诉

42.1 质疑投标人对招标人或招标组织方的答复不满意，以及招标人或招标组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

九、诚实信用和解释权

43.诚实信用

43.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人和其他投标人的合法权益。

43.2 投标人不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

43.3投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标（成交）处理。

43.4投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。
    43.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，评标委员会（谈判小组/招标小组）在项目评审时对参加本项目的各投标人进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的投标人（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）应当拒绝其参与政府采购活动。

44.解释权

44.1 除相关法律、法规明文规定外，本招标文件的解释权归江苏省宇翔工程项目管理有限公司所有。

第三部分  合同条款

扬中市住房和城乡建设局老旧路灯换装改造

合同能源管理项目合同

| 甲方（ 用 能 单 位） | 单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |
|  | 通信地址 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 账号 |  | 税号 |  |
|  | 单位名称 |  |
|  | 注册地址 |  |
|  | 通信地址 |  |
| 乙方（ 节 能 服 务 公 司） | 统一社会信用代码 |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |
|  | 通信地址 |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  | 税号 |  |

扬中市住房和城乡建设局   （简称甲方）

订立合同双方：

（简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国节约能源法》及其他有关规定，甲方扬中市住房和城乡建设局老旧路灯换装改造合同能源管理项目实行公开招标方式采购。本着公开、公平、公正和择优的原则，经专家评委严格评审并推荐、招标领导小组研究决定乙方为中标人。现签订正式合同，有关条款如下：

第一条  名词解释

1.1 合同能源管理

节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标,节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务,用能单位以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2 节能量

满足同等需求或达到相同目的的条件下,能源消耗/能源消费减少的数量。

1.3 能源绩效

与能源效率、能源使用和能源消耗有关的、可测量的结果。

1.4 能源绩效参数

可量化能源绩效的数值或量度。

1.5 能源基准

用作比较能源绩效的定量参考依据。

1.6 基期

用以比较和确定节能量的,能源绩效改进揹施实施前的时间段。

1.7 基准能源费用

用能单位在基期所花费的能源费用。

1.8 节能服务费

通过实施合同能源管理项目,产生相应的节能量,用能单位减少能源费用支出和增加收益,将减少的能源费用和增加收益的一部分,作为报酬支付给节能服务公司。

1.9 节能效益和节能效益分享

节能效益是节能项目实施后报告期(通常为一年/一个能源消耗周期)产生的节能量折合的市场价值,体现在用能单位减少的能源费用支出。节能效益根据实际节能量和能源价格计算。节能效益计算方法：节能效益=节能量计算值×固定能源价格（0.6414元/kwh）。

节能效益由用能单位和节能服务公司双方在本合同规定的期限内按比例分别享有即为节能效益分享节能项目的设备投资款、安装调试费、技术服务费、合理利润等均以项目节能效益分享的方式由用能单位从节省的能源费用中支付给节能服务公司（本项目中乙方投标报价时需扣除甲方应得节能收益，即中标金额即为乙方应分享节能收益）。

第二条  项目概况

2.1 项目名称：                               (以下简称本项目或项目)

2.2 节能改造的对象、节能技术、改造的范围

2.2.1 节能改造对象:       甲乙双方针对此项能源使用系统进行节能改造。

2.2.2 节能技术:          。乙方通过节能改造使能源系统或设备达到本合同规定的节能能力,降低能耗,减少甲方的能源费用支出。

2.2.3 进行改造的范围包括：         （需另付详细改造边界清单作为本合同附件）。

2.3 项目地点：         。

第三条  拟进行改造的设备系统及其耗能状况

3.1 拟进行节能改造的设备包      。

3.2 节能改造之前的能耗状况详见附件一“项目技术方案”。

第四条  节能量评估

4.1 节能量评估可以选择以下任意一种方式 （3） ：

(1)乙方完成。

(2)乙方和甲方共同完成。

(3)经双方认可的第三方检测机构完成。

4.2 依据GB/T17166《能源审计技术通则》进行节能量评估认定。

4.3 节能量评估费用由    乙方   承担。

4.4 评估报告所依据的资料及报告内容应当经甲方书面确认。

第五条  项目的设计(节能)方案

5.1 乙方负责项目设计,设计方案应征得甲方同意,并由甲方签字确认。

5.2 甲方应当明确设备实际需求、技术要求,提供拟进行改造的设备系统的设计图纸、相关技术资料、运行数据等,为乙方进行设计和设备制造或采购提供依据。如甲方不能及时提供上述资料,导致乙方设计和设备制造或采购时间延误,则交货时间相应顺延,其他时间均依次顺延。

5.3 项目的设计(节能)方案详见附件一“项目技术方案”。

5.4 项目技术方案一经甲方确认,除非双方另行签署补充协议,不得修改。

第六条  项目投资

6.1 本項目的全部投资由乙方负责,乙方向甲方提供的投资全部为实物及相关的技术服务。包括:               的全部设备(以下简称设备)。

6.2 设备的技术要求

设备应符合国家有关标准、行业标准以及相关法律、法规的规定。设备的技术性能应符合本项目技术方案设计要求。应严格按设计图纸生产,主要元器件应与设计图纸规定相符。

6.3 乙方应提供设备相关技术资料,包括但不限于：               。

6.4 乙方的技术服务包括：           。

第七条  设备采购、安装、调试

7.1 设备采购:       乙方     负责。

7.2 设备到货时间:本合同生效后      个工作日内。交货与安装地点:同项目地点。

7.3 设备运到现场后,甲乙双方应对设备数量、规格、品名、包装是否完整等进行清点并验收确认,乙方负责妥善保管。

7.4 乙方负责设备安装、调试及所需费用。

7.5 甲方应为乙方提供安装场地、施工条件和设备调试条件等便利,并指定一名项目负责人配合乙方工作,以保证安装、调试顺利进行。

7.6 安装调试期限:自设备运到现场经甲方确认后     日内完成安装调试,最晚应当在     年     月     日前完成。

7.7 设备调试、測试过程中,若因甲方的其他设备导致设备不能满足使用要求时,甲方应与乙方调试人员共同对甲方的相关设备进行调整。

7.8 乙方保证设备安装的可靠性和安全性,运行后不会对甲方的生产系统造成损坏,如导致甲方生产系统损坏,乙方负责维修并承担费用。

7.9 乙方可以自行或委托具有相应资质的第三方安装、调试和施工。

第八条  项目验收

8.1 项目竣工验收由甲方负责。设备安装调试完毕,乙方应通知甲方进行设备验收。甲方应在接到乙方验收通知后 30 日内完成验收。自设备验收合格之日时，请双方认可的第三方检测机构参加对节能量作出确认。

8.2 设备验收报告应由甲、乙双方签字确认,验收报告样式作为本合同附件四附后。验收报告内容至少应当包括设备质量是否合格、安装工艺是否符合设计标准、运行状况是否正常、乙方提供的设备和服务是否符合合同约定,甲方是否同意按照合同约定付款，等内容。第三方检测机构应对节能量是否达到节能改造方案约定值、效益分享期内节能量确认值作出评估。

8.3 在甲方收到乙方的设备竣工通知后 30 天未验收且未书面提出不合格,则视为甲方承认设备验收合格。甲方应当按照本合同约定的节能效益分享比例和付款方式向乙方付款。

第九条  移交

9.1 本项目设备安装并验收合格后,移交甲方负责运行管理,双方应当签署移交备忘录。

9.2 项目验收合格并移交甲方后,乙方基于本合同的主要义务即全部履行完毕。

9.3 项目如果由乙方负责运行管理,验收后应由业主方(甲方)和乙方办理委托运行管理手续,签署相关的运行管理委托协议。

第十条  售后服务

10.1 项目从设备验收交付之日起至本合同规定的节能效益分享期间届满之日止为质量保证期。

10.2 在质量保证期间,如因设备质量问题导致系统运行故障,乙方免费负责维修及服务。如因甲方操作不当、管理不善等原因造成故障或损坏,应由甲方承担维修费。

10.3 乙方在接到甲方的故障通知后，应在 24 小时内派人到场维修。

10.4 质量保证期结東后,乙方提供有偿维修服务,并优惠供应设备零部件。

第十一条  项目的运行管理及培训

11.1 甲方负责项目的运行管理,运行管理应当遵守设备及其相关的操作规程。

11.2 乙方应对设备的参数、能耗量进行记录并保管相关数据,以备核查(也可以引入第三方监测能耗情况,做出实时检测记录)。

11.3 乙方负责对甲方的运行管理人员进行设备操作、维护等技术培训,培训人数及培训内容根据实际需要确定。甲方应指派有相应资格的人员参加培训。

11.4培训完成后双方应对培训人员情况、培训内容、培训结果进行书面确认,以备核查。

11.5项目的运行管理费用由甲方(运营方)承担。

第十二条  设备所有权约定

12.1 项目交付甲方运行管理后,设备的占有、使用权即交付给甲方。

12.2 乙方对设备拥有有限所有权,即在甲方没有依照本合同约定付清乙方的全部款项之前处置权属于乙方,如果遇到征收、拆迁、或甲方破产及其他必须处分设备的情形,未征得乙方的意见,甲方不得做出任何处置设备的决定,处置所得属于乙方。

12.3 项目正常运行的收益权由甲、乙双方依照本合同规定的比例分享,甲方负责将项目节能收(效)益支付给乙方。

第十三条  节能量的确定

13.1 本项目通过以下方式之一：

(1)依据GB/T28750《节能量测量和验证技术通则》等国家标准方法确定节能量。

(2)依据其他: 请第三方评估机构  ，确定节能量。（10年效益分享期内以该节能量作为节能效益分享依据）

13.2 在项目验收时可以选择  （3）  对节能量进行测量,确定项目的实际节能量。

(1)乙方

(2)甲、乙双方共同

(3)经双方认可的第三方

节能量测量方法按合同附件二“项目节能量测量和验证方案”进行。

第十四条  节能效益的计算和分享

14.1 节能效益是项目实施后当期(指节能方案设计项目寿命期间)产生的节能量折合的市场价值。节能效益体现在甲方是减少的能源费用支出,体现在乙方则是节能项目收益。

14.2 根据本合同第十三条确定的节能量,结合项目所在地能源供应单位向甲方的供应价格,作为甲方和乙方分享节能收(效)益的计算依据。

14.3 按照本合同附件三“项目节能收益的计算方法”计算出当期的项目节能收(效)益,再按本合同约定的比例计算出乙方应获得的节能收(效)益。

14.4 节能效益的分享期限:共计  10  年,      年    月     日(从项目验收报告签署之日或项目移交甲方之日)开始计算至     年     月      日为止。

14.5 甲、乙方分享节能收益的比例及设计预估的节能收(效)益:节能效益分享期间共减少能源费用支出即节能收(效)益       万元,甲方分享    %即    万元；乙方分享   %即   万元。

14.6 经过验收的节能率超过或低于设计的平均值10%以上,则对本合同确定的节能收(效)益分享数据根据实际节能率进行调整,并对调整结果在验收报告中确认。

14.7 合同运行期内若发改、供电等部门调整路灯电价，本合同按固定电价和固定节能收益分配比例不变。

14.8 节能效益分享期间届满之后项目产生的全部节能收(效)益归甲方所有。

14.9 如双方对任何一期节能收(效)益存在争议,该部分的争议不影响对无争议部分的节能效益分享款的分享和相应款项的支付。

第十五条  节能效益分享款的付款方式、付款数量、付款时间

15.1 付款方式：合同签订后的30日内付合同价款（一年）的30%为预付款，每次付款日之前，甲方将乙方应得的节能效益分享款以电汇的方式汇入乙方指定的银行账户(乙方指定账户系指本合同中预留的乙方账户)。

15.2 付款数量:合同期内，甲方应当按季度向乙方支付的节能效益分享款，总数为    万元人民币,分   次汇入乙方银行账户,每次付款     万元。

15.3付款时间节点:乙方在每季度结束后次月    日之前向甲方开具增值税普通发票，甲方在获得乙方发票后及检测报告后的30个工作日内，向乙方支付节能效益分享款。

15.4 乙方每次按实际收款金額向甲方开具       ：

(1)增值税专用发票。

(2)普通发票。

第十六条  用能设备和其他用能项的增减

16.1 甲方的用能设备和其他用能项的增加或减少,应当通知乙方。甲乙双方应当对增加或减少的设备和其他用能项予以书面确认，并双方盖章确认。其他用能项包括但不限于用能建筑面积、用能时间、用能人员等。

16.2 用能设备和其他用能项的增减应当相应地调整本合同有关的数据,但是不改变节能效益分享比例。

第十七条  违约责任

17.1 本合同生效后,项目验收之前,如甲方反悔不履行合同,应按项目设计的节能效益总额的20%向乙方支付违约金,并赔偿乙方为实施项目产生的实际损失,该项损失包括但不限于设备价款、运费、安装费、能源审计费、律师费等,本合同方能解除。

如果项目安装调试完毕乙方通知甲方验收,甲方无故拖延验收,每拖延一日,甲方应向乙方支付违约金 ,每日以设计预估应支付乙方当季度节能收(效)益的万分之五为标准，直至验收为止,相应的节能效益分享日期顺延。

17.2 如果甲方未按本合同规定的期限和数额向乙方或乙方的受让人的指定账户支付节能效益分享款,应当按照应付未付金额      向乙方或乙方的受让人支付违约金,直至付清为止。如果经乙方或乙方的受让人催告,甲方在30天内支付了相应的款项,则不视为违约。

17.3 如果乙方延误时间完成项目的建设,则应当根据延误的天数，每日按照甲方当季度应当分享的节能效益比例的万分之五,向甲方支付违约金。但是由于不可抗力或者甲方的过错导致延误乙方不承担责任。

17.4 设备安装完毕满    仍不能正常运行或正常运行后连续90天达不到预期的节能效果,视为乙方违约,甲方有权解除本合同并根据实际情形要求乙方赔偿项目建设所造成的损失。

第十八条  运行管理等原因影响节能量的处置

18.1 由于甲方的相关设备和系统自身的运行问题导致能源消耗增加,甲方应当及时进行维修保养,使其达到合理的运行状态。如因甲方相关设备效率降低,导致节能效果下降时,由甲方方负责维修,所需费用由甲方承担。由于乙方的相关设备和系统自身的运行问题导致能源消耗增加,达不到节能量约定值，乙方应当及时进行维修保养,使其达到合理的运行状态。如因乙方相关设备效率降低,导致节能效果下降，达不到节能量约定值时,由乙方负责维修,所需费用由乙方承担。

18.2 因为运行管理不规范导致节能量发生变化甲方应当及时改正。甲方应当保持设备或系统在国家规范标准范围内的节能运行状态,不得随意将项目设备/系统从节能控制状态切换到非节能状态运行。

18.3 因为运行管理和甲方设备及其系统自身的运行问题增加的能源消耗由甲方承担责任,不改变甲方向乙方支付节能效益分享款的数量。因为乙方设备及其系统自身的运行问题导致增加的能源消耗，达不到节能改造方案中节能量约定值，由乙方承担责任,甲方按比例调整向乙方支付节能效益分享款的数量。

第十九条  设备的更新、改进、改动、拆除,损坏、丢失

19.1 为了改善设备的运行状况,乙方可以在本合同有效期间经甲方同意后更新或改进设备或修改有关程序。

19.2 设备的更新、改进、改动、拆除均需双方协商一致并签订书面文件方可进行。

19.3 设备如有丢失,在双方协议期间由甲方负责。

19.4 如果因为发生条款19.3规定的情况而影响设备正常运行,停止运行超过30天,双方应以书面方式认可延长同等期间,以弥补效益分享期限。如果甲方未经乙方书面同意而拆除设备或进行实质改动,无论是否影响项目的节能量,甲方均应按本合同规定向乙方支付节能效益分享款。

19.5 结算周期内,甲方有义务保留计量设备的记录资料,供查证核算;更换计量仪表,需经甲乙双方确认表底读数及记录更换具体时间,新更换的计量仪表需有检验合格证。

第二十条  设备的停止运行/关闭

20.1 在本合同有效期间,如果因甲方对项目有关的能源系统进行大修或因建筑物改造,或甲方的其他原因致项目设备停止运行/关闭,甲方应至少提前 30 天通知乙方,对设备作出妥善安排。

20.2 因甲方的土地或建筑物被征收征用或因其他原因导致设备停止运行,甲方应至少提前 30 天通知乙方,但遇紧急情况除外,遇有紧急情况应及时和尽可能全面地向乙方通报情况。

20.3 任何停止或关闭行为都不能减轻或影响甲方的付款义务。如果因甲方关闭或停止设备运行而导致合同终止,甲方应向乙方支付本合同规定的全部款项。

第二十一条  合同的变更和转让

21.1 经双方协商一致可以变更合同内容。

21.2 在本合同履行期间,如甲方将项目设备的所有权(或物业管理权)转移给第三方,则甲方应负责协调乙方与第三方的关系,保证本合同能继续履行。如甲方协调不成功,则按照本合同规定向乙方全额支付节能效益分享款。

21.3 乙方获得节能效益分享款的权利在项目竣工验收合格并移交甲方后,乙方有权转让给任何第三方,转让之前乙方应当书面通知甲方,甲方应出具书面确认回函,并按照乙方的通知向节能效益分享款的受让人付款。

21.4 乙方分享节能效益分享款的权利转让,仍应履行本合同相应的义务。

第二十二条  合同的终止

22.1 由于一方不履行本合同规定的义务或者有《中华人民共和国民法典》第563条规定的情形的,导致项目无法进展,另一方有权解除合同。

22.2 在项目建设竣工验收合格之前,如果甲方违约导致合同不能履行或者甲方以自己的行为表明不履行合同,乙方有权解除合同；如果乙方违约导致合同不能履行或者乙方以自己的行为表明不履行合同,甲方有权解除合同。合同解除后,尚未履行的,终止履行:已经履行的,根据履行情况,可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。

22.3 项目验收合格后,甲方不得以任何理由提出解除合同。

22.4 在本合同履行期间,甲方可以随时选择购买项目，一次性付清乙方节能效益分享款,此后所有节能收益转归甲方（注明算账方法），本合同终止。

22.5 本合同生效后满      天未实际履行,本合同终止履行,任何一方欲启动履行,应当取得对方书面认可,本合同可继续履行。

22.6 经双方协商一致,本合同可以提前终止。

第二十三条  保密和知识产权

23.1 甲方不得对第三方泄漏本合同内容及乙方所提供的相关技术资料,如果泄漏本合同内容及乙方所提供的相关技术资料给乙方带来的经济损失,由甲方负责向乙方进行赔偿。乙方对知悉甲方的相关技术资料承担对等保密义务。

23.2 因执行本合同的需要,乙方提供的与本合同有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权,应保障在使用时不会发生侵犯第三方专利权、商业机密等情况。若发生侵害第三方权利的情况,乙方应负责与第三方交涉,并承担由此产生的全部法律和经济责任,并对因为该侵权行为给对方造成的损失承担赔偿责任。

23.3 乙方应保证交付的工作成果不侵犯第三方的权利。若发生侵害第三方权利的情況,、乙方应负责与第三方交涉,并承担由此产生的全部法律和经济责任,并对因为该侵权行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。

23.4 在本合同执行过程中,乙方相关人员因履行义务或者主要利用甲方的物质技术条件所产生的智力开发成果的知识产权归乙方所有,包括但不限于国内外申请专利的权利,商标和标识设计,科技论文及其他作品的著作权,商业秘密的权利,商品名称和商品的专用权。乙方允许甲方无偿在其业务范围内可充分自有的利用这些专利,版权,商标,商业秘密进行生产、经营。乙方应根据甲方的要求,提供一切必要的信息和采取必要的行动以协助甲方行使前述权利。

第二十四条  不可抗力

24.1 由于地震、水灾、战争、暴乱及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件,直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时,遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方,并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度,由甲、乙双方协商确定:延期履行或终止合同,或部分免除责任。

24.2 延期履行,遇有不可抗力事件的一方中止履行,直至不可抗力事件结束,但中止最长时间不超过     天,超过       天终止合同。

24.3 遇有不可抗力事件的一方在通知另一方后 30  天内终止合同,任何一方将不对另一方继续承担义务,但甲方应向乙方支付款项的义务除外,仅仅发生不可抗力事件并不能减轻或影响甲方向乙方付款的义务。

24.4 遇有不可抗力事件的一方应采取措施,避免损失的扩大。如

果因为未采取相应的措施而导致损失扩大,应向另一方进行赔偿。

第二十五条  其他条款

25.1 扬中市住房和城乡建设局老旧路灯换装改造合同能源管理项目期限为10年，乙方承诺10年期内，负责改造范围内的   改造部分的维保工作，若有损坏全部由乙方负责更换。

25.2 乙方承诺项目期10年到期后，移交项目时，出具第三方专业机构的报告，保证移交的灯具光衰和质量符合国家标准。同时乙方改造使用的智慧路灯管理平台（含单灯控制系统），承诺项目期10年内不收取任何费用，项目期10年到期后一并移交。

25.3  日照明平均时间7.5小时（夏令时间：18：30-24：00，04:00-05：00，冬令时间：17:00-24:00,04:30-06:00）。

第二十六条  法律适用和争议的解决

26.1 本合同的订立、履行和解释,应遵守中华人民共和国法律、法规,并应遵守行业惯例。

26.2 因本合同的履行、解释等引起的争议,双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，任何一方均可选择  （1）   ：

(1)依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(2)将争议提交          仲裁委员会,按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。

26.3 无论采用仲裁还是诉讼,由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用,均由败诉方承担。

第二十七条  合同的生效及其他

27.1 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。本合同与附件及附件之间规定不一致时,以规定详细的文件为准。

附件共六 份:

附件一：项目技术方案

附件二：改造边界清单

附件三：项目节能量测量和验证方案；

附件四：项目节能收益的计算方法；

附件五：项目需求（以招标文件为准）；

附件六：验收报告格式内容；

本合同所涉及的设备及主要配件包括其品牌需与投标文件完全一致，否则甲方有权拒绝验收。

27.2 甲、乙双方发出的通知,如用电话、微信、传真、电子邮件发送时,凡涉及各方权利、义务的,应随之以书面方式特快专递给对方。本合同中所列甲、乙双方的地址即为甲、乙双方的收件地址。

27.3若合同期内实际成交量（产品型号、技术参数、服务要求）与本合同内容发生偏离，签订补充合同（协议），须经政府采购管理科备案后方可签订，且补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的10%。

27.4甲方招标文件、乙方投标文件、会议记录均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

27.5本采购合同自签订之日起七个工作日内，政府采购代理机构将合同报市财政局备案，加盖“政府采购合同备案章”。

27.6本合同一式陆份，甲方、乙方各执贰份、代理机构、扬中市财政局政府采购管理科各执壹份，自签订之日起生效。

甲方(盖章)                  乙方(盖章):

法定代表人/授权代表签字:      法定代表人/授权代表签字：

日期：                      日期:

代理机构（公章）：

地    址：

经办人：

日期：    年   月   日

签订地点：

第四部分  采购需求

一.项目概况

本次节能改造范围的道路230 条，路灯灯杆数为8134，需节能改造替换光源数量 12035（其中路灯全部替换为高效LED路灯共11453盏，投光灯全部替换为高效LED投光灯582盏）。其中部分 LED灯具受当时的技术限制，目前道路照明照度不足，其中部分 LED 灯具在改造时需适当增加功率，改造完成后因符合国家相关照明标准。将计划改造光源用高效节能 LED 光源进行替换，并针对重点路段安装4G-CAT1单灯控制系统进行智能化管理.

照明控制系统采用4G-CAT1单灯控制器，建立统一的智能控制平台。控制系统的功能和技术要求：单灯智能控制器（采用4G-CAT1通讯模块），可实现按时段进行开关和调光控制，并能够实现自动故障定位及运行状态监控。

二.采购标的汇总表

（一） 采购标的

1、服务类标的

| 编号 | 项目名称 | 采购需求概况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬中市住房和城乡建设局老旧路灯换装改造合同能源管理项目 | 对现有扬中市路灯管理处管辖范围内所有路灯进行节能改造并部分重点路段增加单灯控制系统及后续开展合同能源管理服务。由节能服务企业为用能单位提供节能诊断、节能改造、运营管理、投融资服务，服务期限10年。 |

三.技术要求

（一）服务内容和标准

一、项目概况

本次节能改造范围的道路230条，路灯灯杆数为8134，需节能改造替换光源数量 12035（其中路灯全部替换为高效LED路灯共11453盏，投光灯全部替换为高效LED投光灯582盏）。其中部分LED 灯具受当时的技术限制，目前道路照明照度不足，其中部分 LED 灯具在改造时需适当增加功率，改造完成后因符合国家相关照明标准。将计划改造光源用高效节能 LED 光源进行替换，重点路段安装4G-CAT1 单灯控制系统进行智能化管理（单灯控制器：1675套，集中控制器：22套、路灯管理平台1套）。

重点路段照明控制系统采用 4G-CAT1 单灯控制器，建立统一的智能控制平台。控制系统的功能和技术要求：单灯智能控制器（采用4G-CAT1 通讯模块），可实现按时段进行开关和调光控制，并能够实现自动故障定位及运行状态监控，同时需要和原有路灯管路平台兼容。

二、项目要求

1、硬件要求：

单灯控制器与灯具及路灯管理平台保持充分的兼容与稳定，且使用寿命不低于 10 年。

单灯控制器配合路灯驱动电源可在灯具额定功率的 10%-100%之间无级调整灯具功率。

单灯控制器适用环境：在-40°C~+60°℃范围内，能够可靠工作。

单灯控制器防护等级：不低于 IP65。

2、软件要求：

（1）当控制系统中任一环节发生故障时（服务器故障、通信故障、集中控制器故障或单灯控制器故障），需保证 LED 灯具可以按照传统的回路控制方式使用，不会影响其基本的道路照明功能。

（2）基于成熟的 GIS 系统，根据安装灯具时采集的信息，在地图上精确显示灯杆的位置（经纬度），同时可在地图上直观显示每盏路灯的运行状态； 例如，正常开灯状态，正常调光状态，正常关灯状态和故障告警状态等。

（3）照明控制功能：应具备基于单灯或组的开关灯和调光的控制功能。

（4）告警功能：告警上报功能。控制器根据配置的常用告警类别（如高电压，低电压， 功率异常”及离线等），将所需上报的告警信息上报到系统，系统可根据用户的使用习惯，把告警信息转为邮件或短信或手机端推送消息发送给用户。

（6）数据来集功能电能相关数据采集功能：采集电压、电流、有功功率和功率因数等。

（6）巡检维系功能：

①系统管理人员可从GIS 自动获得终端安装街道地点灯具情况，并可查看在线终端通讯状态及故图个数。

②路灯检修人员通过移动设备端（手机、平板电脑），在现场对单灯控制器进行故障类型诊断。

③系统管理员可设置巡检员的分区权限，巡检员可且仅可查着控制授权分区内的终端运行情况。

对现有 12035 盏高压钠灯光源和老旧 LED 光源拟用高光效 LED 光源进行替换改造， 改造后 LED 灯具数量为 12035 盏。改造后重要路段灯具（1675套）配置 4G-CAT1单灯控制器、集中控制器,路灯管理平台 实现单灯智能控制。

3、运维要求：

（1）十年期满移交项目时，请专业第三方机构出具报告移交的灯具光衰和质量符合国家标准。十年运维期内灯头的运维委托具有相关专业能力的单位负责实施（需报采购人确认），并给予运维费用。

（2）十年运维期内智慧路灯管理平台的使用十年期内不收取任何费用，十年后一并移交。

（3）十年运维期内，负责改造范围内的 12035 盏若有正常使用损坏的，由中标单位负责更换。

（4）十年运维期内智慧路灯管理平台的使用不收取任何费用，十年期满随其他物资一并移交。

（5）十年运维期内，负责改造范围内的单灯控制器及相对应的通信设备若有损坏由中标单位负责更换，同时负责合同期内单灯控制路段运营商流量费用支出。

备注：

效益分享期内改造路灯的效益分享电价均为0.6414元/kwh。

LED路灯技术要求：（具体数量参照改造边界，需供应商实际探勘确定）

| 序号 | 项目名称 | 主要技术要求 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30WLED路灯 | 灯具需采用压铸铝一次性，模组式设计，驱动及单灯控制需具备独立腔体，选用适当品牌，可实现0-10V调光；整灯功率：≤30W，整灯光效≥140lm/w，光通量：≥4200lm，显色指数≥0.7，功率因素≥0.95，色温：6000±200K，发光角度：70*140°，眩光指数：UGR≤22，质保≥10年，质保内光衰≤25%。需具备3C或CQC认证及国家级检测报告等相关认证证书 | 个 | 229 |
| 2 | 50WLED路灯 | 灯具需采用压铸铝一次性，模组式设计，驱动及单灯控制需具备独立腔体，选用适当品牌，可实现0-10V调光；整灯功率：≤50W，整灯光效≥140lm/w，光通量：≥7000lm，显色指数≥0.7，功率因素≥0.95，色温：6000±200K，发光角度：70*140°，眩光指数：UGR≤22，质保≥10年，质保内光衰≤25%。需具备3C或CQC认证及国家级检测报告等相关认证证书 | 个 | 1189 |
| 3 | 80WLED路灯 | 灯具需采用压铸铝一次性，模组式设计，驱动及单灯控制需具备独立腔体，选用适当品牌，可实现0-10V调光；整灯功率：≤80W；整灯光效≥140lm/w，光通量：≥11200lm，显色指数≥0.7，功率因素≥0.95，色温：6000±200K，发光角度：70*140°，眩光指数：UGR≤22，质保≥10年，质保内光衰≤25%。需具备3C或CQC认证及国家级检测报告等相关认证证书 | 个 | 774 |
| 4 | 100WLED路灯 | 灯具需采用压铸铝一次性，模组式设计，驱动及单灯控制需具备独立腔体，选用适当品牌，可实现0-10V调光；整灯功率：≤100W；整灯光效≥140lm/w，光通量：≥14000lm，显色指数≥0.7，功率因素≥0.95，色温：6000±200K，发光角度：70*140°，眩光指数：UGR≤22，质保≥10年，质保内光衰≤25%。需具备3C或CQC认证及国家级检测报告等相关认证证书 | 个 | 3855 |
| 5 | 120WLED路灯 | 灯具需采用压铸铝一次性，模组式设计，驱动及单灯控制需具备独立腔体，选用适当品牌，可实现0-10V调光；整灯功率：≤120W；整灯光效≥140lm/w，光通量：≥16800lm，显色指数≥0.7，功率因素≥0.95，色温：6000±200K，发光角度：70*140°，眩光指数：UGR≤22，质保≥10年，质保内光衰≤25%。需具备3C或CQC认证及国家级检测报告等相关认证证书 | 个 | 2822 |
| 6 | 150WLED路灯 | 灯具需采用压铸铝一次性，模组式设计，驱动及单灯控制需具备独立腔体，选用适当品牌，可实现0-10V调光；整灯功率：≤150W；整灯光效≥140lm/w，光通量：≥21000lm，显色指数≥0.7，功率因素≥0.95，色温：6000±200K，发光角度：70*140°，眩光指数：UGR≤22，质保≥10年，质保内光衰≤25%。需具备3C或CQC认证及国家级检测报告等相关认证证书 | 个 | 2584 |
| 7 | 150WLED投光灯 | 灯具需采用压铸铝一次性，模组式设计，驱动及单灯控制需具备独立腔体，选用适当品牌，可实现0-10V调光；整灯功率：≤150W；整灯光效≥140lm/w，光通量：≥21000lm，显色指数≥0.7，功率因素≥0.95，色温：6000±200K，发光角度：70*140°，眩光指数：UGR≤22，质保≥10年，质保内光衰≤25%。需具备3C或CQC认证及国家级检测报告等相关认证证书 | 个 | 582 |

智能单灯控制系统技术要求：（具体数量参照改造边界，需供应商实际探勘确定）

| 序号 | 项目名称 | 主要技术要求 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAT.1无线单灯控制单元（4G） | 1、供电电压：AC195-275V 一路开关，一路调光，一路检测/告警，CAT1通信，上电自动校时，无极调光，脱网模式和失控模式 2、具有过流保护、灯具状态检测、缺省亮灯按定时策略开关灯等功能 3、本地时钟，通过基站自动校时 4、本地定时策略、经纬度策略、光感策略 5、异常/故障警告（列表形式） 6、工作级工作温度：－40℃～＋85℃ 7、尺寸：143L*51W*38H(mm) 8、单灯控制器符合 GB/T2423.1-2008 低温试验-40℃ GB/T2423.2-2008 高温试验85℃ GB/T17626.2-2018 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗干扰试验 GB/T17626.5-2019 电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 GB/T4208-2017 IP等级达到67 需提供国家级第三方检测报告，选用适当品牌，需和路灯集中控制器及扬中市路灯管理平台兼容，实现所有功能。 | 套 | 1675 |
| 2 | 无线智能照明集中控制终端 | AC85~265V，4个回路开关，本地策略，定时控制，经纬度控制,手动控制，上行4G和网口标配 ，液晶显示屏，带三项检测和回路电流检测（需额外配互感器），8路开关量输入，支持光控输入，带485接口，支持五摇系统，经纬模式控制、工作日、双休日、节假日、重大活动等运行模式，采集频率、电压、电流、无功功率、无功电量、功率因数等，远程集控和终端本地自控相结合的双保险措施，监控终端具备显示功能，能够在现场实时查看到设备的运行状况及参数，选用适当品牌，集中控制器需与扬中市路灯管理平台兼容，实现所有功能正常运行。 | 套 | 22 |
| 3 | 智能路灯运行管理平台 | 1、基于成熟的GIS 系统，根据安装灯具时采集的信息，在地图上精确显示灯杆的位置（经纬度），同时可在地图上直观显示每盏路灯的运行状态；例如，正常开灯状态，正常调光状态，正常关灯状态和故障告警状态等。 2、系统提供通用对外的API接口（支持HTTP、MQTT协议），可实现无缝对接第三方智慧城市管理平台。实现方便可靠安全的平台间数据交互。 3、资产管理功能。根据安装灯具时的采集信息及路灯管理部门提供的信息，对每条街道，每个回路，每根灯杆，每盏灯头建立数字化信息档案，实现无纸化管理。 4、照明控制功能。 应具备基于单灯或组的开关灯和调光的控制功能。 （1）支持单灯自定义分组并支持多层组。如“A 地区-B 道路-C 回路-路南侧灯”，对A 区控制时，A 区内所有单灯都响应控制，对路南侧灯控制时，只有路南侧灯响应控制。并且每盏单灯可属于多个自定义组。 （2）时段方案控制。应具有根据设定的时段方案控制策略（由系统所处的地理位置、季节变化和管理部门的要求确定的开关灯时间）进行单灯或组的开关、调光等控制功能。 （3）实时遥控。控制器应具备实时响应控制平台远程控制命令（开关或调光等）的能力；应支持单控(仅单个控制器响应遥控命令)和组控(同一组的控制器同时响应遥控命令)两种遥控方式。执行实时控制命令时，目标灯具或灯具组内98%以上的灯具，需在2秒钟内响应。 5、配置功能 （1）支持基于地理位置的灯具的添加和删除； （2）支持基于地理位置的单灯控制器的添加和删除； （3）支持基于地位位置的灯具参数设置，包括：设置和查询灯具类型、灯具标称功率等灯具参数； （4）支持设置和查询灯具控制方式、时段方案配置等灯具控制参数； （5）支持设置和查询单灯控制器地址、控制器组地址等控制器通信参数； （6）支持设置和查询告警阈值和告警判断触发时间等告警参数； （7）支持设置和查询地理位置信息（经度、纬度等）； （8）支持控制器初始化，控制器收到初始化命令后，分别对硬件、参数区和数据区进行初始化。参数区置为缺省值，数据区清零。 （9）集中控制器固件远程升级，并具备升级失败恢复原有固件的能力。 6、告警功能 （1）告警上报功能。控制器根据配置的常用告警类别（如高电压，低电压，功率异常及离线等），将所需上报的告警信息上报到系统，系统可根据用户的使用习惯，把告警信息转为邮件、手机短信、手机客户端（APP）推送或微信推送消息发送给用户。 （2）指定传感器告警功能。例如，控制器可选装倾斜度传感器，当灯头倾斜角度大于设置的报警阈值时，自动上报告警。 7、数据采集功能 电能相关数据采集功能：采集电压、电流、有功功率和功率因数等。 用户主动下发采集命令时，所涉及的数据需在采集命令下发后2分钟内返回管理平台。 系统可检索并统计相关数据生成报表。系统生成某个回路或某个区域的能耗报表、告警报表以及检修报表等，可根据时间，区域等不同的限制条件生成报表。 8、巡检维修功能：系统管理人员和路灯维修人员使用此功能检修灯具及控制器。 （1）系统管理人员根据告警派发故障确认工单； （2） 路灯检修人员使用手持设备及安装有巡检维修APP的智能手机，在现场对单灯及控制器进行修复或故障类型诊断。 （3）系统管理人员查看巡检维修APP上传的现场故障类型、数量及位置，并快速高效制定维修计划； （4）管理人员可通过远程管理平台即时查看当前路上故障的检修情况。 9、系统安全 （1）智能路灯控制系统可对用户的权限进行分级管理，能自定义每种权限可使用的系统功能； （2）管理平台和控制器之间的数据传输需加密； （3）系统与灯具失去通讯时，不影响灯具按传统方式实施开关控制，保证路面正常照明。即，在任意时间，现场可实现可靠的回路开关控制。 （4）无线通信采用国际先进的AES128加密算法，有效保障数据安全。管理平台采用服务器集群和分布式部署技术，最大限度地提高服务的可靠性和安全性。 10、路灯控制系统客户端软件（APP）需具备如下功能模块： （1）安装及数据采集。即，APP在安装路灯时采集灯具标识、安装时间、安装人员、路段、灯杆和灯具类型等相关参数，并自动上传至管理平台。 （2）测试及调试。安装完成灯具上电后，需现场测试灯具是否安装正确工作正常，并辅助完成组网。 （3）现场控制及管理。可实现前述基本的控制及查询功能。 （4）维修及巡检。配合现场手持调试设备，实现故障的远程发现，现场排查及修复，并自动上传维修记录及诊断报告。需和扬中路灯管理处原平台兼容且可以对接，同时具备自主知识产权。 | 套 | 1 |

四、交付（实施）的时间

2022年12月20日前施工完毕，合同履行期限：10 年。

扬中市住房和城乡建设局老旧路灯换装改造数据

| 序号 | 对应路段 | 杆高 | 功率 | 高压钠灯 | LED | 投光灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 150 | 250 | 400 | 40 | 70 | 120 | 150 | 250 | 400 | 250 | 400 |
| 1 | 金苇西路 | 单臂7m | 150 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 2 | 扬子中路 | 双叉10m | 400/150 |  |  | 36 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 3 | 江洲东路 | 单臂12m | 400 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 4 | 宝岛路 | 单臂8m | 150 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 文化小区路段 | 单臂10m | 150 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 田园路 | 单臂8m | 250 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 港东北路美食一条街 | 单臂8m/4~10叉14m | 250 |  | 25 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 扬子新村路段 | / | 150 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 利民路 | 单臂12m | 150 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 10 | 扬子中路(太平洋保险) | 双叉10m/三叉12m | 400 |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 江洲西路 | 单臂10m | 120 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 12 | 扬子东路 | / | 250 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 港西北路 | 单臂8m | 250 |  | 4 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 14 | 友谊路 | / | 250 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 扬子东路 | 单臂6m/单臂10m | 250 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 16 | 建设路 | 单臂10m | 150 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 17 | 江州南路 | 单臂10m | 250/150 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 江州南路 | 单臂8m | 150 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 新扬路 | 双叉10m/三叉12m | 150/250 | 64 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 春柳南路 | 单臂9m | 250 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 21 | 昌盛路 | 单臂8m | 250/150 | 18 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 春柳中路 | 单臂11m | 150 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 环城南路 | 单臂6m/单臂10m | 150 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 8 |
| 24 | 工会路 | 单臂7m | 150 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 扬子东路 | 单臂10m | 150 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 26 | 康宁路 | 单臂6m | 150 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 翠竹北路及部分工人路 | 单臂12m/双叉12m | 150/250 | 44 |  |  |  |  |  | 6 | 20 |  | 24 |  |
| 28 | 中建大道 | 双叉11m | 150/250 |  |  |  |  |  |  | 48 | 48 |  |  |  |
| 29 | 翠竹中路 | 双叉10m | 400 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 英雄路 | 单臂10m/三叉14m | 250 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 31 | 前进南路 | 单臂4m | 150 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 港西南路 | 单臂9m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 33 | 扬子桥 | / | 250 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 民主路 | / | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 35 | 扬子中路 | 双叉10m/三叉12m | 400钠/150LED |  |  | 44 |  |  |  | 26 |  |  |  | 2 |
| 36 | 通港路 | 8m/10m/12m/13m | 400 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 文昌路 | 单臂10m | 250 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 扬中大道 | 双叉10m | 250/150 | 52 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 40 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |
| 41 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |
| 42 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |
| 43 | 宜禾路 | 单臂11m | 250 |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 扬中大道 | 双叉10m | 250/150 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 扬中大道 | 双叉10m | 250/150 | 68 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 扬中大道 | 双叉10m | 250/150 | 74 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 扬中大道 | 双叉10m | 250/150 | 78 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 扬中大道 | 双叉10m | 250/150 | 96 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 扬中一桥 | 7.2m/8.5m单臂 | 250 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |
| 51 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 52 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |
| 53 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |
| 54 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
| 55 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |
| 56 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |
| 57 | 三桥江南 | 单臂12m | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |
| 58 | 三桥 | 双叉12m | 400/250 |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 98 |  |  |
| 59 | 三桥北引 | 双叉12m | 400/250 |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 68 |  | 12 |
| 60 | S238新坝 | 双叉12m | 400/250 |  |  |  |  |  |  |  | 78 | 78 |  |  |
| 61 | S238新坝 | 双叉12m | 400/250 |  |  |  |  |  |  |  | 74 | 74 |  | 6 |
| 62 | 中电大道 | 双叉12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  | 30 |  |
| 63 | 轮船港 | 单臂3.5m | 40 |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 轮船港 | 单臂3.5m | 40 |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 扬中大道 | 单臂10m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |
| 66 | 体育中心 | / | 400 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 扬中大道 | 双叉10m | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  | 6 |
| 68 | 扬中大道 | 双叉10m | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  | 24 |
| 69 | 扬中大道 | 双叉10m | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 16 |  |
| 70 | 迎宾大道 | 单臂12m/双叉13.5m/三叉14m | 400 |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 迎宾大道 | 单臂12m/双叉13.5m/三叉14m | 400 |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 滨江大道 | 双叉12m | 250/150 |  |  |  |  |  |  | 102 | 102 |  | 40 |  |
| 73 | 扬中大道 | 双叉12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |
| 74 | 扬中大道 | 双叉12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 75 | 扬中二桥 | 单臂10m/单臂12m | 250 |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 迎江大道 | 双叉11m/三叉12m | 400/250 |  | 54 | 58 |  |  |  | 14 | 18 |  |  |  |
| 77 | 园博大道 | 双叉11m/三叉14m | 150 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 78 | 扬子东路东延 | 单臂11m/双叉11m | 250 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 翠竹北路延伸 | 单臂12m/双叉13m | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |
| 80 | 三二线 | 双叉9m | 250/150 | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 翠竹南路 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 18 |
| 82 | 翠竹南路 | 双叉12m | 250/150 | 58 | 76 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 83 | 扬中大道 | 双叉10m/双叉13m | 400/150 | 80 | 8 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 扬中大道 | 双叉10m/双叉13m | 400/150 | 24 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 西来桥路 | 双叉10m/双叉12m/三叉15m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  | 12 |  |
| 86 | 扬中大道 | 双叉10m | 400 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 滨江大道 | 双叉12m/4~10叉15m | 150/250 |  |  |  |  |  |  | 52 | 52 |  | 40 |  |
| 88 | 滨江大道 | 双叉12m/4~10叉15m | 150/250 |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 |  | 16 |  |
| 89 | 滨江大道 | 双叉12m/4~10叉15m | 150/250 |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 |  | 24 |  |
| 90 | 扬子西路延伸 | 双叉10m | 150/250 |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 |  |  | 24 |
| 91 | 西来桥路 | / | 250/150 |  |  |  |  |  |  | 54 | 94 |  |  |  |
| 92 | 西来桥路 | / | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |
| 93 | 西来桥路 | / | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |
| 94 | 健康路 | 单臂11m | 250 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 95 | 仓储2线 | 单臂11m | 250 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 96 | 仓储2线 | 单臂11m | 250 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 仓储1线 | / | 250 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 绿扬路 | 单臂9m | 150 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
| 99 | 环城北路 | / | 400 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 三沙路 | 单臂8m | 250 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 环城南路 | 单臂6m/10m/14m | 150/250/70 |  | 9 |  |  | 6 |  | 30 |  |  |  |  |
| 102 | 三茅镇中心街 | 单臂12m | (250+150)/250 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 103 | 扬中大道 | 双叉12m | 250/150 | 64 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 105 | 238省道 | 双叉12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 106 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 107 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |
| 108 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 109 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 110 | 雷公岛通道 | / | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 6 |  |
| 111 | 雷公岛通道 | / | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |
| 112 | 金苇路 | 单臂10m | 150 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 建设路延伸段 | 单臂10m | 250 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 新城路 | 双叉10m | 400/150 | 40 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 宜禾路(华丰生物) | 单臂11m | 400 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 116 | 中海置业广场 | 单臂10m | 250 |  | 32 |  |  |  |  | 3 |  |  | 6 |  |
| 117 | 迎宾大道/新扬路延伸 | 双叉10m | 400/250 |  | 114 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 中电大道 | 双叉12m | 400/250 |  | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 119 | 扬子西路 | 双叉12m | 250/150 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 120 | 春柳北路 | 单臂10m | 150 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 同心路 | 单臂10m | 250 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 扬子西路 | 双叉12m | 250/150 | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 123 | 长新路 | 双叉10m | 250/150（150不开） | 93 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 金苇西路 | 单臂10m | 250 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 通港路 | 双叉10m | 400/250 |  | 20 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 126 | 三沙路 | 单臂8m | 150 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 127 | 扬中大道(华腾电器) | / | 250 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 128 | 三丰路 | 单臂7m/单臂8m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |
| 129 | 金山学院路口 | / | 250 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 江洲广场 | / | 400 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| 131 | 祁家路 | / | 150/250 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 132 | 昌盛东路 | 单臂8m | 250 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 长江路东延 | 双叉13m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |
| 134 | 新民路 | 双叉8m | 250/150 | 56 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 建设路西延 | 单臂10m | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  | 21 |
| 136 | 雷公岛通道 | / | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 6 |  |
| 137 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |
| 138 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |
| 139 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 140 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |
| 141 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
| 142 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |
| 143 | 238省道 | 单臂12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |
| 144 | 238省道 | 双叉12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |
| 145 | 238省道 | 双叉12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |
| 146 | 238省道 | 双叉12m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
| 147 | 建设路（水上花园门口） | 单臂10m | 150 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 建设西路 | 单臂10m | 150 |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
| 149 | 扬中一桥 | 双叉15m | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  | 6 |  |
| 150 | 天后宫路 | 单臂9m/双叉12m | 250/150（150不开） | 76 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 151 | 小计 | 1940 | 2601 | 1259 | 178 | 6 | 13 | 775 | 4023 | 658 | 273 | 309 |
| 152 | 合计 | 12035 |

备注：

1..12035 盏光源需全部进行改造，重点路段搭载基于无线单灯控制的照明管理系统；

2..部分路段需增强照度，具体情形投标人应自行派人勘测。

五.其他要求

无

第五部分 投标文件格式

投   标   书

项目编号： JSZC-321182-JSYX-G2022-0017

项目名称：扬中市住房和城乡建设局老旧路灯换装改造合同能源管理项目

投 标 人（公章）：

年    月    日

一、投标函（格式）

致：江苏省宇翔工程项目管理有限公司：

根据贵方关于扬中市住房和城乡建设局老旧路灯换装改造合同能源管理项目项目的投标邀请书JSZC-321182-JSYX-G2022-0017 ，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人的名称），提交下述文件正本壹份，副本壹份。

1、法定代表人身份证明/授权委托书

2、开标一览表

3、投标报价清单及明细报价表

4、投标人相关信息一览表

5、技术响应及偏离表

6、本项目拟投入人员配备一览表

6、技术方案

7、承诺书

8、中小企业声明函 （如有）

9、残疾人福利企业、扶贫企业证明材料（如有）

10、企业情况简介

11、按招标文件要求投标人所能提交的其他文件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供交付的服务的开标一览表。

2、我方承诺根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4、我方投标代表已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责。承诺在评审期间，如评审委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5、我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标。

7、我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

9、我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

10、本次投标文件内容与招标文件内容偏离（技术和商务）见偏离说明（如有）。

11、我公司承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

12、遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

13、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年   月   日

二、法定代表人身份证明/授权委托书

（一）法定代表人身份证明

兹证明 （姓名） 同志，性别         ，居民身份证号                        ，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

单位盖章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

（二）法人授权委托书

本授权书声明： （投标人名称） 法定代表人 （姓名） 授权委托（委托代理人的姓名、职务）为我方就江苏省宇翔工程项目管理有限公司JSZC-321182-JSYX-G2022-0017 项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于  年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

委托代理人签字：

职    务：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权委托其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：社保交纳材料附后，（近半年内，至少一个月））投标的，需填写法定代表人身份证明书和本委托书，委托代理人个人居民身份证携带备查。法定代表人印章与其签字效力等同。

三、开标一览表

开标一览表

投标人（公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目总报价（大写） |  |
| 项目总报价（小写） | 元。 |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  |

投标总报价必须与明细报表汇总金额一致。

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年   月   日

四、投标报价明细表

（格式自拟）

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本项目需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

每年分享节能收益=投标报价÷10

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

五、投标人相关信息一览表

| 一 | 公司基本信息 |
| --- | --- |
| 1 | 公司名称： |  |
| 2 | 注册资金： |  | 3 | 公司地址： |  |
| 4 | 公司人数： |  | 5 | 法定代表人： |  |
| 6 | 开户银行： |  | 7 | 帐号： |  |
| 8 | 项目联系人： |  | 9 | 联系电话： |  |
| 二 | 公司财务状况（2021年度） |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 | 利润总额（万） |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万）： |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万）： |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万）： |  | 6 | 年末“长期负责”余额（万）： |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万）： |  |
| 三 | 投标人其他信息 |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |
| （二） | 公司获得的荣誉及表彰情况 |  |
| 四 | 参与本次项目所提供的成功案例的清单 |
| 采购单位名称 | 内容 | 合同金额（万） | 合同时间 | 项目联系人 | 电话 |
| 五 | 提供本项目服务所必须的设备及专业技术能力 |
| （必填） |

注：成功案例除需填报本表外，还需提供相应的证明材料（合同、客户评价资料）复印件，原件投标时携带备查。

六、技术响应及偏离表

偏离表中包含但不限于响应产品名称及型号、文件要求参数、响应参数、偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离）等。格式自拟

七、本项目拟投入人员配备一览表

| 岗位 | 项目 | 人数 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 技术证书、级别 | 类似工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | … |  |  |  |  |  |  |
| 工作人员 | … |  |  |  |  |  |  |

注：1、填写本项目所需各类人员数量;

2、行数不够请自行添加。

八、技术方案

根据本项目的情况及评分细则，自行拟定。

九、承诺书

扬中市住房和城乡建设局：

若我方中选，我方将无条件承诺：

1、若因我方原因，导致合同无法执行。我方将赔偿你方违约金，违约金金额=|市场化成交电价-直接交易基准价|×剩余未执行合约电量。

2、若在合同周期内，我方未按双方约定给你方进行结算，我方将按照双方约定的结算电费和实际结算电费的差额部分的3倍赔偿给你方。

3、我方将为你方提供同区域同类、同量用电企业的优惠价格及优质服务。

4、我方将为你方提供用电特性分析、用能质量分析、综合节能管理咨询等服务，提高你方用能管理水平。

5、我方将为你方提供真实准确的有关电力直接交易的相关信息及资料，协助你方申请办理电力交易有关手续。

6、我方承诺你方本项目的全部电量均享受不高于现行市场化电价浮动上限值，当你方实际用电量超出预计电量时，我方保证超用部分电量供应，且超用部分仍享受上述电价。

7、我方承诺招标用电量偏差考核费用全部由我方承担。

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

日期：           年         月         日

十、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（                所属行业）行业；承接企业为（企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（                所属行业）行业；承接企业为（企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十一、残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

注：投标人如果不是残疾人福利性单位 ，则无需提供此表。

十二、相关资料

1、资格审查资料

2、投标人认为有必要提供的其他资料（如评分标准中的加分项需提供的证明材料等。