江苏省血液中心采血血袋采购项目

招 标 文 件

项目编号：ZJ066022533708

江苏省设备成套股份有限公司

2022年8月

目  录

第一章 招标公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	5

第二章 供应商须知	6

供应商须知前附表	7

一、总则	8

二、招标文件构成	9

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的递交	13

五、开标、评标与定标	14

六、签订合同	18

七、质疑和投诉	18

第三章 评标标准	21

第四章 采购需求	22

一、项目概况	23

二、技术要求	23

三、招标要求	25

四、耗材质量要求	25

五、验收要求	25

第五章 合同主要条款及格式	25

一、合同协议书	26

二、廉政合同	27

第六章 投标文件格式	28

索引表	29

格式一、投标申请及声明格式	33

格式二、法定代表人授权委托书格式	34

格式三、报价表	35

格式四、分项报价表格式	35

格式五、技术条款偏离表格式	36

格式六、商务条款偏离表格式	38

格式七、技术说明与服务方案	39

格式八、供应商类似业绩情况表	40

格式九、企业声明函格式	40

格式十、资格证明文件	43

附件十一、无重大违法记录声明格式	43

格式十二、其他	44

# 第一章 招标公告

江苏省血液中心采血血袋采购项目招标公告

江苏省血液中心采血血袋采购项目的潜在供应商应在中招联合招标采购平台网址为：http://www.365trade.com.cn/获取采购文件，并于2022年8月30日14：00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：ZJ066022533708

2.项目名称：江苏省血液中心采血血袋采购项目

3.预算金额（最高限价）：每年330万元人民币，投标总价不得超过预算，且单价须低于招标平台价格和现行价格（200毫升血袋35元/个、300毫升血袋35.5元/个、400毫升血袋38元/个），否则按无效投标处理。

4.采购需求：本次拟采购200毫升血袋12000个/年、300毫升血袋26000个/年、400毫升血袋50000个/年。

技术参数详见招标文件。

5.交货时间：订货单发出或订货电话联系后7个日历日内供应商负责送货到采购人指定仓库。

6.本项目为协议采购，有效期三年，协议一年一签。协议服务期满前根据采购人对中标人的当年考评结果决定下一年度是否续签。在协议期内，按实际采购数量结算。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[（提供开标前六个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或开标前六个月内银行出具的资信证明，或其2021年度经审计的财务报告，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。提供方式：复印件加盖供应商公章装订于投标文件中）]；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供：1.参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；2.提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）]；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，正本中应为原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：具有相应的医疗器械经营许可证、二类医疗器械经营备案凭证。

4.第1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

5.供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。供应商应通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询自身信用记录并提供网页截图，加盖供应商公章。

## 三、获取招标文件

1.获取时间：从2022年8月9日到2022年8月16日17时00分。

2.获取地点：登录中招联合招标采购平台（以下简称平台）网址为：http://www.365trade.com.cn/

3.方式：

（1）登录平台下载电子招标文件。下载者首次登录平台前，须前往平台免费注册（不需办理CA锁），平台将对下载者注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的采购项目；同一单位不同的经办人可各自建立不同账户。

（2）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，下载者必须在前述时间段内完成支付，否则将无法保证获取电子招标文件。

（3）下载者选择“需要邮购纸质标书”的，需支付邮购费，招标代理机构将在文件下载后的1个工作日内寄送。

（4）下载者需要发票的，须通过平台“发票管理”模块进行操作。招标文件服务费及邮购费发票由采购代理机构出具；下载者选择出具增值税普通发票的，可在支付后3日内登录前述模块下载增值税电子普通发票；选择出具增值税专用发票的，可在开标时在开标现场领取；平台服务费发票由中招联合信息股份有限公司（以下简称平台公司）自动出具增值税电子普通发票，下载者可在支付后3日内登录前述模块下载。非因招标代理机构或平台公司原因，发票一经开具不予退换。

（5）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、下载支付、发票开具领取等操作。平台咨询电话为：010-86397110，服务时间为工作日上午9时至12时，下午1时到6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。

（6）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、购买文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

4.招标文件服务费500元，下载后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件递交开始时间：2022年8月30日13：30

2.投标文件递交截止时间及开标时间：2022年8月30日14：00

3.投标文件递交地点及开标地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标一室

4.开标方式：现场开标

5.电子版投标文件不需上传至平台。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目在江苏政府采购网发布公告。

2.供应商应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。

3.勘察现场或答疑：采购人不组织。

4.为响应新冠肺炎疫情常态化防控要求，鼓励供应商采用邮寄标书的形式递交标书。现场递交标书的，供应商应提前掌握南京市疫情防控（最新）要求，预留充足的递交标书时间。供应商进入开标现场前应自觉佩戴口罩，主动出示“健康码”、“行程码”。在核验健康码绿码、行程码绿码且测温正常的情况下，经招标代理工作人员现场登记、引导后方可进入。供应商“苏康码”、“行程码”为绿码且测温正常，但近21天内有过中高风险地区所在地的其他低风险地区旅居史的，应持48小时以内的核酸检测阴性证明。对21天内有过中高风险地区旅居史的供应商建议暂缓来宁。不符合上述要求的供应商，严禁进入我公司大楼。因供应商不配合查验、隐瞒行程或者提供不实证明材料的，由此引起的无法递交标书、投标失败等后果由供应商自行承担。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省血液中心

地址：南京市玄武区龙蟠路179号

联系人：石坚龙

电话：025-85437787

2.采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1004室

联系人：程俊玥

电话：025-86632670

邮箱：chengjy@jcec.cn

3.项目联系方式

项目联系人：李晓燕

电话：025-86632670

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：江苏省血液中心 地址：南京市玄武区龙蟠路179号 联系人：石坚龙 电话：025-85437787 |
| 2 | 采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司 地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1004室 联系人：程俊玥 电话：025-86632670 邮箱：chengjy@jcec.cn |
| 3 | 项目名称：江苏省血液中心采血血袋采购项目 项目编号：ZJ066022533708 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标文件份数：正本1份、副本4份、电子版1份（U盘形式。电子版须为正本PDF彩色扫描件，与纸质版一致；单独密封，与纸质文件同时递交；U盘递交后不予退还） |
| 6 | 1.投标文件递交开始时间：2022年8月30日13：30 2.投标文件递交截止时间及开标时间：2022年8月30日14：00 3.投标文件递交地点及开标地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标一室 4.开标方式：现场开标 5.电子版投标文件不需上传至平台。 |
| 7 | 招标代理服务费： 本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理招标收费标准计算，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。 招标代理服务收费标准（ 费率） 中标金额（万元） 服务类型 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 10000--100000 0.05% 0.05% 0.05% 1000000以上 0.01% 0.01% 0.01% |
| 8 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价，超过规定的预算价的投标文件，按无效投标处理。 |

## 一、总则

1.适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（投标人）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.3政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.4政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.5政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本竞争性磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.6强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

## 二、招标文件构成

4.招标文件组成

4.1 招标文件包括以下主要内容：招标公告；供应商须知；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 招标代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5.招标文件的澄清或者修改

采购人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

各供应商应自行查看下载相关澄清公告，如供应商未及时关注相关更正等信息公告，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

## 三、投标文件的编制

6.投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.5供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7.投标文件的组成

7.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

7.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8.投标文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件[（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求]：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）供应商资格资信证明文件：

1）第一章招标公告中二、1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章招标公告中二、2.落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章招标公告中二、3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表（格式见附件）；

（5）供应商缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表》（如招标公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）分项报价表（格式见附件）；

（9）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（10）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（11）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

9.投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.投标文件的价格部分

10.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

10.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5 供应商应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小型、微型企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，须在《开标一览表》、《分项报价表》中注明。

10.6本项目预算为：详见第一章。

11.投标文件的其他部分

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.投标保证金

本项目不需要交投标保证金。

13.投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

14.投标文件的份数和签署

14.1供应商的投标文件正本1份、副本4份、电子版1份（U盘形式。电子版须为正本PDF彩色扫描件，与纸质版一致，单独密封，与纸质文件同时递交，U盘递交后不予退还）。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

14.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、评标委员会认为需要时，供应商应提供原件供核对。

14.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字。

14.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

15.投标费用

15.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2 招标代理服务费：收费标准详见供应商须知前附表。

15.3开标公证费

中标人在领取中标通知书前，向南京市南京公证处支付开标公证费，开标公证费按下列标准支付：

中标金额≤200万元人民币，开标公证费500元人民币；
    200万元人民币＜中标金额≤600万元人民币，开标公证费600元人民币；
    600万元人民币＜中标金额≤1000万元人民币，开标公证费800元人民币；

中标金额＞1000万元人民币，开标公证费按中标金额的万分之一收取，但最高不超过3000元人民币。

开标公证费一次付清，由公证处出具收费发票。

15.4 招标代理服务费、开标公证费无需在投标报价表中单列。

## 四、投标文件的递交

16.投标文件的密封与递交

16.1 投标文件的纸质版、电子版应分别密封包装，并在封套的封口处加盖供应商公章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

16.2投标文件封套上应写明以下内容：

采购项目名称：

项目编号：

供应商全称：

供应商地址：

供应商电话：

在 	年 	月 	日 	时前不得开启

16.3 供应商应当在招标文件要求递交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达指定地点。

17.有下列情形的投标文件将被拒收：

17.1逾期送达的；

17.2未按照招标文件要求密封的。

18.投标文件的修改和撤回

18.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

19.诚实信用

19.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

19.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

## 五、开标、评标与定标

20.开标

20.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

20.3供应商不足3家的，不得开标。

20.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请及时处理。

20.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

20.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

21.评标

21.1 评标委员会

21.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2  评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

21.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2.3澄清有关问题。

21.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

21.2.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

21.2.3.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.3 评标方法和标准

21.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

21.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1.F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1.A2.……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.确定中标人

22.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

22.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

22.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

22.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

22.5 中标通知书发出后，采购人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.6 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

22.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

23.编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24.评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

## 六、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

## 七、质疑和投诉

26.质疑

26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标代理机构纪检监察部门）。

27.投诉

27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

28.联系方式

自购买招标文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评标委员会评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。

| 项目 | 评分标准 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点后保留二位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |  |
| 业绩（6分） | 供应商自2019年1月1日（以同类产品购销合同签订时间或开具的发票为准，同一业主不重复计）以来，完成过本次招标类似业绩的，每个有效案例得1分，最高得6分。（合同复印件或开具的发票复印件加盖供应商公章装订于投标文件中） |  |
| 技术性能（44分） | 招标文件第四章技术要求，全部满足得36分；“★”项为实质性条款，有负偏离按无效投标处理；其余项负偏离每项扣3分，36分扣完为止。供应商须编制《技术条款偏离表》并附参数证明材料（无证明材料视为不满足） |  |
|  | 所供产品采用压延技术生产，有利于保护红细胞、血小板的，得3分。（提供有效证明材料） |  |
|  | 有留样袋，便于留样，保护采血护士的，得2分。（提供有效证明材料） |  |
|  | 所供产品通过中心合格供方评审，产品质量有保障的，得3分。（提供有效证明材料） |  |
| 项目实施方案（12分） | 根据供应商提供的项目整体实施方案（包括项目组织实施、耗材运输、配送、技术支持、培训等）的详细度、合理可行度等进行综合评分：方案完善具体、可实施性强的得12分，方案较完善、可实施性较强的得8分，方案一般、可实施性一般的得4分，基本可行的得2分，不提供相关内容不得分。 |  |
| 售后服务（8分） | 供应商或耗材制造商承诺的售后服务优于招标文件要求的得8分，完全满足招标文件要求的得5分，基本满足得3分，不满足或无内容不得分。 |  |

注：1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.供应商须保证所提供资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，一经发现虚假，取消其投标资格；已中标的，取消其中标资格；情节严重的，追究其法律责任。

# 第四章 采购需求

“★”内容为实质性要求，不允许负偏离；否则按无效投标处理。

## 一、项目概况

1.项目编号：ZJ066022533708

2.项目名称：江苏省血液中心采血血袋采购项目

3.预算金额（最高限价）：每年330万元人民币，投标总价不得超过预算，且单价须低于招标平台价格和现行价格（200毫升血袋35元/个、300毫升血袋35.5元/个、400毫升血袋38元/个），否则按无效投标处理。

4.采购需求：本次招标拟采购滤白血袋三种，分别为400毫升、300毫升、200毫升，三种规格每年共需约88000个。供应商须对本次招标的全部内容进行投标，否则按无效投标处理。本次招标拟选择三家供应商，按照综合评分由高到低排序，采购人向排名第一者采购400毫升血袋50000个/年，向排名第二者采购300毫升血袋26000个/年，向排名第三者采购200毫升血袋12000个/年。

5.交货时间：订货单发出或订货电话联系后7个日历日内供应商负责送货到采购人指定仓库。

6.本项目为协议采购，有效期三年，协议一年一签。协议服务期满前根据采购人对中标人的当年考评结果决定下一年度是否续签。在协议期内，按实际采购数量结算。

## 二、技术要求

1、规格：分为200ml、300ml和400ml，具有旁路留样袋，用于血液的采集、白细胞滤除、分离、转移、储存和输注。

2、16Ｇ进口采血针，针头锋利，管壁光滑，斜面角度合适，进针阻力小。血液保存液为 ACD-B，红细胞添加液为MAP。

3、产品标记：塑料采血袋标记产品名称、型式代号、采血袋（无采血袋时按转移袋）公称容量和国家标准编号组成。

4、系统密闭性：产品必需经过“检漏”试验，塑料采血袋应集采血管、采血针、输血插口为一体，连成一个完整的密闭系统，保证采集、分离、输注和储存血液时其内腔不与外界空气相接触，确保在使用过程中不会发生漏血现象。

5、血袋袋体外观：塑料采血袋袋体应无色或微黄色，无明显杂质、斑点、气泡。塑料采血袋内外表面应平整，无粘连。塑料采血袋热合线应透明、均匀。滤白采血袋上部阻塞件两端各打有两孔，以方便使用全自动血液成分分离机时挂袋和称重。

6、采血管和转移管内外表面光洁，不应有明显条纹、扭结和扁瘪，管路夹齐全。袋中的血液保存液及红细胞添加液应无色或微黄色、无浑浊、无杂质、无沉淀、无渗漏、无葡萄糖焦化及长菌等现象。

7、血袋的阻塞件易折断，且不阻塞出管口，管径、管路输出口符合我站成分制备工作流程。

8、能承受离心力5000×g，离心后血袋无破损和渗漏。

9、经高压蒸汽灭菌或其他确认过的方法灭菌，无菌、无热源。

10、血袋材质、内容物含量符合国标要求，每批血袋要提供相关批次的质量验证证书或实验报告书。

11、标签字迹清楚，项目齐全，并有下列内容：

12、血液保存液的名称、配方和容量；

公称容量（采血量）；

无菌有效期及不需通气的说明；

“无菌”、“无热原”限定条件的说明，“一次性使用”、“用后销毁”字样，使用说明，保存的血液条件。

注意事项：发现渗漏、长霉、混浊等变质现象，禁止使用。

产品名称和标记。

生产厂家名称、地址和商标。

产品批号。

13、★白细胞过滤器：血液中白细胞滤除方式为吸附与深层过滤。进行全血滤除白细胞，白细胞清除率≥99.9%；红细胞和血浆回收率≥85%；滤除后无溶血现象。（投标时需承诺：“在中标后，签订合同前，我方能提供白细胞过滤器生产厂家资质证书。如不能如约提供，则视为我方自愿放弃中标。”）

14、 外包装完好，符合国标要求。以上所有物料的相关要求：

（1）质包期：1年。

（2）每一批血袋必须有出厂检验报告。

（3）提供详细的服务范围、服务承诺、赔付承诺及期限。

（4）如在使用过程中出现质量问题，招标人有权停用，造成的全部损失由投标人全额赔付，同时选择另一中标人的同规格货物，直至质量问题得以纠正。

（5）带旁路留样袋的血袋，近针头部位的导管中不得有血液保存液，否则会影响标本的质量；留样后不得继续有血液滴流出来。

15、★质量赔偿标准：（投标时提供承诺书，正本中应为原件）

（1）砂眼、连接口等漏血：按该血袋自身价格1：1赔偿，所容纳的血液按其血液价格1：3赔偿；

（2）离心破袋：按该血袋自身价格1：1赔偿，所容纳的血液按其血液价格1：3赔偿。

16、★申报价格须低于招标平台价格和现行价格（200毫升血袋35元/个、300毫升血袋35.5元/个、400毫升血袋38元/个）。

17、本项目招标期限三年，预算共计990万元，共采购200毫升血袋36000个、300毫升血袋78000个、400毫升血袋150000个。

注：供应商在投标文件中应提供技术响应表（格式见“第六章 投标文件格式”中的“格式五、技术条款偏离表”）。供应商在提供此表时应注意必须如实填写，不能简单填写“是”、“否”、“响应”等。

## 三、招标要求

1.协议期内，耗材单价不得提高，每批提供质检报告。若耗材市场价格下调，供应商承诺对采购人的耗材价格也作相应下调，若未及时通知采购人调价，将按该耗材协议期内采购总金额的双倍进行处罚。未经采购人同意，供应商不得提供协议项目以外的耗材。

2.投标时需提供清晰的投标耗材最小包装样品图片。

3.投标时需列出所投耗材的主要用户（注明采购年份）。

## 四、耗材质量要求

1.供应商应保证耗材的质量，严格按照国家相关规定，所供应耗材必须符合国家质量标准。

2.所供产品应当符合医疗器械强制性国家标准；尚无强制性国家标准的，应当符合医疗器械强制性行业标准。

3.供应商应当与产品供货商约定质量责任和售后服务责任，保证产品售后的安全使用。必须与供货商或者相应机构约定，明确由谁负责产品维修、技术培训服务，可以不设从事技术培训和售后服务的部门，但应当有相应的管理人员。

4.供应商必须保证所供耗材全新并严格保持原包装，否则造成的一切损失由其负全部责任。供应商供货出现质量问题或与计划数量不相符时，应接受采购人的退货要求。

5.在耗材使用过程中，属于耗材质量所引起的医疗事故和纠纷，均由供应商承担全部责任。

## 五、验收要求

1.将耗材在规定的时间内配送到采购人指定的交货地点后，采购人采购部门和使用部门共同按照相关质量要求对产品进行检验；

2.不符合规定的应当拒收，并报质量管理部门处理；

3.收货须做好记录，内容包括：名称、数量、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输工具、到货时间、到货温度、收货人员等；

4.供应商应按采购人要求的送货时间和送货地点提供规定的耗材，保证耗材的正常供应。所供应的耗材的规格、包装、生产厂家、有效期等参数必须与采购人采购计划相一致，否则不予验收。

# 第五章 合同主要条款及格式

## 一、合同协议书

根据《中华人民国民法典》等法律规定，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，签订耗材协议。经友好协商，双方就耗材采购事宜，商定如下条款，并共同遵守执行：

一、乙方向甲方提供的产品、价格见乙方的投标文件。

二、合作期限为，从年月日至年月日。

三、合作有效期内，甲方从乙方按协议价格购买相关耗材，按实际采购数量乘以成交单价进行结算。

四、乙方必须提供以下资质：公司营业执照和招标文件资格条件中要求的资质证书复印件，授权人身份证复印件及其它应具有的资质文件。上述复印件请加盖乙方公章，供甲方备案，每年年检后须及时更新，以确保资料的有效性。

五、乙方保证耗材的供应，乙方确保自甲方发出订货通知之日起7个日历日内货物运抵甲方，由甲方签字确认。如乙方没有及时提供本协议规定的耗材或未履行协议的其它义务，甲方在发出违约通知后3  天，乙方不能及时纠正时，甲方可以终止全部或部分协议。同时，乙方应向甲方赔偿因此造成的全部损失。不可抗力因素（如火灾、战争、自然灾害等）除外。

六、乙方应按甲方要求的送货时间和送货地点提供规定的耗材，耗材有效期不低于12个月，特殊耗材除外；否则，甲方可以拒收，乙方需立即重新按甲方要求供货，并向甲方赔偿因此造成的全部损失。

七、乙方应保证耗材的质量，严格按照国家相关规定进行，所供应耗材必须符合国家质量标准，供应的耗材在规格、包装、生产厂家等质量参数与甲方采购计划相一致。乙方供货出现质量问题或不符合验收要求时，乙方须接受甲方的退货要求且同一批号产品不得再供甲方使用。在耗材使用过程中，属于耗材质量所引起的医患纠纷，由乙方承担全部责任。

八、违约责任

乙方不履行本合同或未按合同约定的时间、地点配送耗材或提供伴随服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金为迟交耗材货款的5%，直至交货或提供服务为止。但违约金最高不超过迟交耗材货款的50%；乙方在支付违约金后，甲方可延迟120天付乙方当月货款；甲方要求乙方继续履行合同义务的，乙方还应当履行应尽义务。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

九、合作期限内，耗材价格须不高于协议供应价格，配送时需提供每批耗材的质检报告和报关单。若耗材市场价格下调，乙方承诺对甲方的耗材价格也作相应下调。若未及时通知采购人调价，将按该耗材协议期内采购总金额的双倍进行处罚。未经甲方同意，乙方不得提供协议项目以外的耗材。上述耗材货票同行，货物验收合格后甲方财务处收到发票90天支付货款。

十、合作期满，在相关政策允许情况下，视双方合作满意度优先考虑续签合同。

十一、争议解决

（一）本协议在执行过程中，双方若发生争执，应通过友好协商解决。

（二）如双方无法达成一致，则任何一方均有权向法院提出诉讼，诉讼管辖地为甲方所在地人民法院。

十二、其它事宜

（一）若本协议与中国法律法规或主管部门新规定相抵触，则按法律法规及主管部门要求执行。

（二）本协议未尽事宜，双方及时协调解决，协商结果以书面补充协议为准，作为本协议的一部分，与本协议具备同等效力。

（三）本协议一式六份（甲方执三份，乙方执三份），具有同等法律效力，并自双方代表人签字、盖章后生效，至协议执行完毕。

签约各方：

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 甲方法定代表（签字）： | 乙方法定代表（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 签订地点： | 签订地点： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

## 二、廉政合同

甲方：江苏省血液中心

乙方：

1、甲、乙双方订立《购销合同》，双方系业务合作伙伴关系。

2、本合同所称业务人员是指合同签约代表、合同经办人或者与履行合同有关的其他人员。

为了更好地根据诚实信用原则履行双方订立的合同，维护各自单位内部正常的管理秩序，防止滋生各种腐败行为，经双方协商达成如下协议，以资共同遵守：

一、在双方业务关系存续期间以及终止业务关系后二年内，任何一方不得有以下行为：

（一）向对方的业务人员（包括亲属）赠送现金、购物卡、礼品、实物；

（二）借对方业务人员（包括亲属）的婚姻、生日、升迁、乔迁等事宜，向业务人员赠送现金、购物卡、礼品、实物等；

（三）安排对方业务人员进行违法的娱乐性消费。

二、任何一方发现对方业务人员索取现金、购物卡、礼品、实物等好处，或者要求提供违法的娱乐性消费的，不得满足其要求，并应当及时通知对方。

三、任何一方违反本合同第一条，应当向对方支付所赠送现金、购物卡、礼品、实物价值10倍的违约金，并在货款中直接扣除；一年内发生二次的，对方有权单方面解除双方之间订立的合同，并不承担任何违约责任。

四、任何一方在对方业务人员索取现金、购物卡、礼品、实物等好处时，给予馈赠的，视为有本合同第一条规定的行为；如没有馈赠，但没有通知对方，一年内发生二次的，对方有权单方面解除双方之间订立的合同，并不承担任何违约责任。

五、双方高层管理人员公开的礼节性馈赠小礼品不适用本合同。

六、本合同至少一年一签。

七、本合同一式贰份，双方各执壹份；本合同经双方代表签字、盖章后生效

甲方代表（采购责任部门负责人）            乙方代表

单位公章                                  单位公章

年  月  日                               年  月  日

# 第六章 投标文件格式

封面

正本/副本

江苏省血液中心采血血袋采购项目

投 标 文 件

项目编号：ZJ066022533708

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日

## 索引表

1.供应商资格要求索引：

| 序号 | 要求 | 响应情况（填“是”或“否”） | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料） |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[（提供开标前六个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或开标前六个月内银行出具的资信证明，或其2021年度经审计的财务报告，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。提供方式：复印件加盖供应商公章装订于投标文件中）] |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料） |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供：1.参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；2.提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）] |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，正本中应为原件） |  |  |
| 6 | 具有相应的医疗器械经营许可证、二类医疗器械经营备案凭证。 |  |  |
| 7 | 招标文件“第四章 采购需求”中的★条款。 |  |  |

注：请供应商把“第一章 招标公告”中的“二、申请人的资格要求”所需材料逐项对应填入表格。

2.评分细则索引：

| 项目 | 评分标准 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点后保留二位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |  |
| 业绩（6分） | 供应商自2019年1月1日（以同类产品购销合同签订时间或开具的发票为准，同一业主不重复计）以来，完成过本次招标类似业绩的，每个有效案例得1分，最高得6分。（合同复印件或开具的发票复印件加盖供应商公章装订于投标文件中） |  |
| 技术性能（44分） | 招标文件第四章技术要求，全部满足得36分；“★”项为实质性条款，有负偏离按无效投标处理；其余项负偏离每项扣3分，36分扣完为止。供应商须编制《技术条款偏离表》并附参数证明材料（无证明材料视为不满足） |  |
|  | 所供产品采用压延技术生产，有利于保护红细胞、血小板的，得3分。（提供有效证明材料） |  |
|  | 有留样袋，便于留样，保护采血护士的，得2分。（提供有效证明材料） |  |
|  | 所供产品通过中心合格供方评审，产品质量有保障的，得3分。（提供有效证明材料） |  |
| 项目实施方案（12分） | 根据供应商提供的项目整体实施方案（包括项目组织实施、耗材运输、配送、技术支持、培训等）的详细度、合理可行度等进行综合评分：方案完善具体、可实施性强的得12分，方案较完善、可实施性较强的得8分，方案一般、可实施性一般的得4分，基本可行的得2分，不提供相关内容不得分。 |  |
| 售后服务（8分） | 供应商或耗材制造商承诺的售后服务优于招标文件要求的得8分，完全满足招标文件要求的得5分，基本满足得3分，不满足或无内容不得分。 |  |

注：请供应商把“第三章 评标标准”章节的评分表填写相应页码后置于此处。

目录

（供应商应详细编写目录并自动生成页码）

## 格式一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方     （项目名称）ZJ066022533708（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人     （姓名和职务）代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我们的投标报价为每年（大写）       元人民币、三年共计（大写）       元人民币。

3.本项目交货时间为       。

4.我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评标委员会进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9.与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日期：     年    月    日

## 格式二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于         （供应商住址）的           （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证复印件：

| 委托代理人 身份证正面 | 委托代理人 身份证反面 |
| --- | --- |

## 格式三、报价表

开标一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 每年（大写） 元人民币、三年共计（大写） 元人民币 | 此处的报价应与《分项报价表》中的合计报价一致 |
| 交货时间 |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：

1.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2.“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按竞争性磋商文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

3.如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

## 格式四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价（元/个） | 年预估用量（个） | 报价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤白血袋 | 200毫升 | 个 |  | 12000 |  |  |
| 2 | 滤白血袋 | 300毫升 | 个 |  | 26000 |  |  |
| 3 | 滤白血袋 | 400毫升 | 个 |  | 50000 |  |  |
| 合计 | 每年（大写） 元人民币、三年共计（大写） 元人民币 |

说明：1.合计中的每年金额应为序号1、2、3的报价金额之和。

2.如果行数不够，请自行增加。

3.未注明小微企业的，不享受价格扣除。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 格式五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 | 说明 | 响应的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1.供应商应对招标文件第四章技术要求的内容给予逐条响应，以投标服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。

2.投标文件“响应具体情况”，指所提供服务的应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3.“响应的具体位置”应标注具体证明材料所在页面，证明材料的要求见“第三章 评标标准”。

4.如果行数不够，请自行增加。

## 格式六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1.供应商如对包括交货时间、付款方式、免费质保期等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为供应商完全同意招标文件的商务条款。

2.“供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3.如果行数不够，请自行增加。

## 格式七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

## 格式八、供应商类似业绩情况表

供应商近年类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：具体的时间要求及需提供的证明材料见“第三章 评标标准”。

## 格式九、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购品目清单》中相应的页面）

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购品目清单》中相应的页面）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

## 格式十、资格证明文件

（说明：根据第一章第二条的资格要求提供）

## 附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月

## 格式十二、其他

注释：此处可附“第三章 评标标准”所要求的材料、“第四章 采购需求”所要求的材料及供应商认为需要提供的其他材料。