启东市北新镇2022年一体式三类公厕采购项目分散采购询价公告

启东市北新镇人民政府根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市北新镇2022年一体式三类公厕采购项目进行询价采购（详细内容见下表）。

本项目的总价最高限价为人民币52.5万元（含吊装费）（7.5万元/套），总报价超过总价最高限价的为无效报价。

一、采购需求：

1.项目概况：启东市北新镇采购7套环保公厕，包含采购、吊装、安装、调试、验收。

2.技术参数要求：

| 序号 | 环保公厕配置技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 电源：AC220V，50HZ。 |
| 2 | 电气控制方式：自动控制 |
| 3 | 冲水排污方式：水冲直排式。 |
| 4 | 门开启方式：外开/内开。 |
| 5 | 厕间外形尺寸：10000*2200*3000。 |
| 6 | 适应环境温度范围：－20℃～55℃。 |
| 7 | 厕间主要配置：整容镜、LED灯（管理间统一控制）、1.2MM厚铝合金百叶透气窗、自动延时除臭飘香设备（管理人员可根据自己的要求设定时间自动间隔循环开启）、贝露佳自动防臭陶瓷蹲便器，每厕位配置助力拉手，残疾人专用立式扶手，尊仕达超强节水高压冲水，贝露佳陶瓷立柱盆、进水管道做专利式自动恒温控制系统，保证冬天进水管不上冻。 |
| 8 | 残疾人间主要配置：整容镜、壁式LED灯（管理间统一控制）、1.2MM厚铝合金百叶透气窗、自动延时除臭飘香设备（管理人员可根据自己的要求设定时间自动间隔循环开启）、贝露佳陶瓷坐便器，贝露佳陶瓷小便器，配备残疾人专用扶手，贝露佳陶瓷立柱盆、进水管道做专利式自动恒温控制系统，保证冬天进水管不上冻，坐便器配置无障碍残疾人扶手。 |
| 9 | 管理间主要配置：LED灯（配可手动开关）、1.2MM厚铝合金推拉窗、陶瓷拖把池，张贴文明管理条例，进水管道做专利式自动恒温控制系统，保证冬天进水管不上冻。 |
| 10 | 外立面主要标志：环保公厕。 |
| 11 | 钢架结构：整个厕所的承重底座结构均为 100mm×100mm×3.0mm 的热镀锌方钢，墙体框架及屋面为 50mm×30mm×2.5mm 、50mm×80mm×2.5mm的热镀锌方钢，整体结构一次焊接成型，焊接处先进行打磨处理，后整体框架做四遍环氧漆防腐处理。选材和焊接符合国家标准，国家免检钢骨架结构，经镀锌防锈防腐处理，吊装或铲装移动时，可保证产品牢固性。整体框使用年限不低于30年。整体抗台风不低于12级。 |
| 12 | 外装饰材料：外墙采用2.0CM厚金属保温浮雕装饰板。做到色彩稳定、冲水喷洗即可除尘，不退色、不剥落；抗紫外线辐射和水汽酸碱侵蚀，不宜老化；不易损坏，隔音隔热保温性能强，抗外力冲击不易碎裂破损；防火等级可达到B1级。设计使用30年不明显褪色及变型。 |
| 13 | 内装饰材料：内墙采用2.0CM厚金属保温浮雕装饰板。做到色彩稳定、冲水喷洗即可除尘，不退色、不剥落；抗紫外线辐射和水汽酸碱侵蚀，不宜老化；不易损坏，隔音隔热保温性能强，抗外力冲击不易碎裂破损；防火等级可达到B1级，设计使用30年不明显褪色及变型，地面以上做8CM大理石贴脚线。 |
| 14 | 室内外地面:室内采用2CM厚斑点玉鼎防滑大理石铺设。室外台阶采用2CM厚玉鼎黑色防滑大理石铺设拉防滑纹，设计使用30年不明显褪色及变型。 |
| 15 | 内顶采用白色高档集成板装饰，强度高，表面光滑，不易挂污，易清洁。 |
| 16 | 底层屋面材料：采用OSB板打底，SBS基层，上覆5mm欧文沥青瓦，整体具备防水、防腐、防晒，耐腐蚀的特性。屋面檐口为304不锈钢折弯造型。 |
| 17 | 门窗材料：1.2MM厚铝合金平开窗，配磨砂玻璃；1.2MM厚本色铝合金门及门框，门上方为磨砂钢化玻璃，门下方为百叶窗，百叶窗配防蚊虫金刚砂（与室内背面百叶窗形成空气对流，重而保证室内空气清新，无异味），304不锈钢合页及动车用厕所有人无人锁。 |
| 18 | 阳角：包边用1.5MM厚304不锈钢。达到美观、易清洁、防腐、坚固耐用的要求。 |
| 19 | 水暖：公元PPR25上水管+公元PPR160排污管。 |
| 20 | 电气：施耐德开关及插座，江扬3平方电线。 |

二、本项目的总价最高限价为人民币52.5万元（7.5万元/套），总报价超过总价最高限价的为无效报价。

三、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参加报价的供应商，具有有效的营业执照；

3.业绩要求：2022年06月01日（含）以来承担过移动公厕采购业绩三个。

4.财务要求：提供2020年度至2021年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（财务报表附注）。

5.信用要求：投标人信用等级为A级及以上（仅需提供信用服务机构出具的在有效期内的信用报告概述页复印件加盖投标人公章，无需提供其他证明资料，江苏省内的投标人由“江苏省信用服务机构管理系统”http://180.101.234.23:668/jscsomis/webSite/pageHome/index.htm登记注册的信用服务机构出具，江苏省外的投标人由注册所在地信用主管部门登记备案的信用服务机构或“江苏省信用服务机构管理系统”登记注册的信用服务机构出具）

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

7.项目地点位于乡村，道路交通不方便，需要自行勘探现场，拍摄现场照片放入标书内做合理施工和运输说明，如标书内没有勘探现场照片做废标处理。

8.本次招标不接受联合体投标。

四、报价注意事项：

1、固定单价报价方式。供应商的报价应包括完成询价文件中所确定的《采购需求一览表》中的全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的临时项目、材料、保险、劳务及所需的全部费用。具体包括全部货物及辅材的提供、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、运输保险费、安装费、吊装费、调试费、检测费、备品备件费、专用工具费、制造及安装过程中的利润、税金、技术服务指导、培训到位、售后服务与维保等一切费用，同时投标人所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。请各供应商在报价时请充分考虑上述各种因素。

3.采购需求一览表中所列配置、参数均为最低要求，不允许负偏离，否则均被视为无效报价文件。

4.本项目要求所有货物整体免费上门质保两年，在质保期内，中标人在接到用户单位电话通知后，在6小时内到场维修，并在12小时内负责修复。免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，中标人应无条件给予全套更新或退货。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市北新镇人民政府

联系人：袁宇萍        联系电话：18906282896

招标代理机构：上海碧凌工程咨询有限公司

联系人： 陈燕       联系电话：18932203970

五、报价文件构成

1.投标承诺书（按照询价文件第二部分附件一格式填写）；

2.法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照询价文件第二部分附件二格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书）；

3.法定代表人或授权委托人为本单位的正式员工，提供近6个月具有社保缴费证明（由当地社保机构出具，并加盖印章。如已实行网上直接打印的地区，可提供网上彩打材料，但必须注明查询网址及查询方式。）

4.法定代表人身份证复印件（无论法定代表人是否亲自参加投标均需提供本项材料）；

5.参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照询价文件第二部分附件三格式填写）；

6.质保承诺书（按照询价文件第二部分附件四格式填写）；

7.投标人有效的营业执照副本复印件；

8.投标人有效的认证体系证书复印件；

9.2022年06月01日（含）以来承担过移动公厕采购业绩三个，（提供中标通知书、合同协议书及设备交货验收证明材料（或完工证明或使用合格证），时间、金额以合同为准，提供的证明材料必须能反映相关数据和内容，否则视为未提供）

10.2020年度至2021年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（财务报表附注）复印件。

11.信用要求：投标人信用等级为A级及以上（仅需提供信用服务机构出具的在有效期内的信用报告概述页复印件加盖投标人公章，无需提供其他证明资料，江苏省内的投标人由“江苏省信用服务机构管理系统”http://180.101.234.23:668/jscsomis/webSite/pageHome/index.htm登记注册的信用服务机构出具，江苏省外的投标人由注册所在地信用主管部门登记备案的信用服务机构或“江苏省信用服务机构管理系统”登记注册的信用服务机构出具）

12.项目地点位于乡村，道路交通不方便，需要自行勘探现场，拍摄现场照片放入标书内做合理施工和运输说明，如标书内没有勘探现场照片做废标处理。

13.投标报价表（按照询价文件第二部分附件五格式填写）；

14.技术规格响应/偏离表（按照询价文件第二部分附件六格式填写）；

15.企业声明函、残疾人福利性单位声明函（按照格式填写）（供应商根据真实情况按照评审标准中的要求进行填写；如供应商不符合条件的不用填写）

注意：上述复印件均需加盖单位公章。

以上材料如提供虚假材料的，记不良行为一次并网上公示。报价文件正本一份、副本二份。

报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封在一个档案袋里，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

六、纸质询价响应文件递交

（1）根据启东市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部通告的相关规定及疫情防控要求，本项目为不见面开标，各投标人须在规定时间内将响应文件邮寄（只接收顺丰）至指定地点。请投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

（2）投标文件接收截止时间及接收地点：2022年9月14日09：30前寄达（以送达签收时间为准），接收地点：启东市汇龙镇国动产业园18号楼501开标室，接收联系人：陈燕，联系电话：18932203970。

（3）招标代理机构报名费的收取标准和方式：在投标截止前递交报价文件的同时收取，费用为人民币100元（随同投标文件一起邮寄），不论何种原因文件的相关费用售后不退。

友情提醒：拒绝接收未按照询价文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后寄达（以送达签收时间为准）的投标文件，上述情况各潜在投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

投标截止时间：2022年9月14日09:30 （北京时间）

开标时间：2022年9月14日09:30（北京时间）

开标地点：启东市汇龙镇国动产业园18号楼501开标室

七、报价保证金

根据省财政厅要求，本项目不收取投标保证金

八、商务部分要求：

1.质量要求：符合国家规定或行业标准。

2.质保、售后服务要求：本项目要求所有货物整体免费上门质保两年，在质保期内，中标人在接到用户单位电话通知后，在6小时内到场维修，并在12小时内负责修复。免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，中标人应无条件给予全套更新或退货。

3.交货时间：接到采购单位通知后，五个工作日内地基完工并运送至现场吊装安装到位。

4.交货、安装地点：甲方指定地点。

5.履约保证金：成交供应商在签订合同前必须向采购单位交纳履约保证金，金额为合同价的10%，履约保证金将在成交供应商安装调试完毕并经招标人验收合格后一个月内无息退还。

6.约定事项：

（1）在采购单位收到供应商提供的产品后，由采购单位组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。采购单位认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。

（2）成交供应商所供产品，由采购单位进行初验。初验合格后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请（并提供设备清单、质量保证书、产品合格证、检测报告等必须具备的相关资料）。采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与询价公告不一致，或存在安全隐患等，采购单位向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。

（3）成交供应商须根据采购单位指定地点安装到位。

（4）中标后签订合同前提供生产厂家ISO9001质量体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO145001职业健康管理体系认证证书。（提供的证书须在有效期内且认证范围含“移动公厕”等相关内容）

九、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后十五日内与采购单位签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格，报价保证金不予退还。

3.成交供应商因自身原因不能履行采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还。

十、政府采购功能落实：

1、小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②投标人需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的投标人将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

十、成交原则：最低评标价法

评标委员会将根据询价文件的要求对投标文件的完整性、符合性、响应性等进行审查，并根据询价文件规定的评标办法采用最低评标价法，评标委员会按照有效报价由低到高进行排序，推荐第一、第二、第三中标候选人；若最低有效报价相同时，现场抽签确定排名顺序。

十一、到投标截止时间止，如收到的投标文件或经评审后有效的投标文件少于三个的（不含三个），项目废标，将依法重新组织采购。

十二、付款方式：设备到场安装调试完毕，经验收合格无故障运行一个月后付合同价的90%，余款（含质保金）在质保期满后（验收合格之日算起，质保期两年）付清，以上付款利息均不计。

启东市北新镇人民政府

2022年9月7日

附件一：

投标承诺书

启东市北新镇人民政府 ：

我们已收到你们关于启东市北新镇2022年一体式三类公厕采购项目的询价文件，经仔细阅读研究，我们决定参加投标，并作如下承诺：

1.愿意按照询价文件的一切要求，参与投标。

2.我方的投标文件自开标后60天内有效。

3.如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

4.我们愿意提供在询价文件中要求的所有资料。

5.我们同意你们的确定中标人的方式。

6.如被确定为中标人，愿意在签订合同前向采购人交纳履约保证金，如无法通过验收，采购人可对履约保证金作不予退还处理并报相关部门予以处罚；如逾期完成合同任务，采购人可按询价文件予以处理。

7.有关投标事项的函电，请按下列方式联系：

单位：                邮编：                   电话：

传真：                联系人：                 地址：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托代理人（签字或盖章）：

时间：    年      月     日

附件二：

法定代表人授权委托书

启东市北新镇人民政府 ：

（单位全称    ）系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：          ；特授权      代表我单位全权办理针对启东市北新镇2022年一体式三类公厕采购项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：     性别：     年龄：      职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年   月   日

附件三：

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大

违法记录的书面声明

启东市北新镇人民政府：

我单位在参加本次启东市北新镇2022年一体式三类公厕采购项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年     月     日

附件四：

质 保 承 诺 书

：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加        询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目我方提供的所有货物整体提供    年的全免费上门质保维护(含部件及人工)及售后服务。

2. 质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在6小时内到达现场并在12小时内负责修复。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　  　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

日期：        年     月      日

附件五：

投标报价表

启东市北新镇2022年一体式三类公厕采购项目

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价报价 （元/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 启东市北新镇2022年一体式三类公厕采购项目 | 套 | 7 |  |
| 合计 | 大写 ： 元 小写 ： 元 |

注：本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年    月    日

附件六：

技术规格响应/偏离表

启东市北新镇2022年一体式三类公厕采购项目

| 序号 | 招标技术参数 | 投标技术参数 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源：AC220V，50HZ。 |  |  |
| 2 | 电气控制方式：自动控制 |  |  |
| 3 | 冲水排污方式：水冲直排式。 |  |  |
| 4 | 门开启方式：外开/内开。 |  |  |
| 5 | 厕间外形尺寸：10000*2200*3000。 |  |  |
| 6 | 适应环境温度范围：－20℃～55℃。 |  |  |
| 7 | 厕间主要配置：整容镜、LED灯（管理间统一控制）、1.2MM厚铝合金百叶透气窗、自动延时除臭飘香设备（管理人员可根据自己的要求设定时间自动间隔循环开启）、贝露佳自动防臭陶瓷蹲便器，每厕位配置助力拉手，残疾人专用立式扶手，尊仕达超强节水高压冲水，贝露佳陶瓷立柱盆、进水管道做专利式自动恒温控制系统，保证冬天进水管不上冻。 |  |  |
| 8 | 残疾人间主要配置：整容镜、壁式LED灯（管理间统一控制）、1.2MM厚铝合金百叶透气窗、自动延时除臭飘香设备（管理人员可根据自己的要求设定时间自动间隔循环开启）、贝露佳陶瓷坐便器，贝露佳陶瓷小便器，配备残疾人专用扶手，贝露佳陶瓷立柱盆、进水管道做专利式自动恒温控制系统，保证冬天进水管不上冻，坐便器配置无障碍残疾人扶手。 |  |  |
| 9 | 管理间主要配置：LED灯（配可手动开关）、1.2MM厚铝合金推拉窗、陶瓷拖把池，张贴文明管理条例，进水管道做专利式自动恒温控制系统，保证冬天进水管不上冻。 |  |  |
| 10 | 外立面主要标志：环保公厕。 |  |  |
| 11 | 钢架结构：整个厕所的承重底座结构均为 100mm×100mm×3.0mm 的热镀锌方钢，墙体框架及屋面为 50mm×30mm×2.5mm 、50mm×80mm×2.5mm的热镀锌方钢，整体结构一次焊接成型，焊接处先进行打磨处理，后整体框架做四遍环氧漆防腐处理。选材和焊接符合国家标准，国家免检钢骨架结构，经镀锌防锈防腐处理，吊装或铲装移动时，可保证产品牢固性。整体框使用年限不低于30年。整体抗台风不低于12级。 |  |  |
| 12 | 外装饰材料：外墙采用2.0CM厚金属保温浮雕装饰板。做到色彩稳定、冲水喷洗即可除尘，不退色、不剥落；抗紫外线辐射和水汽酸碱侵蚀，不宜老化；不易损坏，隔音隔热保温性能强，抗外力冲击不易碎裂破损；防火等级可达到B1级。设计使用30年不明显褪色及变型。 |  |  |
| 13 | 内装饰材料：内墙采用2.0CM厚金属保温浮雕装饰板。做到色彩稳定、冲水喷洗即可除尘，不退色、不剥落；抗紫外线辐射和水汽酸碱侵蚀，不宜老化；不易损坏，隔音隔热保温性能强，抗外力冲击不易碎裂破损；防火等级可达到B1级，设计使用30年不明显褪色及变型，地面以上做8CM大理石贴脚线。 |  |  |
| 14 | 室内外地面:室内采用2CM厚斑点玉鼎防滑大理石铺设。室外台阶采用2CM厚玉鼎黑色防滑大理石铺设拉防滑纹，设计使用30年不明显褪色及变型。 |  |  |
| 15 | 内顶采用白色高档集成板装饰，强度高，表面光滑，不易挂污，易清洁。 |  |  |
| 16 | 底层屋面材料：采用OSB板打底，SBS基层，上覆5mm欧文沥青瓦，整体具备防水、防腐、防晒，耐腐蚀的特性。屋面檐口为304不锈钢折弯造型。 |  |  |
| 17 | 门窗材料：1.2MM厚铝合金平开窗，配磨砂玻璃；1.2MM厚本色铝合金门及门框，门上方为磨砂钢化玻璃，门下方为百叶窗，百叶窗配防蚊虫金刚砂（与室内背面百叶窗形成空气对流，重而保证室内空气清新，无异味），304不锈钢合页及动车用厕所有人无人锁。 |  |  |
| 18 | 阳角：包边用1.5MM厚304不锈钢。达到美观、易清洁、防腐、坚固耐用的要求。 |  |  |
| 19 | 水暖：公元PPR25上水管+公元PPR160排污管。 |  |  |
| 20 | 电气：施耐德开关及插座，江扬3平方电线。 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年    月    日

附件七：

中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年  月  日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.如响应供应商为中小企业，请在系统中上传此声明函，企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业扶持政策。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年   月   日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.如响应供应商为中小企业，请在系统中上传此声明函，企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（盖章）：

日期：  年  月  日